Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	3

I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА	4

1. перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения	4

2. перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального значения	5

3. перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального значения	5

II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ	6

III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ	7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ	9

## ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект планировки территории представляет собой вид документации по планировке территории, подготовка которого осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, зон планируемого размещения объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения.

Подготовка проекта планировки осуществляется в отношении застроенных или подлежащих застройке территорий.

Состав и содержание проекта планировки территории устанавливаются Градостроительным кодексом РФ, законами и иными нормативными правовыми актами ХМАО-Югры.

Настоящее положение о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения (далее – Положение), представляет собой нормативный правовой акт.

В первом разделе Положения закрепляется перечень планируемых к размещению на территории муниципального образования объектов местного значения, объектов регионального значения, объектов федерального значения, строительство которых финансируется за счет средств соответствующего бюджета.

Во втором разделе Положения приводятся характеристики планируемого развития территории, основанные на анализе размещения объектов капитального строительства различного функционального назначения, систем социального, транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, строительство и эксплуатация которых финансируется, в том числе, за счет частных средств.

В третьем разделе Положения отображена информация об образуемых земельных участках, в том числе, о площади и способе образования, а также о видах их разрешенного использования.

## I. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

##### 1. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства местного значения

### 1.1 Транспортная инфраструктура

Проезды местного значения

- протяженность: 0,72 км,

- вид покрытия: капитальное.

Технические показатели развития системы транспортного обслуживания уточнить на стадии рабочего проектирования.

### 1.2 Инженерная инфраструктура

###### 1.2.1 Канализация

Самотечный коллектор

- способ прокладки: подземный,

- материал: полиэтилен,

- протяженность: 0,082 км.

###### 1.2.2 Газоснабжение

Распределительный газопровод никого давления

- способ прокладки: подземный,

- материал: сталь,

- протяженность: 0,21 км.

Технические показатели развития системы инженерно-технического обеспечения уточнить на стадии рабочего проектирования.

##### 2. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства регионального значения

Размещение объектов капитального строительства регионального значения на территории проектирования не предусмотрено.

##### 3. Перечень планируемых к размещению объектов капитального строительства федерального значения

Размещение объектов капитального строительства федерального значения на территории проектирования не предусмотрено.

## II. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПЛАНИРУЕМОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |
| 1.1 | Общая площадь земель в проектных границах | га | 4,5 |
| 1.2 | Площадь территории в границах красных линий | га | 3,4 |
| 1.3 | Зоны планируемого размещения объектов |  |  |
| 1.3.1 | - зона застройки малоэтажными жилыми домами | га | 0,13 |
| 1.3.2 | - зона общественно-делового назначения | га | 4,37 |
| 1.4 | Плотность застройки | тыс.м2/га | 2,9 |
| 2 | НАСЕЛЕНИЕ |
| 2.1 | Численность населения | чел. | 302 |
| 2.2 | Плотность населения | чел./га | 60 |
| 3 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |
| 3.1 | Общий объем жилищного фонда, в том числе: | тыс.м2 | 10,25 |
|  |  | кол-во домов | 7 |
| 3.1.1 | - двухэтажные многоквартирные жилые дома | тыс.м2 | 0,95 |
|  |  | кол-во домов | 1 |
| 3.1.2 | - трехэтажные многоквартирные жилые дома | тыс.м2 | 9,3 |
|  |  | кол-во домов | 6 |
| 3.2 | Средняя этажность застройки | этаж | 3 |
| 3.3 | Плотность жилой застройки | % | 11,6 |
| 4 | ОБЪЕКТЫ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 4.1 | Проезд | км | 0,72 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ |
| 5.1 | Канализация |  |  |
| 5.1.1 | - трубопровод | км | 0,082 |
| 5.2 | Газоснабжение |  |  |
| 5.2.1 | - трубопровод | км | 0,21 |

## III. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ

В настоящем разделе текстовой части документации по планировке территории отображена информация об образуемых земельных участках, в том числе, о площади и способе образования, а также о видах их разрешенного использования. Указанная информация представлена в Таблице 1.

Таблица 1

Экспликация образуемых земельных участков

1 очередь

| Условный номер ЗУ | Вид разрешенного использования земельного участка | Способ образования земельных участков | Категория земель | Площадь, кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, раздел, объединение, перераспределение | Земли населенных пунктов | 1837 |
| 02 | Магазины | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, раздел, объединение, перераспределение | Земли населенных пунктов | 3289 |
| 03 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, раздел, объединение, перераспределение | Земли населенных пунктов | 2165 |
| 04 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, раздел, объединение, перераспределение | Земли населенных пунктов | 2578 |
| 05 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, раздел, объединение, перераспределение | Земли населенных пунктов | 2921 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 06 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, раздел, объединение, перераспределение | Земли населенных пунктов | 2459 |
| 07 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, раздел, объединение, перераспределение | Земли населенных пунктов | 2032 |

Экспликация образуемых земельных участков

2 очередь

| 08 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, раздел, объединение, перераспределение | Земли населенных пунктов | 8534 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 09 | Малоэтажная многоквартирная жилая застройка | Образование из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, раздел, объединение, перераспределение | Земли населенных пунктов | 23380 |

Документацией по планировке территории не предусматривается образование земельного участка, который после образования будет отнесен к территориям общего пользования или имуществу общего пользования.

Образуемые земельные участки не пересекают границы территории, в отношении которой был ранее утвержден проект межевания.

Перечень координат характерных точек данных границ не приводится в связи с их отсутствием.

## ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВЕДОМОСТЬ КООРДИНАТ ПОВОРОТНЫХ ТОЧЕК ОБРАЗУЕМЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Образуемый земельный участок с условным номером 01

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53° 20' 11'' | 66.38 | 1257088.52 | 2530828.13 |
| 2 | 102° 55' 24'' | 4.71 | 1257128.15 | 2530881.38 |
| 3 | 148° 31' 23'' | 0.75 | 1257127.1 | 2530885.96 |
| 4 | 147° 4' 39'' | 15.07 | 1257126.46 | 2530886.36 |
| 5 | 149° 27' 57'' | 7.73 | 1257113.82 | 2530894.54 |
| 6 | 233° 26' 42'' | 66.66 | 1257107.16 | 2530898.47 |
| 7 | 321° 25' 35'' | 26.94 | 1257067.46 | 2530844.92 |

Образуемый земельный участок с условным номером 02

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 143° 38' 51'' | 42.31 | 1257079.38 | 2530864.05 |
| 2 | 233° 13' 13'' | 75.93 | 1257045.31 | 2530889.12 |
| 3 | 323° 1' 38'' | 2.90 | 1256999.84 | 2530828.31 |
| 4 | 323° 27' 21'' | 35.19 | 1257002.16 | 2530826.57 |
| 5 | 323° 32' 36'' | 6.12 | 1257030.43 | 2530805.61 |
| 6 | 54° 39' 33'' | 76.10 | 1257035.36 | 2530801.97 |

Образуемый земельный участок с условным номером 03

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 55° 26' 45'' | 36.35 | 1257077.86 | 2530881.67 |
| 2 | 146° 2' 36'' | 61.23 | 1257098.48 | 2530911.61 |
| 3 | 232° 37' 51'' | 33.43 | 1257047.68 | 2530945.82 |
| 4 | 323° 20' 1'' | 62.91 | 1257027.39 | 2530919.25 |

Образуемый земельный участок с условным номером 04

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 233° 24' 12'' | 34.34 | 1257103.77 | 2531041.41 |
| 2 | 323° 39' 19'' | 76.84 | 1257083.29 | 2531013.83 |
| 3 | 57° 26' 35'' | 23.34 | 1257145.18 | 2530968.29 |
| 4 | 55° 29' 3'' | 10.51 | 1257157.74 | 2530987.96 |
| 5 | 143° 13' 46'' | 74.82 | 1257163.7 | 2530996.62 |

Образуемый земельный участок с условным номером 05

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 53° 24' 2'' | 84.82 | 1256968.05 | 2530852.4 |
| 2 | 150° 59' 17'' | 30.37 | 1257018.62 | 2530920.49 |
| 3 | 150° 56' 43'' | 2.94 | 1256992.06 | 2530935.22 |
| 4 | 150° 56' 2'' | 6.39 | 1256989.48 | 2530936.65 |
| 5 | 238° 58' 36'' | 79.66 | 1256983.89 | 2530939.76 |
| 6 | 322° 51' 7'' | 31.62 | 1256942.84 | 2530871.5 |

Образуемый земельный участок с условным номером 06

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54° 17' 44'' | 30.67 | 1257018.62 | 2530920.49 |
| 2 | 53° 14' 36'' | 27.57 | 1257036.52 | 2530945.4 |
| 3 | 149° 50' 16'' | 44.94 | 1257053.01 | 2530967.49 |
| 4 | 238° 58' 15'' | 58.71 | 1257014.16 | 2530990.07 |
| 5 | 330° 56' 2'' | 6.39 | 1256983.89 | 2530939.76 |
| 6 | 330° 56' 43'' | 2.94 | 1256989.48 | 2530936.65 |
| 7 | 330° 59' 17'' | 30.37 | 1256992.06 | 2530935.22 |

Образуемый земельный участок с условным номером 07

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 54° 10' 18'' | 46.19 | 1257053.01 | 2530967.49 |
| 2 | 143° 14' 9'' | 30.93 | 1257080.05 | 2531004.94 |
| 3 | 142° 12' 15'' | 6.59 | 1257055.28 | 2531023.45 |
| 4 | 214° 59' 31'' | 6.98 | 1257050.06 | 2531027.5 |
| 5 | 227° 54' 47'' | 45.04 | 1257044.34 | 2531023.49 |
| 6 | 329° 50' 16'' | 44.94 | 1257014.16 | 2530990.07 |

Образуемый земельный участок с условным номером 08

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 323° 58' 21'' | 1.59 | 1257097.55 | 2530767.98 |
| 2 | 53° 29' 32'' | 42.76 | 1257098.84 | 2530767.04 |
| 3 | 323° 36' 25'' | 10.93 | 1257124.28 | 2530801.41 |
| 4 | 53° 13' 6'' | 45.46 | 1257133.08 | 2530794.93 |
| 5 | 146° 52' 58'' | 28.84 | 1257160.3 | 2530831.34 |
| 6 | 103° 7' 40'' | 35.20 | 1257136.15 | 2530847.09 |
| 7 | 102° 55' 24'' | 4.71 | 1257128.15 | 2530881.38 |
| 8 | 148° 31' 23'' | 0.75 | 1257127.1 | 2530885.96 |
| 9 | 147° 4' 39'' | 15.07 | 1257126.46 | 2530886.36 |
| 10 | 149° 27' 57'' | 7.73 | 1257113.82 | 2530894.54 |
| 11 | 149° 18' 0'' | 2.42 | 1257107.16 | 2530898.47 |
| 12 | 234° 13' 5'' | 43.96 | 1257105.08 | 2530899.71 |
| 13 | 234° 39' 33'' | 76.09 | 1257079.38 | 2530864.05 |
| 14 | 323° 50' 30'' | 1.67 | 1257035.36 | 2530801.97 |
| 15 | 323° 10' 4'' | 66.90 | 1257036.71 | 2530800.98 |
| 16 | 44° 13' 25'' | 10.18 | 1257090.26 | 2530760.88 |

Образуемый земельный участок с условным номером 09

| Номер | Дир.угол | Длина | X | Y |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 323° 38' 51'' | 42.31 | 1257045.31 | 2530889.12 |
| 2 | 54° 13' 5'' | 43.96 | 1257079.38 | 2530864.05 |
| 3 | 149° 3' 58'' | 4.27 | 1257105.08 | 2530899.71 |
| 4 | 55° 4' 8'' | 5.99 | 1257101.41 | 2530901.9 |
| 5 | 143° 45' 11'' | 5.74 | 1257104.85 | 2530906.82 |
| 6 | 58° 52' 43'' | 66.45 | 1257100.22 | 2530910.21 |
| 7 | 329° 40' 45'' | 8.34 | 1257134.56 | 2530967.1 |
| 8 | 57° 41' 54'' | 6.40 | 1257141.77 | 2530962.89 |
| 9 | 57° 26' 35'' | 23.33 | 1257145.18 | 2530968.29 |
| 10 | 55° 29' 3'' | 10.51 | 1257157.74 | 2530987.96 |
| 11 | 143° 13' 46'' | 74.81 | 1257163.7 | 2530996.62 |
| 12 | 143° 28' 22'' | 13.48 | 1257092.94 | 2531049.43 |
| 13 | 180° 11' 31'' | 11.63 | 1257079.38 | 2530864.05 |
| 14 | 215° 1' 20'' | 38.15 | 1257081.3 | 2531049.39 |
| 15 | 214° 59' 31'' | 6.98 | 1257050.06 | 2531027.5 |
| 16 | 227° 54' 47'' | 45.04 | 1257044.34 | 2531023.49 |
| 17 | 238° 58' 15'' | 58.71 | 1257014.16 | 2530990.07 |
| 18 | 238° 58' 36'' | 79.66 | 1256983.89 | 2530939.76 |
| 19 | 322° 51' 7'' | 31.62 | 1256942.84 | 2530871.5 |
| 20 | 322° 51' 13'' | 39.89 | 1256968.05 | 2530852.4 |
| 21 | 53° 13' 13'' | 75.93 | 1256999.84 | 2530828.31 |

# Text boxes

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА ЮЖНЫЙ Г. БЕЛОЯРСКИЙ

ПОЛОЖЕНИЯ О РАЗМЕЩЕНИИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  ФЕДЕРАЛЬНОГО, РЕГИОНАЛЬНОГО ИЛИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

ООО «Терпланпроект»

2013