ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации

городского поселения Белоярский

от 29 февраля 2016 года № 29

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

в составе проекта планировки территории и проекта межевания территории

для линейного объекта: «Реконструкция внутрипоселковых сетей

электроснабжения  10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский»

Часть 1. Проект планировки территории.

1.1. Положения о размещении объектов капитального строительства федерального, регионального или местного значения

Проектом предусматривается строительство линий электропередач 10 кВ, 6 кВ и 0,4кВ для электроснабжения потребителей в городе Белоярский, п.Озерный и Комарово.

1.2. Положения о характеристиках планируемого развития территории

1.2.1. Плотность и параметры застройки территории

Проектом предусмотрено три этапа строительства.

Первый этап включает реконструкцию КЛ-10 кВ на следующих участках:

- от ЦРП «Город» до КТП№7 «2мкрн»;

- от КТП№7 «2мкрн» до КТП№8 «Бассейн»;

- от ЦРП «Город» до КТП№5 «Школа №3»;

- от КТП№5 «Школа №3» до КТП№4 «Детсад»;

- от ЦРП «Город» до КТП№2 «Школа №2»;

- от КТП№2 «Школа №2» до КТП№3 «3мкрн»;

- от ЦРП «Город» до КТП№6 «Клуб»;

- от КТП№6 «Клуб» до КТП№16 «1мкрн»;

- от КТП№16 «1мкрн» до КТП№27 «Милиция»;

- от КТП№12 «Кафе» до КТП№27 «Милиция»;

- от ЦРП «Город» до КТП№12 «Кафе».

Второй этап включает:

- строительство новой ЛЭП-6 кВ с условным наименованием «Фидер №5»;

- реконструкция существующих ЛЭП-6 кВ, с частичной заменой  опор и прокладкой по опорам защищённых проводов СИП-3 до п.Комарово.

Реконструкция ЛЭП-6 кВ проектируется на следующих участках:

- реконструкция ЛЭП-6 кВ в воздушном исполнении от оп.№4а (яч.10 РП №5) до КТП №617 (Комарово) с частичной заменой опор и полной заменой неизолированного провода на защищённый;

- строительство ЛЭП-6 кВ «Фидер №5» в воздушно-кабельном исполнении от оп.№1 до КТП №1314 «Модуль» с подключением к существующему фидеру №27

- строительство ЛЭП-6 кВ в воздушном исполнении от оп.№5а до КТП №1317 «Озерный» с частичной заменой опор и полной заменой неизолированного провода на защищённый;

- строительство ЛЭП-6 кВ в воздушно-кабельном исполнении от оп.№2а до КТП №1200 «Триумф» с частичной заменой опор и полной заменой неизолированного провода на защищённый;

- строительство ЛЭП-6 кВ в воздушно-кабельном исполнении от оп.№3а до КТП №502 «Казымское ПТУ» и до КТП №602 «Городок СУ-966» с частичной заменой опор и полной заменой неизолированного провода на защищённый.

Третий этап включает реконструкцию существующих ЛЭП-0,4 кВ, в зоне действия ТП № 1305 «Озёрный», с частичной заменой  опор и подвеской на опорах самонесущих изолированных проводов СИП-2 взамен неизолированных; при замене опор предусмотрен монтаж демонтируемых с опор существующих светильников.

1.2.2. Характеристика систем социального развития территории

Проектируемый объект капитального строительства является частью обеспечивающей инфраструктуры города Белоярский.

Строительство объектов социальной сферы проектом не предусмотрено.

1.2.3 Характеристика развития систем транспортного обслуживания территории

В районе работ транспортная инфраструктура представлена автомобильными дорогами с твердым покрытием местного и районного значения. Мероприятия по строительству объектов улично-дорожной сети проектом не предусмотрены.

1.2.4. Характеристика развития систем инженерно-технического обеспечения территории

1.2.4.1. Водоснабжение

Мероприятия по строительству объектов водоснабжения проектом не предусмотрены.

1.2.4.2. Водоотведение

Мероприятия по строительству объектов водоотведения проектом не предусмотрены.

1.2.4.3. Теплоснабжение

Мероприятия по строительству объектов теплоснабжения проектом не предусмотрены.

1.2.4.4. Электроснабжение

В границах проекта планировки и проекта межевания планируется строительство линейного объекта “Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский”. Проектом предусматривается:

- реконструкцию КЛ-10 кВ;

- строительство новой и  реконструкция существующих ЛЭП-6 кВ, с частичной заменой  опор и прокладкой по опорам защищённых проводов СИП-3;

- реконструкцию трёх действующих ЛЭП-0,4 кВ.

Общая протяженность КЛ-10 кВ по трассе составляет 11,48 км.

Общая протяженность ВЛЗ-6 кВ по трассе – 15,655 км.

Общая протяженность КЛ-6 кВ по трассе – 0,630 км.

Общая протяженность ВЛИ-0,4 кВ по трассе – 1,645 км.

Общая протяженность КЛ-0,4 кВ по трассе – 0,045 км.

1.2.4.5. Газоснабжение

Мероприятия по строительству объектов газоснабжения проектом не предусмотрены.

1.2.4.6. Связь и информатизация

Строительство объектов связи и информатизации не предусмотрено.

Часть 2. Проект межевания территории

2.1. Характеристика образуемых земельных участков

Земельные участки образуются из земель городского округа города Белоярский, категория земель «земли населенных пунктов». Разрешенное использование устанавливается в соответствии с правилами землепользования и застройки. Площади формируемых земельных участков соответствуют правилам землепользования и застройки, СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Строительство линейного объекта “Реконструкция внутрипоселковых сетей электроснабжения 10 кВ, 6 кВ, 0,4 кВ в г. Белоярский” будет производиться в три этапа в границах земельных участков из земель города Белоярский. Сводные характеристики запроектированных земельных участков приведены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Этап строи-тельства | Земельный участок | Площадь, кв.м. | Категория земель | Объект в составе проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | 86:06:0000000:ЗУ1 | 3790 | Земли населенных пунктов | КЛ-10кВ |
| 2 | 2 | 86:06:0000000:ЗУ2 | 16081 | Земли населенных пунктов | ВЛЗ-6кВ, КЛ-6кВ |
| 3 | 2 | 86:06:0000000:ЗУ3 | 11163 | Земли населенных пунктов | ВЛЗ-6кВ, КЛ-6кВ |
| 4 | 2 | 86:06:0000000:ЗУ4 | 7323 | Земли населенных пунктов | ВЛЗ-6кВ, КЛ-6кВ |
| 5 | 2 | 86:06:0000000:ЗУ5 | 33279 | Земли населенных пунктов | ВЛЗ-6кВ |
| 6 | 2 | 86:06:0020118:ЗУ1 | 3421 | Земли населенных пунктов | ВЛЗ-6кВ, КЛ-6кВ |
| 7 | 3 | 86:06:0020117:ЗУ1 | 4070 | Земли населенных пунктов | ВЛИ-0,4кВ, КЛ-0,4кВ |

Минимальные и максимальные размеры земельных участков, используемых хозяйствующими субъектами в период строительства, реконструкции, технического перевооружения и ремонта линий электропередачи, устанавливаются Правилами определения размеров земельных участков для размещения воздушных линий электропередач и опор линий связи, обслуживающих электрические сети, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 11 августа 2003 года № 486, и «Нормами отвода земель для электрических сетей напряжением 0,38-750 кВ» ВСН 14278 тм-т1 от 01.06.1994. А именно, указанный земельный участок представляет собой полосу земли по всей длине воздушной линии электропередачи, ширина которой превышает расстояние между осями крайних фаз на 2 метра с каждой стороны, общей шириной не более 8 метров, для кабельной линии максимальная ширина 6 метров.

Охранные зоны устанавливаются вдоль воздушных линий электропередачи в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на 10 метров (для ЛЭП напряжением 1-20кВ).

Участок под строительство линейного объекта – 86:22:0000000:ЗУ1 – располагается в границах зоны застройки малоэтажными жилыми домами, зоны застройки среднеэтажными жилыми домами, зоны общественно-делового назначения и зоны застройки среднеэтажными жилыми домами.

Участок под строительство линейного объекта – 86:22:0000000:ЗУ2 – располагается в границах зоны транспортной инфраструктуры, зоны транспортной инфраструктуры, зоны производственного и коммунально-складского назначения, зоны садоводства и дачных участков, зоны производственного и коммунально-складского назначения, зоны садоводства и дачных участков и зоны естественного ландшафта.

Участок под строительство линейного объекта – 86:22:0000000:ЗУ3 – располагается в границах зоны транспортной инфраструктуры, зоны производственного и коммунально-складского назначения, зоны общественно-делового назначения, зоны садоводства и дачных участков и зоны естественного ландшафта.

Участок под строительство линейного объекта – 86:22:0000000:ЗУ4 – располагается в границах зоны садоводства и дачных участков, зоны производственного и коммунально-складского назначения, зоны транспортной инфраструктуры и зоны естественного ландшафта.

Участок под строительство линейного объекта – 86:22:0000000:ЗУ5 – располагается в границах зоны садоводства и дачных участков, зоны рекреационного назначения, зоны производственного и коммунально-складского назначения и зоны естественного ландшафта.

Участок под строительство линейного объекта – 86:06:0020118:ЗУ1 – располагается в границах зоны транспортной инфраструктуры, зоны общественно-делового назначения, зоны производственного и коммунально-складского назначения и садоводства и дачных участков.

Участок под строительство линейного объекта – 86:06:0020117:ЗУ1 – располагается в границах зоны садоводства и дачных участков и зоны транспортной инфраструктуры.

2.2. Характеристика зон с особыми условиями использования

Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона устанавливается вдоль подземных кабельных линий электропередачи – в виде части поверхности участка земли, расположенного под ней участка недр (на глубину, соответствующую глубине прокладки кабельных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних кабелей на расстоянии 1 метра. Использование земель над кабельными линиями по назначению должно осуществляться землевладельцами и землепользователями с соблюдением действующих Правил охраны электрических сетей. Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009 года № 160               «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон» охранная зона устанавливается вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении на следующем расстоянии для линий:

- 0,4кВ – 2 метра;

- 10кВ – 5 метров (в пределах границ населенных пунктов) и 10 метров (за пределами населенного пункта).

Площади охранных зон линейного объекта составляют:

- 10 кВ – 9971 кв.м.;

- 6 кВ – 171283 кв.м.;

- 0,4 кВ – 7016 кв.м.

Часть 3. Графические материалы

| Чертеж планировки территории линейного объекта (начало) Лист 1. | М 1:1000 |
| --- | --- |
| Чертеж планировки территории линейного объекта (продолжение) Лист 2. | М 1:1000 |
| Чертеж планировки территории линейного объекта (продолжение) Лист 3. | М 1:1000 |
| Чертеж планировки территории линейного объекта (продолжение) Лист 4. | М 1:1500 |
| Чертеж планировки территории линейного объекта (окончание) Лист 5. | М 1:1500 |
| Чертеж межевания территории линейного объекта (начало) Лист 16. | М 1:1000 |
| Чертеж межевания территории линейного объекта (продолжение) Лист 17. | М 1:1000 |
| Чертеж межевания территории линейного объекта (продолжение) Лист 18. | М 1:1000 |
| Чертеж межевания территории линейного объекта (продолжение) Лист 19. | М 1:1500 |
| Чертеж межевания территории линейного объекта (окончание) Лист 20. | М 1:1500 |

Чертеж планировки территории линейного объекта (начало) Лист 1.

Чертеж планировки территории линейного объекта (продолжение) Лист 2.

Чертеж планировки территории линейного объекта (продолжение) Лист 3.

Чертеж планировки территории линейного объекта (продолжение) Лист 4.

Чертеж планировки территории линейного объекта (окончание) Лист 5.

Чертеж межевания территории линейного объекта (начало) Лист 16.

Чертеж межевания территории линейного объекта (продолжение) Лист 17.

Чертеж межевания территории линейного объекта (продолжение) Лист 18.

Чертеж межевания территории линейного объекта (продолжение) Лист 19.

Чертеж межевания территории линейного объекта (окончание) Лист 20.