Приложение к постановлению администрации городского поселения Белоярский

от 6 августа 2020 года № 128

Приложение к постановлению администрации городского поселения Белоярский

от 7 апреля 2016 года № 104

Городское поселение Белоярский

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛОЯРСКИЙ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

на период до 2027 г.

(Актуализированная редакция)

ЗАКАЗЧИК:

Администрация городского поселения Белоярский		Н. Ф. Басыров

подпись, печать

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «ЯНЭНЕРГО» (Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

А. Ю. Никифоров

подпись, печать

г. Санкт-Петербург

2020 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	10

Глава 1 Схема водоснабжения городского поселения Белоярский	17

1.1 Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения Белоярский	17

1.1.1 Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны	17

1.1.2 Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения	20

1.1.3 Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	20

1.1.4 Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	21

1.1.4.1 Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	21

1.1.4.2 Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	25

1.1.4.3 Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	30

1.1.4.4 Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	32

1.1.4.5 Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	49

1.1.4.6 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	50

1.1.5 Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	51

1.1.6 Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)	51

1.2 Направления развития централизованных систем водоснабжения	53

1.2.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	53

1.2.2 Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения Белоярский	57

1.3 Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды	64

1.3.1 Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	64

1.3.2 Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	65

1.3.3 Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского поселения Белоярский (пожаротушение, полив и др.)	66

1.3.4 Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	66

1.3.5 Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	76

1.3.6 Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения Белоярский	76

1.3.7 Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения Белоярский, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	78

1.3.8 Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	81

1.3.9 Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	82

1.3.10 Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	84

1.3.11 Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	84

1.3.12 Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	85

1.3.13 Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	86

1.3.14 Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	88

1.3.15 Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	91

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	92

1.4.1 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам	92

1.4.2 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения	95

1.4.3 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	102

1.4.4 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	108

1.4.5 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	108

1.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения Белоярский и их обоснование	109

1.4.7 Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен	109

1.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	109

1.4.9 Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	109

1.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения	110

1.5.1 Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	110

1.5.2 Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)	111

1.6 Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	112

1.6.1 Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения	112

1.6.2 Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	113

1.7 Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения	124

1.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	127

Глава 2 Схема водоотведения городского поселения Белоярский	129

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения	129

2.1.1 Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны	129

2.1.2 Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	131

2.1.3 Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	139

2.1.4 Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	143

2.1.5 Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	143

2.1.6 Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости	148

2.1.7 Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	149

2.1.8 Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	162

2.1.9 Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения Белоярский	162

2.1.10 Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод	163

2.2 Балансы сточных вод в системе водоотведения	166

2.2.1 Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	166

2.2.2 Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	167

2.2.3 Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	167

2.2.4 Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	173

2.2.5 Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений	175

2.3 Прогноз объема сточных вод	178

2.3.1 Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	178

2.3.2 Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	178

2.3.3 Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам	178

2.3.4 Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	180

2.3.5 Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	182

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения	183

2.4.1 Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	183

2.4.2 Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	184

2.4.3 Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	186

2.4.4 Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	188

2.4.5 Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	191

2.4.6 Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	192

2.4.7 Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	192

2.4.8 Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	197

2.5 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения	197

2.5.1 Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды	197

2.5.2 Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	197

2.6 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения	199

2.6.1 Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования	199

2.7 Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения	207

2.8 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию	210

2.8.1 Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей, а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты	210

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая схема водоснабжения и водоотведения городского поселения Белоярский (далее - Схема водоснабжения и водоотведения) разработана во исполнение требований статей 6, 38 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (с изменениями и дополнениями), на основе документов территориального планирования.

Целью разработки настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения является обеспечение для абонентов доступности горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения с использованием централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечение горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, рационального водопользования, а также развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших технологий и  внедрения энергосберегающих технологий.

Актуализация (корректировка) настоящей Схемы водоснабжения и водоотведения осуществляется в установленном законодательством порядке при наличии одного из следующих условий:

а) ввод в эксплуатацию построенных, реконструированных и модернизированных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;

б) изменение условий водоснабжения (гидрогеологических характеристик потенциальных источников водоснабжения), связанных с изменением природных условий и климата;

в) проведение технического обследования централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в период действия схем водоснабжения и водоотведения;

г) реализация мероприятий, предусмотренных планами снижения сбросов загрязняющих веществ, программами повышения экологической эффективности, планами мероприятий по охране окружающей среды, утвержденных в установленном порядке (в случае наличия таких инвестиционных программ и планов, действующих на момент разработки схем водоснабжения и водоотведения);

д) реализация мероприятий, предусмотренных планами по приведению качества питьевой воды и горячей воды в соответствие с установленными требованиями.

е) изменение объема поставки горячей воды, холодной воды, водоотведения по централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в связи с реализацией мероприятий по прекращению функционирования открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) (прекращение горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и перевод абонентов, подключенных (технологически присоединенных) к таким системам, на закрытые системы теплоснабжения (горячего водоснабжения)

ж) необходимость внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений либо исключения таких сведений из схемы водоснабжения и водоотведения.

Общие сведения о Белоярском районе. Основные сведения о городском поселении Белоярский

Белоярский район — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры.

Общий земельный фонд муниципального образования составляет 4,16 млн. га. Особенность рельефа способствует активному процессу заболачивания, доля болот и водоемов в земельных угодьях составляет 25,5%. Среди земельных ресурсов наибольшей ценностью обладают оленьи пастбища, которые занимают 26, 3% площади района.

Центр района – город Белоярский, который расположен на 63о и 41/ северной широты и 66о и 94/ восточной долготы, на западе Белоярского района, в 380 км к северу от города Ханты-Мансийска, на левом берегу реки Казым.

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом.

Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Численность постоянно проживающего населения на территории Белоярского района по состоянию на 1 января 2020 года составила 28,434 тысяч человек.

Административно-территориальное устройство района

Муниципальные образования в границах территории Белоярского района:

-городское поселение Белоярский, с находящимся в его составе населенным пунктом городом Белоярский (административный центр);

-сельское поселение Верхнеказымский, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Верхнеказымский (административный центр);

-сельское поселение Казым, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Казым (административный центр), деревня Нумто, деревня Юильск;

-сельское поселение Лыхма, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Лыхма (административный центр);

-сельское поселение Полноват, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Полноват (административный центр), деревня Пашторы, село Ванзеват, село Тугияны;

-сельское поселение Сорум, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сорум (административный центр);

-сельское поселение Сосновка, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сосновка (административный центр).

Городское поселение Белоярский входит в состав Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

Административный центр — город Белоярский.

Статус и границы городского поселения установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Численность постоянно проживающего населения на территории городского поселения Белоярский по состоянию на 24 апреля 2020 года составила 19622 человека.

Климатическая характеристика

Городское поселение Белоярский находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного климата, характеризующейся умеренно теплыми, влажными климатическими условиями, с холодной зимой и теплым, но коротким летом. По строительно-климатическому районированию территория поселения находится в подрайоне 1Д. Западно-Сибирская равнина, обусловленная открытостью с юга и севера, служит ареной проникновения и взаимодействия сухих теплых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных арктических Атлантики и Северного Ледовитого Океана.

Это взаимодействие приводит к частой смене погоды, особенно в холодное время года. Зимняя циркуляция устанавливается уже в ноябре. Причем в первую половину зимы относительно велико еще влияние атлантических циклонов, а во второй половине доминирует сибирский антициклон. В апреле последний разрушается, и увеличивается повторяемость циклонов, особенно южных. Летом господствуют воздушные потоки северного направления, поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют преимущественно южные и юго-западные, летом – северные и северо-западные направления. Средняя скорость ветра находится на уровне, 2-4 м/сек. Скорость ветра на территориях пойм выше, чем в прилегающих районах. Для рассматриваемого района характерны продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков до середины апреля. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. Первые заморозки обычно появляются в течение первых десяти дней октября, а иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в заболоченных местах.

Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0м один раз в пятьдесят лет. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха на рассматриваемой территории. Сухих дней, с относительной влажностью воздуха менее 30%, обычно бывает не более 5-ти в году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой частой повторяемости туманов.

Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей в приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что сыграет значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных выбросов.

Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха минус 17°C, ночная минус 24°C. Снег сухой, выпадает часто от 13 до 16 дней в месяц. Часты метели (20-30 дней). К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Максимальная глубина промерзания почвы не превышает 1,4м. Лето (июнь-август) умеренно-теплое, погода не устойчивая. Преобладающая дневная температура воздуха плюс 18°C, ночная плюс 14°C (абс. макс. + 34°C). В начале и конце лета возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы. Ветры, в течение года, преобладают западные и юго-западные, со скоростью 3-5 м/сек. Годовое количество осадков составляет 400-600 мм.

Рельеф

Территория Белоярского района располагается в низменной части Западно-Сибирской равнины с абсолютными высотами до 201 метра (Сибирские Увалы). Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

Территория городского поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). Преобладают отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения.

Территория города Белоярский расположена на левобережной надпойменной террасе реки Казым.

Рельеф территории спокойный, с общим уклоном к реке Казым. Абсолютные отметки колеблются в пределах 15,0 м- 30,0 м над уровнем моря.

Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть на территории Белоярского района хорошо развита. Основной водной артерией является р. Обь — самая большая река России по площади водосбора, протекающая в западной части района. Из крупных рек по территории протекает р. Казым, пересекающая практически всю территорию района и впадающая в р. Обь. Реки замерзают обычно в конце октября — начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая, то есть большую часть года, они находятся подо льдом.

В Белоярском районе множество озёр, большинство из которых не имеют названия. Наиболее крупными являются Нумто, Ай-Новы-Йинг-Лор и Ун-Новы-Йинг-Лор, являющиеся памятниками природы регионального значения.

Гидрографическая сеть в окрестностях поселения представлена р. Казым и озерами.

Река Казым имеет хорошо разработанную долину с развитой поймой. Казым – типичная западносибирская река, для которой характерно высокое и длительное весенне-летнее половодье. В пойменной части и на террасах располагаются многочисленные озера. Озера в пойменной части представлены ссорами и старицами. По большей части озерные старицы имеют глубину около 5 м и песчаное дно. Ссоры – мелководны и имеют низкие, заболоченные берега. Озера, образованные на террасах, связаны с системами болот. Они достигают в диаметре размера от десятков до нескольких сотен метров и в глубину - от 0,5 до 1,5 м. Озера террас имеют торфяное дно и заиленные берега.

Река Казым замерзает обычно в конце октября - начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая. Средняя продолжительность безледного периода составляет, примерно, 150-160 дней. Таким образом, большую часть года река находится подо льдом. Покрытие льдом озер и вскрытие ото льда происходит на одну, две недели позже, чем на реке.

В мае, благодаря поступлению талых вод, уровень реки повышается на 5-7м, что вызывает разрушение льда. Иногда скорость подъема уровня воды во время половодья достигает 2-3 м в сутки. Наиболее высокие половодья превышают 10м выше нормального уровня. Такие воды полностью покрывают все возвышенные элементы рельефа поймы.

Продолжительность стояния максимального уровня воды – около 15 дней. Высокие уровни держатся 20-30 дней. Спад половодья происходит в срок от 40 до 110 дней. Длительность половодья в маловодные годы в полтора раза меньше, чем в многоводные годы.

Важной гидрологической особенностью данной территории является замедленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод, что связано с плоским рельефом, наличием депрессий, различных впадин и западин, малым врезом речных долин и горизонтальным залеганием осадочных пород.

Граница городского поселения Белоярский приведена на рисунке 1.

Рисунок 1. Граница городского поселения Белоярский

- Схема водоснабжения городского поселения Белоярский

  - Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения городского поселения Белоярский

### Описание системы и структуры водоснабжения и деление территории на эксплуатационные зоны

Городское поселение Белоярский имеет централизованную закольцованную систему хозяйственно-питьевого водоснабжения проектной производительности 15400 м3/сутки. От этой системы снабжаются водой все объекты жилой и социальной сферы на хозяйственно- питьевые, противопожарные и производственные нужды.

В качестве источника централизованного водоснабжения используется вода из р. Казым. Комплекс водозаборных сооружений состоит из следующих сооружений: ковшовый водозабор из реки Казым, водозаборное устройство типа РОП, насосная станция 1-го подъема, водоводы 1-го подъема.

Согласно существующей схеме водоснабжения исходная вода забирается из ковшового водозабора на р. Казым через водоприёмное устройство типа РОП и насосами насосной станции 1-го подъёма по двум водоводам технической воды подаётся на водопроводные очистные сооружения, расположенные южнее городского водозабора на 700 м. Речная вода сливается в резервуары речной воды, откуда забирается насосами насосной станции 2-го  подъёма и подаётся на фильтры для очистки и обеззараживания. Очищенная вода сливается в РЧВ, откуда забирается насосами 3-го подъёма и подаётся в напорно-разводящие сети города, по которым поступает потребителю.

Хозяйственно-питьевым водоснабжением население обеспечено в полном объеме (100%) через централизованные сети.

Услуги в сфере холодного и горячего водоснабжения на территории городского поселения Белоярский оказывает АО «ЮКЭК-Белоярский».

Данное предприятие осуществляет снабжение водой питьевого качества (добыча, очистка и транспортировка) всех объектов жилой и социальной сферы и промышленных объектов городского поселения Белоярский, контроль качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть, и эксплуатация водопроводных сетей и сооружений на них.

Городское поселение Белоярский входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Административным центром городского поселения Белоярский является город Белоярский. На территории городского поселения Белоярский действует одна эксплуатационная зона централизованного водоснабжения - АО «ЮКЭК-Белоярский».

АО «ЮКЭК-Белоярский» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения на территории эксплуатационной зоны города Белоярский.

АО «ЮКЭК-Белоярский»

Юридический адрес: 628162, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 27а.

Основные виды деятельности АО «ЮКЭК-Белоярский»:

-сбор очистка и распределение воды;

-удаление сточных вод, отходов;

-чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;

-производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) и другие.

Рисунок 2 Зоны действия системы водоснабжения городского поселения Белоярский

### Описание территорий городского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения

В городском поселении Белоярский отсутствуют зоны с нецентрализованным водоснабжением.

### Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с требованиями к содержанию схем водоснабжения, технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водо-снабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения городского поселения Белоярский сложилась единственная технологическая зона централизованного водоснабжения – технологическая зона водоснабжения ВОС – 15400 (АО «ЮКЭК-Белоярский»).

В технологической зоне водоснабжения АО «ЮКЭК-Белоярский» осуществляется обеспечение питьевой водой населения, проживающих в многоквартирных домах, общественных зданий и иных объектов на территории города Белоярский. От централизованной системы водоснабжения, помимо объектов жилой и социальной сферы, снабжаются водой объекты на противопожарные и производственные нужды. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы:

водозаборные сооружения из реки Казым ковшового типа с низовым питанием;

насосная станция 1-го подъёма, проектной производительностью 15400 м3/сут;

водовод 1-го подъёма из стальных труб диаметром 2хДу400 мм, протяженностью 800 м;

комплекс водопроводных очистных сооружений (ВОС) с насосной станцией 2-го и 3-го подъема и резервуарами чистой воды, проектной производительностью 15400 м3/сут;

водовод 2-го подъёма из стальных труб 2хДу500 мм;

напорно-разводящие водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, диаметром 50-300 мм, материал – сталь, полиэтилен.

Зоны нецентрализованного водоснабжения на территории городского поселения Белоярский отсутствуют.

### Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Согласно договору водопользования от 14.02.2014 заключенному между Департаментом природных ресурсов и несырьевого сектора экономики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и АО «ЮКЭК-Белоярский», 
АО «ЮКЭК-Белоярский» производит забор воды в г. Белоярский из поверхностного водного объекта – р. Казым. Участок реки Казым (117,7 км от устья) расположен в границах муниципального образования Белоярский район Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Забор (изъятие) водных ресурсов из реки Казым осуществляется для производственного водоснабжения АО «ЮКЭК-Белоярский» и города Белоярский.

Исходная вода забирается из ковшового водозабора на р. Казым через водоприёмное устройство типа РОП. Комплекс водозаборных сооружений состоит из следующих сооружений:

ковшовый водозабор из реки Казым;

водозаборное устройство типа РОП;

насосная станция I-го подъёма;

водоводы I-го подъёма.

Исходная вода, подлежащая очистки, из реки Казым через оголовки и береговой колодец по двум всасывающим ниткам стальных трубопроводов диаметром 500мм подается на насосы насосной станции 1-го подъема, а далее насосами I подъема марки Д315/50 в резервуары речной воды.

Оголовки двух всасывающих трубопроводов оборудованы следующими рыбозащитными устройствами:

- Первый оголовок оборудован рыбозащитными устройствами РОП-175 – 2 шт. Рабочий диапазон подачи -100-200 л/с. Напор на омывание фильтрующей сетки – 20-30 м. Расход воды на омывание фильтрующей сетки от подачи насосной станции составляет не более 5%. Габариты: длина -1600, диаметр – 810 мм, масса – 97 кг.

- Второй оголовок оборудован рыбозащитными устройствами РОП-300 – 1 шт. Рабочий диапазон подачи – 200-300 л/с. Напор на омывание фильтрующей сетки – 20-30 м. Расход воды на омывание фильтрующей сетки от подачи насосной станции составляет не более 2-5%. Габариты: длина -2000, диаметр – 1100 мм, масса – 130 кг.

Насосы в количестве 4 единиц работают поочередно: два насоса в течение суток работают около 13 часов, два других насоса выключены. На следующих сутках на 13 часов в работу включаются ранее не работавшие насосы, а работавшие ранее насосы отключаются на сутки (для предотвращения заиливания всасывающих трубопроводов). Состав и характеристика водозаборного оборудования представлен в таблице 1.

Таблица 1. Состав и характеристика водозаборного оборудования

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Всего насосов, шт. | В работе насосов, шт. | Производительность насоса, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проектная | фактическая |
| 1 | Насос | Д315/50 | 4 | 2 | 0,2988 | 0,171 |

Промывка фильтрующих оголовков осуществляется от напорной линии насосной станции.

Водовод 1-го подъёма выполнен из стальных труб диаметром 400мм, протяжённостью 800м. Водовод I-го подъёма находится в удовлетворительном техническом состоянии и пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Продолжительность работы водозабора в течение года составляет 365 дней.

Непосредственно на водозаборе установлен один счетчик «Взлет-РС». С помощью этого счетчика учитывается весь объем забираемых (изымаемых) из водного объекта ресурсов. Сведения о контрольно-измерительных приборах для учета объема забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов представлены в таблице 2.

Таблица 2. Сведения о контрольно-измерительных приборах

| № п/п | Наименование прибора | Тип, марка прибора | Место установки | Дата последней поверки | Периодичность поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер-счётчик ультразвуковой | «Взлёт - РС» УРСВ-010М-001 №307273 паспорт В35.30.-00.00ПС | Водозабор | н/д | 4 года |

Граница первого пояса зоны санитарной зоны водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки. Площадка №1: общая протяженность 512 м, ширина 290 м на восточной границе (выше по течению р. Казым), ширина 215 м на западной границе (ниже по течению р. Казым). Стороны зоны санитарной охраны Площадки №2 расположены в виде пятиугольника с размером – 200м х 200м х 140м х 120м х 90м.

Карта-схема водного объекта г. Белоярский приведена на рисунке 3.

Рисунок 3. Карта-схема водного объекта г. Белоярский

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

Хозяйственно-питьевая вода, городское поселение Белоярский

На территории городского поселения Белоярский на водозаборных сооружениях расположены сооружения для очистки и подготовки воды в городе Белоярский (эксплуатирует АО «ЮКЭК-Белоярский»). Площадка водопроводных очистных сооружений расположена на расстоянии 5 км восточнее г. Белоярский.

Весь 100% объем воды проходит через очистные сооружения. Водоочистные сооружения были построены в 2004 году и имеют проектную производительность 15400 м3/сут. Комплекс водозаборных и водопроводных очистных сооружений введён в эксплуатацию в 2005 году.

Состав водопроводных очистных сооружений, следующий:

резервуары речной воды, ёмк.2х100 м3;

главный корпус (размещено технологическое оборудование);

резервуары чистой воды, ёмк. 1х5000 м3 и 2х1000 м3 (1 резервуар находится в аварийном состоянии);

насосная станция 2-го подъёма;

насосная станция 3-го подъёма;

насосы подачи воды на промывку и насосы отстоенной воды;

резервуары промывной воды, ёмк.2х1000 м3;

резервуары – шламонакопители, ёмк.3х3000м3 (исключены из технологического процесса);

песковые площадки;

шламовая насосная станция (исключена из технологической схемы);

канализационная насосная станция;

дизельная электростанция – 2шт.;

административно-бытовой корпус;

проходная галерея;

гараж;

котельная;

инженерные коммуникации.

Водоочистные сооружения ВОС-15400 представляют собой фильтровальную станцию с реагентным хозяйством заводского исполнения. Сооружения предназначены для осветления речной воды с целью подготовки ее для хозяйственно-питьевых нужд населения и промышленных предприятий города. Способ очистки воды – контактная коагуляция, представляющая собой процесс обработки воды реагентами, завершающийся укрупнением ее коллоидных примесей, которые удаляются из воды фильтрованием на скорых фильтрах с зернистой антрацитовой загрузкой.

Исходная вода, подлежащая очистки, из реки Казым через оголовок и береговой колодец подается насосами I подъёма в резервуары речной воды. Откуда по трубопроводу подаётся с помощью насосов II подъема в фильтровальный зал.

По технологии ВОС необходимо производить нагрев исходной воды на 6 оС, подогрев исходной воды перед очисткой с 2оС до 8оС осуществляется теплообменниками. Далее вода поступает в смеситель, где она смешивается с реагентами: коагулянтом, флокулянтом, окислителем.

В качестве коагулянта используется оксихлорид алюминия, для ускорения процесса коагуляции используется флокулянт – «Праестол» на основе полиакриломида. Обеззараживание воды осуществляется гипохлоритом натрия, получаемый на месте электролизом хлористого натрия на электролизном модуле «Хлор-Эл-200». Состав очищенной воды кондиционируется фтористым натрием до норматива СанПин 2.1.14.1074.01 по содержанию фтора и стабилизируется насыщенным раствором извести.

Интенсивное перемешивание исходной воды и реагентов происходит за счет завихрения потока в смесителе. После смесителя вода поступает на фильтры с направлением потока сверху вниз.

Фильтрование осуществляется в три ступени: 1,2 ступень двухкамерные фильтры ФОВ-2К-3.4-0,6 (14 шт.), 3 ступень однокамерные фильтры ФОВ-3.4-0.6 (9 шт.). Скорые фильтры I и II частично или полностью удаляют из воды взвеси разной степени дисперсии, представляющих собой в основном скоагулированные хлопья гидроокиси алюминия вместе с адсорбированными на их поверхности примесями из воды. В фильтрах III ступени происходит заключительная сорбционная очистка воды с целью удаления из воды остаточных органических загрязнений и хлорорганических соединений, образовавшихся в результате обработки воды гипохлоритом натрия.

После фильтров вода поступает в резервуары очищенной воды вместимостью 5000 м3, 1000 м3 (РЧВ). Промывка фильтров – водная. Промывка осуществляется из резервуаров очищенной воды промывными насосами в автоматическом режиме. Промывная вода отводится по трубопроводу в резервуары грязной промывной воды, откуда осветленная промывная вода в соотношении 1:11 вновь возвращается по трубопроводу в голову сооружений (в емкости речной воды). Осадок из резервуаров грязной промывной воды по шламопроводу отводится в шламонакопители. Шламонакопители используются для обезвоживания и складирования осадка после промывки фильтров. Обеззараживание очищенной воды производится раствором гипохлорита натрия, путем ввода в трубопровод очищенной воды перед резервуарами питьевой воды. Из резервуаров питьевой воды насосами 3 подъема вода подается потребителю. Вода потребителям г. Белоярский подается по трубопроводу протяженностью 75,976 км.

Уплотнённый осадок вывозится в места захоронения, согласованные с природоохранными органами. Уплотнённый осадок представляет продукт гидролиза алюминия и железа с адсорбируемыми на них органическими и неорганическими примесями из речной воды. Осадок также содержит соединения хлора.

Непосредственно на выходе из водоочистных сооружений установлен расходомер - счётчик ультразвуковой. С помощью этого счетчика учитывается весь объем забираемых (изымаемых) из водного объекта ресурсов. Сведения о контрольно-измерительных приборах для учета объема забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов представлены в таблице 3.

Таблица 3. Сведения о контрольно-измерительных приборах

| № п/п | Наименование прибора | Тип, марка прибора | Место установки | Дата последней поверки | Периодичность поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер - счётчик ультразвуковой | «Взлёт - РС» УРСВ-010М-001 №202056 паспорт В12.00-00.00ПС | на выходе из водоочистных сооружений | н/д | 1 раз в 4 года |

Вода, подаваемая в городской водопровод, соответствует СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В таблице 4 представлены результаты лабораторных исследований проб природной поверхностной воды за 2019 год.

В ходе проверки проведен отбор 3 проб природной поверхностной воды, отобранных в р. Казым на расстоянии 500 м выше места отбора, 500 м ниже места сброса, в месте сброса сточных вод.

Таблица 4. Результаты лабораторных исследований проб природной поверхностной воды

| № и дата протокола | Определяемый показатель | Ед. измерения | Результат анализа | Погрешность +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р. Казым, 500 м выше точки сброса сточных вод |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,02 | - |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 6,0 | 1.1 |
|  | Аммоний-ион | мг/дм3 | <0,05 | - |
|  | БПК5 | мгО2/дм3 | 5,88 | 0,76 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 84 | 8 |
|  | Хлорид-ион | мг/дм3 | 0,60 | 0,19 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 1,79 | 0,29 |
|  | Медь | мг/дм3 | 0,0021 | 0,0005 |
| Протокол КХА Ка1384 - в | АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | - |
| от 27 сентября 2019 г. | Фенолы летучие. | мг/дм3 | <0,0005 | - |
|  | Фосфат-ион | мг/дм3 | 0,64 | 0,09 |
|  | Сульфат-ион | мг/дм3 | 1,202 | 0,301 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,0120 | 0,0018 |
|  | БПК полн. | мгО2/дм3 | 8,41 | - |
|  | Бихроматная окисляемость (ХПК) | мгО/дм3 | 74,7 | 14,9 |
|  | Нитрат-ион | мг/дм3 | <0,1 | - |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,1 | - |
| Протокол биотестирования №1384 - в/б от 27 сентября 2019 г. | Хроническая токсичность | Не оказывает хроническое токсическое действие |
| р. Казым, в месте сброса сточных вод |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,02 | - |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 4,4 | 0,8 |
|  | Аммоний-ион | мг/дм3 | <0,05 | - |
|  | БПК5 | мг02/дм3 | 3,66 | 0,95 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 473 | 43 |
|  | Хлорид-ион | мг/дм3 | 111 | 11 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,24 | 0,05 |
|  | Медь | мг/дм3 | 0,0152 | 0,0038 |
| Протокол КХА №1386 - в | АПАВ | мг/дм3 | 0,045 | 0,018 |
| от 27 сентября 2019 г. | Фенолы летучие | мг/дм3 | <0,0005 | - |
|  | Фосфат-ион | мг/дм3 | 6,8 | 0,8 |
|  | Сульфат-ион | мг/дм3 | 9,8 | 1.0 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,0211 | 0,0032 |
|  | БПК полн. | мгО2/дм3 | 5,23 | - |
|  | Бихроматная окисляемость (ХПК) | мгО/дм3 | 56,1 | 11,2 |
|  | Нитрат-ион | мг/дм3 | 50,1 | 7,5 |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | 1,26 | 0,19 |
| Протокол биотестирования №1386 - в/б от 27 сентября 2019 г. | Хроническая токсичность | Не оказывает хроническое токсическое действие |
| р. Казым, 500 м ниже точки сброса сточных вод |
|  | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,06 | 0,02 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 5,2 | 0,9 |
|  | Аммоний-ион | мг/дм3 | <0,05 |  |
|  | БПК5 | мг02/дм3 | 0,63 | 0,17 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 62 | 6 |
|  | Хлорид-ион | мг/дм3 | 0,68 | 0,21 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 2,1 | 0,3 |
|  | Медь | мг/дм3 | 0,0080 | 0,0020 |
| Протокол КХА №1385 - в | АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | - |
| от 27 сентября 2019 г. | Фенолы летучие | мг/дм3 | <0,0005 | - |
|  | Фосфат-ион | мг/дм3 | 0,58 | 0,08 |
|  | Сульфат-ион | мг/дм3 | 1,19 | 0,30 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,0105 | 0,0016 |
|  | БПК полн. | мгО2/дм3 | 0,90 | - |
|  | Бихроматная окисляемость (ХПК) | мгО/дм3 | 69,8 | 14,0 |
|  | Нитрат-ион | мг/дм3 | <0,1 | - |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,1 | ' |
| Протокол биотестирования №1385 - в/б от 27 сентября 2019 г. | Хроническая токсичность | Не оказывает хроническое токсическое действие |

Для выявления возможного загрязнения природных вод сточными сбросами данного предприятия, результаты анализа пробы природной поверхностной воды, отобранной ниже места сброса (протокол КХА №1384-в) сравнивались с результатами пробы, отобранной выше места сброса сточных вод (протокол КХА №1385-в). Оценка результатов показала превышения по следующим показателям:

•	нефтепродукты более чем в 3 раза;

•	медь в 3,8 раза.

По содержанию других исследуемых показателей превышений не наблюдается.

Проектная мощность действующих очистных сооружений водопровода составляет 15,4 тыс. м3/сутки. Водоочистные сооружения работают, покрывая все потребности города в питьевой воде, с нагрузкой ниже проектной мощности очистных сооружений. Резерв мощности системы водоснабжения составляет 3,5%.

Параметры очистных сооружений водопровода в городском поселении Белоярский приведены в прилагаемой таблице 5.

Таблица 5. Характеристика очистных сооружений водопровода в городском поселении Белоярский

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность ВОС (проектная) | м3/ сутки | 15400 |
| 2 | Фактическая производительность ВОС | м3/ сутки | 4100 |
| 3 | Фактическое количество очищаемой воды | м3/ сутки | 3956,15 |
| 4 | Резервные мощности | м3/ сутки | 143,85 |
| 5 | Резерв мощности | % | 3,5 |

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории городского поселения Белоярский на водозаборных сооружениях расположены насосные центральные станции для повышения напора (давления) воды.

Насосная станция 1-го подъёма (НС-1) – состоит из подземной и надземной частей. В подземной размещается машинный зал с насосным оборудованием и запорной арматурой, в надземной размещаются помещения электротехнического оборудования с трансформаторной подстанцией, операторская и бытовые помещения. Надземная часть здания находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует капитального ремонта.

Насосная станция I-го подъёма оборудована насосами марки Д 315-50 в количестве четырех единиц (в работе находятся – 2 насоса, в резерве – 2 насоса).

В результате технического обследования насосной станции 1-го подъема установлено, что насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне. Отсутствует узел учёта подаваемой воды. Требуется реконструкция здания насосной станции и замена насосных установок с автоматизацией их работы на должном техническом уровне, реконструкция электрической подстанции.

Из резервуаров речной воды насосами 2-го подъёма вода подаётся на фильтры. Насосная станция 2-го подъёма оборудована насосами марки Д500-60 (1рабочий, 1резервный) и Д300-50 (1 резервный).

В результате технического обследования насосной станции 2-го подъема установлено, что насосное оборудование морально устарело. Требуется замена насосных установок с автоматизацией их работы на должном техническом уровне.

Насосы насосной станции 3-го подъёма обеспечивают подачу воды из РЧВ в город. Насосная станция 3-го подъёма оборудована насосами марки RDP 200-150-600 (2рабочих, 2резервных) и Д 200-90 (1 рабочий,1 резервный).

В результате технического обследования насосной станции 3-го подъема установлено, что насосное оборудование морально устарело.

Состав и характеристика насосного оборудования, установленного на насосных станциях представлено в таблице 6.

Таблица 6. Состав и характеристика насосного оборудования, установленного на насосных станциях

| Наименование оборудования | Производительность насоса, мощность двигателя. | Количество |
| --- | --- | --- |
| Подъем воды |  |  |
| Сетевой насос Д 315\50 | Q = 315 м.куб\час | 4 |
| Подготовка воды, очистка. |  |  |
| Насос 2 группы Д 500/60 | Q = 500 м. куб\час | 2 |
| Насос 2 группы Д 315/50 | Q = 315 м.куб\час | 1 |
| Насос 3 группы К150-125-250 | Q = 200 м. куб\час | 4 |
| Насосы 5 группы СМ100-65-200 | Q = 65 м. куб\час | 2 |
| Насосы 6 группы К90/20 | Q = 90 м. куб\час | 2 |
| Насос раствора поваренной соли CRT4-3 | Q = 4 м. куб\час | 3 |
| Насос дозатор S3Ca | Q = 492 л\час | 3 |
| Перемешивающий насос перманганата калия Х50-32-125 К | Q = 12,5 м. куб\час | 2 |
| Перекачивающий насос НД 2,5 | Q = 2,5 м. куб\час | 1 |
| Насос дозатор S2Ca | Q = 485 л\час | 2 |
| Насос дозатор S2Ca | Q = 324л\час | 2 |
| Перемешивающий насос НЦ 150-32 | Q = 32 м. куб\час | 4 |
| Насос дозатор S2Ca | Q = 264л\час | 2 |
| Перекачивающий насос НД 2,5/1000\10 | Q = 2,5 м. куб\час | 1 |
| Перекачивающий насос НД 25/4000 | Q = 25 м. куб\час | 1 |
| Насос дозатор S2Ca | Q = 1000 л\час | 1 |
| Транспортировка воды |  |  |
| Насос 1 группы Д 315/70 | Q = 315 м.куб\час | 2 |
| Насос 1 группы Д 400/105 | Q = 400 м. куб\час | 2 |
| Насос 1 группы Д 200/90 | Q = 200м. куб\час | 2 |
| Всего насосов: | 43 |
| В том числе производительностью: |  |  |
| 285-360 м.куб\час |  | 11 |
| 140-200 м.куб\час |  | 6 |
| 85-135 м.куб\час |  | 4 |
| 21-60 м.куб\час |  | 22 |

Оценка энергоэффективности работы морально и физически устаревшего, энергозатратного оборудования насосных централизованных станций не проводилась в связи с необходимостью его замены на модернизированные энергоэффективные аналоги.

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении АО «ЮКЭК-Белоярский», занятой в сфере водоснабжения города Белоярский в составе городского поселения Белоярский, находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов.

Водопровод оборудован запорной арматурой, пожарными гидрантами и противопожарными резервуарами. Водоразборных колонок нет.

Водовод 1-го подъёма выполнен из стальных труб диаметром 400мм, протяжённостью 800 м. Водовод 2-го подъёма выполнен из стальных труб диаметром 500 мм.

Общая протяженность водоводов составляет 75,976 км.

Характеристика сетей водоснабжения по диаметрам трубопровода, материалам труб, году прокладки и проценту износа находящихся на обслуживании АО «ЮКЭК-Белоярский» представлена в таблице 7.

Таблица 7. Характеристика водопроводных сетей, находящихся на обслуживании АО «ЮКЭК-Белоярский» по состоянию на 1 января 2020 года по городу Белоярский

| Диаметр трубопровода, мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 |  |  |  |  |
|  | 317 | Сталь | 1993 | 100 |
| 38 |  |  |  |  |
|  | 213 | Сталь | 1990 | 100 |
|  | 143 | Сталь | 2000 | 95 |
|  | 27 | Сталь | 2007 | 60 |
| 45 |  |  |  |  |
|  | 89 | Сталь | 1997 | 100 |
| 57 |  |  |  |  |
|  | 139 | Сталь | 1995 | 100 |
|  | 765 | Сталь | 1996 | 100 |
|  | 304 | Сталь | 2000 | 95 |
|  | 214 | Сталь | 2002 | 85 |
|  | 134 | Сталь | 2001 | 90 |
|  | 488 | Сталь | 2003 | 80 |
|  | 376 | Сталь | 2005 | 70 |
|  | 44,5 | Сталь | 2011 | 40 |
|  | 35 | Сталь | 2013 | 30 |
|  | 233 | Сталь | 2014 | 25 |
|  | 165 | Сталь | 2019 | 0 |
| 76 |  |  |  |  |
|  | 49 | Сталь | 1995 | 100 |
|  | 356 | Сталь | 1996 | 100 |
|  | 1082 | Сталь | 1997 | 100 |
|  | 176 | Сталь | 2000 | 95 |
|  | 270 | Сталь | 2001 | 90 |
|  | 305 | Сталь | 2005 | 70 |
|  | 207 | Сталь | 2014 | 25 |
| 89 |  |  |  |  |
|  | 385 | Сталь | 1997 | 100 |
|  | 1711 | Сталь | 2001 | 90 |
|  | 773 | Сталь | 2004 | 75 |
|  | 591 | Сталь | 2006 | 65 |
|  | 58,3 | Сталь | 2011 | 40 |
|  | 434 | Сталь | 2014 | 25 |
|  | 10 | Сталь | 2019 | 0 |
| 108 |  |  |  |  |
|  | 617 | Сталь | 1985 | 100 |
|  | 2000 | Сталь | 1988 | 100 |
|  | 175 | Сталь | 1990 | 100 |
|  | 173 | Сталь | 1994 | 100 |
|  | 236 | Сталь | 1995 | 100 |
|  | 3497 | Сталь | 1996 | 100 |
|  | 2893 | Сталь | 1997 | 100 |
|  | 238 | Сталь | 1998 | 100 |
|  | 560 | Сталь | 2000 | 95 |
|  | 4401 | Сталь | 2002 | 85 |
|  | 1473 | Сталь | 2004 | 75 |
|  | 844 | Сталь | 2005 | 70 |
|  | 2490 | Сталь | 2006 | 65 |
|  | 1063 | Сталь | 2005 | 70 |
|  | 303,3 | Сталь | 2011 | 40 |
|  | 32 | Сталь | 2012 | 35 |
|  | 88 | Сталь | 2016 | 15 |
|  | 173 | Сталь | 2014 | 25 |
|  | 148 | Сталь | 2013 | 30 |
|  | 628 | Сталь | 2019 | 0 |
| 159 |  |  |  |  |
|  | 2888 | Сталь | 1977 | 100 |
|  | 3900 | Сталь | 1984 | 100 |
|  | 1580 | Сталь | 1985 | 100 |
|  | 275 | Сталь | 1995 | 100 |
|  | 861 | Сталь | 1996 | 100 |
|  | 1308 | Сталь | 2001 | 90 |
|  | 1783 | Сталь | 2003 | 80 |
|  | 264 | Сталь | 2005 | 70 |
|  | 369 | Сталь | 2007 | 60 |
|  | 124 | Сталь | 2001 | 90 |
|  | 99 | Сталь | 2012 | 35 |
|  | 25 | Сталь | 2012 | 35 |
|  | 654 | Сталь | 2014 | 25 |
|  | 630 | Сталь | 2016 | 15 |
|  | 2835 | Сталь | 2014 | 25 |
|  | 343 | Сталь | 2014 | 25 |
|  | 19 | Сталь | 2013 | 30 |
|  | 123,3 | Сталь | 2019 | 0 |
| 219 |  |  |  |  |
|  | 1404 | Сталь | 1985 | 100 |
|  | 370 | Сталь | 1991 | 100 |
|  | 251 | Сталь | 1994 | 100 |
|  | 54 | Сталь | 2000 | 95 |
|  | 964 | Сталь | 2001 | 90 |
|  | 7024 | Сталь | 2004 | 75 |
|  | 440 | Сталь | 2005 | 70 |
|  | 19 | Сталь | 2014 | 25 |
|  | 222 | Сталь | 2015 | 20 |
|  | 94 | Сталь | 2016 | 15 |
|  | 224 | Сталь | 2016 | 15 |
| 273 |  |  |  |  |
|  | 149 | Сталь | 2005 | 70 |
|  | 434,5 | Сталь | 2012 | 35 |
|  | 133 | Сталь | 2016 | 15 |
| 325 |  |  |  |  |
|  | 1825 | Сталь | 1978 | 100 |
|  | 3760 | Сталь | 1984 | 100 |
|  | 325 | Сталь | 1987 | 100 |
|  | 612 | Сталь | 2002 | 85 |
| 426 |  |  |  |  |
|  | 3910 | Сталь | 1987 | 100 |
|  | 210 | Сталь | 1997 | 100 |
|  | 2280 | Сталь | 2002 | 85 |
|  | 1700 | Сталь | 2001 | 95 |
| 530 |  |  |  |  |
|  | 320 | Сталь | 2003 | 80 |
| Итого: | 75976 |  |  | 70 |

Перечень источников противопожарного водоснабжения в Белоярском (местном) гарнизоне пожарной охраны представлен в таблице ниже.

Таблица 8. Перечень источников противопожарного водоснабжения в Белоярском (местном) гарнизоне пожарной охраны

| № п/п | № водоисточни-ка | Характеристика водоисточника (диаметр, вид водопровода, емкость водоема) | Адрес и месторасположения водоисточника (ориентир для быстрого обнаружения) | Организация, отвечающая за техническое состояние водоисточника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| ЖИЛОЙ СЕКТОР г. Белоярский |
| 6-й микрорайон |
|  | 24 | ПГ К-150 | 6 м-н между домами № 1/3, 1/4 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 6 м-н между домами № 3/10, 3/12 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 26 | ПГ К-150 | 6 м-н между домами № 3/7, 3/9 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 27 | ПГ К-150 | 6 м-н дом № 4/2 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 28 | ПГ К-150 | 6 м-н дом № 5/0 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 30 | ПГ К-150 | 6 м-н между домами № 5/5, 5/6 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 31 | ПГ К-150 | 6 м-н дом №10 с торца | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 32 | ПГ К-150 | 6 м-н дом №11 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 39 | ПГ К-150 | 6 м-н дом №3.13 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 34 | ПГ К-150 | 6 м-н дом №2/13 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 35 | ПГ К-150 | 6 м-н дом №2/18 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 33 | ПГ К-150 | 6 м-н напротив дома №1.15 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 29 | ПГ К-150 | 6 м-н напротив дома №2.1 через дорогу | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 6 м-н между домами № 4/8, 4/10 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 6 м-н между домами № 1.7, 1.8 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 25 | ПГ К-150 | 6 м-н между домами № 3/14, 3/16 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 29 | ПГ К-200 | За зданием Эко центра «Нуви-Ат» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| 7-й микрорайон |
|  | б/н | ПГ К-150 | 7 м-н между домами № 20, 21 | АО «ЮКЭК» |
|  | 37 | ПГ К-150 | 7 м-н за домом № 21 вдоль дороги | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 7 м-н между домами № 21, 22(общежитие) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 7 м-н напротив дома №23 на тротуаре | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 7 м-н с торца дома №24 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 7 микрорайон, студенческий бульвар за домом №4 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 7 микрорайон, студенческий бульвар возле дома №17 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 7 микрорайон, студенческий бульвар с торца дома №18 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 7 микрорайон, студенческий бульвар между домами № 4 и №6 за администр. зданием Соц. защиты населения | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 7 микрорайон, на углу дома № 11 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| Квартал Спортивный |
|  | б/н | ПГ К-150 | Кв-л Спортивный, с торца учебного корпуса Белоярского профессионального колледжа | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | Кв-л Спортивный напротив бассейна «Бригантина» на территории Дворца спорта | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| 4-й микрорайон |
|  | б/н | ПГ К-150 | За Д/С «Березка», вблизи лодочного кооператива | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 85 | ПГ К-150 | Ул. Строителей, 17 (Авиалесоохрана) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 84 | ПГ К-150 | 4 м-н, возле дома с НПУ №18 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 21 | ПГ К-150 | 4 м-н, между домами с НПУ №21а, 25 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 4 м-н, напротив КЦСОН «Милосердие» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 4 м-н, с торца КЦСОН «Милосердие» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 70 | ПГ К-150 | 4 м-н, напротив дома №14 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-200 | м-н 4а, с торца гостиницы «Карибу» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 100 | ПГ К-150 | 4 м-н, с торца дома №8 (на дороге) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 23 | ПГ К-150 | 4 м-н, напротив дома №3 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 22 | ПГ К-150 | 4 м-н, с торца дома №10 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 86 | ПГ К-150 | 4 м-н, с торца дома №12 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 99 | ПГ К-150 | 4 м-н, вблизи административного здания ГЦТ «Лабаз» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| 3-й микрорайон |
|  | б/н | ПГ К-150 | 3 м-н с торца дома №29 (на стоянке) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 18 | ПГ К-150 | 3 м-н с торца дома №28а | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 3 м-н с торца дома №9 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 12 | ПГ К-150 | 3 м-н между домами №7, 8 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 15 | ПГ К-150 | 3 м-н с торца дома №17 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 10 | ПГ К-150 | 3 м-н Детская площадка (напротив магазина книги) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 9 | ПГ К-150 | 3 м-н на территории Д/С «Снегирек» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 17 | ПГ К-150 | 3 м-н за домом №24 (напротив управления по образованию) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 20 | ПГ К-150 | 3 м-н напротив 2-го корпуса школы 3 (со стороны детской площадки) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 84 | ПГ К-150 | 3 м-н напротив дома №5а (с торца магазина) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 67 | ПГ К-150 | 3 м-н между Школами №2 и№3 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 3 м-н с торца дома №22 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| 2-й микрорайон |
|  | 73 | ПГ К-150 | Ул. Набережная напротив адм. РИТЭК | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 72 | ПГ К-150 | Ул. Набережная напротив дома №19 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 19 | ПГ К-150 | Ул. Набережная, за домом №12 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 69 | ПГ К-150 | Ул. Набережная возле аптеки №128 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 105 | ПГ К-150 | Возле Д/К Газовик с торца дома №9 ул. Школьная | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | Ул. Набережная за домом №10 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| Ул. Центральная |
|  | 93 | ПГ К-200 | Ул. Центральная, с торца дома №13 со стороны ГЦТ «Лабаз» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 94 | ПГ К-200 | Ул. Центральная, между домами №13 и 15 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 95 | ПГ К-200 | Ул. Центральная, между домами №15 и 14 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 96 | ПГ К-200 | Ул. Центральная, между домами №14 и 16 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 98 | ПГ К-200 | Ул. Центральная, с торца дома №9 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 102 | ПГ К-200 | Ул. Центральная, на углу дома №2 со стороны дома №1 ул. Молодости | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 101 | ПГ К-150 | Ул. Центральная, дом 22 (напротив БИЦ «Квадрат») | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| 1-й микрорайон |
|  | 104 | ПГ К-200 | ЦКиД «Камертон» со стороны м-на «Абрикс» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 1 | ПГ К-200 | ЦКиД «Камертон» со стороны спорт. зала «Олимп» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 66 | ПГ К-200 | ЦКиД «Камертон» со стороны гор. стадиона «Олимп» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | За зданием администрации города Белоярский | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 6 | ПГ К-150 | Спорт. зал «Олимп» (перед входом) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | За трибуной стадиона «Олимп» (на газоне вдоль дороги ул. Молодости) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 2 | ПГ К-150 | 1 м-н дом №11 с торца | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 1 м-н за домом №20 у дороги | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 46 | ПГ К-150 | 1 микрорайон с торца дома №24 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 8 | ПГ К-150 | 1 микрорайон, возле фотосалона «Самолет» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 1 м-н дом №2 с торца | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | 1 м-н, за домом №25 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| Квартал Южный |
|  | 108 | ПГ К-150 | Кв-л Южный между домами № 6, 7 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 150 | ПГ К-150 | Напротив мини рынка «Таежный» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 106 | ПГ К-150 | Д/С Сказка во дворе между корпусами №1, 2 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 107 | ПГ К-150 | Д/С Сказка на углу со стороны ул. Лысюка | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 111 | ПГ К-150 | Кв-л Южный между домами № 4, 9 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 110 | ПГ К-150 | Кв-л Южный с торца дома №1 (напротив м-на Северный) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 109 | ПГ К-150 | Кв-л Южный с торца дома №1 (со стороны РММ ЮКЭК) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| Квартал Молодежный |
|  |  | ПВ-200 | За зданием БУАВР | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  |  | ПВ-200 | Кв-л молодежный, напротив дома №18 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | Кв-л Молодежный, за домом №9 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 52 | ПГ К-150 | Кв-л молодежный, на углу дома №7 со стороны дороги (ул. Лысюка) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 53 | ПГ К-150 | Кв-л молодежный, на углу дома №15 со стороны дороги (ул. Лысюка) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 49 | ПГ К-150 | Кв-л молодежный, с торца дома №15 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 50 | ПГ К-150 | Кв-л молодежный, за домом №20 со стороны дороги (ул. Лысюка) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 47 | ПГ К-150 | Кв-л молодежный, за домом №12 со стороны дороги (ул. Южная) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| Микрорайон Мирный |
|  |  | ПВ-200 | М-н Мирный, возле котельной | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  |  | ПВ-25 | Территория 9 ПЧ ФПС | 9 ПЧ ФПС |
|  | 75 | ПГ К-150 | Переулок Северный, дом 1 (на территории 9 ПЧ ФПС) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 59 | ПГ К-150 | М-н Мирный, возле БПК корпус 2 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 62 | ПГ К-150 | М-н Мирный, возле ТЦ «Фируз» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 61 | ПГ К-150 | М-н Мирный, возле дома 7/8 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 60 | ПГ К-150 | М-н Мирный, за домом №1а | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 56 | ПГ К-150 | М-н Мирный, с торца дома №2а | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 54 | ПГ К-150 | М-н Мирный, с торца дома №12 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 89 | ПГ К-150 | М-н Мирный, с торца общежития №42 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 90 | ПГ К-150 | М-н Мирный, с торца общежития №5 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | М-н Мирный, с торца дома №20 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | М-н Мирный, напротив дома №23 (2-й подъезд) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | М-н Мирный, напротив дома №30 (частный сектор) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | М-н Мирный, напротив Ветеринарной станции | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | б/н | ПГ К-150 | Ул. Сухарева, за домом №3 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| Жилой городок СУ-966 |
|  | 1 | ПВ-200 | СУ-966 возле остановки | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 1 | ПГ К-150 | СУ-966 с торца дома №5 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 2 | ПГ К-150 | СУ-966 с торца дома №15 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 3 | ПГ К-150 | СУ-966 с торца дома №11 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 4 | ПГ К-150 | СУ-966 с торца дома №1 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 5 | ПГ К-150 | СУ-966 напротив дома №26 | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| Промзона 2 |
|  | 2 | ПГ К-150 | Промзона 2, в районе КРЭС (возле дороги) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| Район бывшей Автобазы №3 |
|  | 2 | ПВ -200 | Напротив Центроспас | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 1 | ПГ Т-150 | С торца от м-на «1000 мелочей» | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| УАТ ЮКЭК (АТХ) |
|  | 1 | ПГ К-150 | Территория базы напротив РММ | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 2 | ПГ К-150 | Территория базы напротив РММ | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| КОС |
|  | 1 | ПВ-200 | Территория КОС перед корпусом 2-й очереди | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 1 | ПГ К-150 | Территория КОС за корпусом 2-й очереди | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 2 | ПГ К-150 | Территория КОС за корпусом 2-й очереди | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
| ВОС |
|  | 1 | ПВ-200 | Территория ВОС | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 1 | ПГ К-150 | Территория ВОС с торца здания АБК | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 2 | ПГ К-150 | Территория ВОС на углу производственного корпуса (северо-восточная сторона) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 3 | ПГ К-150 | Территория ВОС на углу производственного корпуса (северо-западная сторона) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 4 | ПГ К-150 | Территория ВОС на углу производственного корпуса (юго-западная сторона) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |
|  | 5 | ПГ К-150 | Территория ВОС на углу производственного корпуса (юго-восточная сторона) | АО «ЮКЭК-Белоярский» |

Сведения о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов системы водоснабжения (ХВС и ГВС), а также информация о продолжительности их устранения (журнал аварийности) представлены в таблице 9.

Таблица 9. Сведения о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов системы водоснабжения, а также информация о продолжительности их устранения (журнал аварийности)

| дата | адрес неисправности | Ресурс | отключение | включение | адрес отключаемых объектов | вид неисправности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | улица | № дома |  | дата | время откл. | дата | время вкл. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05.02.2019 | 4 микрорайон | 12 | ГВС | 05.02.2019 | 09.00 | 05.02.2019 | 12.30 | 4 микрорайон д.12. | Замена обратного клапана. |
| 26.02.2019 | ул. Центральная | 15а | ХВС | 26.02.2019 | 14.45 | 26.02.2019 | 17.05 | Центральная д.15а "Горизонт". | Устранение порыва в т/камере (задвижка) |
| 09.07.2019 | ул. Центральная | 27а | ХВС | 09.07.2019 | 09.00 | 09.07.2019 | 19.00 | ГТС, УСК, Югорскэлектрогаз, Казымское ЛПУ. | Замена запорной арматуры. |
| 16.07.2019 | ул. Молодости | 1 | ГВС | 16.07.2019 | 09.00 | 16.07.2019 | 15.30 | ул. Молодости 1,4а. | Замена участка трубопровода. |
| 17.07.2019 | ул. Молодости | 1 | ХВС | 17.07.2019 | 08.45 | 17.07.2019 | 17.00 | ул. Молодости 1,4а. | Замена участка трубопровода. |
| 15.07.2019 | ул. Набережная | 10 | ГВС | 15.07.2019 | 10.00 | 15.07.2019 | 19.00 | ул. Набережная д.10,11,12,19, Муз. Школа, школа №1, ДК "Газовик", бассейн "Дельфин" | Замена участка трубопровода. |
| 23.07.2019 | ул. Школьная | 3 | ГВС | 23.07.2019 | 09.30 | 23.07.2019 | 16.00 | ул. Школьная д.3,9. бассейн "Дельфин", ДК "Газовик", ул. Набережная д.19, ул. Молодости " Дом быта", Налоговая инспекция, | Замена участка трубопровода. |
| 25.07.2019 | ул. Центральная | 2 | ХВС | 25.07.2019 | 22.00 | 26.07.2019 | 01.00 | ул. Центральная д.2,13,14,15,16,15а. | Замена запорной арматуры. |
| 31.07.2019 | кв. Молодежный |  | ХВС | 31.07.2019 | 08.30 | 31.07.2019 | 16.00 | все дома кв. Молодежный, мкр. Мирный, ул. Сухарева, 1 мкр. д.29,30,31,32,33,34,35. | Замена участка трубопровода. |
| 01.08.2019 | мкр. Мирный | 9 | ГВС | 01.08.2019 | 09.40 | 01.08.2019 | 15.08 | мкр. Мирный д.9,14 а. | Замена участка трубопровода. |
| 02.08.2019 | кв. Таежный |  | ГВС | 02.09.2019 | 15.10 | 02.09.2019 | 19.30 | кв. Таежный,1 мкр. д.1, кв. Южный д.8, ДЮЦ, д/с "Сказка", д/с "Светлячок", ПЧ-9, Горгаз. | Устранение порыва трубопровода. |
| 13.08.2019 | ул. Школьная | 3 | ГВС | 13.08.2019 | 08.50 | 13.08.2019 | 16.50 | ул. Школьная д.3,9, ул. Набережная д.10,11,12,19. Школа искусств, Школа №1,ДК "Газовик", бассейн "Дельфин" | Замена участка трубопровода. |
| 05.09.2019 | 4 микрорайон | 18 | ГВС | 05.09.2019 | 08.00 | 05.09.2019 | 13.20 | 4 микрорайон д.11,18,18а,21,21а,22,д/с "Березка», Милосердие, Лесхоз. | Ремонтные работы |
| 13.09.2019 | 6 микрорайон | 10 | ГВС | 13.09.2019 | 09.00 | 13.09.2019 | 14.30 | 6 мкр. д.10,11,12,19, 4 мкр. д.1,3,6,10,11,12,17,19 | Устранение порыва трубопровода по основной трассе |
| 23.10.2019 | кв. Спортивный | 3 | ГВС | 23.10.2019 | 10.30 | 23.10.2019 | 16.30 | кв. Спортивный д.3 | Устранение порыва трубопровода |
| 18.12.2019 | 1 микрорайон | 31 | ГВС | 18.12.2019 | 09.30 | 18.12.2019 | 14.15 | 1 мкр. д.31,32,33,34,35, кв. Молодежный д.7,14,15. | Замена участка трубопровода |
| 27.12.2019 | мкр. Мирный | 1/2. | ГВС | 27.12.2019 | 09.20 | 27.12.2019 | 12.00 | мкр. Мирный д.1/2,3/4,5/6,7/8,9/10. Общежитие №4,2,43,44. м-н "Самара" | Устранение порыва трубопровода в ТК. |
| 05.02.2019 | 4 микрорайон | 12 | ГВС | 05.02.2019 | 09.00 | 05.02.2019 | 12.30 | 4 микрорайон д.12. | Замена обратного клапана |
| 26.02.2019 | ул. Центральная | 15а | ХВС | 26.02.2019 | 14.45 | 26.02.2019 | 17.05 | Центральная д.15а "Горизонт". | Устранение порыва в т/камере (задвижка) |

Для профилактики возникновения аварий и утечек на сетях водопровода и для уменьшения объемов потерь регулярно проводится своевременная замена запорно-регулирующей арматуры и водопроводных сетей с истекшим эксплуатационным ресурсом. Запорно-регулирующая арматура необходима для локализации аварийных участков водопровода при производстве аварийно-восстановительных работ, а также к минимизации неудобств при отключении жилья, социальных объектов и промышленных предприятий.

По результатам проведенных расчетов в программе ZuluHydro 8.0, были определены гидравлические характеристики участков сетей ГВС и ХПВ.

Пьезометрический график от источника водоснабжения представлен на рисунке 4.

Рисунок 4. Пьезометрический график от поверхностного источника водоснабжения р. Казым до потребителя 4 мкр., 4, д. 19

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении городского поселения, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

В связи с предельным сроком эксплуатации водопроводных сетей в городском поселении Белоярский ежегодно фиксируется большое количество повреждений на водоводах, что вызывает постоянный рост утечек и увеличивает непроизводительные потери питьевой воды.

При мощности ВОС 15,4 тыс. м3/сут – загрузка 3,5-5 тыс. м3/сут - степень загрузки порядка 30%, как следствие, неэффективное использование, высокие затраты на содержание и эксплуатацию.

Основные проблемы, которые влияют на качество водоснабжения потребителей являются:

-большой износ оборудования, установленного на насосных станциях;

-отсутствуют частотные приводы;

-нет возврата промывной воды. Необходимо организовать возврат промывных вод в «голову» очистных сооружений, что снизит потери воды на технологические нужды;

-отсутствие приборов технологического учёта воды;

-через существующую запорную арматуру происходят значительные утечки;

-большой износ технологического оборудования и трубопроводов реагентного хозяйства;

-автоматизация работы насосных установок не на должном техническом уровне;

-большой износ сетей (среднее 70 %) негативно сказывается на работе системы водоснабжения, увеличивает затраты на эксплуатацию, приводит к увеличению себестоимости услуг водоснабжения.

Насосная станция 1-го подъёма. Надземная часть здания насосной станции находится в неудовлетворительном техническом состоянии Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне.

Насосная станция 2-го подъёма. Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне

Микрофильтры. Микрофильтры находятся в нерабочем состоянии, не происходит освобождения речной воды от планктона, крупных плавающих и взвешенных веществ. Требуется автоматизировать промывку микрофильтров без их остановки.

Напорная фильтрация (I, II, III ступень). Трубопроводы и арматура обвязки фильтров, распределительные устройства фильтров находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена ручной арматуры на электрифицированную и автоматизация работы систем промывки фильтров.

Насосная станция 3-го подъёма. Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне. Нет регулирования объёма воды, подаваемой в город

Насосы подачи воды на промывку и насосы перекачки осветлённой промывной воды. Автоматизация работы насосных установок не на должном техническом уровне. Отсутствует узел учёта промывной воды. Забор воды на промывку осуществляется по одному всасывающему трубопроводу. Не производится возврат осветлённой промывной воды в резервуары речной воды очистных сооружений. Насосное оборудование перекачки осветлённой промывной воды морально устарело.

Насосы перекачки осадка промывных вод. Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне.

Реагентное хозяйство:

-Электролизная: технологическое оборудование, арматура, трубопроводы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Система дозирования гипохлорита натрия не автоматизирована.

-Цех приготовления и дозирования известкового раствора: цех не работает, технологическое оборудование и диаметры трубопроводов не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствует стабилизационная обработка воды раствором известкового раствора.

-Цех приготовления и дозирования коагулянта: технологическое оборудование, арматура, трубопроводы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Система дозирования раствора коагулянта не автоматизирована на должном техническом уровне.

-Цех приготовления и дозирования флокулянта: система не автоматизирована на должном техническом уровне.

-Цех приготовления и дозирования перманганата: система не автоматизирована на должном техническом уровне.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения городского поселения Белоярский организована в городе Белоярский. К системе централизованного водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в указанном населенном пункте.

Горячее водоснабжение осуществляется от котельной 4 микрорайона «Березка», ЦТП «ГВС» (ул. Центральная, 27а), ЦТП «Геолог» (5 мкр. стр. 5) и в бойлерной «ФЖК» (ул. Сухарева 33).

К котельной 4 микрорайона «Березка» подключена тепловая сеть ГВС в однотрубном исполнении (подающий и циркуляционный трубопроводы) протяженностью 0,7682 км. Тепловая сеть ГВС - закрытого типа. Сеть ГВС функционирует 8400 ч в год.

Перечень оборудования, установленного в ЦТП представлено в таблице 10.

Таблица 10. Перечень оборудования, установленного в ЦТП

| Место установки | Наименование оборудования. | Тип оборудования | Ед. изм. | Количест-во | Условия эксплуата-ции | Вид/ дата последне-го ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦТП №5 "Геолог" | Водоподогреватели пластинчатые | СИГМА М76SBL | компл | 3 | Сезонная | 2019 |
| ЦТП №5 "Геолог" | Водоподогреватели пластинчатые | НН№22-ТС-16-47-ТКТМ48 ГВС | компл | 2 | Сезонная | 2019 |
| ЦТП №4 ГВС (ЦГК) | Теплообменник пластинчатый | SIGMA по 10 Гкал/ч. | шт | 3 | Круглогод | 2019 |
| ЦТП №4 ГВС (ЦГК) | Теплообменник пластинчатый | "Ридан" | шт | 1 | Круглогод | 2019 |
| Бойлерная ФЖК | Водоподогреватели | ПВРМ 630*2 | шт | 4 | Сезонная | 2019 |

### Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Белоярского района входит в зону прерывистого распространения многолетних мерзлых пород. Мерзлотные явления наблюдается на всей территории.

Чтобы предотвратить замерзание воды в трубопроводах необходимо проводить следующие мероприятия:

- в основной части водоводов – организация закольцовок водоводов;

- на тупиковых участках – организация контролируемых спусков воды из системы.

### Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения, с указанием принадлежащих этим лицам таких объектов (границ зон, в которых расположены такие объекты)

Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах г.п. Белоярский владеет на законном основании администрация 
г.п. Белоярский в городе Белоярский (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет АО «ЮКЭК-Белоярский»).

АО «ЮКЭК-Белоярский» в 2015 году получено от Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры право добычи пресных подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности г. Белоярский. Основание – лицензия на право пользования недрами серии ХМН, номер - 03077, вид – ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 01.04.2025. Участок имеет статус горного отвода.

Максимальный разрешенный водоотбор составил 2802,75 тыс. м3.

  - Направления развития централизованных систем водоснабжения

### Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения городского поселения Белоярский являются:

–	постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

–	удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

–	постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основные направления развития централизованных систем водоснабжения городского поселения Белоярский включают в себя:

1)	обеспечение сбалансированного обеспечения потребностей населения, социальной сферы и промышленности в воде;

2)	поддержание стандартов качества питьевой воды;

3)	модернизацию системы водоснабжения в целях обеспечения роста потребностей в воде при сохранении качества и надежности водоснабжения.

Необходимо также предусмотреть организацию регулярного контроля качества воды в соответствие с нормативными требованиями.

Основными задачами являются:

–	реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

–	строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий;

–	замена запорной арматуры на водопроводной сети, в том числе пожарных гидрантов, с целью обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе на нужды пожаротушения;

–	привлечение инвестиций в модернизацию и техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

–	повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

–	обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

–	улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоснабжения относятся:

–	показатели качества питьевой воды;

–	показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

–	показатели качества обслуживания абонентов;

–	показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

–	соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

–	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Плановые значения показателей развития в сфере водоснабжения приведены в таблице 11.

Таблица 11. Плановые показатели в сфере водоснабжения городского поселения Белоярский

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Динамика показателей, по годам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| Целевые показатели централизованных систем водоснабжения |  |
| 1 | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,19 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15,32 | 15,32 | 13,24 | 12,2 | 11,5 | 10 | 9,7 | 9,2 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,96 | 0,98 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

### Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского поселения Белоярский

Варианты развития городского поселения Белоярский могут быть различны, как с ростом, так и со снижением численности населения. Развитие централизованной системы водоснабжения напрямую зависит от вариантов прироста численности населения, которая составляет 28,500 тыс. человек.

Проведенный анализ первоисточников, и детализация их оценок применительно к территории городского поселения позволили определить диапазон вероятных значений численности населения на перспективу расчетного срока.

Рассмотрим три варианта развития:

I вариант. Высокий вариант прогноза численности населения. При этом варианте планируется ожидание увеличения водопотребления. Данный вариант прогноза влечет за собой необходимость в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также увеличится.

II вариант. Низкий вариант прогноза численности населения. Учитывается общее сокращение рабочих мест из-за спада объемов производства, темпы снижения численности населения будут оставаться на среднем уровне (при сохранении отрицательного естественного и механического прироста). При этом варианте можно ожидать проблем из-за невозможности сохранить сложившуюся жилую общественную застройку, инженерную и транспортную инфраструктуры, могут появиться экономические проблемы.

Вариант II не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

III вариант. Промежуточный вариант прогноза численности населения. При этом варианте ожидание увеличения водопотребления не планируется.

Вариант III прогноза не влечет за собой необходимости в дополнительном развитии мощности объектов обслуживания населения, прирост площади под жилыми зонами также будет совсем незначительным.

Таблица 12 – Ретроспективный анализ численности населения городского поселения

| Год | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кол-во населения, чел. | ↗20 188 | ↗20 283 | ↘20 193 | ↗20 218 | ↘20 211 | ↗20 271 | ↗20 282 | ↘20 142 | ↗20 188 | ↘19 825 | ↘19 542 | ↗19 622 |

В соответствии с положением, сложившимся в централизованной системе водоснабжения городского поселения Белоярский на момент разработки Схемы водоснабжения и водоотведения, предполагается один сценарий развития централизованной системы водоснабжения до 2027 года, включающий в себя:

- реконструкцию ВОС-15400;

- установка приборов учета воды и 4х насосов взамен существующих на станции 1-го подъема;

- строительство новых сетей централизованного водоснабжения для обеспечения перспективной застройки городского поселения;

- реконструкцию и модернизацию существующих водопроводных сетей и сооружений.

В качестве развития централизованной систем водоснабжения городского поселения выбран высокий вариант прогноза численности населения. В соответствии с Генеральным планом численность населения на 2027 год составит 28500 человек.

На перспективу развития планируется увеличение объема потребления за счет прироста площади жилого фонда.

Перечень объектов перспективной застройки на территории городского поселения Белоярский, планируемых к вводу до 2027 года, приведен в таблице 13 и на рисунках 5-11.

Таблица 13. Перечень объектов перспективной застройки на территории городского поселения Белоярский, планируемых к вводу до 2027 года

| № п/п | Наименование объекта | Расположе-ние | Тип застройки | Этажность | Общая площадь, м2 | Планируе-мый год присоедине-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Централизованная система водоснабжения |
| 1 | Объект общественно-делового назначения | микрорайон Мирный | Обществен-ные здания | 2 | 712,16 | 2025-2027 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 1/2 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 3 | Объект общественно-делового назначения | микрорайон Мирный, 19 | Обществен-ные здания | 2 | 999,38 | 2025-2027 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 23 | МКД | 2 | 936,29 | 2025-2027 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 3/4 | МКД | 2 | 936 | 2025-2027 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 41 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 44 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 6 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 7/8 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 10 | Магазин | микрорайон Мирный, 9 | Обществен-ные здания | 1 | 186,03 | 2025-2027 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 9/10 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 12 | Детский сад на 220 мест | Белоярский мкр.3а | Обществен-ные здания | - | - | 2021 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.3а, поз.6 | МКД | - | 1821 | 2020 |
| 14 | Здание общественного назначения | Белоярский мкр. 3а | Обществен-ные здания | - | - | 2021 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7 поз.10 | МКД | 5-6 | - | 2020 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7 поз.9 | МКД | 5 | - | 2021 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7, поз.10 | МКД | 5 | - | 2020 |
| 18 | Универсам | Белоярский мкр.7, поз.13 | Обществен-ные здания |  | - | 2022 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7, поз.14 | МКД | 5 | - | 2022 |
| 20 | Магазин промтоваров | Белоярский мкр.7, поз.27 | МКД | - | - | 2022 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7, поз.7 | МКД | 4 | - | 2022 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7, поз.8 | МКД | 5 | - | 2022 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 12 | МКД | 3 | 1680,4 | 2023 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 15 | МКД | 3 | 1680,4 | 2024 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 16 | МКД | 3 | 1680,4 | 2024 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 18 | МКД | 3 | 1680,4 | 2024 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 2 | МКД | 3 | 1680,4 | 2025-2027 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 20 | МКД | 3 | 1680,4 | 2025-2027 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 21 | МКД | 3 | 1680,4 | 2025-2027 |
| 30 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 6 | МКД | 3 | 1680,4 | 2025-2027 |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 8 | МКД | 3 | 1680,4 | 2025-2027 |
| 32 | Магазин | квартал Молодёжный | Общественные здания | 2 | 404,8 | 2025-2027 |
| 33 | Магазин пекарня | квартал Молодёжный | Общественные здания | 1 | 320 | 2025-2027 |
| 34 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 1 | МКД | 3 | 1680,4 | 2021 |
| 35 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 3 | МКД | 3 | 895,2 | 2022 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 4 | МКД | 3 | 1680,4 | 2021 |
| 37 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 5 | МКД | 3 | 1680,4 | 2022 |
| 38 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 6 | МКД | 3 | 1680,4 | 2022 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 9 | МКД | 3 | 1680,4 | 2022 |

Рисунок 5. Зона застройки территории в жилом квартале №7

Рисунок 6 – Зона застройки территории в жилом квартале №3а

Рисунок 7 – Зона застройки территории в жилом квартале «Южный»

Рисунок 8 – Зона застройки территории в жилом квартале «Мирный»

Рисунок 9 – Зона застройки территории в жилом квартале «Молодежный»

Рисунок 10. Зона застройки в микрорайоне №5а

Рисунок 11. Зона застройки в юго-восточной части города Белоярский

  - Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды

### Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Объем реализации воды в 2019 году составил 1443,998 тыс. м3. Объем забора воды фактически продиктован потребностью объемов воды на реализацию (полезный отпуск) и расходами воды на собственные нужды очистных сооружений, потерями воды в сети. Общий водный баланс подачи и реализации воды за последние 4 года (2016-2019 гг.), включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в таблице 14.

Таблица 14. Общий водный баланс

| Показатель | Факт 2016 | Факт 2017 | Факт 2018 | факт 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забрано воды, всего: | 1 679943,04 | 1 590560,98 | 1 623554,71 | 1 443 998,20 |
| Расход на собственные нужды ВОС | 178 251,64 | 170 497,36 | 171 660,42 | 155 254,04 |
| то же в процентах | 10,61 | 10,72 | 10,57 | 10,75 |
| Отпуск в сеть: | 1 501691,40 | 1 420063,62 | 1 451894,29 | 1 288744,16 |
| потери воды: | 410 667,80 | 376 855,92 | 472 177,00 | 279 843,44 |
| то же в процентах | 27,35 | 26,54 | 32,52 | 21,71 |
| Реализовано воды потребителям, всего: | 1 091023,60 | 1 043207,70 | 979 717,29 | 1 008900,72 |
| населению: | 733 746,75 | 695 981,45 | 672 687,73 | 709 516,85 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| АО «ЮКЭК-Белоярский» | 116 866,29 | 19 066,42 | 192 366,37 | 605 481,46 |
| Прочие управляющие компании: | 592 006,20 | 651 214,02 | 460 244,58 | 89 591,73 |
| ТСЖ: | 24 874,26 | 25 701,01 | 20 076,78 | 14 443,66 |
| бюджетникам: | 85 695,79 | 85 964,89 | 77 755,15 | 75 846,66 |
| производственным потребителям: | 80 025,32 | 77 311,49 | 67 944,72 | 79 154,56 |
| прочим потребителям: | 38 685,14 | 50 740,23 | 48 916,69 | 50 137,98 |
| объектам АО «ЮКЭК-Белоярский»: | 152 870,60 | 133 209,64 | 112 413,00 | 94 244,67 |

Общий объем реализации хозяйственно-питьевой и горячей воды в 2019 году всего по городскому поселению составил 1008,9 тыс. м3.

Для сокращения и устранения непроизводительных затрат и потерь воды ежемесячно производится анализ структуры, определяется величина потерь воды в системах водоснабжения, оцениваются объемы полезного водопотребления, и устанавливается плановая величина объективно неустранимых потерь воды.

Неучтенные и неустранимые расходы и потери из водопроводных сетей можно разделить на:

полезные расходы, в том числе:

- расходы на технологические нужды водопроводных сетей, в том числе:

- чистка резервуаров;

- промывка тупиковых сетей;

- на дезинфекцию, промывку после устранения аварий, плановых замен;

- расходы на ежегодные профилактические ремонтные работы, промывки;

- промывка канализационных сетей;

- тушение пожаров;

- испытание пожарных гидрантов;

организационно-учетные расходы, в том числе:

- не зарегистрированные средствами измерения;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения у абонентов;

- не зарегистрированные средствами измерения квартирных водомеров;

- не учтенные из-за погрешности средств измерения НС II подъема;

- расходы на хозбытовые нужды;

потери из водопроводных сетей, в том числе:

- потери из водопроводных сетей в результате аварий;

- скрытые утечки из водопроводных сетей;

- утечки из уплотнения сетевой арматуры;

- утечки через водопроводные колонки;

- расходы на естественную убыль при подаче воды по трубопроводам;

- утечки в результате аварий на водопроводных сетях, которые находятся на балансе абонентов до водомерных узлов.

Наибольшую сложность при выявлении аварийности представляет определение размера скрытых утечек воды из водопроводной сети. Их объемы зависят от состояния водопроводной сети, возраста, материала труб, грунтовых и климатических условий, и ряда других местных условий.

### Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Городское поселение Белоярский входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Административным центром городского поселения Белоярский является город Белоярский.

В соответствии с существующим положением в системе водоснабжения городского поселения Белоярский сложилась единственная технологическая зона централизованного водоснабжения – технологическая зона водоснабжения ВОС – 15400.

Территориальный баланс подачи воды по технологической зоне водоснабжения представлен в таблице 15.

Таблица 15. Территориальный баланс подачи воды по технологической зоне водоснабжения

| Показатель | Поднято воды | Потребление питьевой воды (реализация) |
| --- | --- | --- |
|  |  | ХВС | ГВС |
| ВОС – 15400 (г. Белоярский) |
| Годовое потребление, тыс. куб.м. | 1443,998 | 639,705 | 369,195 |
| В сутки максимального водопотребления, тыс. куб.м./сут | 4,747 | 2,28 | 1,213 |

### Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды городского поселения Белоярский (пожаротушение, полив и др.)

Структура водопотребления по группам абонентов (потребителей) представлена в таблице 16.

Таблица 16. Структурный водный баланс реализации питьевой воды

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | ХВС | ГВС | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение Белоярский |
| 1. | Отпущено потребителям, в том числе: | м3 | 639705 | 369195,7 | 1008900,72 |
| 1.1. | бюджетным | м3 | 45851,41 | 29995,25 | 75846,66 |
| 1.2. | населению | м3 | 436090,42 | 273426,43 | 709516,85 |
| 1.3. | прочим | м3 | 39782,11 | 10355,87 | 50137,98 |
| 1.4. | производственным | м3 | 70038,05 | 9116,51 | 79154,56 |
| 1.5. | объектам АО «ЮКЭК-Белоярский» | м3 | 47943,0 | 46301,67 | 94244,67 |

### Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчетных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №12-нп от 25.12.2017 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями на 29 апреля 2020 года) установлены нормативы потребления коммунальных услуг, применяемые для расчёта размера платы за потребляемые коммунальные услуги при отсутствии приборов учёта.

Нормативы потребления холодного и горячего водоснабжения представлены в таблицах 17-18.

Таблица 17. Нормативы потребления коммунальных услуг для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения (м3 на 1 человека в месяц)

| № п/п | Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги холодного водоснабжения | Норматив потребления коммунальной услуги горячего водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,843 | 3,331 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,93 | 3,461 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 3,982 | 3,539 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 3,887 | 3,396 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 3,707 | 3,127 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,499 | 2,815 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,491 | 1,303 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,78 | 2,377 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,29 | 1,637 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 1,678 | 0,719 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,375 | 2,799 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,481 | 2,91 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 4,545 | 2,976 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 4,428 | 2,855 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 4,208 | 2,626 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,953 | 2,361 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 2,178 | 1,616 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 3,153 | 2,004 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 2,552 | 1,375 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 1,802 | 0,595 |
| Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,572 | - |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,789 | - |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,355 | - |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,256 | - |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 6,089 | - |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,227 | - |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 5,348 | - |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,385 | - |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,708 | - |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,157 | - |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,793 | - |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,414 | - |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,474 | - |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,227 | - |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками. | Куб. метр в месяц на человека | 3,612 | - |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,178 | - |
| 17. | Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 6,704 | - |
| 18. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,927 | - |
| 19. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,614 | - |
| 20. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 2,397 | - |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов | куб. метр в месяц на человека | 2,02 | - |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков | куб. метр в месяц на человека | 1,641 | - |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами | куб. метр в месяц на человека | 4,458 | - |

Таблица 18. Нормативы потребления коммунальной услуги по холодному водоснабжению при использовании водоразборных колонок

| Наименование | Единицы измерения | Для водоразборных колонок, расположенных на улице | Для водоразборных кранов, расположенных на участках, но не подведенных к дому |
| --- | --- | --- | --- |
| Норматив водопотребления | куб. метр в месяц на человека | 1,216 | 1,824 |

Тарифы в сфере холодного водоснабжения для АО «ЮКЭК-Белоярский» на конец 2023 года утверждены приказом Региональной службы по тарифам ХМАО-Югры от 29 ноября 2018 года № 70- нп и представлены в таблице 19.

Таблица 19. Динамика тарифов в сфере холодного водоснабжения на территории городского поселения Белоярский

| Наименование тарифа | Категория потребителей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. |
| Тариф на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка), руб./куб.м | Для прочих потребителей (без НДС) | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 64,33 | 64,33 | 64,33 |
|  | Для населения (с учетом НДС) | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 77,20 | 77,20 | 77,20 |
| Тариф на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды), руб./куб.м | Для прочих потребителей (без НДС) | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 76,62 | 76,62 | 76,63 |
|  | Для населения (с учетом НДС) | 89,32 | 89,32 | 89,32 | 89,32 | 89,32 | 91,94 | 91,94 | 91,96 |

### Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

Учёт забираемых ресурсов для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения осуществляется инструментальными и расчетными методами. Одна часть абонентов учитывает объем потребляемых ресурсов по приборам учета. Другая часть абонентов объем потребляемых ресурсов учитывает расчетным методом на основании нормативов водопотребления, действующих на территории МО Белоярского района.

В городе Белоярский общедомовыми приборами учета хозяйственно-питьевой холодной воды оборудованы 554 абонента (96,7 %), ГВС – 345 (60,2 %).

### Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского поселения Белоярский

В состав системы водоснабжения городского поселения Белоярский входят технологически связанные между собой: водозаборные сооружения, станции очистки и подготовки воды, транспортирующие воду трубопроводы.

Характеристики водозаборных сооружений, расположенных на территории городского поселения Белоярский – максимальный разрешенный водоотбор, тип (модель) установленных насосов на станции 1-го подъема в составе ВЗУ представлены в таблице 20.

Таблица 20. Параметры производительности ВОС

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование ВЗУ | Максимальный разрешенный водоотбор, м3/ч | Тип (модель) насоса | Производительность насоса, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение Белоярский | водозаборные сооружения из реки Казым ковшового типа с низовым питанием | 345,83* | Д315/50 | 315 |
|  |  |  |  | Д315/50 | 315 |
|  |  |  |  | Д315/50 | 315 |
|  |  |  |  | Д315/50 | 315 |

Примечание - в соответствии с Приложением №1 к лицензии ХМН 03077 ВЭ «Условия пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод групповым водозабором на территории г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», максимальный разрешенный водоотбор устанавливается на период разведки в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 8300 м3/сутки.

Сооружения для очистки и подготовки воды на территории городского поселения Белоярский, расположены в городе Белоярский. Характеристики действующих сооружений для очистки и подготовки воды, расположенных на территории городского поселения Белоярский, представлены в таблице 21.

Таблица 21. Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения (проектная) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сутки | м3/ч |
| 1 | г. Белоярский | ВОС | 15400 | 641,66 |

Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды, часовому расходу воды, поднятой из недр и образованный резерв/дефицит сооружений очистки и подготовки воды за 2019 год по городскому поселению Белоярский показаны в таблице 22.

Таблица 22. Резервы и дефициты производственных мощностей системы водоснабжения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Производительность сооружения (фактическая), м3/сут | Поднято воды, м3/сут | Резерв (+)/дефицит (-), м3/сут |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Белоярский | 4100 | 3956,16 | +143,84 (+3,5 %) |

Из таблицы 22 видно, что по состоянию на 2019г., на сооружениях очистки и подготовки воды, на территории городского поселения Белоярский имеется достаточный резерв для дальнейшего развития системы водоотведения.

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от ВЗУ до потребителей в городе Белоярский, показал, что по состоянию на 2019г., базовый год схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором, обеспечивая качественное водоснабжения в любой точке населенного пункта.

### Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения Белоярский, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Объемы годового потребления горячей, питьевой, технической воды включены в прогнозный баланс и приведены в прилагаемой таблице 23.

Таблица 23. Прогнозный баланс потребления горячей, питьевой, технической воды

| № п/п | Наименование статей затрат | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды из всех источников водоснабжения, тыс. куб. м | 1590,56 | 1623,55 | 1443,998 | 1339,949 | 1339,24 | 1307,1 | 1291,66 | 1283,526 | 1265,311 | 1262,536 | 1257,293 |
|  | среднесуточный, тыс. м3/сут | 4,358 | 4,448 | 3,956 | 3,671 | 3,669 | 3,581 | 3,539 | 3,517 | 3,467 | 3,459 | 3,445 |
|  | в максимальные сутки, тыс. м3/сут | 5,229 | 5,338 | 4,747 | 4,405 | 4,403 | 4,297 | 4,247 | 4,220 | 4,160 | 4,151 | 4,134 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения, тыс. куб. м | 1590,56 | 1623,55 | 1443,998 | 1339,948 | 1339,24 | 1307,1 | 1291,66 | 1283,526 | 1265,311 | 1262,536 | 1257,293 |
|  | среднесуточный, тыс. м3/сут | 4,358 | 4,448 | 3,956 | 3,671 | 3,669 | 3,581 | 3,539 | 3,517 | 3,467 | 3,459 | 3,445 |
|  | в максимальные сутки, тыс. м3/сут | 5,229 | 5,338 | 4,747 | 4,405 | 4,403 | 4,297 | 4,247 | 4,220 | 4,160 | 4,151 | 4,134 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды тыс. куб. м | 170,497 | 171,66 | 155,254 | 135,701 | 135,631 | 132,409 | 130,862 | 130,862 | 130,862 | 130,862 | 130,862 |
| 4 | Объём воды, поданной в сеть, тыс. куб. м | 1420,063 | 1451,894 | 1288,744 | 1204,247 | 1203,609 | 1174,691 | 1160,798 | 1152,66356 | 1134,4495 | 1131,6742 | 1126,4306 |
|  | среднесуточный, тыс. м3/сут | 3,891 | 3,978 | 3,531 | 3,299 | 3,298 | 3,218 | 3,180 | 3,158 | 3,108 | 3,100 | 3,086 |
|  | в максимальные сутки, тыс. м3/сут | 4,669 | 4,773 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Объём потерь воды, тыс. куб. м | 376,855 | 472,177 | 279,843 | 184,496 | 184,4 | 155,481 | 141,589 | 132,556 | 113,445 | 109,772 | 103,632 |
| 5.1 | % | 26,54 | 32,52 | 21,71 | 15,32 | 15,32 | 13,24 | 12,2 | 11,5 | 10 | 9,7 | 9,2 |
| 6 | Отпущено воды для нужд холодного водоснабжения, всего, в т.ч.: | 1043,207 | 979,717 | 1008,9 | 1019,751 | 1019,209 | 1019,209 | 1019,209 | 1020,11 | 1021,00 | 1021,90 | 1022,80 |
|  | среднесуточный, тыс. м3/сут | 2,858 | 2,684 | 2,764 | 2,794 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,795 | 2,797 | 2,800 | 2,802 |
|  | в максимальные сутки, тыс. м3/сут | 3,430 | 3,221 | 3,317 | 3,353 | 3,351 | 3,351 | 3,351 | 3,354 | 3,357 | 3,360 | 3,363 |
| 6.1. | населению | 695,981 | 672,687 | 709,517 | 709,517 | 709,517 | 709,517 | 709,517 | 710,229 | 710,940 | 711,652 | 712,363 |
|  | среднесуточный, тыс. м3/сут | 1,907 | 1,843 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
|  | в максимальные сутки, тыс. м3/сут | 2,288 | 2,212 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 6.2 | бюджетным организациям, тыс. куб. м | 85,964 | 77,755 | 75,847 | 77,071 | 79,127 | 79,127 | 79,127 | 79,313 | 79,5 | 79,684 | 79,87 |
|  | среднесуточный, тыс. м3/сут | 0,236 | 0,213 | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
|  | в максимальные сутки, тыс. м3/сут | 0,283 | 0,256 | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 6.3 | производственным потребителям, тыс. куб. м | 77,311 | 67,944 | 79,154 | 78,665 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 |
|  | среднесуточный, тыс. м3/сут | 0,212 | 0,186 | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
|  | в максимальные сутки, тыс. м3/сут | 0,254 | 0,223 | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 6.4. | прочим потребителям, тыс. куб. м | 50,74 | 48,917 | 50,138 | 50,219 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 |
|  | среднесуточный, тыс. м3/сут | 0,139 | 0,134 | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
|  | в максимальные сутки, тыс. м3/сут | 0,167 | 0,161 | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 6.5. | Объектам АО «ЮКЭК-Белоярский» | 133,209 | 112,413 | 94,245 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 |
|  | среднесуточный, тыс. м3/сут | 0,365 | 0,308 | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
|  | в максимальные сутки, тыс. м3/сут | 0,438 | 0,370 | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения городского поселения Белоярский организована в городе Белоярский. К системе централизованного водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в указанном населенном пункте.

Горячее водоснабжение осуществляется от котельной 4 микрорайона «Березка», ЦТП «ГВС» (ул. Центральная, 27а), ЦТП «Геолог» (5 мкр. стр. 5) и в бойлерной «ФЖК» (ул. Сухарева 33).

### Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

Фактическое потребление воды в городском поселении за 2019 год составило 1008,9 тыс. м3/год, в средние сутки 2,764 тыс. м3/сутки, в сутки максимального водоразбора 3,317 тыс. м3/сутки. К 2027 году ожидаемое потребление составит 1022,8 тыс. м3/год, в средние сутки 2,802 тыс. м3/сутки, в максимальные сутки расход составит 3,36 тыс. м3/сутки.

Сведения о ожидаемом потреблении горячей и питьевой воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное) сведены в прилагаемую таблицу 24.

Таблица 24. Сведения о ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

| № п/п | Статья расхода | Годовое потребление | в средние сутки | макс. суточное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс.м3/год | тыс. м3/сут. | тыс. м3/сут. |
|  | городское поселение Белоярский |  |  |  |
| 1 | Отпущено потребителям, в том числе: | 1022,8 | 2,802 | 3,363 |
| 1.1. | населению | 712,363 | 3,27 | 3,93 |
| 1.1.1 | ХВС | 437,818 | 1,200 | 1,439 |
| 1.1.2. | ГВС | 274,545 | 0,752 | 0,903 |
| 1.2. | бюджетным | 79,87 | 0,23 | 0,27 |
| 1.2.1 | ХВС | 48,281 | 0,132 | 0,159 |
| 1.2.2 | ГВС | 31,589 | 0,087 | 0,104 |
| 1.3. | прочим | 48,894 | 0,13 | 0,16 |
| 1.3.1 | ХВС | 38,792 | 0,106 | 0,128 |
| 1.3.2 | ГВС | 10,102 | 0,028 | 0,033 |
| 1.4. | производственным | 77,393 | 0,21 | 0,25 |
| 1.4.1 | ХВС | 68,477 | 0,188 | 0,225 |
| 1.4.2 | ГВС | 8,916 | 0,024 | 0,029 |
| 1.5. | объектам АО «ЮКЭК-Белоярский» | 104,279 | 0,29 | 0,34 |
| 1.5.1 | ХВС | 53,047 | 0,145 | 0,174 |
| 1.5.2 | ГВС | 51,232 | 0,140 | 0,168 |

### Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В городском поселении Белоярский с административным центром – город Белоярский сложилась технологическая зона централизованного водоснабжения. Деятельность в сфере водоснабжения на территории города Белоярский осуществляет АО «ЮКЭК-Белоярский».

АО «ЮКЭК-Белоярский» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной водой населения, в многоквартирных домах, общественных зданий и иных объектов на территории городского поселения Белоярский.

Таблица 25. Структура территориального баланса

| № п/п | Потребитель | ХВП, тыс. м3/год | ГВС, тыс. м3/год | Вода всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение Белоярский | 646,416 | 376,383 | 1022,799 |
| ВСЕГО | 646,416 | 376,383 | 1022,799 |

На расчетный период существующих мощностей будет достаточно для обеспечения водой всех потребителей городского поселения Белоярский, в перспективе территориальная структура потребления горячей и питьевой воды не изменится.

### Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Оценка расходов воды по типам абонентов городского поселения Белоярский представлена в таблице 26.

Таблица 26. Оценка расходов воды по типам абонентов

| № п/п | Статья расхода | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение Белоярский |
| 1. | Отпущено потребите-лям, в том числе: | тыс.м3 | 1008,9 | 1019,751 | 1019,209 | 1019,209 | 1019,209 | 1020,11 | 1021,00 | 1021,90 | 1022,80 |
| 1.1. | бюджетным | тыс.м3 | 75,847 | 77,071 | 79,127 | 79,127 | 79,127 | 79,313 | 79,5 | 79,684 | 79,87 |
| 1.2. | населению | тыс.м3 | 709,517 | 709,517 | 709,517 | 709,517 | 709,517 | 710,229 | 710,940 | 711,652 | 712,363 |
| 1.3. | прочим | тыс.м3 | 50,138 | 50,219 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 |
| 1.4. | производственным | тыс.м3 | 79,154 | 78,665 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 |
| 1.5. | объектам АО "ЮКЭК-Белоярский" | тыс.м3 | 94,245 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 |

### Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

В 2019 году фактические объемы потерь воды составили 279,843 тыс. м3

Усредненный процент износа водопроводных сетей составляет порядка 70 %. Высокий процент износа сетей приводит к большим потерям материальных и энергетических ресурсов, снижению эффективности энергосистемам, росту тарифов на энергетические ресурсы и в целом увеличению финансовой нагрузки на потребителей.

Снижение потерь при транспортировке воды от водозабора до потребителя должно обеспечиваться реконструкцией изношенных сетей водоснабжения. При условии выполнения мероприятий по замене изношенных участков трубопроводов, ожидаемые потери на расчетный срок до 2027 года должны составить 152,834 тыс. м3 (9,2 %) от объема отпуска в сеть.

Перспективные значения неучтенных расходов и потерь воды в водопроводных сетях на расчетный срок Схемы водоснабжения до 2027 года, представлены в таблицах 27-28.

Таблица 27. Перспективные значения неучтенных расходов и потерь воды в водопроводных сетях

| Показатель | 2020гг. | 2021г. | 2022г. | 2023г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м3 /год | м3/сут | тыс.м3 /год | м3/сут | тыс.м3 /год | м3/сут | тыс.м3 /год | м3/сут |
| Потери при транспортировке питьевой воды | 184,496 | 505,468 | 184,4 | 505,205 | 155,481 | 425,975 | 141,589 | 387,915 |
| То же в % от поданной в сеть | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 15,32 | 13,24 | 13,24 | 12,2 | 12,2 |

Таблица 28. Перспективные значения неучтенных расходов и потерь воды в водопроводных сетях

| Показатель | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс.м3 /год | м3/сут | тыс.м3 /год | м3/сут | тыс.м3 /год | м3/сут | тыс.м3 /год | м3/сут |
| Потери при транспортировке питьевой воды | 132,556 | 363,168 | 113,445 | 310,808 | 109,772 | 300,746 | 103,632 | 283,922 |
| То же в % от поданной в сеть | 11,5 | 11,5 | 10,0 | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 9,2 | 9,2 |

### Перспективные балансы водоснабжения и водоотведения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный водный баланс для АО «ЮКЭК-Белоярский» приведен в таблице 29. Территориальный перспективный водный баланс приведен в прилагаемой таблице 30. Структурный перспективный баланс водоснабжения приведен в прилагаемой таблице 31.

Таблица 29. Общий водный баланс городского поселения Белоярский

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды | тыс. м3 | 1257,293 |
| 2 | Пропущено воды через очистные сооружения | тыс. м3 | 1257,293 |
| 3 | Расход воды на собственные нужды | тыс. м3 | 130,862 |
| 4 | Подано воды в сеть | тыс. м3 | 1126,431 |
| 5 | Потери воды | тыс. м3 | 103,632 |
| 6 | Отпущено воды, всего | тыс. м3 | 1022,8 |

Таблица 30. Территориальный перспективный водный баланс на 2027 год

| № п/п | Потребитель | ХВП, тыс. м3/год | ГВС, тыс. м3/год | Вода всего, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Белоярский | 646,416 | 376,383 | 1022,799 |
| ВСЕГО | 646,416 | 376,383 | 1022,799 |

Таблица 31. Перспективный структурный водный баланс

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение Белоярский |  |  |
| 1 | Отпущено потребителям, в том числе: | тыс. м3 | 1022,8 |
| 1.1. | населению | тыс. м3 | 712,363 |
| 1.1.1 | ХВС | тыс. м3 | 437,818 |
| 1.1.2. | ГВС | тыс. м3 | 274,545 |
| 1.2. | бюджетным | тыс. м3 | 79,87 |
| 1.2.1 | ХВС | тыс. м3 | 48,281 |
| 1.2.2 | ГВС | тыс. м3 | 31,589 |
| 1.3. | прочим | тыс. м3 | 48,894 |
| 1.3.1 | ХВС | тыс. м3 | 38,792 |
| 1.3.2 | ГВС | тыс. м3 | 10,102 |
| 1.4. | производственным | тыс. м3 | 77,393 |
| 1.4.1 | ХВС | тыс. м3 | 68,477 |
| 1.4.2 | ГВС | тыс. м3 | 8,916 |
| 1.5. | объектам АО "ЮКЭК-Белоярский" | тыс. м3 | 104,279 |
| 1.5.1 | ХВС | тыс. м3 | 53,047 |
| 1.5.2 | ГВС | тыс. м3 | 51,232 |

Перспективные балансы водоотведения

Общие перспективные балансы водоотведения для АО «ЮКЭК-Белоярский» приведены в таблице 32.

Таблица 32. Общий перспективный баланс водоотведения городского поселения Белоярский

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Значение (2027 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено и очищено сточных вод всего, всего: | м3 | 1080977,76 |
|  | Неорганизованный приток | м3 | 54 048,89 |
|  | То же в процентах | % | 5,00% |
| 2 | Принято сточных вод от потребителей с учетом собственных нужд КОС | м3 | 1 026 928,88 |
| 2.1. | Собственные нужды КОС, в т.ч. |  | 3 645,90 |
|  | то же в процентах | % | 0,34% |
| 2.1.1 | технические нужды лаборатории | м3 | 125 |
| 2.1.2 | хоз.быт | м3 | 49,4 |
| 2.2.3 | технологические нужды | м3 | 3 894,90 |
| 2.2. | Принято сточных вод от потребителей: | м3 | 1 023 282,98 |
| 2.2.1 | население | м3 | 713 351,96 |
| 2.2.2 | бюджетные | м3 | 84 174,06 |
| 2.2.3 | производственные | м3 | 47 232,13 |
| 2.2.4 | прочие потребители | м3 | 48 789,25 |
| 2.2.5 | объекты АО "ЮКЭК-Белоярский" | м3 | 104 630,47 |
| 2.2.6 | потребители с. Казым | тыс. м3 | 25 105,10 |

Территориальный перспективный водный баланс приведен в прилагаемой таблице 33.

Таблица 33. Территориальный перспективный баланс водоотведения на 2027 год

| № п/п | Потребитель | Сточные воды всего, тыс. м3/год (2027 г.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | г. Белоярский | 1080,978 |
| ВСЕГО | 1080,978 |

### Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

В качестве источника централизованного водоснабжения используется вода из р. Казым.

Согласно лицензии ХМН 03077 ВЭ «Условия пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод групповым водозабором на территории г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», максимальный разрешенный водоотбор устанавливается на период разведки в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод.

Таким образом, мощность водозаборных сооружений обусловлена максимальным разрешенным водоотбором из реки, из которых производится добыча подземных вод и производительностью сооружений подготовки и очистки воды.

Значения максимального водоотбора из реки на территории городского поселения Белоярский представлены в таблице 34.

Таблица 34. Значения максимального водоотбора из реки Казым на территории городского поселения Белоярский

| № п/п | Наименование населенного пункта | Максимальный разрешенный водоотбор, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Городское поселение Белоярский | 7678,8 |

Перспективный анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения представлен в таблице 35.

Таблица 35. Параметры производительности ВОС

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | городское поселение Белоярский |
| 1 | Максимальный разрешенный водоотбор | м3/ сут | 7678,8 |
| 2 | Перспективная производительность ВОС | м3/ сут | 7000 |
| 3 | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения (в сутки максимального потребления) | м3/ сут | 4960,278 |
| 4 | Резервные мощности | м3/ сут | 2039,722 |
| 5 | Резерв (+)/дефицит (-) мощности | % | +29,14 |

Перспективный пьезометрический график от источника водоснабжения 
р. Казым до потребителя представлен на рисунке 12.

Рисунок 12. Перспективный пьезометрический график от источника водоснабжения (р. Казым) до потребителя мкр. Мирный, д. 6

### Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

Решение по установлению статуса гарантирующей организации осуществляется на основании критериев определения гарантирующей организации, установленных в Правилах холодного водоснабжения и водоотведения, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 года № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями).

В соответствии с пунктом 6 статьи 2 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» гарантирующей организацией является организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 12 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности. Для централизованных ливневых систем водоотведения гарантирующая организация не определяется.

В настоящее время АО «ЮКЭК-Белоярский» соответствует требованиям всех указанных критериев и наделяется статусом гарантирующей организацией в зоне централизованного холодного водоснабжения города Белоярский.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения городского поселения Белоярский учитывалось:

-в рассматриваемый период до 2027 г. планируются приросты строительных фондов в административных границах городского поселения Белоярский, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенного пункта;

-в ходе актуализации Схемы водоснабжения выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоснабжения и увеличивают затраты на водоснабжение.

С целью замены ветхих участков, выработавших эксплуатационный ресурс, предусмотрена поэтапная (в зависимости от финансовых возможностей) реконструкция существующих сетей и замена запорной арматуры на них для снижения потерь воды при её транспортировке к потребителю.

Для организации учета объемов отпущенной потребителям хозяйственно-питьевой воды мероприятиями настоящей Схемы предусмотрена установка приборов учета воды на ВОС г. Белоярский.

Для повышения качества очистки хозяйственно-питьевой воды мероприятиями настоящей Схемы предусмотрена реконструкция очистных сооружений водопровода в городе Белоярский.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения городского поселения Белоярский с разбивкой по годам представлен в таблице 36.

Таблица 36. Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения городского поселения Белоярский с разбивкой по годам

| № | Наименование мероприятий | Характеристика | Источники финансирования | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры на участках, требующих замены | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества воды | Прибыль на развитие производства. Производственная составляющая тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Установка приборов учета станции 1 подъема ВОС (2 шт.) | Повышение точности учета отпускаемой воды | Прибыль на развитие производства. Производственная составляющая тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Ремонт двух емкостей речной воды на ВОС | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества воды | Прибыль на развитие производства. Производственная составляющая тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Реконструкция ВОС-15400 м3/сутки | Повышение качества очистки воды до установленных нормативных показателей | Прибыль на развитие производства. Производственная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Установка новых насосов MCST-8 на насосной станции первого подъема (в количестве 4х шт.) | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества воды | Прибыль на развитие производства. Производственная составляющая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Строительство новых сетей холодного водоснабжения | Обеспечение централизованным водоснабжением новых потребителей | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемами водоснабжения и водоотведения

Мероприятиями настоящей Схемы водоснабжения предусматривается реконструкция очистных сооружений водопровода в городе Белоярский; модернизация технологии очистки с целью достижения нормативных показателей качества хозяйственно-питьевой воды; замена ветхих участков водопроводных сетей, исчерпавших свой эксплуатационных ресурс.

Реконструкция ВОС-15400 м3/сутки

Цель проекта - Повышение качества и надежности водоснабжения существующих и перспективных потребителей. Повышение оперативности управления ВОС. Уменьшение энергопотребления.

Основные мероприятия по реконструкции ВОС – 15400 м3/сутки:

- Насосная станция 1-го подъёма. Реконструкция здания насосной станции и замена насосных установок с автоматизацией их работы.

- Насосная станция 2-го подъёма. Замена насосных установок с автоматизацией их работы.

- Микрофильтры. Требуется автоматизировать промывку микрофильтров без их остановки.

- Напорная фильтрация (I, II, III ступень). Требуется замена ручной арматуры на электрифицированную и автоматизация работы систем промывки фильтров.

- Насосная станция 3-го подъёма. Требуется замена насосных установок с автоматизацией их работы.

- Насосы подачи воды на промывку и насосы перекачки осветлённой промывной воды. Необходимо организовать возврат промывных вод в «голову» сооружений ВОС. Требуется замена насосных установок с автоматизацией их работы.

- Восстановление шламовой насосной станции и шламонакопителей.

- Насосы перекачки осадка промывных вод. Требуется замена насосных установок с автоматизацией их работы.

- Реконструкция реагентного хозяйства.

- Установка новой запорной арматуры.

Также на перспективу развития на насосной станции первого подъема планируется замена 4х существующих насосов Д 315\50 на новые MCST-8.

Ремонт емкостей речной воды на ВОС г. Белоярский

Выполнение данных работ необходимо для исключения аварийных ситуаций, так как существующие емкости находятся в неудовлетворительном состоянии. Ремонт емкостей обеспечит восстановление ресурса эксплуатации технологического оборудования.

Установка приборов учета воды на станции 1 подъема водоочистных сооружений

Для выполнения работ по установке приборов учета, необходимо выполнить проектные и монтажные работы. Данный вид мероприятий приведет к экономии водных ресурсов, согласно эффективному учету.

Строительство сетей водоснабжения для подключения перспективных потребителей

Цель проекта - Обеспечение качественного и надежного водоснабжения перспективных нагрузок.

Строительство новых участков сети водоснабжения в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки:

- мкр. Южный - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн -57 мм, L - 113 м, dн- 108 мм; L - 258 м.

- мкр. Мирный - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, 108 мм; L - 165 м.

- квартал Молодежный - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн -57 мм; L - 240 м.

- мкр. 3А - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн - 57мм, L - 82 м

- мкр. 5А - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн - 57мм, L – 1755 м, 108мм, L – 1054,1 м

- мкр. 7 – сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн - 57мм, L – 166,2 м

- юго-восточная часть - сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн -108мм; L – 17385,3 м.

Реконструкция сетей водоснабжения

Для обеспечения качественным и надежным водоснабжением существующих и перспективных потребителей необходимо произвести реконструкцию изношенных сетей водоснабжения.

В таблице ниже представлена плановая динамика износа сетей по годам реализации инвестиционной программы.

Таблица 37. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, включенных в инвестиционную программу АО "ЮКЭК-Белоярский"

| № п/п | Объекты централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения | Фактический износ, на начало инвестиционной программы | Плановая динамика износа по годам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 213 (Воскресная школа) | 75 | 75 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 2 | Замена тр-да ХВС от УТ ТП4 до УТ 408 ж/г СМУ-25 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| 3 | Замена тр-да ХВС от УТ 13 (напротив маг. Южный) до УТ 14 (возле стоянки автотехники АО «ЮКЭК-Белоярский») | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 4 | Замена тр-да ХВС от УТ 35 (напротив зд-я прокуратуры) до КНС №3 (Горгаз) | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 5 | Замена тр-да ХВС от УТ 49 (проезд к Школе№2) до УТ50 (с торца МКД 5а 3 мкр) | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 6 | Замена тр-да ХВС от УТ 112 (с торца МКД 28а 3 мкр.) до УТ113 (аптека №281) | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 7 | Замена тр-да ХВС по ул. Ратькова от 1УТ16(поворот на гаражи АВП) до КОС | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 8 | Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 9 | Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 10 | Замена магистрального водовода от точки К3 (ВОС-КРБ) до точки К1 (поворот на 5 очередь Казымского ЛПУ) | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 |
| 11 | Замена тр-да ХВС от УТ 84(73а) (напротив МКД№19 в 1 мкр.) до УТ85 (у МКД №18 в 1 мкр.) через подвал МКД №19 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 12 | Замена тр-дов ХВС жил. городка СУ-966 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 13 | Замена тр-дов ХВС мкр. 6 (от УТ 174 до УТ 179) и мкр. 7 (от УТ 171 до УТ 200) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 14 | Замена тр-да ХВС от УТ 56 (ЦДП напротив МКД№ 11 в 3мкр. ) до УТ 70 (у МКД №12 в 3 мкр.), от УТ 64 до УТ 66 (с торца МКД №8 в 3 мкр.) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 15 | Замена тр-дов ХВС в мкр. Мирный ПММК-14 от УТ 260 до УТ 250 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 16 | Замена тр-да ХВС от УТ 308 (у МКД 12 кв-л Молодежный) до УТ292 (зд. бывш. котельной. ФЖК) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 17 | Замена внутриквартальных сетей ХВС от УТ 294 в районе жилых домов 20а, 21,23 до УТ 305 коттеджи мкр. Мирный | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 18 | Замена тр-да ХВС от УТ3 (у МКД №1 в 1 мкр.) до УТ35 (напр. зд-я прокуратуры) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 19 | Замена тр-да ХВС от УТ32 (у перехода ч/з дорогу к маг. Северный) до здания 2 корпуса БЕЛТЭК и Общежития БЕЛТЭК | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 20 | Замена тр-да ХВС от УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) до УТ 125 (Школа искусств) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 21 | Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 116 (Дом быта) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5 | 10 | 15 |
| 22 | Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 | 5 | 10 |
| 23 | Замена тр-да ХВС от УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) до УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) через подвал здания Дирекции | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 |
| 24 | Замена тр-да ХВС от УТ 125 (Школа искусств) до УТ 135 (у МКД №19 по ул. Набережная) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 |
| 25 | Замена тр-да ХВС от УТ 136 (у МКД №12 ул. Набережная) до УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 | 10 |
| 26 | Замена тр-да ХВС от УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 233 (у МКД №12 в 4 мкр.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 |
| 27 | Замена тр-да ХВС от УТ 127 (у МКД №1 по ул. Молодости) до УТ 130 (у МКД №9 по ул. Школьная) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 |
| 28 | Замена тр-да ХВС от УТ 129 (у МКД №9 по ул. Школьная) до УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 |
| 29 | Замена тр-да ХВС от УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) до УТ 207 (у МКД №3 в 4 мкр.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 | 5 |
| 30 | Замена тр-да ХВС от УТ 213 (у Воскресной школы) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| 31 | Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| 32 | Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 226 (у КЦСОН Милосердие) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 0 |
| 33 | Замена тр-да ХВС от УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 222 (поворот на ГАИ) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 0 |
| 34 | Замена тр-да ХВС от УТ 228 (у поворота на МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 229 (коттеджи по ул. Строителей) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 35 | Замена тр-да ХВС от УТ 222 (у поворота на ГАИ) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 36 | Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 37 | Замена тр-да ХВС от УТ 201 (у Ледового дворца) до УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 38 | Замена тр-да ХВС от УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) до УТ 179 (у МКД №12 в 6 мкр.) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Строительство новых источников водоснабжения и насосных станций не планируется. Вывод из эксплуатации объектов водоснабжения не планируется.

Мероприятиями настоящей Схемы предусмотрена прокладка водопроводных сетей к проектируемым участкам квартала Южный, квартала Молодежный и мкр. Мирный.

Сведения о новых сетях холодного водоснабжения и о реконструируемых ветхих участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 38.

Таблица 38. Сведения о новых сетях холодного водоснабжения и о реконструируемых ветхих участках водопроводной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

| № п/п | Наименование видов работ и объектов | Краткая характеристика объекта | Ед. изм. | Объем | Нормативный износ сетей % | Фактический износ сетей % | Сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Реконструкция существующих сетей водоснабжения |
| 1 | Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 213 (Воскресная школа) | тр-д 2001 г, стальной, Ду 159 | м/п | 80 | 85 | 75 | 2020 |
| 2 | Замена тр-да ХВС от УТ ТП4 до УТ 408 ж/г СМУ-25 | тр-д 1997г, стальной, Ду 108 | м/п | 250 | 105 | 90 | 2020 |
| 3 | Замена тр-да ХВС от УТ 13 (напротив маг. Южный) до УТ 14 (возле стоянки автотехники АО «ЮКЭК-Белоярский») | тр-д 1988 г стальной, Ду 108 | м/п | 61 | 155 | 90 | 2020 |
| 4 | Замена тр-да ХВС от УТ 35 (напротив зд-я прокуратуры) до КНС №3 (Горгаз) | тр-д 1988г, стальной, Ду 108 | м/п | 300 | 155 | 90 | 2020 |
| 5 | Замена тр-да ХВС от УТ 49 (проезд к Школе №2) до УТ50 (с торца МКД 5а 3 мкр) | тр-д 1996г, стальной, Ду 219 | м/п | 88 | 115 | 90 | 2020 |
| 6 | Замена тр-да ХВС от УТ 112 (с торца МКД 28а 3 мкр.) до УТ113 (аптека №281) | тр-д 1995г, стальной, Ду 108 | м/п | 140 | 120 | 90 | 2020 |
| 7 | Замена тр-да ХВС по ул. Ратькова от 1УТ16(поворот на гаражи АВП) до КОС | тр-д 1996г, стальной, Ду 108 | м/п | 1740 | 120 | 90 | 2020 |
| 8 | Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | тр-д 1984г, стальной, Ду 325 | м/п | 3310 | 180 | 90 | 2020 |
| 9 | Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | тр-д 1987г, стальной, Ду 426 | м/п | 3460 | 165 | 90 | 2020 |
| 10 | Замена магистрального водовода от точки К3 (ВОС-КРБ) до точки К1 (поворот на 5 очередь Казымского ЛПУ) | тр-д 1977, 1984гг, стальной, Ду 159 | м/п | 3385 | 215 | 90 | 2020 |
| 11 | Замена тр-да ХВС от УТ 84(73а) (напротив МКД№19 в 1 мкр.) до УТ85 (у МКД №18 в 1 мкр.) через подвал МКД №19 | тр-д 2000 г. стальной, Ду 89 | м/п | 180 | 105 | 90 | 2021 |
| 12 | Замена тр-дов ХВС жил. городка СУ-966 | тр-д 2001г, стальной, Ду 108 | м/п | 1300 | 100 | 90 | 2021 |
| 13 | Замена тр-дов ХВС мкр. 6 (от УТ 174 до УТ 179) и мкр. 7 (от УТ 171 до УТ 200) | тр-д 2001, 2005 гг, стальной, Ду 89-219 | м/п | 1660 | 100 | 90 | 2021 |
| 14 | Замена тр-да ХВС от УТ 56 (ЦДП напротив МКД№ 11 в 3мкр. ) до УТ 70 (у МКД №12 в 3 мкр.), от УТ 64 до УТ 66 (с торца МКД №8 в 3 мкр.) | тр-д 2003 г, стальной, Ду 89-219 | м/п | 290 | 90 | 80 | 2021 |
| 15 | Замена тр-дов ХВС в мкр. Мирный ПММК-14 от УТ 260 до УТ 250 | тр-д 2004 г стальной, Ду 89-108 в наружном исп. | м/п | 610 | 90 | 80 | 2022 |
| 16 | Замена тр-да ХВС от УТ 308 (у МКД 12 кв-л Молодежный) до УТ292 (зд. бывш. котельной ФЖК) | тр-д 2006 г стальной, Ду 108 | м/п | 230 | 80 | 70 | 2022 |
| 17 | Замена внутриквартальных сетей ХВС от УТ 294 в районе жилых домов 20а, 21,23 до УТ 305 коттеджи мкр. Мирный | тр-д 2006 г стальной, Ду 108 | м/п | 340 | 80 | 70 | 2022 |
| 18 | Замена тр-да ХВС от УТ3 (у МКД №1 в 1 мкр.) до УТ35 (напр. зд-я прокуратуры) | тр-д 2002-2005 гг. стальной, Ду 325-426 | м/п | 440 | 100 | 90 | 2023 |
| 19 | Замена тр-да ХВС от УТ32 (у перехода ч/з дорогу к маг. Северный) до здания 2 корпуса БЕЛТЭК и Общежития БЕЛТЭК | тр-д 2002г. стальной, Ду 108 | м/п | 220 | 105 | 90 | 2023 |
| 20 | Замена тр-да ХВС от УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) до УТ 125 (Школа искусств) | тр-д 2005г. стальной, Ду 108 | м/п | 137 | 90 | 80 | 2023 |
| 21 | Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 116 (Дом быта) | тр-д 2005г. стальной, Ду 273 | м/п | 72 | 90 | 80 | 2023 |
| 22 | Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) | тр-д 2005г. стальной, Ду 108 | м/п | 182 | 95 | 80 | 2024 |
| 23 | Замена тр-да ХВС от УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) до УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) через подвал зд-я Дирекции | тр-д 1985 г. 2005г. стальной, Ду 108 | м/п | 60 | 100 | 90 | 2024 |
| 24 | Замена тр-да ХВС от УТ 125 (Школа искусств) до УТ 135 (у МКД №19 по ул. Набережная) | тр-д 2002г. стальной, Ду 159 | м/п | 115 | 110 | 90 | 2024 |
| 25 | Замена тр-да ХВС от УТ 136 (у МКД №12 ул. Набережная) до УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) | тр-д 2000 г. 2005 г. стальной, Ду 159 | м/п | 225 | 100 | 90 | 2024 |
| 26 | Замена тр-да ХВС от УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 233 (у МКД №12 в 4 мкр.) | тр-д 2005 г. стальной, Ду 159 | м/п | 80 | 100 | 90 | 2025 |
| 27 | Замена тр-да ХВС от УТ 127 (у МКД №1 по ул. Молодости) до УТ 130 (у МКД №9 по ул. Школьная) | тр-д 2000 г. стальной, Ду159, 219 | м/п | 186 | 125 | 90 | 2025 |
| 28 | Замена тр-да ХВС от УТ 129 (у МКД №9 по ул. Школьная) до УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) | тр-д 2001 г. стальной, Ду219 | м/п | 341 | 120 | 90 | 2025 |
| 29 | Замена тр-да ХВС от УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) до УТ 207 (у МКД №3 в 4 мкр.) | тр-д 2001 г. стальной, Ду 219 | м/п | 140 | 120 | 90 | 2025 |
| 30 | Замена тр-да ХВС от УТ 213 (у Воскресной школы) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | тр-д 2005 г. стальной, Ду 159 | м/п | 62 | 105 | 90 | 2026 |
| 31 | Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | тр-д 2004 г. стальной, Ду 108 | м/п | 94 | 110 | 90 | 2026 |
| 32 | Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 226 (у КЦСОН Милосердие) | тр-д 2007 г. стальной, Ду 159 | м/п | 320 | 95 | 80 | 2026 |
| 33 | Замена тр-да ХВС от УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 222 (поворот на ГАИ) | тр-д 2004 г. стальной, Ду108 | м/п | 320 | 110 | 90 | 2026 |
| 34 | Замена тр-да ХВС от УТ 228 (у поворота на МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 229 (коттеджи по ул. Строителей) | тр-д 2007 г. стальной, Ду 159 | м/п | 60 | 100 | 90 | 2027 |
| 35 | Замена тр-да ХВС от УТ 222 (у поворота на ГАИ) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | тр-д 2004 г. стальной, Ду 108 | м/п | 301 | 115 | 90 | 2027 |
| 36 | Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | тр-д 2005 г, стальной, Ду 108 | м/п | 235 | 110 | 90 | 2027 |
| 37 | Замена тр-да ХВС от УТ 201 (у Ледового дворца) до УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) | тр-д 2005 г, стальной, Ду 108 | м/п | 190 | 110 | 90 | 2027 |
| 38 | Замена тр-да ХВС от УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) до УТ 179 (у МКД №12 в 6 мкр.) | тр-д 2005 г, стальной, Ду 108 | м/п | 410 | 110 | 90 | 2027 |
|  | Итого: |  |  | 22629 |  |  |  |
| Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов кап. строительства абонентов |
| 1 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. Южный | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, 108 | м/п | 370,4 | - | - | 2021-2022 |
| 2 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. Мирный (ФЖК) | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн108 | м/п | 165 | - | - | 2025-2026 |
| 3 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в кв. Молодежный | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57 | м/п | 240 | - | - | 2023-2024 |
| 4 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. 7 | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57 | м/п | 166,2 | - | - | 2022 |
| 5 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. 3а | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57 | м/п | 82 | - | - | 2021 |
| 6 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. 5а | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57,108 | м/п | 2809,1 | - | - | 2026-2027 |
| 7 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в юго-восточной части города Белоярский | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн108 | м/п | 17385,3 | - | - | 2023-2027 |

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Согласно предоставленным данным организацией, занятой в сфере водоснабжения городского поселения Белоярский, Схемой планируется реконструкция ВОС-15400, в том числе развитие автоматизации, технологического контроля и диспетчеризации.

Проект автоматизированной системы управления технологическими процессами водоподготовки включает в себя:

-повышение оперативности управления ВОС;

-повышение качества водоснабжения потребителей;

-повышение эффективности ресурсосберегающих технологий, сокращение затрат на производство и транспортировку чистой воды;

-повышение уровня контроля технических систем и объектов;

-сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

-облегчение условий труда обслуживающего персонала.

АСУТП водоснабжения решает следующие задачи:

-реализация общего технологического процесса системы технологических участков (ТУ) по энерго- и ресурсосберегающим алгоритмам за счёт рациональной организации технологических режимов и оптимальной загрузки ТУ;

-качественная очистка питьевой воды, подаваемой в город;

-передача команд на изменение режимов работы ТУ с контролем их выполнения;

-автоматический контроль технического состояния объекта и сетей;

-обнаружение и локализация аварий на объектах и в сетях;

-сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

-ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;

-предоставление диспетчерскому и инженерно-техническому персоналу текущей и статистической информации о состоянии технологических процессов и оборудования.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

По состоянию на момент актуализации схемы водоснабжения в городском поселении Белоярский большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, сооружений оснащены приборами учета воды. Описание системы коммерческого учета в городском поселении Белоярский приведено в пункте 1.3.5 настоящего документа.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения Белоярский и их обоснование

Варианты прохождения реконструируемых трубопроводов рекомендуется выполнять по существующим маршрутам прокладки трубопроводов.

Подключение перспективных потребителей планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоснабжения.

Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту. Ориентировочная протяженность водопроводных сетей составит 21,217 км.

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) питьевого водоснабжения до перспективных потребителей, планируемых к подключению к централизованной системе водоснабжения городского поселения Белоярский представлены в Приложении (Графическая часть).

### Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Насосная станции I-го подъема расположены на берегу реки Казым. Строительство новых насосных станций, резервуаров и водонапорных башен не планируется.

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Большую часть перспективной застройки поселений городского поселения Белоярский составляют многоквартирные жилые дома. Строительство их будет осуществляться на территориях свободных от застройки.

Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим инженерным коммуникациям.

### Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения городского поселения Белоярский приведены в Приложении (Графическая часть).

При разработке схемы водоснабжения обеспечено решение следующих задач:

а) обеспечение подачи всем абонентам необходимого объема горячей, питьевой воды установленного качества;

б) организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территории городского поселения Белоярский;

в) обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки городского поселения Белоярский;

г) сокращение потерь воды при ее транспортировке;

д) выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

Схема существующего на момент актуализации Схемы водоснабжения размещения объектов централизованных систем водоснабжения городского поселения Белоярский представлена в п. 1.1.1., а также в Приложении (Графическая часть).

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

Для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн р. Казым установлены водоохранные зоны и границы зон санитарной охраны водоисточника, которые составляют:

- ЗСО 1 пояса – 100 м;

- ЗСО 2 и 3 пояса - по акватории – 3000 м.

Объекты системы централизованного водоснабжения не оказывают вредного воздействия на окружающую природную среду. Промывные воды очистных сооружений от водоподготовки в городском поселении Белоярский не имеют отдельного выпуска и отводятся на очистные сооружения канализации в городском поселении Белоярский.

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, предусмотренные настоящей Схемой водоснабжения, направлены на улучшение здоровья и благополучия жизни граждан.

### Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Для защиты источников водоснабжения предусмотрена зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения. Зоны санитарной охраны (ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно-эпидемиологической надежности. Для обеспечения санитарно-эпидемиологической надежности водозабора хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) источника водоснабжения и водопроводных сооружений в составе трех поясов. Назначение первого пояса (пояс строгого режима) – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояс ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения. Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов ЗСО, а также в пределах санитарно-защитной полосы устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды водоисточника.

Границы зон санитарной охраны составляют: границы 1 пояса установлены во всех направлениях на 100 м от  водозабора (по акватории озера), а по прилегающему к водозабору берегу не менее 100 м от линии уреза воды при наивысшем уровне; границы 2 и 3 поясов устанавливают 3000м по акватории озера и по прилегающему к водозабору берегу полоса шириной 1000 метров от линии уреза воды при летне-осенней межени, боковыми границами которой являются точки пересечения границы ЗСО второго пояса по акватории озера с береговой линией.

Ширина санитарно-защитной полосы магистральных водоводов составляет 50 м (от крайних линий водовода). В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Для предотвращения неблагоприятного воздействия на водоем в процессе водоподготовки, мероприятиями настоящей Схемы водоснабжения предусмотрено обеспечение очистки промывных вод ресурсосберегающей организацией, исключая сброс неочищенных сточных вод в водный объект.

### Сведения по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)

При анализе существующего положения в системе водоснабжения городского поселения Белоярский вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.

Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия.

Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

- реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;

- необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;

-концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;

- замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;

- гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности;

Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы гипохлорита натрия: типовая концентрация активного хлора в них составляет 0,2—2 мг/л против 1—16 мг/л для газообразного хлора. Разбавление промышленных растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте.

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВЗУ отсутствует, реагент можно завозить на ВЗУ «по мере необходимости».

  - Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

### Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение.

Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

### Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения, выполненную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения проведена на основании планируемых мероприятий по реализации схемы водоснабжения городского поселения Белоярский.

Основной документацией для проведения оценки стали:

- «Государственные сметные нормативы. Укрупненные нормативы цены строительства» (НЦС 81-02-14-2020);

-Объекты-аналоги.

Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения на расчетный срок составит 1005705 тыс. руб.

Источниками средств на реализацию мероприятий по водоснабжению являются:

- прибыль на развитие производства (производственная составляющая тарифа).

- частные инвестиции;

- местный бюджет.

Оценка объемов капитальных вложений капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения сведена в таблице 39.

Таблица 39. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

| Наименование мероприятий | Обоснование необходимости (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристики | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  |
| Установка приборов учета станции 1 подъема ВОС | Повышение точности учета отпускаемой воды | г. Белоярский | 2 шт. |  | 1350 |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| Ремонт двух емкостей речной воды на ВОС | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества воды | г. Белоярский | 2 шт. |  |  | 2419,42 |  |  |  |  |  | 2419,42 |
| Реконструкция ВОС-15400 | Повышение качества очистки воды до установленных нормативных показателей | г. Белоярский, Промзона 2 №4-1 | Производительность 7000 м3/сут. |  |  | 166866,2 | 166866,2 | 166866,2 | 166866,2 |  |  | 667464,8 |
| Установка новых насосов на насосной станции 1го подъема | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества воды | г. Белоярский | 4 шт., мощностью 320 м3/час каждый |  | 641,306 | 641,306 |  |  |  |  |  | 1282,61 |
| Итого расходы на реализацию мероприятий по модернизации существующих ВОС: |  | 1991,306 | 169926,9 | 166866,2 | 166866,2 | 166866,2 | 0 | 0 | 672516,8 |
| Реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры на участках, требующих замены |
| Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 213 (Воскресная школа) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D -159; L - 80 м | 573,1 |  |  |  |  |  |  |  | 573,1 |
| Замена тр-да ХВС от УТ ТП4 до УТ 408 ж/г СМУ-25 | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский СМУ-25 | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 250 м | 1645,8 |  |  |  |  |  |  |  | 1645,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 13 (напротив маг. Южный) до УТ 14 (возле стоянки автотехники АО «ЮКЭК-Белоярский») | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Центральная | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 61 м | 401,6 |  |  |  |  |  |  |  | 401,6 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 35 (напротив здания прокуратуры) до КНС №3 (Горгаз) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский пер. Северный | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 300 м | 1975,0 |  |  |  |  |  |  |  | 1975,0 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 49 (проезд к Школе №2) до УТ50 (с торца МКД 5а 3 мкр) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Молодости | Сеть водоснабжения ППУ, D -219; L - 88 м | 685,9 |  |  |  |  |  |  |  | 685,9 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 112 (с торца МКД 28а 3 мкр.) до УТ113 (аптека №281) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 3 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 140 м | 921,6 |  |  |  |  |  |  |  | 921,6 |
| Замена тр-да ХВС по ул. Ратькова от 1УТ16(поворот на гаражи АВП) до КОС | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Ратькова | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 1740 м | 11455,0 |  |  |  |  |  |  |  | 11455,0 |
| Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский | Сеть водоснабжения ППУ, D -325; L - 3310 м | 30983,3 |  |  |  |  |  |  |  | 30983,3 |
| Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский | Сеть водоснабжения ППУ, D -426; L - 3460 м | 40504,9 |  |  |  |  |  |  |  | 40504,9 |
| Замена магистрального водовода от точки К3 (ВОС-КРБ) до точки К1 (поворот на 5 очередь Казымского ЛПУ) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский | Сеть водоснабжения ППУ, D -159; L - 3385 м | 24249,7 |  |  |  |  |  |  |  | 24249,7 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 84(73а) (напротив МКД №19 в 1 мкр.) до УТ85 (у МКД №18 в 1 мкр.) через подвал МКД №19 | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 1 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D -89; L - 180м |  | 1185,0 |  |  |  |  |  |  | 1185,0 |
| Замена тр-дов ХВС жил. городка СУ-966 | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский СУ-966 | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 1300м |  | 8558,1 |  |  |  |  |  |  | 8558,1 |
| Замена тр-дов ХВС мкр. 6 (от УТ 174 до УТ 179) и мкр. 7 (от УТ 171 до УТ 200) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 6,7 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D -89 - 219; L - 1660м |  | 12938,5 |  |  |  |  |  |  | 12938,5 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 56 (ЦДП напротив МКД№ 11 в 3мкр. ) до УТ 70 (у МКД №12 в 3 мкр.), от УТ 64 до УТ 66 (с торца МКД №8 в 3 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 3 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D -89 - 219; L - 290м |  | 2260,3 |  |  |  |  |  |  | 2260,3 |
| Замена тр-дов ХВС в мкр. Мирный ПММК-14 от УТ 260 до УТ 250 | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский мкр. Мирный (ПММК14) | Сеть водоснабжения ППУ, D -89 - 108; L - 610м |  |  | 4015,7 |  |  |  |  |  | 4015,7 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 308 (у МКД 12 кв-л Молодежный) до УТ292 (зд. бывш. котельной. ФЖК) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский мкр. Молодежный, мкр. Мирный (ФЖК) | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 230 м |  |  | 1514,1 |  |  |  |  |  | 1514,1 |
| Замена внутриквартальных сетей ХВС от УТ 294 в районе жилых домов 20а, 21,23 до УТ 305 коттеджи мкр. Мирный | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский мкр. Мирный | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 340 м |  |  | 2238,3 |  |  |  |  |  | 2238,3 |
| Замена тр-да ХВС от УТ3 (у МКД №1 в 1 мкр.) до УТ35 (напр. зд-я прокуратуры) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Центральная | Сеть водоснабжения ППУ, D 325 - 426 L - 440 м |  |  |  | 5150,9 |  |  |  |  | 5150,9 |
| Замена тр-да ХВС от УТ32 (у перехода ч/з дорогу к маг. Северный) до здания 2 корпуса БЕЛТЭК и Общежития БЕЛТЭК | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский мкр. Южный, мкр Мирный, пер. Северный | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 220 м |  |  |  | 1448,3 |  |  |  |  | 1448,3 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) до УТ 125 (Школа искусств) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Набережная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 137 м |  |  |  | 901,9 |  |  |  |  | 901,9 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 116 (Дом быта) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Молодости | Сеть водоснабжения ППУ, D - 273; L - 72 м |  |  |  | 609,0 |  |  |  |  | 609,0 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Молодости | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 182 м |  |  |  |  | 1198,1 |  |  |  | 1198,1 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) до УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) через подвал зд-я Дирекции | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Молодости, Набережная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 60 м |  |  |  |  | 395,0 |  |  |  | 395,0 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 125 (Школа искусств) до УТ 135 (у МКД №19 по ул. Набережная) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Набережная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 115 м |  |  |  |  | 823,8 |  |  |  | 823,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 136 (у МКД №12 ул. Набережная) до УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Набережная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 225 м |  |  |  |  | 1611,9 |  |  |  | 1611,9 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 233 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Набережная, 4 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 80 м |  |  |  |  |  | 573,1 |  |  | 573,1 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 127 (у МКД №1 по ул. Молодости) до УТ 130 (у МКД №9 по ул. Школьная) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Молодости, Центральная, Школьная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159 - 219; L - 186м |  |  |  |  |  | 1449,7 |  |  | 1449,7 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 129 (у МКД №9 по ул. Школьная) до УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Центральная | Сеть водоснабжения ППУ, D - 219; L - 341 м |  |  |  |  |  | 2657,8 |  |  | 2657,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) до УТ 207 (у МКД №3 в 4 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Центральная, 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 219; L - 140 м |  |  |  |  |  | 1091,2 |  |  | 1091,2 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 213 (у Воскресной школы) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 62 м |  |  |  |  |  |  | 444,2 |  | 444,2 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский ул. Набережная, 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 94 м |  |  |  |  |  |  | 618,8 |  | 618,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 226 (у КЦСОН Милосердие) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 320 м |  |  |  |  |  |  | 2292,4 |  | 2292,4 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 222 (поворот на ГАИ) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 320 м |  |  |  |  |  |  | 2106,6 |  | 2106,6 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 228 (у поворота на МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 229 (коттеджи по ул. Строителей) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 60 м |  |  |  |  |  |  |  | 429,8 | 429,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 222 (у поворота на ГАИ) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -301 м |  |  |  |  |  |  |  | 1981,5 | 1981,5 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский 4 мкр | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -235 м |  |  |  |  |  |  |  | 1547,05 | 1547,05 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 201 (у Ледового дворца) до УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский кв. Спортивный | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -190м |  |  |  |  |  |  |  | 1250,8 | 1250,8 |
| Замена тр-да ХВС от УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) до УТ 179 (у МКД №12 в 6 мкр.) | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | г. Белоярский кв. Спортивный, 6 мкр. | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -410м |  |  |  |  |  |  |  | 2699,1 | 2699,1 |
| Итого расходы на реализацию мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения: | 113395,9 | 24941,9 | 7768,1 | 8110,1 | 4028,8 | 5771,8 | 5462 | 7908,25 | 177386,9 |
| Строительство новых сетей холодного водоснабжения |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. Южный | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский мкр. Южный с многоэтажной жилой застройкой, с перспективой строительства в данном районе объектов социально-бытового назначения | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, 108, L- 370,4м |  | 3000 | 3000 |  |  |  |  |  | 6000 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. Мирный (ФЖК) | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский мкр. Мирный (ФЖК) с многоэтажной и малоэтажной жилой застройкой, с перспективой строительства в данном районе объектов социально-бытового назначения | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн108, L- 165м |  |  |  |  |  | 3000 |  |  | 3000 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в кв. Молодежный | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский кв. Молодежный с многоэтажной жилой застройкой, с перспективой строительства в данном районе объектов социально-бытового назначения | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 240м |  |  |  | 4500 |  |  |  |  | 4500 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. 7 | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский кв.7 | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 166,2м |  |  | 3000 |  |  |  |  |  | 3000 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр.3а | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский кв.3а | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 82м |  | 1350 |  |  |  |  |  |  | 1350 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр.5а | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский кв.5а | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57,108, L- 2809,1 м |  |  |  |  |  |  | 9482,84 | 7343,96 | 16826,8 |
| Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в юго-восточной части города Белоярский | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | г. Белоярский юго-восточная часть города Белоярский | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн108, L- м |  |  |  | 24224,9 | 24224,9 | 24224,9 | 24224,9 | 24224,9 | 121124,5 |
| Итого расходы на реализацию мероприятий по строительству сетей водоснабжения: |  | 4350 | 6000 | 28724,9 | 24224,9 | 27224,9 | 33707,74 | 31568,86 | 155801,3 |
| Итого расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах | 113395,9 | 31283,21 | 183695 | 203701,2 | 195119,9 | 199862,9 | 39169,74 | 39477,11 | 1005705 |

  - Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения приведены в прилагаемой таблице 40.

Таблица 40. Плановые значения показателей развития централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица изменения | Динамика показателей, по годам реализации инвестиционной программы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| Целевые показатели централизованных систем водоснабжения |  |
| 1 | Показатели качества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 5 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющих холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,19 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 15,32 | 15,32 | 13,24 | 12,2 | 11,5 | 10 | 9,7 | 9,2 |
| 3.2. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб. м | 0,62 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| 3.3. | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема к транспортируемой воды | кВт*ч/куб. м | 0,96 | 0,98 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 |

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

В случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или водоотведения), в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам.

Расходы гарантирующей организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и утвержденными Правительством Российской Федерации.

В случае, если снижение качества воды происходит на бесхозяйных объектах централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения, гарантирующая организация, которая эксплуатирует такие бесхозяйные объекты, обязана не позднее чем через два года со дня передачи в эксплуатацию этих объектов, обеспечить водоснабжение с использованием таких объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливающим требования к качеству горячей воды, питьевой воды, если меньший срок не установлен утвержденными в соответствии с настоящим Федеральным законом планами мероприятий по приведению качества горячей воды, питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

На указанный срок допускается несоответствие качества подаваемой горячей воды, питьевой воды установленным требованиям, за исключением показателей безопасности качества горячей воды, питьевой воды.

В соответствии с Постановлением главы Администрации городского поселения Белоярский от 30 ноября 2018 года №464 «Об определении эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания бесхозяйных инженерных сетей на территории городского поселения Белоярский» на территории городского поселения Белоярский выявлены бесхозяйные сети водоснабжения. Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения представлен в таблице 41.

Таблица 41. Перечень бесхозяйных сетей водоснабжения на территории городского поселения

| № п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети холодного водоснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, 1 микрорайон | 2522 |
| 2 | Сети холодного водоснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, микрорайоны 6,7 | 8884 |
| 3 | Сети холодного водоснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, микрорайон Мирный | 3890 |
| 4 | Сети холодного водоснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, ул. Молодости, ул. Школьная, ул. Набережная, дома 10, 11, 12, Средняя школа №1, ул. Центральная, бассейн «Дельфин» | 5382 |
| 5 | Сети холодного водоснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, микрорайон 4 | 2589 |
| 6 | Сети холодного водоснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, микрорайон 4 | 1053 |
| 7 | Сети холодного водоснабжения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, по ул.СУ-966 | 1837 |

- Схема водоотведения городского поселения Белоярский

  - Существующее положение в сфере водоотведения городского поселения

### Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения – необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.

Канализация – составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

В городском поселении Белоярский существует централизованная система водоотведения сточных вод. Сточные воды от жилой и общественной застройки собираются внутриквартальными самотечными сетями и по магистральным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (далее - КНС). Далее, по системе напорных и самотечных коллекторов сточные воды подаются на канализационную насосную станцию № 3. От канализационной насосной станцией № 3 сточные воды по двум напорным коллекторам подаются на канализационные очистные сооружения (далее - КОС), где после полной биологической очистки сбрасываются в реку Казым.

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на территории городского поселения Белоярский осуществляет организация АО «ЮКЭК-Белоярский».

На обслуживании АО «ЮКЭК - Белоярский» находятся:

-	15 шт. канализационных насосных станций Q = 19,51 тыс. м3 /сут.;

-	66,531 км сетей водоотведения, в т. ч.:

•	магистральных сетей 30,09 км;

•	внутриквартальных сетей 21,441 км;

•	главный коллектор 15,0 км;

-	суточное водоотведение по факту 2019 года - 2,837 тыс. м3/сутки, в том числе с неучтенным притоком (без договорных объемов стоков, поступающих на очистные сооружения);

-	проектная производительность очистных сооружений Q = 12,0 тыс. м3/сут.

Зона действия системы водоотведения городского поселения Белоярский представлена на рисунке 13.

Рисунок 13. Территориальная структура водоотведения

### Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническое обследование централизованных систем водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения.

Техническое обследование системы водоотведения городского поселения Белоярский в рамках разработки схемы водоотведения проводилось:

- изучением и анализом исходных данных, полученных от организаций, занятых в сфере водоотведения, по техническому состоянию объектов систем водоотведения;

- оценкой результатов непосредственного посещения специалистами объектов водоотведения;

- анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований нормативных документов;

- сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотведения АО «ЮКЭК-Белоярский» в городском поселении Белоярский установлено:

В эксплуатационной зоне водоотведения АО «ЮКЭК-Белоярский» в городском поселении Белоярский централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома, общественные объекты и производственные объекты АО «ЮКЭК-Белоярский». Система водоотведения в городском поселении Белоярский имеет чёткую логику – стоки собираются в каждом микрорайоне на местные КНС и передаются по напорным коллекторам на более крупные КНС, в итоге, все стоки поступают на очистные сооружения.

АО «ЮКЭК-Белоярский» в городском поселении Белоярский эксплуатирует 15 КНС.

Общая протяженность сетей водоотведения по всему населенному пункту составляет 66,531 км сетей водоотведения, в т. ч.:

- магистральных сетей 30,09 км;

- внутриквартальных сетей 21,441 км;

- главный коллектор 15,0 км.

Самотечные и напорные коллектора выполнены из стальных труб. Износ канализационных сетей составляет 91 %.

Канализационные очистные сооружения состоят из 2-х блоков заводской готовности общей производительностью 12000 м3/сутки:

- 1-ая очередь (КОС-1)- 5000 м3/сутки запущена в эксплуатацию в 1985 году;

- 2-ая очередь-(КОС-2)- 7000 м3/сутки запущена в эксплуатацию в 2000 году.

Фактическая производительность существующей системы водоотведения 2840 м3/сутки.

На момент актуализации Схемы водоотведения КОС работают, как единый комплекс, находятся в хорошем техническом состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации. Требуется доработка системы обеззараживания - электролизной станции, оборудование которой морально и физически устарело, находится в плохом техническом состоянии и требуется его замена.

Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется в р. Казым (109 км от устья, географические координаты 63о42’35” с.ш., 66о39’00” в.д.). В меженный период высота сброса от поверхности воды 30 см. и на расстоянии от береговой линии 2 м. Место сброса оборудовано железобетонным настилом.

Выпуск очищенных вод осуществляется через сосредоточенный оголовок сбросного коллектора (металлическая труба D=325 мм длиной 0,381 км) КОС-2.

Ввод в эксплуатацию: КОС-1 – 1985 г., КОС-2 – 2010 г. Пуско-наладочные работы начаты 12.2006 г.

Продолжительность работы в течение года: 365 дней/год.

Способ очистки – механическая и биологическая очистка сточных вод.

Состав КОС представлен следующими технологическими блоками:

- усреднитель сточных вод с камерой гашения напора, механическими решётками и песколовками (оборудованы в 1-м металлическом резервуаре);

- аэротенки с вторичными отстойниками (оборудованы в 6-и металлических резервуарах);

- блок доочистки очищенных сточных вод;

- стабилизатор активного ила;

- контактные резервуары;

- электролизная станция;

- реагентное хозяйство;

- иловые площадки;

- песковые площадки;

- инженерные коммуникации.

Состав и характеристика оборудования, установленного на КОС городского поселения Белоярский представлен в таблице 42.

Таблица 42. Состав и характеристика оборудования КОС г. Белоярский

| №п/п | Наименование оборудования | Количество насосов | Суммарная установленная мощность, (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочих | резервных |  |
| Канализационные очистные сооружения КОС-12000 м3/сут |
| Участок №1 (1 очередь) |
|  | Хлораторная |  |  |  |
| 1 | Электролизные №1, №2 | 1 | 1 | 20 |
| 2 | Насос-дозатор | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Насос-дозатор хлора№1 | 1 |  | 3 |
| 4 | Насос перекачивания солевого раствора АХ 65/25 | 1 |  | 3 |
| 5 | Насос гидроэлеватора АР100,150,170 "GRUNDFOS" | 1 | 1 | 17 |
| 6 | Насос усреднителя сточных вод S1.100,125,125 "GRUNDFOS" | 1 | 1 | 15 |
| 7 | Насос перемешивания сточных вод S1.100,125,125 "GRUNDFOS" | 2 |  | 15 |
| 8 | Резервуар аэротенк 5000м3 №3 | 2 |  |  |
| 9 | Погружная мешалка FLYGT SP 4630.410GP (705 об/мин) | 4 |  | 1,5 |
| 10 | Погружная мешалка FLYGT SP 4630.410GP (1350 об/мин) | 2 |  | 1,5 |
| 11 | Насос циркуляционный S1.044HS50V «GRUNDFOS" | 2 |  | 5,3 |
| 12 | Механизированная решетка РС500 | 4 | 1 | 0,37 |
| 13 | Ленточный транспортер ТЛЗ-760 | 1 |  | 1,5 |
| 14 | Пресс гидравлический ПТГ300 | 1 |  | 5,5 |
|  | Компрессорный участок |  |  |  |
| 15 | Воздуходувка Q=0,5966м3 «KAESER" НВ950Р | 1 | 3 | 160 |
| 16 | Насос типа WILO Q=12м3/час | 1 | 1 | 1,5 |
| 17 | Насос погружной AP100.100.115EX Q=110м3, Н -18м | 1 | 1 | 11,5 |
| Итого участок №1 | 26 | 10 | 264,67 |
| Участок №2 (2-очередь) |
| 1 | Электролизная №1, №2 |  | 2 | 20 |
| 2 | Насос-дозатор |  | 1 | 3 |
| 3 | Насос-дозатор хлора №1 |  | 1 | 3 |
| 4 | Центрифуга | 1 | 1 | 55 |
| 5 | Насос КНС | 1 | 2 | 22 |
| Итого участок №2 | 2 | 7 | 103 |

Обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется гипохлоритом натрия. Гипохлорит натрия приготовляется электролизом поваренной соли на электролизной станции.

Из песколовок осадок отводится на песковые площадки.

Избыточный активный ил из вторичных отстойников отводится в стабилизатор активного ила, где проходит термическую обработку, после чего поступают на механическое обезвоживание осадка с последующим складированием на иловых площадках.

Очищенные сточные воды отводятся в р. Казым (выпуск – береговой) по сбросному коллектору Ду=300мм. В меженный период высота сброса от поверхности воды 30см и на расстоянии от береговой линии 2м. Место сброса оборудовано железобетонным настилом.

Доочистка очищенных сточных вод в настоящее время не выполняется, поэтому качество очищенной сточной воды по азотной группе не соответствует нормативным требованиям, остальные показатели соответствуют расчётным ПДК для сброса в  рыбохозяйственный водоём I категории- р. Казым.

Технология очистки сточных вод

С городских КНС (14 единиц), хозбытовые сточные воды подаются в усреднитель на камеру гашения. С камеры гашения стоки поступают на механическую очистку, в состав блока механической очистки входит: механизированные решетки МР№1-МР№5 и тангенциальные песколовки П1-П3. На механических решетках стоки освобождаются от плавающих взвесей, на песколовках от песка и грубодисперсных примесей, вода свободным изливом поступает в резервуар усреднитель.

Из усреднителя усредненные сточные воды подаются на аэротенки 1-ой очереди КОС (Е2/1, Е2/2, А4) и 2-ой очереди (А1, А2, А3) с последующей подачей на песколовки аэротенков. Усредненные сточные воды подщелачиваются раствором соды.

На аэротенках  1-ой очереди Е2/1 и Е2/2 (аэротенки по проекту «Реконструкция КОС до 12000 м3/сут), пройдя песколовку, усредненные стоки поступают в зону I дефосфации, далее стоки направляются в зону II денитрификации, куда также по трубопроводу поступает циркуляционный поток иловой смеси из конца нитрификатора. Таким образом, в аэротенке нитриденитрификаторе образуются два циркуляционных контура:

- возврат иловой смеси из аноксичной (безкислородной) зоны в аэробную осуществляемые эрлифтами;

- возврат активного ила из вторичных отстойников в аноксичную (безкислородной) зону так же осуществляется эрлифтами.

Рециркуляция иловой смеси из аноксичной (безкислородной) зоны в аэробную принимается равной 4-х кратному расходу сточных вод, подаваемых в аэротенк. Степень рециркуляции возвратного активного ила из вторичных отстойников в анаэробную зону (в зону дефосфотации) составляет 0,3. Аэробная зона аэротенка оснащается системой аэрации, выполненной в виде дисковых аэраторов, что позволяет использовать мелко и средне пузырчатою аэрацию. В зоне дефосфации и денитрификации аэротенка предусмотрено перемешивание иловой смеси механическими мешалками.

В конце зоны нитрификации очищенные сточные воды вместе с илом перетекают во вторичные отстойники. Вода во вторичном отстойнике осветляется, возвратный ил подается в зону дефосфации и денитрификации, а очищенные сточные воды подаются самотеком по трубопроводу на контактные резервуары 2-ой очереди КОС.

На участке 2-ой очереди КОС усредненные сточные воды с резервуара усреднителя поступают на РД (решетка-дробилка), где распределяются по аэротенкам 2-ой очереди КОС (А1, А2, А3), проходя через камеры гашения напора, песколовки аэротенков.

Аэротенк 1-ой очереди А4, аэротенки 2-ой очереди КОС (А1, А2, А3) выполнены по старым проектам и имеют только зону нитрификации и вторичный отстойник.

Аэротенки 2-ой очереди (А1, А2, А3) в настоящий момент не задействованы в связи с неполной загрузкой КОС (на 2016-2018 г. ≈ 5000-6000 м3/сут) и находятся в резерве.

Все очищенные сточные воды с аэротенков 1-ой и 2-ой очереди КОС проходят количественный учет на участке учета очищенных сточных вод и обеззараживаются раствором гипохлорита натрия на контактных резервуарах 2-ой очереди КОС с последующим сбросом очищенных и обеззараженных сточных вод в р. Казым через выпуск №2.

С аэротенков избыточный ил подается в стабилизатор избыточного ила, далее на центрифуги. Также возможен сброс избыточного ила на иловые карты.

Фильтрованные сточные воды с иловых карт и песковых площадок через КНС подаются в камеру гашения усреднителя или аэротенки.

В состав очистных сооружений АО «ЮКЭК-Белоярский» входят:

- сооружения механической очистки;

- сооружения биологической очистки;

- сооружения для обработки осадка;

- сооружения для сброса очищенных стоков.

Сточные воды по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру, предназначенную для гашения напора и равномерного распределения воды по каналам.

Для задержания крупных плавающих предметов и взвесей на каналах установлена гидравлическая механизированная канализационная решетка. Отбросы собираются в контейнер и вывозятся за пределы очистных сооружений на полигон ТКО.

Данные о резервах мощности системы водоотведения в городском поселении приведена в прилагаемой таблице 43.

Таблица 43. Резерв мощности КОС

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2019 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Производительность КОС | м3/ сут | 12000 |
| 2 | Фактическая мощность | м3/ сут | 2840 |
| 3 | Принято сточных вод, всего | м3/ сут | 2837,167 |
| 4 | Резерв мощности | м3/ сут | 2,833 |

Оценка соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод

Установленная мощность в 4 раза превышает фактическую загрузку, из-за чего происходит повышение эксплуатационной нагрузки.

Технологическое оборудование КОС находится в неудовлетворительном состоянии, отсутствует автоматизация.

Технологическое оборудование электролизной станции КОС морально и физически устарело.

Отсутствует учет сточных вод. Точное определение расхода воды и сточных вод необходимо при реконструкции и перекладке трубопроводов, наладке очистных сооружений

Насосные станции КНС-1 (Микрорайон 1), КНС-2 (Микрорайон 3), КНС-4 (ул. Набережная база) с напорным коллектором, КНС-11 (кв. Молодёжный), КНС-13 (ФЖК), КНС-5 (ул. Центральная), КНС-17 (ул. Строителей) находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Доочистка сточных вод в настоящее время не выполняется. Согласно представленным данным АО «ЮКЭК-Белоярский», очистные сооружения работают неэффективно - наблюдаются превышения концентраций ионов аммония,	фосфат-ионов, марганца, нитрит-ионов (протокол КХА №1387 за сентябрь 2019 г.). Качество очищенных стоков не соответствует расчётным ПДК для сброса в рыбохозяйственный водоём I категории - реку Казым.

На очистных сооружениях отсутствует обеззараживатель избыточного ила. Иловые площадки для сброшенных осадков построены неправильно –забиваются илом.

В связи с этим, для приведения качества сточных вод до нормативных показателей, необходимо выполнить строительство нового комплекса очистных сооружений.

Технологические схемы КОС-1 очередь и КОС-2 очередь городского поселения Белоярский представлены на рисунках 14-15.

Рисунок 14. Технологическая схема КОС 12000 м3/сут г. Белоярский 1-я очередь

Рисунок 15. Технологическая схема КОС 12000 м3/сут г. Белоярский 2-я очередь

Условные обозначения технологической схемы КОС:

Т1 – поступающие хоз-фекальные стоки,

Т11, Т21, Т31 - выход с песколовок,

Т12, Т22, Т32 - иловая смесь в аэрационных зонах аэротенков,

Т13, Т23, Т33 - выход с отстойной зоны аэротенков,

Т4 – выход стабилизированного ила из стабилизатора,

Т5 – стабилизированный обезвоженный ил после центрифуг,

Т6 – выход с доочистки,

Т7 – очищенные хоз-фекальные стоки,

Т8, Т9 – точки отбора проб на 500 м выше и ниже соответственно места сброса очищенных сточных вод в р.Казым.

Е2/1, Е2/2, А4, А1, А2, А3 – аэротенки.

МР№ 1…5 - механические решетки на усреднителе.

ПТ- пресс-транспортер.

П1..П3- песколовки на усреднителе.

1 - камеры гашения на усреднителе и аэротенках.

2 - песколовки в аэротенках.

I - зона дефосфации (анаксичная).

II - зона денитрификации (анаксичная).

III - аэрационная зона (аэробная).

IV- вторичные отстойники.

Точки отбора проб:

Е2/1.2,   Е2/2.2,   Т4.1 - выход с песколовок;

Е2/1.II,   Е2/2.II - точки отбора в зоне денитрификации;

Е2/1.III,   Е2/2.III,   Т4.2 -  иловая смесь в аэрационных зонах аэротенков;

Е2/1.IV,   Е2/2.IV,    Т4.3 - выход с отстойной зоны аэротенков.

### Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с определением, данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоотведения - часть централизованной системы водоотведения (канализации), отведение сточных вод из которой осуществляется в водный объект через одно инженерное сооружение, предназначенное для сброса сточных вод в водный объект (выпуск сточных вод в водный объект), или несколько технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для сброса сточных вод в водный объект (выпусков сточных вод в водный объект).

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 
7 декабря 2011 года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения городского поселения Белоярский сложилась единственная технологическая зона централизованного водоотведения:

-	технологическая зона КОС – 12000 (КОС-1 очередь и КОС-2 очередь).

АО «ЮКЭК-Белоярский» осуществляет прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий. В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки, выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод в реку Казым.

Перечень потребителей с установленными септика представлен в таблице 44.

Таблица 44. Перечень потребителей с установленными септика

| Адрес, улица | Номер дома | Номер квартира | Наименование |
| --- | --- | --- | --- |
| 6-й мкр | 3/6 |  | септик |
| 6-й мкр | 5/14 |  | септик |
| Лесная ул | 25 |  | септик |
| 6-й мкр | 5/15 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/25 |  | септик |
| СУ-966 городок | 9 | 4 | септик |
| 7-а мкр | 24 |  | септик |
| 6-й мкр | 5/13 |  | септик |
| Приозерная ул | 2 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/22 |  | септик |
| СУ-966 городок | 25 | 2 | септик |
| Лесная ул | 1 |  | септик |
| Приозерная ул | 12 |  | септик |
| 5-й мкр | 14 |  | септик |
| Лесная ул | 8 |  | септик |
| 6-й мкр | 5/2 |  | септик |
| 5а мкр | 20 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 7 |  | септик |
| СУ-966 городок | 9 | 3 | септик |
| 6-й мкр | 5/6 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/7 |  | септик |
| Загородная ул | 9 |  | септик |
| 5-й мкр | 18 |  | септик |
| 6-й мкр | 1/5 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 3а |  | септик |
| 5-й мкр | 15 |  | септик |
| 5а мкр | 28 |  | септик |
| 5-й мкр | 19 |  | септик |
| 6-й мкр | 4/3 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/18 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/23 |  | септик |
| 5-й мкр | 7 |  | септик |
| 5а мкр | 24 |  | септик |
| 6-й мкр | 3/12 |  | септик |
| 6-й мкр | 4/9 |  | септик |
| 5а мкр | 5г |  | септик |
| 6-й мкр | 4/11 |  | септик |
| 6-й мкр | 1/14 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 69 |  | септик |
| Лесная ул | 26 |  | септик |
| 6-й мкр | 1/12 |  | септик |
| СУ-966 городок | 25 | 4 | септик |
| 5-й мкр | 11 |  | септик |
| СУ-966 городок | 23 | 4 | септик |
| 6-й мкр | 2/7 |  | септик |
| Водозаборная ул | 11 |  | септик |
| 5-й мкр | 22 |  | септик |
| СУ-966 городок | 18 | 2 | септик |
| 5-й мкр | 16 |  | септик |
| 6-й мкр | 5/13 |  | септик |
| 7-а мкр | 21 |  | септик |
| 5а мкр | 29 |  | септик |
| Приозерная ул | 14 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 51 |  | септик |
| Лесная ул | 41 |  | септик |
| Мирный мкр | 45 |  | септик |
| 5-й мкр | 3 |  | септик |
| 6-й мкр | 1/7 |  | септик |
| 5-й мкр | 13 |  | септик |
| 6-й мкр | 4/2 |  | септик |
| 6-й мкр | 3/9 |  | септик |
| Лесная ул | 1 |  | септик |
| 5а мкр | 48 |  | септик |
| 5а мкр | 66 |  | септик |
| 6-й мкр | 5/12 |  | септик |
| 5а мкр | 38 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/15 |  | септик |
| 6-й мкр | 4/5 |  | септик |
| Корешок | 2/21 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/12 |  | септик |
| Лесная ул | 54 |  | септик |
| 5-й мкр | 15 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/18 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 80 |  | септик |
| 6-й мкр | 1/6 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/8 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 40 |  | септик |
| СУ-966 городок | 25 | 1 | септик |
| 5-й мкр | 9 |  | септик |
| 6-й мкр | 1/13 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 9 |  | септик |
| 6-й мкр | 3/1 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/14 |  | септик |
| СУ-966 городок | 7а | 4 | септик |
| 5-й мкр | 19 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/28 |  | септик |
| Тaежный кв-л | 11 |  | септик |
| Лесная ул | 25 |  | септик |
| Лесная ул | 15 |  | септик |
| Лесная ул | 8 |  | септик |
| "ЛУЧ" коператив. | 8 | 1 | септик |
| Спецгородок мкр | 51 |  | септик |
| 5а мкр | 5в |  | септик |
| 6-й мкр | 5/14 |  | септик |
| Казым |  |  | септик |
| Приозерная ул | 2 |  | септик |
| 6-й мкр | 1/10 |  | септик |
| Лесная ул | 30 |  | септик |
| Казым |  |  | септик |
| 5а мкр | 124 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 47 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/6 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 3а |  | септик |
| 6-й мкр | 3/16 |  | септик |
| Корешок | 8/7 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 73 |  | септик |
| Водозаборная ул | 17 |  | септик |
| Лесная ул | 40 |  | септик |
| Лесная ул | 24 |  | септик |
| Лесная ул | 48 |  | септик |
| Лесная ул | 59 |  | септик |
| 5-й мкр | 14 |  | септик |
| Казым |  |  | септик |
| Корешок | 2/36 |  | септик |
| СУ-966 городок | 28/29 |  | септик |
| Приозерная ул | 5 |  | септик |
| 6-й мкр | 3/14 |  | септик |
| Лесная ул | 16 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 53 |  | септик |
| Казым |  |  | септик |
| СУ-966 городок | 34 |  | септик |
| 6-й мкр | 5/13 |  | септик |
| Лесная ул | 1 |  | септик |
| СУ-966 городок | 7а/3 |  | септик |
| 6-й мкр | 5/1 |  | септик |
| 6-й мкр | 4/7 |  | септик |
| 6-й мкр | 3/12 |  | септик |
| 5а мкр | 5а |  | септик |
| 7-а мкр | 24 |  | септик |
| Спецгородок мкр | 57 |  | септик |
| 6-й мкр | 2/23 |  | септик |
| 6-й мкр | 3/14 |  | септик |
| 6-й мкр | 4/11 |  | септик |
| Приозерная ул | 12 |  | септик |
| 5-й мкр | 15 |  | септик |

### Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В существующей централизованной системе водоотведения на территории городского поселения Белоярский организованы одни очистные сооружения – КОС 12000 м3/сут.

Обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется гипохлоритом натрия. Из песколовок осадок отводится на песковые площадки.

Для задержания крупных плавающих предметов и взвесей на каналах установлена гидравлическая механизированная канализационная решетка.

Избыточный активный ил из вторичных отстойников отводится в стабилизатор активного ила, где проходит термическую обработку, после чего поступают на механическое обезвоживание осадка с последующим складированием на иловых площадках.

Утилизация осадков осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон ТКО.

Согласно данным предоставленным АО «ЮКЭК-Белоярский» количество образованного и утилизированного осадка в 2019 году составило – 18,688 т.

Иловые площадки для сброшенных осадков построены неправильно –забиваются илом.

В связи с этим, для соблюдения природоохранных мероприятий и снижение риска негативного воздействия на окружающую среду необходимо выполнить строительство нового комплекса очистных сооружений.

### Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Все технологические зоны системы централизованного водоотведения городского поселения Белоярский спроектированы и эксплуатируются в полном комплексе или с применением отдельных объектов системы водоотведения: канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, очистных сооружений.

Отвод и транспортировка хозяйственно - бытовых стоков от абонентов в городском поселении осуществляются через систему самотечных и напорных коллекторов (трубопроводов) с установленными на них канализационными насосными станциями.

Общая протяженность канализационных сетей в городском поселении Белоярский составляет 66,531 км, в т. ч.:

-	магистральных сетей 30,09 км;

-	внутриквартальных сетей 21,441 км;

-	главный коллектор 15,0 км;

Характеристика канализационных сетей городского поселения Белоярский представлена в прилагаемой таблице 45.

Таблица 45. Характеристика канализационных сетей на обслуживании АО "ЮКЭК-Белоярский" по состоянию на 01.01.2020 г.

| № п/п | Диаметр, (мм) | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 159 |  |  |  |  |
|  |  | 1050 | сталь | 1989 | 103 |
|  |  | 1162 | сталь | 1987 | 110 |
|  |  | 358 | сталь | 1975 | 150 |
|  |  | 270 | сталь | 1974 | 153 |
|  |  | 1084 | сталь | 1988 | 107 |
|  |  | 244 | сталь | 1976 | 147 |
|  |  | 9988 | сталь | 1983 | 123 |
|  |  | 380 | сталь | 1986 | 113 |
|  |  | 2080 | сталь | 1985 | 117 |
|  |  | 278 | сталь | 1990 | 100 |
|  |  | 1786 | сталь | 1984 | 120 |
|  |  | 484 | сталь | 1994 | 87 |
|  |  | 230 | сталь | 1991 | 97 |
|  |  | 490 | сталь | 1998 | 73 |
|  |  | 190 | сталь | 2001 | 63 |
|  |  | 404 | сталь | 1999 | 70 |
|  |  | 951 | сталь | 2004 | 53 |
|  |  | 648 | сталь | 2003 | 57 |
|  |  | 150 | сталь | 2005 | 50 |
|  |  | 186 | сталь | 2016 | 13 |
|  |  | 468 | сталь | 2006 | 47 |
| 2 | 160 |  |  |  |  |
|  |  | 126 | ПЭ | 2006 | 47 |
| 3 | 200; 219 |  |  |  |  |
|  |  | 320 | сталь | 1974 | 153 |
|  |  | 534 | сталь | 1976 | 147 |
|  |  | 194 | сталь | 1976 | 147 |
|  |  | 608 | сталь | 1977 | 143 |
|  |  | 492 | сталь | 1979 | 137 |
|  |  | 280 | сталь | 1980 | 133 |
|  |  | 1096 | сталь | 1981 | 130 |
|  |  | 23720 | сталь | 1983 | 123 |
|  |  | 270 | сталь | 1984 | 120 |
|  |  | 568 | сталь | 1985 | 117 |
|  |  | 544 | сталь | 1986 | 113 |
|  |  | 666 | сталь | 1987 | 110 |
|  |  | 654 | сталь | 1988 | 107 |
|  |  | 698 | сталь | 1989 | 103 |
|  |  | 254 | сталь | 1990 | 100 |
|  |  | 208 | сталь | 1992 | 93 |
|  |  | 110 | сталь | 1993 | 90 |
|  |  | 354 | сталь | 1995 | 83 |
|  |  | 548 | сталь | 1996 | 80 |
|  |  | 214 | сталь | 1998 | 73 |
|  |  | 722 | сталь | 2000 | 67 |
|  |  | 190 | сталь | 2001 | 63 |
|  |  | 904 | сталь | 2003 | 57 |
|  |  | 417 | сталь | 2006 | 47 |
|  |  | 346 | сталь | 2016 | 13 |
|  |  | 374 | сталь | 2007 | 43 |
| 4 | 225 |  |  |  |  |
|  |  | 5009 | ПЭ | 2002 | 60 |
|  |  | 592 | ПЭ | 2003 | 57 |
|  |  | 490 | ПЭ | 2004 | 53 |
| 5 | 273 |  |  |  |  |
|  |  | 120 | сталь | 1983 | 123 |
|  |  | 134 | сталь | 1989 | 103 |
|  |  | 184 | сталь | 2016 | 13 |
|  |  | 388 | сталь | 2018 | 7 |
|  |  | 30 | сталь | 2005 | 50 |
| 6 | 300 |  |  |  |  |
|  |  | 232 | сталь | 2006 | 47 |
| 7 | 315 |  |  |  |  |
|  |  | 346 | ПЭ | 2006 | 47 |
| 8 | 400 |  |  |  |  |
|  |  | 136 | сталь | 2005 | 50 |
| 9 | 500 |  |  |  |  |
|  |  | 156 | асбестоцемент | 1987 | 110 |
|  |  | 422 | сталь | 1983 | 123 |
|  | ИТОГО: | 66531 |  |  | 91 |

Износ сетей составляет в среднем 91%.

Количество канализационных насосных станций (КНС) в городском поселении составляет 15 единиц.

Система водоотведения в городском поселении Белоярский имеет чёткую логику - стоки собираются в каждом микрорайоне на местные КНС и передаются по напорным коллекторам на более крупные КНС, в конечном итоге, все стоки поступают на очистные сооружения.

В городском поселении Белоярский сеть напорных коллекторов устроена таким образом, что канализационные насосные станции могут создавать подпор друг другу. Такая схема имеет ряд недостатков, которые в конечном итоге ведут к нарушению правильного функционирования системы, и, как следствие - к перерасходу ресурсов. Среди недостатков можно выделить:

-	переток стоков с одной станции на выход другой;

-	неравномерное распределение нагрузки на насосы;

-	гидроудары.

Увеличение количества засорения коллекторов происходит из-за износа сетей, и отдельных участков коллекторов, где уклоны не выдержанны и имеют значения меньше требуемых для данных диаметров. Увеличить объём стоков на этих участках коллекторов не представляется возможным без проведения реконструкции. Следует отметить, что реконструкция данных участков должна быть проведена даже при существующих объёмах стоков. Это такие участки, как:

-	Микрорайон 4. Коллектор D159 от дома №25 между КНС-Березка и КНС-9;

-	Микрорайон Мирный (ФЖК). Коллектор D159 от дома №1 до КНС 13;

-	Микрорайон 3. Коллектор D300 от дома №14 до КНС-2;

-	Микрорайон 3. Коллектор D150 - D200 от дома №6 до КНС-2;

-	ул. Центральная. Сеть D159 от Молочного завода до КНС-5;

-	ул. Центральная. Сеть D219 от дома №13 до дома № 15;

-	кв. Молодёжный. Коллектор D159 от дома №2 до КНС - Молодёжный.

Перечисленные участки являются наиболее явными с точки зрения затруднительного движения стоков и требуют детального изучения.

Характеристика канализационных насосных станций приведена в прилагаемой таблице 46.

Таблица 46. Характеристика канализационных насосных станций городского поселения Белоярский

| № п/п | Место установки | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производитель-ность | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС №10 ж.г. СМУ-25 | Насос ЦМФ 50/10 | ЦМФ | 50 м3/ч | 1 |
| 2 | КНС №2 мик-он №3 | Насос №1 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 3 |  | Насос №2 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 4 |  | Насос №3 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 5 |  | "Гном " 10 м.куб | Гном 10х10 | 10 м3/ч | 1 |
| 6 | КНС №3. пер. Северный | Насос №1 СД 250/22,5 | СД 250/22,5 | 250 м3/ч | 1 |
| 7 |  | Насос№2 СД250-205-500 | СД250 | 250 м3/ч | 1 |
| 8 |  | Насос№3 СД250-205-500 | СД 250 | 250 м3/ч | 1 |
| 9 |  | "Гном " 10 м.куб час | Гном 10х10 | 10 м3/ч | 1 |
| 10 | КНС №4 ("Запсибгазторг") | Иртыш ПФ2 65/200.195-30/2-016 | ПФ2 | 100 м3/ч | 1 |
| 11 | КНС №5 (Уралсвязьинфоррм) | Насос№1, 1ЦМК 16/27 | ЦМК 16х27 | 16 м3/ч | 1 |
| 12 |  | "Гном " 10 м.куб час | Гном 10х10 | 10 м3/ч | 1 |
| 13 | КНС №6 мик-он №6 | Насос №1 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 14 |  | Насос №2 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 15 |  | Насос №3 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 16 |  | "Гном " 10 м.куб час | Гном 10х10 | 10 м3/ч | 1 |
| 17 | КНС №1 мик-он №1 | Насос Grundfos |  | 50 м3/ч | 1 |
| 18 |  | Насос Grundfos |  | 50 м3/ч | 1 |
| 19 | КНС 3А мик-он | Насос "GRUNDFOS" | "GRUNDFOS" | 50 м3/ч | 1 |
| 23 | КНС №12 мик-он Мирный | ЦМФ 50/10 | ЦМФ | 50 м3/ч | 1 |
| 24 | КНС №9. ул. Строителей | Насос №1 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 25 |  | Насос №2 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 26 | КНС №7 кв. Спортивный | Насос №1 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 27 |  | Насос №2 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 28 |  | Насос №3 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 29 |  | "Гном " 10 м.куб час | Гном 10х10 | 10 м3/ч | 1 |
| 30 | КНС №13 ФЖК | Насос ЦМФ 50/10 | ЦМФ | 50 м3/ч | 1 |
| 31 | КНС №11 кв. Молодежный | Насос ЦМФ 50/10 | ЦМФ | 50 м3/ч | 1 |
| 32 | КНС №14 д\с. Березка | Насос ЦМК 25\20 | ЦМК | 25 м3/час | 1 |
| 33 | КНС 15 мик-он 3А | Насос KSB KRTF 80-251/172 UG-S | KSB KRTF 80-251/172 UG-S | 250 м3/час | 2 |

Сведения о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов системы водоотведения представлены в таблице 47.

Таблица 47. Сведения о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов системы водоотведение

| №п/п | Наименование | Показатель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Количество аварий на сетях канализации | 2 шт. |

### Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия города. По системе, состоящей из трубопроводов (в том числе и коллекторов) образующиеся сточные воды от потребителей на территории городского поселения, отводятся на очистку на канализационные очистные сооружения.

В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления и водоотведения, приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды, надежности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее экономичным решением, приоритетным из которых является применение бестраншейных методов ремонта и восстановления трубопроводов.

Освоен новый метод ремонта трубопроводов большого диаметра по типу «труба в трубе», позволяет вернуть в эксплуатацию потерявшие работоспособность трубопроводы, обеспечить им стабильную пропускную способность на длительный срок (50 лет и более). При этом методе ремонта значительно снижаются трудозатраты и сроки выполнения работ.

Для вновь прокладываемых участков новых канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Объекты централизованной системы водоотведения городского поселения Белоярский во время проведения технического обследования, были рассмотрены с целью оценки безопасности и надежности и их управляемости. В ходе рассмотрения было выявлено:

-	Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности.

Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены запрещающие и предупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено.

-	Надежность. Согласно данным АО «ЮКЭК-Белоярский» количество аварий в системе водоотведения в 2019 году (порывы участков трубопроводов) составило – 2 инцидента. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.

-	Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется АО «ЮКЭК-Белоярский» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация (журналы аварийных отключений потребителей и пр.).

Для усовершенствования управляемости необходимо развивать систему диспетчеризации, а также внедрять систему автоматического регулирования технологического процесса. Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

-	строительство канализационно-очистных сооружений (КОС);

-	строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунктах городского поселения;

-	обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

-	повышение уровня автоматизации технологических процессов;

-	замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное;

-	развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов и технологий.

Реализация комплекса данных мероприятий позволит повысить надежность системы водоотведения, обеспечить устойчивую работу системы канализации в любых условиях.

### Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Все хозяйственно-бытовые и производственные сточные воды по системе, состоящей из трубопроводов, каналов, коллекторов, канализационных насосных станций в городском поселении Белоярский отводятся на очистку.

Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории городского поселения Белоярский производится в водные объекты через систему канализационных сетей и очистные сооружения централизованной системы водоотведения. Сброс стоков на территории городского поселения Белоярский производится с очисткой:

- через КОС биологической очистки производительностью 12 тыс. м3/сутки обслуживаемого АО «ЮКЭК-Белоярский» от территории города Белоярский.

Мониторинг результатов очистки сточных вод на очистных сооружениях и сброса стоков в водный объект на территории городского поселения Белоярский осуществляется АО «ЮКЭК-Белоярский».

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС АО «ЮКЭК-Белоярский» для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется аттестованной производственной лабораторией. Протоколы исследования воды за сентябрь 2019 г. по АО «ЮКЭК-Белоярский» приведены на рисунках 16-23.

В таблице 48 представлены результаты лабораторных исследований проб сточной очищенной воды.

Результаты анализа проб сточной очищенной воды сравнивались с нормативами допустимых сбросов (НДС) для АО «ЮКЭК-Белоярский», действующие до 28.12.2020 г.

Таблица 48. Результаты лабораторных исследований проб сточной очищенной воды

| № и дата протокола | Определяемый показатель | Ед. измерения | Результат анализа | Погрешность +/- | НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Протокол КХА №1387 - в от 27 сентября 2019 г. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,04 | 0,02 | 0,05 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 0,80 | 0,18 | 10 |
|  | Аммоний-ион | мг/дм3 | 1,66 | 0,50 | 0,5 |
|  | БПК5 | мгО2/дм3 | 1,43 | 0,37 | - |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 224 | 20 | 303 |
|  | Хлорид-ион | мг/дм3 | 63,1 | 9,5 | 79,87 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 1,15 | 0,18 | 0,1 |
|  | Медь | мг/дм3 | 0,0027 | 0,0007 | - |
|  | АПАВ | мг/дм3 | 0,060 | 0,024 | 0,1 |
|  | Фенолы летучие. | мг/дм3 | <0,0005 | - | - |
|  | Фосфат-ион | мг/дм3 | 2,09 | 0,29 | 0,2 |
|  | Сульфат-ион | мг/дм3 | 2,70 | 0,41 | 36,7 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,0240 | 0,0036 | 0,01 |
|  | БПК полн. | мгО2/дм3 | 2,04 | - | 3 |
|  | Бихроматная окисляем ость (ХПК) | мгО/дм3 | 32,3 | 9,7 | - |
|  | Нитрат-ион | мг/дмЗ | 7,9 | 1,2 | 40 |
|  | Нитрит-ион | мг/дмЗ | 5,340 | 0,801 | 0,08 |
| Протокол КХА №1387 – в/б от 23 сентября 2019 г. | Острая токсичность | Не оказывает хроническое токсическое действие |

При сопоставлении результатов анализа с НДС зафиксировано превышение нормативов по содержанию:

-	ионов аммония в 3,3 раза;

-	железа общего в 11 раз;

-	фосфат-ионов в 10 раз;

-	марганца в 2,4 раза;

-	нитрит-ионов 66 раз.

Значения других исследуемых показателей с учетом погрешности не превышают установленных допустимых концентраций веществ.

Для выявления возможного загрязнения природных вод сточными сбросами данного предприятия, результаты анализа пробы природной поверхностной воды, отобранной ниже места сброса (протокол КХА №1384-в) сравнивались с результатами пробы, отобранной выше места сброса сточных вод (протокол КХА №1385-в). Оценка результатов показала превышения по следующим показателям:

•	нефтепродукты более чем в 3 раза;

•	медь в 3,8 раза.

По содержанию других исследуемых показателей превышений не наблюдается.

В таблице 49 представлены результаты лабораторных исследований проб природной поверхностной воды за 2019 год.

В ходе проверки проведен отбор 3 проб природной поверхностной воды, отобранных в р. Казым на расстоянии 500 м выше места отбора, 500 м ниже места сброса, в месте сброса сточных вод.

Согласно результатам лабораторных исследований проб природной поверхности воды имеются превышения по следующим показателям:

-	нефтепродукты более чем в 3 раза;

-	медь в 3,8 раз.

По содержанию других исследуемых показателей превышения не наблюдается.

С учетом того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходимо строительство новых очистных сооружений с применением современных технологий очистки.

Таблица 49. Результаты лабораторных исследований проб природной поверхностной воды

| № и дата протокола | Определяемый показатель | Ед. измерения | Результат анализа | Погрешность +/- |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.Казым, 500 м выше точки сброса сточных вод |
| Протокол КХА Ка1384 - в от 27 сентября 2019 г. | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,02 | - |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 6,0 | 1.1 |
|  | Аммоний-ион | мг/дм3 | <0,05 | - |
|  | БПК5 | мгО2/дм3 | 5,88 | 0,76 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 84 | 8 |
|  | Хлорид-ион | мг/дм3 | 0,60 | 0,19 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 1,79 | 0,29 |
|  | Медь | мг/дм3 | 0,0021 | 0,0005 |
|  | АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | - |
|  | Фенолы летучие. | мг/дм3 | <0,0005 | - |
|  | Фосфат-ион | мг/дм3 | 0,64 | 0,09 |
|  | Сульфат-ион | мг/дм3 | 1,202 | 0,301 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,0120 | 0,0018 |
|  | БПК полн. | мгО2/дм3 | 8,41 | - |
|  | Бихроматная окисляем ость (ХПК) | мгО/дм3 | 74,7 | 14,9 |
|  | Нитрат-ион | мг/дм3 | <0,1 | - |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,1 | - |
| Протокол биотестирования №1384 - в/б от 27 сентября 2019 г. | Хроническая токсичность | Не оказывает хроническое токсическое действие |
| р.Казым, в месте сброса сточных вод |
| Протокол КХА №1386 - в от 27 сентября 2019 г. | Нефтепродукты | мг/дм3 | <0,02 | - |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 4,4 | 0,8 |
|  | Аммоний-ион | мг/дм3 | <0,05 | - |
|  | БПК5 | мг02/дм3 | 3,66 | 0,95 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 473 | 43 |
|  | Хлорид-ион | мг/дм3 | 111 | 11 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 0,24 | 0,05 |
|  | Медь | мг/дм3 | 0,0152 | 0,0038 |
|  | АПАВ | мг/дм3 | 0,045 | 0,018 |
|  | Фенолы летучие | мг/дм3 | <0,0005 | - |
|  | Фосфат-ион | мг/дм3 | 6,8 | 0,8 |
|  | Сульфат-ион | мг/дм3 | 9,8 | 1.0 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,0211 | 0,0032 |
|  | БПК полн. | мгО2/дм3 | 5,23 | - |
|  | Бихроматная окисляемость (ХПК) | мгО/дм3 | 56,1 | 11,2 |
|  | Нитрат-ион | мг/дм3 | 50,1 | 7,5 |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | 1,26 | 0,19 |
| Протокол биотестирования №1386 - в/б от 27 сентября 2019 г. | Хроническая токсичность | Не оказывает хроническое токсическое действие |
| р.Казым, 500 м ниже точки сброса сточных вод |
| Протокол КХА №1385 - в от 27 сентября 2019 г. | Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,06 | 0,02 |
|  | Взвешенные вещества | мг/дм3 | 5,2 | 0,9 |
|  | Аммоний-ион | мг/дм3 | <0,05 |  |
|  | БПК5 | мг02/дм3 | 0,63 | 0,17 |
|  | Сухой остаток | мг/дм3 | 62 | 6 |
|  | Хлорид-ион | мг/дм3 | 0,68 | 0,21 |
|  | Железо общее | мг/дм3 | 2,1 | 0,3 |
|  | Медь | мг/дм3 | 0,0080 | 0,0020 |
|  | АПАВ | мг/дм3 | <0,025 | - |
|  | Фенолы летучие | мг/дм3 | <0,0005 | - |
|  | Фосфат-ион | мг/дм3 | 0,58 | 0,08 |
|  | Сульфат-ион | мг/дм3 | 1,19 | 0,30 |
|  | Марганец | мг/дм3 | 0,0105 | 0,0016 |
|  | БПК полн. | мгО2/дм3 | 0,90 | - |
|  | Бихроматная окисляемость (ХПК) | мгО/дм3 | 69,8 | 14,0 |
|  | Нитрат-ион | мг/дм3 | <0,1 | - |
|  | Нитрит-ион | мг/дм3 | <0,1 | ' |
| Протокол биотестирования №1385 - в/б от 27 сентября 2019 г. | Хроническая токсичность | Не оказывает хроническое токсическое действие |

Рисунок 16. Протокол КХА №1384-в за сентябрь 2019г. АО «ЮКЭК» Белоярский (стр.1)

Рисунок 17. Протокол КХА №1384-в за сентябрь 2019г. АО «ЮКЭК» Белоярский (стр.2)

Рисунок 18. Протокол КХА №1385-в за сентябрь 2019г. АО «ЮКЭК» Белоярский (стр.1)

Рисунок 19. Протокол КХА №1385-в за сентябрь 2019г. АО «ЮКЭК» Белоярский (стр.2)

Рисунок 20. Протокол КХА №1386-в за сентябрь 2019г. АО «ЮКЭК» Белоярский (стр.1)

Рисунок 21. Протокол КХА №1386-в за сентябрь 2019г. АО «ЮКЭК» Белоярский (стр.2)

Рисунок 22. Протокол КХА №1387-в за сентябрь 2019г. АО «ЮКЭК» Белоярский (стр.1)

Рисунок 23. Протокол КХА №1387-в за сентябрь 2019г. АО «ЮКЭК» Белоярский (стр.2)

### Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В соответствии с существующим положением, на территории городского поселения Белоярский сложилась зона централизованного водоотведения.

Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения в городском поселении Белоярский оборудованы септиками и выгребными ямами.

На территории городского поселения Белоярский септиками обустроены: частный сектор мкр.5А и мкр.6, квартал Спецгородок, пос. СУ-926 и пос. СУ-966.

### Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения Белоярский

Основные проблемы действующей системы водоотведения АО «ЮКЭК- Белоярский»:

-	канализационные насосные станции:

•	высокий износ оборудования насосных станций;

•	высокий удельный расход электрической энергии.

-	очистные сооружения канализации:

•	недостаточное качество очистки сточных вод (необходимо улучшить качество сбрасываемых сточных вод в водоемы);

•	морально устаревшее оборудование и высокий износ технологического оборудования очистных сооружений;

•	отсутствие автоматизации;

•	высокий удельный расход электрической энергии.

-	сети:

•	высокий процент засоров на сетях;

•	высокий уровень износа сетей - 91% и требуют реконструкции.

На момент разработки Схемы основной проблемой в водоотведении городского поселения Белоярский является значительный износ канализационных сетей – порядка 91%; морально устаревшее оборудование, отсутствие автоматизации в системе водоотведения.

Для повышения надежности работы необходимо решение следующих задач:

-	реконструкция изношенных канализационных сетей.

-	реконструкция насосных станций, включающую в себя замену насосного оборудования с установкой систем частотного регулирования (оборудование насосных станций морально устарело, имеет высокий износ, низкие показатели энергоэффективности).

-	строительство новых канализационных очистных сооружений

### Сведения об отнесении централизованной системы водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, включающие перечень и описание централизованных систем водоотведения (канализации), отнесенных к централизованным системам водоотведения поселений, а также информацию об очистных сооружениях (при их наличии), на которые поступают сточные воды, отводимые через указанные централизованные системы водоотведения (канализации), о мощности очистных сооружений и применяемых на них технологиях очистки сточных вод, среднегодовом объеме принимаемых сточных вод

Отнесение к централизованным системам водоотведения поселений (ЦСВП) осуществляется в отношении централизованной системы водоотведения в целом.

ЦСВ относится к ЦСВП при условии внесения в схему водоснабжения и водоотведения сведений об отнесении ЦСВ, соответствующей критериям, установленным Правилами отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 
31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года 
№ 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений).

При отсутствии утвержденной схемы водоснабжения и водоотведения ЦСВ не может быть отнесена к ЦСВП.

ЦСВ относится к ЦСВП в случае, если среднегодовая за 3 календарных года, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся сведения об отнесении ЦСВ к ЦСВП, доля сточных вод, принимаемых в технологическую зону водоотведения от:

а) ТСЖ, ЖСК, жилищных и иных специализированных потребительских кооперативов, управляющих организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, собственников и (или) пользователей жилых помещений в многоквартирных домах или жилых домов;

б) гостиниц, иных объектов, связанных с проживанием граждан;

в) объектов отдыха, спорта, здравоохранения, культуры, торговли, общественного питания, социального и коммунально-бытового назначения, дошкольного, начального общего, среднего общего, среднего профессионального и высшего образования, административных, научно-исследовательских учреждений, культовых зданий, объектов делового, финансового, административного, религиозного назначения, иных объектов, связанных с обеспечением жизнедеятельности граждан;

г) складских объектов, стоянок автомобильного транспорта, гаражей;

д) территорий, предназначенных для ведения садоводства и дачного хозяйства, а также поверхностных сточных вод (для централизованных общесплавных и централизованных комбинированных систем водоотведения) составляет более 50% от общего объема сточных вод, принимаемых в данную ЦСВ.

При этом организация, осуществляющая эксплуатацию объектов данной ЦСВ, должна осуществлять соответствующий вид экономической деятельности по сбору и обработке сточных вод.

В случае, если фактическое значение доли сточных вод от объектов абонентов, указанных в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), а также поверхностных сточных вод меньше значения доли сточных вод, являющейся критерием отнесения к ЦСВПГО, фактическое значение доли сточных вод, принимаемых от объектов, указанных в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), а также поверхностных сточных вод может быть увеличено (но не более чем на 50% от первоначального фактического значения доли) на объем сточных вод, принимаемых от объектов, не относящихся к объектам, указанным в пункте 6 Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений, утверждёнными Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 691 «Об утверждении Правил отнесения централизованных систем водоотведения (канализации) к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 г. N 782», к ЦСВП (с даты внесения таких сведений), при условии соответствия состава таких сточных вод следующим требованиям:

Нефтепродукты - не более 3 мг/дм3;

Фенолы (сумма) - не более 0,05 мг/ дм3;

Железо - не более 3 мг/ дм3;

Медь - не более 0,1 мг/ дм3;

Алюминий - не более 1 мг/ дм3;

Цинк - не более 0,5 мг/ дм3;

Хром (шестивалентный) - не более 0,01 мг/ дм3;

Никель - не более 0,1 мг/ дм3;

Кадмий - не более 0,005 мг/ дм3;

Свинец - не более 0,01 мг/ дм3;

Мышьяк - не более 0,01 мг/ дм3;

Ртуть - не более 0,0001 мг/ дм3;

ХПК (бихроматная окисляемость) - не более 400 мг/дм3.

В случае, если отведение сточных вод через ЦСВ осуществлялось менее, чем в течение 3 календарных лет, предшествующих календарному году, в котором утверждается схема водоснабжения и водоотведения или в нее вносятся соответствующие сведения, то определение доли сточных вод, являющейся критерием отнесения ЦСВ к ЦСВП, осуществляется за период, в течение которого осуществлялось фактическое отведение сточных вод через данную ЦСВ.

К ЦСВП также относятся централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных вод с территории поселений.

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения, к ЦСВП организация ВКХ представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения является централизованной ливневой системой водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения, из числа документов, перечень которых устанавливается Минстроем России.

Система централизованного водоотведения (ЦСВ) городского поселения Белоярский удовлетворяет критериям отнесения её к централизованным системам водоотведения поселений.

  - Балансы сточных вод в системе водоотведения

### Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

На момент актуализации Схемы в городском поселении Белоярский эксплуатируется одна централизованная системы водоотведения стоков.

Комплекс канализационных очистных сооружений обеспечивает полную биологическую очистку с доочисткой хозяйственно-бытовых и промышленных стоков всего городского поселения. Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется в реку Казым.

Все поступившие стоки очищены до нормативных показателей в полном объеме.

Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения приведены в таблице 50.

Таблица 50. Баланс поступления и водоотведения сточных вод КОС

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено и очищено сточных вод всего, всего: | м3 | 1 035 565,80 |
|  | Неорганизованный приток | м3 | 51 576,08 |
|  | То же в процентах | % | 4,98 |
| 2 | Принято сточных вод от потребителей с учетом собственных нужд КОС | м3 | 983 989,72 |
| 2.1. | Собственные нужды КОС, в т.ч. | м3 | 4 065,00 |
|  | то же в процентах | % | 0,393 |
| 2.1.1 | технические нужды лаборатории | м3 | 125,04 |
| 2.1.2 | хоз.быт | м3 | 49,44 |
| 2.2.3 | технологические нужды | м3 | 3 890,52 |
| 2.2. | Принято сточных вод от потребителей: | м3 | 979 924,72 |
| 2.2.1 | население | м3 | 710 494,06 |
| 2.2.2 | бюджетные | м3 | 80 150,51 |
| 2.2.3 | производственные | м3 | 47 232,13 |
| 2.2.4 | прочие потребители | м3 | 48 718,92 |
| 2.2.5 | объекты АО "ЮКЭК-Белоярский" | м3 | 93 329,10 |

### Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

Все сточные воды, образующиеся в результате деятельности промышленных предприятий, населения городского поселения Белоярский организованно отводятся через централизованные системы водоотведения на канализационные очистные сооружения. На территории городского поселения неорганизованные стоки отводятся на локальные очистные по ливневой канализации. Объем притока неорганизованного стока в 2019 году составил 51576,08 м3.

### Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, а также расчетным метом, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг.

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры №12-нп от 25 декабря 
2017 года «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменениями на 29 апреля 2020 года) установлены нормативы потребления коммунальных услуг, применяемые для расчёта размера платы за потребляемые коммунальные услуги при отсутствии приборов учёта.

Показатели нормативов потребления коммунальных услуг по водоотведению в зависимости от степени благоустройства многоквартирных домов приведены в прилагаемой таблице 51.

Таблица 51. Нормативы потребления коммунальных услуг для жилых помещений в многоквартирных домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водоснабжения (м3 на 1 человека в месяц)

| № п/п | Категории жилых помещений | Единица измерения | Норматив потребления коммунальной услуги водоотведения |
| --- | --- | --- | --- |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при закрытых системах отопления |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,174 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,391 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,521 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | куб. метр в месяц на человека | 8,648 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 7,283 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 6,834 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, куб. метр в месяц на человека водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,314 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,794 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 5,157 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 3,927 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 2,397 |
| Жилые дома с централизованным горячим водоснабжением при открытых системах отопления |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,174 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,391 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома высотой не более 10 этажей, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной более 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 7,521 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома высотой 11 этажей и выше, с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1700 мм с душем и повышенными требованиями к благоустройству | куб. метр в месяц на человека | 8,648 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития квартирного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами длиной 1500 – 1550 мм и душем | куб. метр в месяц на человека | 7,283 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душем, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 6,834 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,314 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без ванн, без душа | куб. метр в месяц на человека | 3,794 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, общими ваннами и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 5,157 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, и блоками душевых на этажах и в секциях | куб. метр в месяц на человека | 3,927 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома и общежития коридорного типа с централизованным холодным и горячим водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душевых и ванн | куб. метр в месяц на человека | 2,397 |
| Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения |
| 1. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами сидячими длиной от 1200 до 1500 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,572 |
| 2. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами и ваннами длиной от 1500 до 1700 мм с душем | куб. метр в месяц на человека | 6,789 |
| 3. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа | куб. метр в месяц на человека | 6,355 |
| 4. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами без душа, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,256 |
| 5. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водонагревателями, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн | куб. метр в месяц на человека | 6,089 |
| 6. | Многоквартирные и жилые дома и общежития с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами, без ванн, не оборудованные водонагревателями | куб. метр в месяц на человека | 4,227 |
| 7. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 5,348 |
| 8. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, душами, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,385 |
| 9. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,708 |
| 10. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, душами, без ванн, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 4,157 |
| 11. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,793 |
| 12. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, ваннами, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,414 |
| 13. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные водонагревателями, раковинами, мойками, унитазами, без ванн, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,474 |
| 14. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, душами | куб. метр в месяц на человека | 4,227 |
| 15. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками. | Куб. метр в месяц на человека | 3,612 |
| 16. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, без душа, с водоотведением в септики | куб. метр в месяц на человека | 3,178 |
| 17. | Дома, общежития квартирного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, ваннами и душевыми с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 6,704 |
| 18. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,927 |
| 19. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, с блоками душевых на этажах и в секциях, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 3,614 |
| 20. | Дома и общежития коридорного типа, оборудованные мойками, раковинами, унитазами, без душевых и без ванн, с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, не оборудованные различными водонагревательными устройствами | куб. метр в месяц на человека | 2,397 |
| 21. | Многоквартирные и жилые дома без водонагревателей с централизованным холодным водоснабжением и водоотведением, оборудованные раковинами и мойками, без унитазов | куб. метр в месяц на человека | 2,02 |
| 22. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, без централизованного водоотведения, оборудованные раковинами, мойками, унитазами, без септиков | куб. метр в месяц на человека | - |
| 23. | Многоквартирные и жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, водоотведением, без водонагревателей, оборудованные унитазами, раковинами, мойками, ваннами и душами | куб. метр в месяц на человека | 4,458 |

### Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения не предоставлены или отсутствуют.

Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения Белоярский за период с 2016 по 2019 годы представлены в таблице 52.

Таблица 52. Балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения Белоярский за период с 2016 по 2019 годы, м3

| Показатель | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пропущено и очищено сточных вод всего, всего: | 1 517 931,00 | 1 152 762,00 | 1 160 859,00 | 1 035 565,80 |
| Неорганизованный приток | 509 755,72 | 178 395,69 | 198 129,70 | 51 576,08 |
| То же в процентах | 33,58% | 15,48% | 17,07% | 4,98% |
| Принято сточных вод от потребителей с учетом собственных нужд КОС | 1 008 175,28 | 974 366,31 | 962 729,30 | 983 989,72 |
| Собственные нужды КОС, в т.ч. | 7 052,00 | 2 591,00 | 3 642,00 | 4 065,00 |
| то же в процентах | 0,699% | 0,266% | 0,378% | 0,393% |
| технические нужды лаборатории | 182,52 | 182,52 | 125,04 | 125,04 |
| хоз.быт | 482,25 | 481,20 | 451,56 | 49,44 |
| технологические нужды | 6 387,23 | 1 927,28 | 3 065,40 | 3 890,52 |
| Принято сточных вод от потребителей: | 1 001 123,28 | 971 775,31 | 959 087,30 | 979 924,72 |
| население | 663 640,99 | 640 241,85 | 675 140,12 | 710 494,06 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| АО "ЮКЭК-Белоярский" | 113 305,73 | 16 300,75 | 197 279,03 | 616 631,80 |
| Прочие управляющие компании: | 525 759,50 | 598 481,16 | 457 784,31 | 79 418,60 |
| ТСЖ: | 24 575,76 | 25 459,94 | 20 076,78 | 14 443,66 |
| бюджетникам: | 90 280,54 | 89 144,37 | 83 490,30 | 80 150,51 |
| производственным потребителям: | 56 678,88 | 48 327,06 | 43 208,47 | 47 232,13 |
| прочим потребителям: | 36 932,41 | 49 156,58 | 47 016,65 | 48 718,92 |
| объектам АО "ЮКЭК-Белоярский": | 153 590,46 | 144 905,45 | 110 231,76 | 93 329,10 |

### Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений

Согласно предоставленным данным, в течение расчетного срока схемы водоснабжения и водоотведения планируются приросты строительных фондов в административных границах городского поселения Белоярский, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий, планируемых к подключению к централизованной системе водоотведения.

В схеме принято развитие существующей централизованной системы водоотведения с учетом развития города на 2027 г, при этом проектируемая схема предусматривает:

сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами отвод их в канализационные насосные станции (КНС);

перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на канализационные очистные сооружения (КОС) через главную насосную станцию (ГНС);

очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс в реку Казым.

Прогноз приростов объемов сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения Белоярский представлен в таблице 53.

Таблица 53. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

| № п/п | Статья расхода | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городское поселение Белоярский |
| 1. | Пропущено и очищено сточных вод всего, всего: | м3 | 1035565,80 | 1 075 402,19 | 1 077 173,06 | 1 077 173,06 | 1 077 173,06 | 1 078 131,78 | 1 079 080,44 | 1 080 029,1 | 1 080 977,76 |
|  | Неорганизованный приток | м3 | 51 576,08 | 53 739,46 | 53 849,11 | 53 849,11 | 53 849,11 | 53 906,59 | 53 954,02 | 54 001,46 | 54 048,89 |
|  | То же в процентах | % | 4,98 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| 2 | Принято сточных вод от потребителей с учетом собственных нужд КОС | м3 | 983 989,72 | 1 021 662,73 | 1 023 323,95 | 1 023 323,95 | 1 023 323,95 | 1 024 225,19 | 1 025 126,42 | 1 026 027,65 | 1 026 928,88 |
| 2.1. | Собственные нужды КОС, в т.ч. |  | 4 065,00 | 4 065,30 | 3 641,90 | 3 641,90 | 3 641,90 | 3 642,90 | 3 643,90 | 3 644,90 | 3 645,90 |
|  | то же в процентах | % | 0,393 | 0,378 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% |
| 2.1.1 | технические нужды лаборатории | м3 | 125,04 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2.1.2 | хоз.быт | м3 | 49,44 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| 2.2.3 | технологические нужды | м3 | 3 890,52 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 891,90 | 3 892,90 | 3 893,90 | 3 894,90 |
| 2.2. | Принято сточных вод от потребителей: | м3 | 979 924,72 | 1 017 597,43 | 1 019 682,05 | 1 019 682,05 | 1 019 682,05 | 1 020 582,29 | 1 021 482,52 | 1 022 382,75 | 1 023 282,98 |
| 2.2.1 | население | м3 | 710 494,06 | 710 494,06 | 710 494,06 | 710 494,06 | 710 494,06 | 711 208,54 | 711 923,01 | 712 637,49 | 713 351,96 |
| 2.2.2 | бюджетные | м3 | 80 150,51 | 81 375,42 | 83 431,04 | 83 431,04 | 83 431,05 | 83 616,80 | 83 802,56 | 83 988,31 | 84 174,06 |
| 2.2.3 | производственные | м3 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 |
| 2.2.4 | прочие потребители | м3 | 48 718,92 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 |
| 2.2.5 | объекты АО "ЮКЭК-Белоярский" | м3 | 93 329,10 | 104 620,47 | 104 630,47 | 104 630,47 | 104 630,47 | 104 630,47 | 104 630,47 | 104 630,47 | 104 630,47 |
| 2.2.6 | Потребители с. Казым | м3 |  | 25 086,10 | 25 105,10 | 25 105,10 | 25 105,10 | 25 105,10 | 25 105,10 | 25 105,10 | 25 105,10 |

  - Прогноз объема сточных вод

### Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Сведения о фактических и перспективных объемах поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения Белоярский приведены в прилагаемой таблице 54.

Таблица 54. Сведения о фактических и перспективных объемах поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения, тыс. м3/год

| Наименование населенного пункта | 2019г. факт | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| городское поселение Белоярский | 1035,566 | 1075,402 | 1077,173 | 1077,173 | 1077,173 | 1078,132 | 1079,080 | 1080,029 | 1080,978 |

### Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В городском поселении Белоярский существует централизованная система водоотведения сточных вод. Сточные воды от жилой и общественной застройки собираются внутриквартальными самотечными сетями и по магистральным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (далее - КНС). Далее, по системе напорных и самотечных коллекторов сточные воды подаются на канализационную насосную станцию № 3. От канализационной насосной станции № 3 сточные воды по двум напорным коллекторам подаются на канализационные очистные сооружения (далее - КОС), где после полной биологической очистки сбрасываются в реку Казым.

В городском поселении Белоярский существует одна эксплуатационная зона водоотведения – АО «ЮКЭК-Белоярский», совпадающая с технологической – технологическая зона КОС.

### Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам водоотведения с разбивкой по годам

На момент актуализации Схемы максимальная мощность принимаемых стоков составляет 2840 кубических метров в сутки. Уровень загрузки мощностей порядка 99%. В связи с этим необходимо строительство новых КОС. Данные о резерве/дефиците мощности КОС приведены в таблице 55.

Таблица 55. Резерв мощности КОС городского поселения Белоярский

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 | 2025г. | 2026г. | 2027г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная производительность КОС | м3/ сут | 12000 | 12000 | 1200 | 12000 | 12000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 2 | Фактическая производительность КОС | м3/ сут | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 3 | Принято сточных вод | м3/ сут | 2837,167 | 2946,307 | 2951,159 | 2951,159 | 2951,159 | 2953,786 | 2956,385 | 2958,984 | 2961,583 |
| 4 | Резерв мощности | м3/ сут | 2,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4046,214 | 4043,615 | 4041,016 | 4038,417 |
| 5 | Резерв мощности | % | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,7 |

Система водоотведения городского поселения Белоярский не обладает достаточным резервом мощности КОС для подключения перспективных потребителей. Исходя из запаса мощности, не имеется возможность принять на очистку дополнительные объемы стоков. На перспективу развития необходимо строительство новых КОС мощностью 7000 куб.м. в сутки.

### Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Систему централизованного водоотведения на территории городского поселения Белоярский организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки, выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод в реку Казым.

Через систему самотечных канализационных коллекторов сточные воды отводятся к насосной станции перекачки фекальных вод и далее под давлением подаются на очистные сооружения. В системе централизованного водоотведения задействовано 15 КНС. Канализационная насосная станция (КНС) предназначена для обеспечения подачи сточных вод в систему канализации. Канализационная насосная станция расположена в конце главного самотечного коллектора, т. е. в наиболее пониженной зоне канализируемой территории, куда целесообразно отдавать сточную воду самотеком. Место расположения насосных станций выбрано с учетом возможности устройства аварийного выпуска.

В машинном отделении канализационных станций установлены следующие насосы (таблица 56).

Таблица 56. Технические характеристики насосного оборудования, установленного на КНС городского поселения Белоярский

| № п/п | Место установки | Наименование оборудования | Тип оборудования | Производительность | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНС №10 ж.г.СМУ-25 | Насос ЦМФ 50/10 | ЦМФ | 50 м3/ч | 1 |
| 2 | КНС №2 мик-он №3 | Насос №1 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 3 |  | Насос №2 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 4 |  | Насос №3 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 5 |  | "Гном " 10 м.куб | Гном 10х10 | 10 м3/ч | 1 |
| 6 | КНС №3. пер. Северный | Насос №1 СД 250/22,5 | СД 250/22,5 | 250 м3/ч | 1 |
| 7 |  | Насос№2 СД250-205-500 | СД250 | 250 м3/ч | 1 |
| 8 |  | Насос№3 СД250-205-500 | СД 250 | 250 м3/ч | 1 |
| 9 |  | "Гном " 10 м.куб час | Гном 10х10 | 10 м3/ч | 1 |
| 10 | КНС №4 ("Запсибгазторг") | Иртыш ПФ2 65/200.195-30/2-016 | ПФ2 | 100 м3/ч | 1 |
| 11 | КНС №5 (Уралсвязьинфоррм) | Насос№1, 1ЦМК 16/27 | ЦМК 16х27 | 16 м3/ч | 1 |
| 12 |  | "Гном " 10 м.куб час | Гном 10х10 | 10 м3/ч | 1 |
| 13 | КНС №6 мик-он №6 | Насос №1 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 14 |  | Насос №2 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 15 |  | Насос №3 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 16 |  | "Гном " 10 м.куб час | Гном 10х10 | 10 м3/ч | 1 |
| 17 | КНС №1 мик-он №1 | Насос Grundfos | Grundfos | 50 м3/ч | 1 |
| 18 |  | Насос Grundfos | Grundfos | 50 м3/ч | 1 |
| 19 | КНС 3А мик-он | Насос "GRUNDFOS" | "GRUNDFOS" | 50 м3/ч | 1 |
| 23 | КНС №12 мик-он Мирный | ЦМФ 50/10 | ЦМФ | 50 м3/ч | 1 |
| 24 | КНС №9. ул. Строителей | Насос №1 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 25 |  | Насос №2 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 26 | КНС №7 кв. Спортивный | Насос №1 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 27 |  | Насос №2 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 28 |  | Насос №3 СД 160/45 | СД 160/45 | 160 м3/ч | 1 |
| 29 |  | "Гном " 10 м.куб час | Гном 10х10 | 10 м3/ч | 1 |
| 30 | КНС №13 ФЖК | Насос ЦМФ 50/10 | ЦМФ | 50 м3/ч | 1 |
| 31 | КНС №11 кв. Молодежный | Насос ЦМФ 50/10 | ЦМФ | 50 м3/ч | 1 |
| 32 | КНС №14 д\с Березка | Насос ЦМК 25\20 | ЦМК | 25 м3/час | 1 |
| 33 | КНС 15 мик-он 3А | Насос KSB KRTF 80-251/172 UG-S | KSB KRTF 80-251/172 UG-S | 250 м3/час | 2 |

Анализ работы канализационных сетей показал, что проектные уклоны трубопроводов соблюдены, гидравлические режимы самотечных линий поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения.

### Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Производственных мощностей существующих очистных сооружений в городском поселении Белоярский недостаточно для подключения перспективных потребителей. При реализации мероприятий по строительству новых очистных сооружений появится техническая возможность расширения зоны действия КОС и приема на очистку дополнительных объемов стоков.

  - Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения

### Основные направления, принципы, задачи и плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

Основные результаты реализации мероприятий развития централизованных систем водоотведения направлены на:

- повышение качества очистки сбрасываемых стоков путем реконструкции канализационных сетей и сооружений, модернизации технологии очистки стоков, тем самым обеспечение снижения уровня загрязнения водоемов сброса;

- снижение количества аварий в год на сетях водоотведения.

### Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоотведения городского поселения Белоярский учитывалось:

-	в рассматриваемый период до 2027 года планируются приросты строительных фондов в административных границах городского поселения Белоярский, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры, планируемых к подключению к централизованным системам водоотведения населенного пункта;

-	в ходе актуализации Схемы водоотведения выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоотведения и увеличивают затраты на водоотведение.

С целью замены ветхих участков, выработавших эксплуатационный ресурс, предусмотрена поэтапная (в зависимости от финансовых возможностей) реконструкция существующих сетей.

Для повышения качества очистки сточных вод мероприятиями настоящей Схемы предусмотрена реконструкция очистных сооружений и строительства нового комплекса очистных сооружений.

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий приведён в таблице 57.

Таблица 57. Основные мероприятий по реализации схемы водоотведения

| №п/п | Наименование мероприятий | Цели реализации мероприятия | Источники финансирования | 2020г. | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция существующих сетей с заменой запорной арматуры на участках, требующих замены | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества очистки воды | Прибыль на развитие производства. Производственная составляющая тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Замена изношенного оборудования на канализационных напорных станциях системы водоотведения | Снижение затрат на ликвидацию аварийных ситуаций. | Прибыль на развитие производства. Производственная составляющая тарифа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Строительство нового комплекса очистных сооружений | Повышение качества очистки воды до установленных нормативных показателей | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Строительство новых сетей водоотведения | Обеспечение централизованным водоотведением новых потребителей | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Строительство новых КНС | Обеспечение централизованным водоотведением новых потребителей | Частные инвестиции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Развитие системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизации | Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий. Снижение затрат по электропотреблению. | Собственные средства |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

Мероприятиями настоящей Схемы водоотведения предусматривается реконструкция очистных сооружений; строительство новых очистных сооружений; замена ветхих участков водопроводных сетей, исчерпавших свой эксплуатационных ресурс.

Реконструкция КОС-12000 м3/сутки

Цель проекта - Повышение качества и надежности водоотведения существующих и перспективных потребителей. Повышение оперативности управления КОС. Снижение затрат по электропотреблению.

Основные мероприятия по реконструкции КОС – 12000:

-	замена изношенного оборудования на канализационных напорных станциях системы водоотведения

-	замена ламп накаливания на светодиодные на канализационных очистных сооружениях (КОС) г. Белоярский.

-	замена светильников на светодиодные светильники L-trade 320SRAM Duris на КОС г. Белоярский.

Строительство новых очистных сооружений канализации

Мероприятиями настоящей Схемы предусмотрено строительство новых очистных сооружений и насосных станций.

Строительство новых очистных сооружений производительностью 7000 м3/сутки в городском поселении Белоярский позволит обеспечить очистку сточных вод до нормативных показателей по биогенным элементам и металлам. В связи с ухудшением экологического состояния бассейна сброса – река Казым, а также с возрастающими требованиями к показателям качества сбрасываемых вод, без модернизации канализационных очистных сооружений невозможно достичь нормативных показателей качества очистки сточных вод.

При строительстве сооружений рекомендуется использование методов анаэробной обработки сточных вод, для снижения показателей по соединениям азота и фосфора, уменьшение образующегося активного или. Использование механического уплотнения и обезвоживания осадков, УФ обеззараживания сточных вод перед выпуском в водоем.

Строительство и реконструкции насосных станций

Для устойчивой работы централизованных систем водоотведения и снижения затрат на ликвидацию аварийных ситуаций в городском поселении Белоярский планируется:

-	строительство двух новых насосных станций в юго-восточной части города Белоярский;

-	строительство двух канализационных насосных станций в мкр. 5а (мощностью 75 м3/час каждая);

-	строительство новой насосной станции в мкр. 7;

-	замена изношенного оборудования на канализационных напорных станциях системы водоотведения.

Строительство сетей для подключения перспективных потребителей

Цель проекта - Обеспечение качественного и надежного водоотведения перспективных потребителей.

Строительство новых участков сети водоотведения в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки:

- мкр. Южный - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d - 100 мм; L – 142,5 м. Срок реализации 2021-2022 гг.;

- мкр. Мирный - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L - 1100 м; напорный коллектор d -150 мм L - 300 м; Срок реализации 2025-2026 гг.;

- квартал Молодежный - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L – 455 м; Срок реализации 2023-2024 гг.;

- мкр. 3А - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L - 950 м; напорный коллектор d -150 мм L - 700 м; Срок реализации 2021г.;

- мкр. 5А - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d - 150 мм; L - 3318 м; напорный коллектор L – 906,5 м; Срок реализации 2026-2027 гг.;

- мкр. 7 – сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d – 100 мм; L - 500 м;

- юго-восточная часть - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -150 мм; L – 10593,4 м; напорный коллектор L – 2487,1 м. Срок реализации 2023-2027 гг.

Реконструкция сетей водоотведения по условиям обеспечения нормативной надежности

Для обеспечения качественным и надежным водоотведением существующих перспективных потребителей необходимо произвести реконструкцию изношенных сетей.

Перечень участков трубопроводов сетей водоотведения, предлагаемых к реконструкции, представлены в таблице 58.

Таблица 58. Перечень участков сетей водоотведения для подключения существующих и планируемых к строительству зданий и сооружений

| №№ п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Реконструкция изношенных канализационных сетей – 52344 м (в одну нитку), в том числе: | 2021-2027 |
| 1.1 | L= 19394 м; d= 150 мм |  |
| 1.2 | L= 254 м; d= 250 мм |  |
| 1.3 | L= 578 м; d= 500 мм |  |
| 1.4 | L= 32118 м; d= 200 мм |  |
| 2. | Строительство напорных коллекторов – 4393,6 м (в одну нитку), в том числе: | 2021-2027 |
| 2.1 | d -150 мм; L - 300 м |  |
| 2.2 | d -150 мм; L - 700 м |  |
| 2.3 | d -150 мм; L – 906,5 м |  |
| 2.4 | d -150 мм; L – 2487,1 м |  |
| 3 | Строительство самотечных канализационных сетей – 17058,9 м, в том числе | 2021-2027 |
| 3.1 | d -100 мм; L – 142,5 м |  |
| 3.2 | d -100 мм; L - 1100 м |  |
| 3.3 | d -100 мм; L - 455 м |  |
| 3.4 | d -100 мм; L - 950 м |  |
| 3.5 | d -150 мм; L - 3318 м |  |
| 3.6 | d -100 мм; L - 500 м |  |
|  | d -100 мм; L -10593,4 м |  |

### Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Для повышения качества водоотведения в городском поселении Белоярский предлагается в течение расчетного срока схемы водоотведения реализовать основные мероприятия по строительству, реконструкции сооружений системы централизованной канализации.

Сведения об объектах, планируемых к новому строительству

для обеспечения транспортировки и очистки перспективного увеличения объема сточных вод

В связи с ухудшением экологического состояния бассейна сброса – реки Казым, а также с возрастающими требованиями к показателям качества сбрасываемых вод, необходимо строительство новых очистных сооружений в городском поселении Белоярский до 2027 года производительностью 7000 м3/сутки с применением передовых технологий очистки сточных вод до нормативных показателей по биогенным элементам и металлам.

Строительство очистных сооружений необходимо для соответствия качества очистки стоков нормам выпуска в водоемы.

При строительстве сооружений рекомендуется использование методов анаэробной обработки сточных вод, для снижения показателей по соединениям азота и фосфора, уменьшение образующегося активного или. Использование механического уплотнения и обезвоживания осадков, УФ обеззараживания сточных вод перед выпуском в водоем.

До 2023 года необходимо произвести реконструкцию объектов системы водоотведения для повышения надежности используемого технологического оборудования:

- замену изношенного оборудования на канализационных напорных станциях системы водоотведения;

- замену ламп накаливания на светодиодные на канализационных очистных сооружениях (КОС);

- замену светильников на светодиодные светильники L-trade 320SRAM Duris на КОС.

Сведения о действующих объектах, планируемых к выводу из эксплуатации

Схемой водоснабжения и водоотведения предлагается выведение из эксплуатации действующих КОС-12000 м3/сут., после строительства новых очистных сооружений канализации.

Сведения о реконструируемых и планируемых к новому строительству канализационных сетях, канализационных коллекторах и объектах на них, обеспечивающих сбор и транспортировку перспективного увеличения

объема сточных вод

Для устойчивой работы систем транспортировки сточных вод в городском поселении Белоярский планируется:

Строительство новых участков сети водоотведения в соответствии с очередностью ввода объектов новой застройки:

- мкр. Южный - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d - 100 мм; L – 142,5 м. Срок реализации 2021-2022 гг.;

- мкр. Мирный - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L - 1100 м; напорный коллектор d -150 мм L - 300 м; Срок реализации 2025-2026 гг.;

- квартал Молодежный - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L – 455 м; Срок реализации 2023-2024 гг.;

- мкр. 3А - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L - 950 м; напорный коллектор d -150 мм L - 700 м; Срок реализации 2021г.;

- мкр. 5А - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d - 150 мм; L - 3318 м; напорный коллектор L – 906,5 м; Срок реализации 2026-2027 гг.;

- мкр. 7 – сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d – 100 мм; L - 500 м;

- юго-восточная часть - сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -150 мм; L – 10593,4 м; напорный коллектор L – 2487,1 м. Срок реализации 2023-2027 гг.

Сведения о реконструируемых участках канализационных сети,

подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса

Сведения новых сетях холодного водоснабжения и о реконструируемых ветхих участках канализационной сети, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса представлены в таблице 59.

Таблица 59. Сведения о реконструируемых ветхих участках канализационной сети

| № п/п | Объем | Сроки реализации мероприятия |
| --- | --- | --- |
| 1 | L= 872 м; d= 159 мм | 2021 |
| 2 | L= 230 м; d= 159 мм | 2023 |
| 3 | L= 484 м; d= 159 мм | 2023 |
| 4 | L= 17808 м; d= 159 мм | 2022 |
| 5 | L= 254 м; d= 273 мм | 2022 |
| 6 | L= 578 м; d= 500 мм | 2022 |
| 7 | L= 3524 м; d= 200-219 мм | 2021 |
| 8 | L= 23734 м; d= 200-219 мм | 2022 |
| 9 | L= 562 м; d= 200-219 мм | 2023 |
| 10 | L= 110м; d= 200-219 мм | 2026 |
| 11 | L= 548 м; d= 200-219 мм | 2027 |

Сведения о новом строительстве и реконструкции насосных станций

Для устойчивой работы централизованных систем водоотведения в городском поселении Белоярский планируется:

- строительство двух новых насосных станций перекачки в юго-восточной части города Белоярский;

- строительство двух канализационных насосных станций в мкр. 5а (мощностью 75 м3/час каждая);

- строительство новой канализационно-насосной станции в мкр.7;

- замена изношенного оборудования на канализационных напорных станциях системы водоотведения.

### Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Системы диспетчеризации, телемеханизации и автоматизированные системы управления режимами водоотведения в городском поселении Белоярский на момент актуализации Схемы отсутствуют.

Проведенный анализ ситуации в городском поселении показал, необходимость внедрения высокоэффективных энергосберегающих технологий, а именно создание современной автоматизированной системы оперативного диспетчерского управления системами водоотведения.

При строительстве новых очистных сооружений и канализационных насосных станций, необходимо внедрение системы автоматического регулирования работы насосных агрегатов с целью снижения потребления электроэнергии и оптимизации их работы с учетом двухфазного тарифа на электроэнергию.

В рамках реализации данной Схемы предлагается устанавливать частотные преобразователи, шкафы автоматизации, датчики давления и приборы учета на канализационных очистных сооружениях, автоматизировать технологические процессы.

Необходимо установить частотные преобразователи, снижающие потребление электроэнергии до 30%, обеспечивающие плавный режим работы электродвигателей насосных агрегатов и исключающие гидроудары, одновременно будет достигнут эффект круглосуточной бесперебойной работы систем водоотведения.

Основной задачей внедрения данной системы является:

- поддержание заданного технологического режима и нормальные условия работы сооружений, установок, основного и вспомогательного оборудования и коммуникаций;

- сигнализация отклонений и нарушений от заданного технологического режима и нормальных условий работы сооружений, установок, оборудования и коммуникаций;

- сигнализация возникновения аварийных ситуаций на контролируемых объектах;

- возможность оперативного устранения отклонений и нарушений от заданных условий.

Создание автоматизированной системы позволяет достигнуть следующих целей:

1. Обеспечение необходимых показателей технологических процессов предприятия.

2. Минимизация вероятности возникновения технологических нарушений и аварий.

3. Обеспечение расчетного времени восстановления всего технологического процесса.

4. Сокращение времени:

-принятия оптимальных решений оперативным персоналом в штатных и аварийных ситуациях;

- выполнения работ по ремонту и обслуживанию оборудования;  простоя оборудования за счет оптимального регулирования параметров всего технологического процесса;

5. Повышение надежности работы оборудования, используемого в составе данной системы, за счет адаптивных и оптимально подобранных алгоритмов управления;

6. Сокращение затрат и издержек на ремонтно-восстановительные работы.

### Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Строительство новых трубопроводов и новых трассировок прокладки сетей водоотведения планируется осуществить в микрорайонах: Южный, Мирный, Молодежный, 3а, 5а, 7, а также в юго-восточной части города Белоярский для подключения новых потребителей.

Варианты прохождения реконструируемых трубопроводов рекомендуется выполнять по существующим маршрутам прокладки трубопроводов.

Подключение перспективных потребителей планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоотведения.

Трассировка сетей канализации внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а также определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту. Ориентировочная протяженность новых сетей водоотведения составит 21,452 км.

Маршруты прохождения трубопроводов (трасс) водоотведения до перспективных потребителей, планируемых к подключению к централизованной системе водоотведения городского поселения Белоярский представлены в Приложении (Графическая часть).

### Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В состав объектов системы водоотведения, в отношении которых устанавливаются охранные зоны, входят:

1) канализационные коллекторы (напорные и самотечные);

2) наружные канализационные сети (уличные, внутриквартальные);

3) канализационные выпуски;

4) сооружения на сетях (включая при наличии канализационные насосные станции, камеры, колодцы).

Для напорных сетей и сооружений водоотведения устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс сетей водоснабжения - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 5 метров с каждой стороны трассы сети.

Для самотечных сетей водоотведения устанавливаются следующие охранные зоны: вдоль трасс сетей водоотведения - в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 3 метров с каждой стороны трассы сети.

Отсчет расстояний при определении охранных зон сетей водоснабжения, водоотведения производится по горизонтали (в свету) от наружной поверхности трубопровода.

При параллельной прокладке двух и более трубопроводов отсчет расстояний при определении охранных зон сетей производится в свету от наружной поверхности крайних трубопроводов.

В отдельных случаях, в том числе при большой (более 4 метров) глубине прокладки сетей, охранные зоны могут устанавливаться в размерах, превышающих вышеуказанные, исходя из условий монтажа и ремонта сетей, размеров и размещения камер, колодцев и других устройств на этих сетях, значимости объектов, условий прокладки и других факторов в соответствии с техническими условиями владельцев сетей.

Охранная зона канализационных коллекторов, в том числе и напорных, находится в пределах от 10 до 20 метров, и определяется в каждом конкретном случае по техническим условиям владельцев сетей.

Категорически запрещается прокладывать канализационные сети в санитарной охранной зоне водопровода.

На земельные участки, входящие в охранные зоны сетей водоотведения, в целях предупреждения повреждения трубопроводов и сооружений на них или нарушения условий их нормальной эксплуатации, устанавливаются ограничения, которыми запрещается:

а) строить объекты капитального строительства или размещать временные сооружения, без предварительного согласования проектной документации с организациями, эксплуатирующими сети водоснабжения, водоотведения, и/или с владельцами сетей водоснабжения, водоотведения;

б) реконструировать автомобильные и железные дороги с расположенными на них сетями водоснабжения, водоотведения без предварительного выноса этих сетей, согласованного с организациями, эксплуатирующими сети водоснабжения, водоотведения, и/или владельцами сетей водоснабжения, водоотведения;

в) разрушать водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие сети водоотведения от разрушений;

г) перемещать, повреждать, засыпать камеры, колодцы и другие устройства сетей;

д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей, нефтепродуктов и других химически активных веществ;

е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать оперативному доступу к сетям персонала организаций, эксплуатирующих данные сети водоотведения, проведению планово-предупредительного обслуживания сетей, выполнению аварийно-восстановительных или планово-предупредительных ремонтов сетей;

ж) открывать люки колодцев, камер, самовольно проникать на объекты водопроводно-канализационного хозяйства, включать или отключать электроснабжение объектов водопроводно-канализационного хозяйства;

з) осуществлять действия по самовольному подключению к сетям водоотведения;

и) высаживать кусты и деревья.

Юридические и физические лица, виновные в повреждении сетей и сооружений водоотведения, привлекаются к ответственности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Убытки, причиненные организации - собственнику сетей или организации, эксплуатирующей сети и сооружения водоотведения, в результате их повреждения, либо в результате иных действий, нарушающих их бесперебойную или безопасную работ, взыскиваются в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.

Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения согласно СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» представлены в таблице 60.

Таблица 60 – Границы и характеристики охранных зон сетей водоотведения

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |
| --- | --- |
|  | Фундаментов зданий и сооружений | Фундаментов ограждений предприятий эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | Оси крайнего пути | Бортового камня улицы, дороги (кромки проезжей части, укрепленной полосы обочины) | Наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги | Фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |
|  |  |  | Железных дорог колеи 1520 мм, но не менее глубины траншеи до подошвы насыпи и бровки выемки | Железных дорог колеи 750 мм и трамвая |  |  | До 1 кВ наружного освещения, контактной сети трамваев и троллейбусов | Св.1 до 35 кВ | Св.35 до 110 кВ и выше |
| Водопровод и канализация | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Инженерные сети | Водопровод | Канализация | Дождевая канализация | Газопровод | Кабельные сети | Кабели связи | Тепловые сети | Каналы, тоннели | Наружные пневмомусоропроводы |
| Водопровод | См. примечание 1 | См. примечание 2 | 1,5 | 1-2 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация | См. примечание 2 | 0,4 | 0,4 | 1-5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 |

Примечание:

Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м: до водопровода из железобетонных труб и асбестоцементных труб-5; до водопровода из чугунных труб диаметром до 200 мм-1,5, диаметром свыше 200 мм-3; до водопровода из пластмассовых труб-1,5. Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять по таблице 61.

Таблица 61 – Санитарно-защитные зоны для канализационных очистных сооружений

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | Более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: |  |  |  |  |
| а) фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

- Размер СЗЗ для канализационных очистных сооружений производительностью более 280 тыс. м3/сутки, а также при принятии новых технологий очистки сточных вод и обработки осадка, следует устанавливать в соответствии с требованиями п. 4.8 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

- Для полей фильтрации площадью до 0,5 га для полей орошения коммунального типа площадью до 1,0 га для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки, СЗЗ следует принимать размером 100 м;

- Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки размер СЗЗ следует принимать размером 50 м;

- Размер СЗЗ от сливных станций следует принимать 300 м;

- Размер СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой территории следует принимать 100 м, закрытого типа – 50 м;

- От очистных сооружений и насосных станций производственной канализации, не расположенных на территории промышленных предприятий, как при самостоятельной очистке и перекачке производственных сточных вод, так и при совместной их очистке с бытовыми, размер СЗЗ следует принимать такими же, как для производств, от которых поступают сточные воды, но не менее указанных в таблице 61;

- Размер СЗЗ от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории следует принимать 100 м.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, размер санитарно-защитной зоны для:

- КНС должна составлять не менее 20 м.

- КОС должна составлять не менее 300 м

### Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

Существующие объекты централизованной системы водоотведения не в полном объеме справляются с запрашиваемыми нагрузками потребителей, в связи с чем планируется размещение новых объектов в существующую централизованную систему водоотведения.

Все объекты системы водоотведения будут размещены в границах городского поселения Белоярский.

  - Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения

### Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах снижения сбросов загрязняющих веществ, программах повышения экологической эффективности, планах мероприятий по охране окружающей среды

Для предотвращения вредного воздействия на водный бассейн необходимо строительство новых канализационных очистных сооружений в городском поселении Белоярский с целью снижения сбросов загрязняющих веществ в водные объекты со сточными водами, а также реконструкция насосных станций с целью повышения их производительности и энергоэффективности. Ожидаемым результатом является повышение качества очистки сточных вод, что в свою очередь позволит улучшить экологическую обстановку водных бассейнов.

Строительство новых канализационных сетей в городском поселении запланировано для объектов перспективной застройки на территории городского поселения Белоярский, с целью водоотведения от новых потребителей индивидуальной коттеджной застройки.

Необходима реконструкция (замена) существующих сетей с истекшим сроком эксплуатации для предупреждения аварийных ситуаций в сетях водоотведения и вследствие этого предотвращение вредного воздействия на окружающую среду.

### Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Осадки сточных вод после механической и биологической очистки сточных вод периодически накапливаются на иловых площадках и подсушиваются, в результате чего содержание воды в нем уменьшается. Обезвреживание происходит в течение трех лет за счет естественных климатических условий. Осадок сточных вод – складируется на территории иловых площадок.

Одной из основных задач является внедрение передовых технологий очистки сточных вод, обезвреживания и утилизации осадков с очистных сооружений.

Проблема обработки и утилизации осадков с очистных сооружений является проблемой многих городов, населенных пунктов и промышленных предприятий.

Отсутствие в технологическом цикле работы очистных сооружений цехов механического обезвоживания сырого осадка приводит к перегрузке иловых площадок и увеличению давления накопленного осадка, что создает постоянную экологическую угрозу близко расположенным природным объектам, подземным водам, почвам и атмосферному воздуху, особенно в весенний паводковый период, когда нагрузка надиловой воды (сырого осадка) существенно увеличивается за счет атмосферных осадков. Наращивание высоты обваловок не снижает нагрузку на природную среду, особенно на подземные воды. Как показывает химический анализ, содержание загрязняющих веществ в подземных водах в районах расположения иловых площадок значительно превышает допустимые нормативы по солесодержанию и бактериальному показателю, ограничивая их использование в питьевых целях и нанося ущерб окружающей среде.

Для уменьшения объема грубых примесей и обезвоженного осадка сточных вод, и как следствие снижения вредного воздействия на окружающую среду –полигон твердых бытовых отходов, рекомендуется внедрение уже установленного оборудования винтового отжимного гидропресса для обезвоживания отбросов, при использовании которого объем осадка сокращается в 5-10 раз.

На момент актуализации Схемы утилизация осадка сточных вод производится путем его размещения на иловых площадках для обезвоживания и созревания.

Утилизация осадков осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон ТКО.

Иловые площадки для сброшенных осадков построены неправильно –забиваются илом.

В связи с этим, для соблюдения природоохранных мероприятий и снижение риска негативного воздействия на окружающую среду необходимо выполнить строительство нового комплекса очистных сооружений.

  - Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

### Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоотведения, рассчитанную на основании укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, либо принятую по объектам-аналогам по видам капитального строительства и видам работ, с указанием источников финансирования

Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения приведена в таблице 62.

Таблица 62. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоотведения

| Наименование мероприятия | Техническое обоснование (цель реализации) | Описание и место расположения объекта | Основные технические характеристи-ки | Источники финанси-рования | Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (без НДС) | всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. |  |
| Замена изношенного оборудования на канализационных напорных станциях системы водоотведения | Снижение затрат на ликвидацию аварийных ситуаций. | г. Белоярский |  | Прибыль на развитие производства |  | 2719,58 | 2719,58 | 2719,58 |  |  |  |  | 8158,74 |
| Строительство новых очистных сооружений канализации | Повышение экологической безопасности водоотведения | г. Белоярский | КОС 7000 м3/сут. | Местный бюджет |  |  |  |  | 27729,75 | 27729,75 | 27729,75 | 27729,75 | 110919 |
| Строительство новых КНС |
| Строительство двух новых насосных станций в юго-восточной части города Белоярский | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | г. Белоярский юго-восточная часть города Белоярский | производительность 300 м3/час | Частные инвести-ции |  |  |  |  |  | 5800 | 5800 |  | 11600 |
| Строительство двух новых насосных станции в мкр. 5а | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | г. Белоярский мкр.5а | производительность 150 м3/час | Частные инвести-ции |  |  |  |  |  |  | 4100 | 4100 | 8200 |
| Строительство новой насосной станции в мкр. 7 | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | г. Белоярский мкр.7 | Производительность 50 м3/час | Частные инвести-ции |  |  | 3900 |  |  |  |  |  | 3900 |
| Реконструкция канализационных напорных станциях системы водоотведения: |
| Реконструкция КНС-10 ж.г.СМУ-25 | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | г. Белоярский | производительность 50 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  | 3251,52 |  |  |  | 3251,52 |
| Реконструкция КНС-2, мкр. 3 |  |  | производительность 160 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  | 4471,32 |  |  |  | 4471,32 |
| Реконструкция КНС-3 пер. Северный |  |  | производительность 250 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 6517,69 |  |  | 6517,69 |
| Реконструкция КНС-4 |  |  | производительность 100 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3950 |  | 3950,0 |
| Реконструкция КНС-5 |  |  | производительность 26 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 1700 | 1700 |
| Реконструкция КНС-6 |  |  | производительность 160 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4471,32 | 4471,32 |
| Реконструкция КНС-1 |  |  | производительность 100 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3950 | 3950,0 |
| Реконструкция КНС-3А |  |  | производительность 50 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  | 3251,52 |  |  |  | 3251,52 |
| Реконструкция КНС-12 |  |  | производительность 50 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 3251,52 |  |  | 3251,52 |
| Реконструкция КНС-9 |  |  | производительность 160 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 4471,32 |  | 4471,32 |
| Реконструкция КНС-7 |  |  | производительность 160 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 4471,32 | 4471,32 |
| Реконструкция КНС-13 |  |  | производительность 50 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  | 3251,52 |  | 3251,52 |
| Реконструкция КНС-11 |  |  | производительность 50 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  | 3251,52 | 3251,52 |
| Реконструкция КНС-14 |  |  | производительность 25 м3/ч | Местный бюджет |  |  |  |  |  | 1700 |  |  | 1700,0 |
| Строительство новых сетей водоотведения |
| Прокладка новых сетей водоотведения в мкр. Южный | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | г. Белоярский мкр. Южный с многоэтажной жилой застройкой, с перспективой строительства в данном районе объектов социально-бытового назначения | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d - 100 мм; L – 142,5 м | Частные инвести-ции |  |  | 765,96 |  |  |  |  |  | 765,96 |
| Прокладка новых сетей водоотведения в мкр. Мирный (ФЖК) |  | г. Белоярский мкр. Мирный (ФЖК) с многоэтажной и малоэтажной жилой застройкой, с перспективой строительства в данном районе объектов социально-бытового назначения | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L - 1100 м; напорный коллектор d -150 мм L - 300 м | Частные инвести-ции |  |  |  |  |  | 5912,7 | 2375,37 |  | 8288,07 |
| Прокладка новых сетей водоотведения в кв. Молодежный |  | г. Белоярский кв. Молодежный с многоэтажной жилой застройкой, с перспективой строительства в данном районе объектов социально-бытового назначения | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L – 455 м | Частные инвести-ции |  |  |  | 2445,71 |  |  |  |  | 2445,71 |
| Прокладка новых сетей водоотведения в мкр. 7 |  | г. Белоярский мкр.7 | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d – 100 мм; L - 500 м | Частные инвести-ции |  |  | 2687,6 |  |  |  |  |  | 2687,6 |
| Прокладка новых сетей водоотведения в мкр.3а |  | г. Белоярский мкр.3а | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L - 950 м; напорный коллектор d -150 мм L - 700 м | Частные инвести-ции |  | 10648,94 |  |  |  |  |  |  | 10648,94 |
| Прокладка новых сетей водоотведения в мкр.5а |  | г. Белоярский мкр.5а | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d - 150 мм; L - 3318 м; напорный коллектор L – 906,5 м | Частные инвести-ции |  |  |  |  |  |  | 26271,56 | 7177,57 | 33449,12 |
| Прокладка новых сетей водоотведения в юго-восточной части города Белоярский |  | г. Белоярский юго-восточная часть города Белоярский | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -150 мм; L – 10593,4 м; напорный коллектор L – 2487,1 м | Частные инвести-ции |  |  |  | 20713,99 | 20713,99 | 20713,99 | 20713,99 | 20713,99 | 103569,96 |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению. | г. Белоярский | L= 872 м; d= 159 мм | СС |  | 3452,2 | 3452,2 |  |  |  |  |  | 6904,4 |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети |  | г. Белоярский | L= 230 м; d= 159 мм | СС |  |  |  | 1821,11 |  |  |  |  | 1821,11 |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети |  | г. Белоярский | L= 484 м; d= 159 мм | СС |  |  |  | 3832,26 |  |  |  |  | 3832,26 |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети |  | г. Белоярский | L= 17808 м; d= 159 мм | СС |  |  | 23500,3 | 23500,3 | 23500,3 | 23500,3 | 23500,3 | 23500,3 | 141002 |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети |  | г. Белоярский | L= 254 м; d= 273 мм | СС |  |  | 2650,0 |  |  |  |  |  | 2650,0 |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети |  | г. Белоярский | L= 578 м; d= 500 мм | СС |  |  | 7574,13 |  |  |  |  |  | 7574,13 |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети |  | г. Белоярский | L= 3524 м; d= 200-219 мм | СС |  | 8853,22 | 8853,22 | 8853,22 |  |  |  |  | 26559,97 |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети |  | г. Белоярский | L= 23734 м; d= 200-219 мм | СС |  |  | 29813,4 | 29813,4 | 29813,4 | 29813,4 | 29813,4 | 29813,4 | 178880,3 |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети |  | г. Белоярский | L= 562 м; d= 200-219 мм | СС |  |  |  | 4235,7 |  |  |  |  | 4235,7 |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети |  | г. Белоярский | L= 110м; d= 200-219 мм | СС |  |  |  |  |  |  | 829,06 |  | 829,06 |
| Реконструкция ветхих участков канализационной сети |  | г. Белоярский | L= 548 м; d= 200-219 мм | СС |  |  |  |  |  |  |  | 4130,2 | 4130,2 |
| Итого расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах: | 0 | 25673,94 | 85916,39 | 97935,27 | 112731,8 | 124939,35 | 152806,27 | 135009,37 | 735012,4 |

  - Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2013 года №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» (вместе с «Правилами разработки и утверждения схем водоснабжения и водоотведения», «Требованиями к содержанию схем водоснабжения и водоотведения») к плановым показателям развития централизованных систем водоотведения относятся:

–	показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

–	показатели качества обслуживания абонентов;

–	показатели качества очистки сточных вод;

–	показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод;

–	соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности;

–	иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Реализация мероприятий, предлагаемых в данной схеме водоотведения, позволит обеспечить:

- повышение надежности работы систем водоотведения и удовлетворение потребностей потребителей (по объему и качеству услуг);

- модернизацию и инженерно-техническую оптимизацию систем водоотведения с учетом современных требований;

- обеспечение нормативных показателей стоков, сбрасываемых в водоемы, и уменьшение техногенного воздействия на окружающую среду, улучшение экологической безопасности территории городского.

Плановые показатели в сфере водоотведения приведены в прилагаемой таблице 63.

Таблица 63. Плановые значения показателей развития централизованной системы водоотведения

| № п/п | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026 | 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показателями очистки сточных вод |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 99 | 99 | 99 | 50 | 50 | 50 | 20 | 20 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |
| 4 | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе | кВт*ч/куб. м | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |

  - Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

### Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения, в том числе канализационных сетей, а также перечень организаций, эксплуатирующих такие объекты

В соответствии с действующим законодательством сведения об объекте, имеющем признаки бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, а также на основании заявлений юридических и физических лиц, а также выявляться обслуживающей организацией, в ходе осуществления технического обследования централизованных сетей.

Эксплуатация выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение объектов, осуществляется в порядке, установленном Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Выбор организации для обслуживания бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения производится в соответствии со статьей 8 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

Обслуживание выявленных бесхозяйных объектов, присоединенных к централизованным системам водоотведения, осуществляется организацией, которая осуществляет эксплуатацию указанных централизованных систем водоотведения.

Расходы организации на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и утвержденными Правительством Российской Федерации.

В соответствии с Постановлением главы Администрации городского поселения Белоярский от 30 ноября 2018 года №464 «Об определении эксплуатирующей организации для содержания и обслуживания бесхозяйных инженерных сетей на территории городского поселения Белоярский» на территории городского поселения Белоярский выявлены бесхозяйные сети водоотведения. Перечень бесхозяйных сетей водоотведения представлен в таблице 64.

Таблица 64. Перечень бесхозяйных сетей водоотведения на территории городского поселения Белоярский

| № п/п | Наименование | Адрес | Протяженность, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Сети водоотведения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, 1 микрорайон | 2519 |
| 2 | Сети водоотведения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, микрорайоны 6,7, квартал Спортивный | 4896 |
| 3 | Сети водоотведения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, микрорайон 3 | 5811 |
| 4 | Сети водоотведения | Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. Белоярский, микрорайон 4 | 4243 |