ПРОЕКТ

ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ – ЮГРА

## БЕЛОЯРСКИЙ РАЙОН

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛОЯРСКИЙ

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «   »      2022 года                                                                                                              №

О внесении изменений в постановление администрации городского поселения Белоярский от 27 октября 2020 года № 204

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 года № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», п о с т а н о в л я ю:

- Приложение «Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоярский на срок до 31 декабря 2033 года» к постановлению администрации городского поселения Белоярский от 27 октября 2020 года №204 изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

- Опубликовать настоящее постановление в бюллетене «Официальный вестник городского поселения Белоярский», а также на официальном сайте городского поселения Белоярский в сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава администрации

городского поселения Белоярский                                                                         Н.Ф. Басыров

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению администрации г.п.Белоярский

от______ октября 2022 года №_____________

Утверждена

постановлением администрации

городского поселения Белоярский

от 27 октября 2020 года № 204

ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛОЯРСКИЙ НА СРОК            ДО 31 ДЕКАБРЯ 2033 ГОДА

Оглавление

1. Паспорт программы	5

2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры	5

2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения	9

2.1.1. Институциональная структура	9

2.1.2. Характеристика системы электроснабжения	9

2.1.3. Балансы мощности и ресурса	10

2.1.4. Доля поставки электрической энергии по приборам учета	11

2.1.5. Зоны действия источников электрической энергии	11

2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников электрической энергии	11

2.1.7. Надежность работы системы электроснабжения	13

2.1.8. Качество поставляемого ресурса	13

2.1.9. Воздействие на окружающую среду	14

2.1.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта	14

2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения	20

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения	22

2.2.1. Институциональная структура	22

2.2.2. Характеристика системы теплоснабжения	23

2.2.3. Балансы мощности и ресурса	25

2.2.4. Доля поставки тепловой энергии по приборам учета	26

2.2.5. Зоны действия источников тепловой энергии	26

2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников тепловой энергии	26

2.2.7. Надежность работы системы теплоснабжения	29

2.2.8. Качество поставляемого ресурса	29

2.2.9. Воздействие на окружающую среду	29

2.2.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта	30

2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения	31

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения	32

2.3.1. Институциональная структура	32

2.3.2. Характеристика системы водоснабжения	32

2.3.3. Балансы мощности и ресурса	32

2.3.4. Доля поставки холодного водоснабжения по приборам учета	33

2.3.5. Зоны действия источников водоснабжения	33

2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников холодного водоснабжения	33

2.3.7. Надежность работы системы водоснабжения	35

2.3.8. Качество поставляемого ресурса	35

2.3.9. Воздействие на окружающую среду	35

2.3.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта	37

2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения	38

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения	40

2.3.1. Институциональная структура	40

2.3.2. Характеристика системы водоотведения	40

2.3.3. Балансы мощности и ресурса	42

2.3.4. Зоны действия источников водоотведения	42

2.3.7. Резервы и дефициты по зонам действия источников водоотведения	42

2.3.6. Надежность работы системы водоотведения	44

2.3.7. Качество поставляемого ресурса	44

2.3.8. Воздействие на окружающую среду	44

2.3.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта	46

2.3.10. Технические и технологические проблемы в системе водоотведения	46

2.5. Краткий анализ существующего состояния системы системы утилизации ТКО	48

2.5.1. Институциональная структура	48

2.5.2. Характеристика системы утилизации ТКО	48

2.5.3. Балансы мощности и ресурса	48

2.5.4. Зоны действия источников утилизации ТКО	48

2.5.5. Резервы и дефициты по зонам действия источников утилизации ТКО	49

2.5.6. Надежность работы системы утилизации ТКО	49

2.5.7. Воздействие на окружающую среду	49

2.5.8. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта	50

2.5.9. Технические и технологические проблемы в системе утилизации ТКО	51

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения	52

3. План развития города, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос по каждому виду коммунальных ресурсов (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы) на период действия генерального плана	53

3.1. Количественное определение перспективных показателей развития	53

3.1.1. Динамика изменения численности населения	53

3.1.2. Динамика изменения строительных площадей	53

3.1.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы	56

4. Перечень мероприятий и целевых показателей по каждому виду коммунальных ресурсов	64

5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой по каждому виду коммунальных ресурсов	113

# 1. Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского поселения Белоярский на срок до 31 декабря 2033 года |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации. Жилищный кодекс Российской Федерации. Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике». Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении». Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении». Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйствуют 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов». Генеральный план городского поселения Белоярский. |
| Ответственный исполнитель Программы | Администрация городского поселения Белоярский |
| Соисполнители Программы | Отсутствуют |
| Цель Программы | Обеспечение на долгосрочный период до 31 декабря 2033 года сбалансированного перспективного развития систем коммунальной инфраструктуры в соответствии с потребностями в строительстве объектов капитального строительства и соответствующим установленным требованиям надежности, энергетической эффективности указанных систем, снижение негативного воздействия на окружающую среду и здоровье человека и повышение качества оказываемых потребителям услуг в сферах электро-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов |
| Задачи Программы | Основными задачами Программы являются: инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; перспективное планирование развития коммунальных систем; разработка мероприятий по строительству, комплексной реконструкции и модернизации системы коммунальной инфраструктуры; повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры; обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей |
| Целевые показатели Программы | По системам электроснабжения (до конца 2033 года): обеспечение возможности подключения объектов нового строительства; По системам теплоснабжения (до конца 2033 года): снижение уровня потерь тепловой энергии до 8%; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 1,62 %; По системам водоснабжения (до конца 2033 года): снижение уровня потерь до 9,2%; увеличение количества проб воды, соответствующих нормативам, до 95%; По системам водоотведения (до конца 2033 года): обеспечение подключения новых потребителей к системе водоотведения в объеме: 45,412 тыс.куб.м/год; снижение удельного веса сетей, нуждающихся в замене, до 0,33 %; По системе сбора и утилизации (захоронения) ТКО (до конца 2033 года): соответствие объектов утилизации (захоронения) ТКО нормативным требованиям; увеличение доли ТКО, направляемых на обработку до 100%; уменьшение доли ТКО, направляемых на захоронение до 77% |
| Срок и этапы реализации Программы | Программа рассчитана на период 2020-2033 годы. I этап: 2020-2022 годы; II этап: 2023-2024 годы; III этап: 2025-2033 годы |
| Объем требуемых капитальных вложений | Необходимый объем финансирования Программы – 2817,144 млн. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 260,639 млн. рублей; 2021 год – 330,541 млн. рублей; 2022 год – 392,172 млн. рублей; 2023 год – 489,628 млн. рублей; 2024 год – 367,821 млн. рублей; 2025 год – 419,829 млн. рублей; 2026 год – 287,002 млн. рублей; 2027 год – 269,513 млн. рублей; 2028-2033 гг. – 0,000 млн. рублей; из них за счет средств бюджетов разных уровней – 2200,348 млн.рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 189,691 млн. рублей; 2021 год – 218,491 млн. рублей; 2022 год – 318,052 млн. рублей; 2023 год – 377,569 млн. рублей; 2024 год – 310,447 млн. рублей; 2025 год – 346,886 млн. рублей; 2026 год – 227,538 млн. рублей; 2027 год – 211,673 млн. рублей; 2028-2033 гг. – 0,000 млн. рублей; за счет собственных средств ресурсоснабжающих организаций – 273,371 млн. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 42,454 млн. рублей; 2021 год – 58,481 млн. рублей; 2022 год – 29,711 млн. рублей; 2023 год – 50,642 млн. рублей; 2024 год – 19,760 млн. рублей; 2025 год – 26,053 млн. рублей; 2026 год – 23,195 млн. рублей; 2027 год – 23,076 млн. рублей; 2028-2033 гг. – 0,000 млн. рублей; за счет внебюджетных средств – 343,425 млн. рублей, в том числе по годам реализации: 2020 год – 28,494 млн. рублей; 2021 год – 53,570 млн. рублей; 2022 год – 44,409 млн. рублей; 2023 год – 61,417 млн. рублей; 2024 год – 37,613 млн. рублей; 2025 год – 46,889 млн. рублей; 2026 год – 36,270 млн. рублей; 2027 год – 34,764 млн. рублей; 2028-2033 гг. – 0,000 млн. рублей; |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | Технологические результаты: обеспечение устойчивости системы коммунальной инфраструктуры; внедрение энергосберегающих технологий; снижение удельного расхода условного топлива, электроэнергии для выработки энергоресурсов; снижение потерь коммунальных ресурсов. Социальные результаты: рациональное использование природных ресурсов; повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг; снижение себестоимости коммунальных услуг. Экономические результаты: плановое развитие коммунальной инфраструктуры в соответствии с документами территориального планирования развития городского поселения; повышение инвестиционной привлекательности организаций коммунального комплекса городского поселения |

# 2. Характеристика существующего состояния систем коммунальной инфраструктуры

## 2.1. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения

### 2.1.1. Институциональная структура

Опорным центром питания для электроснабжения городского поселения Белоярский (далее - г.п. Белоярский) является ГТЭС «Казым-72» с ПС 10/110 кВ, связанная по двухцепной ВЛ-110 кВ с ПС 110/6 кВ «Белоярская» (АО «Россети Тюмень»).

Электроснабжение потребителей г.п. Белоярский осуществляется от ГТЭС «Казым-72» с шин генераторного напряжения 10 кВ (установлены 6 генераторов мощностью по 12 МВА каждый, три трансформатора по 25 МВА 10/110 кВ) и от ПС 110/6 кВ «Белоярская» (установлены два трансформатора по 16 МВА).

На территории г.п. Белоярский основной организацией оказывающей услуги по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам является Белоярский филиал АО «Югорская региональная электросетевая компания» (Белоярский филиал АО «ЮРЭСК»).

АО «ЮРЭСК» зарегистрировано 18 октября 2011 года и работает в энергетическом секторе Ханты-Мансийского автономного округа с 1 января 2012 года. В 2014г. компания расширила свою филиальную сеть и создала Белоярский филиал АО «ЮРЭСК».

Часть городских электрических сетей и трансформаторных подстанций принадлежит Открытому акционерному обществу «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (АО «ЮТЭК-РС»).

Белоярский филиал АО «ЮРЭСК» и АО «ЮТЭК-РС» осуществляют эксплуатацию, техническое обслуживание, текущий и капитальный ремонт электрических сетей для обеспечения бесперебойного энергоснабжения объектов, предприятий и населения г.п. Белоярский.

### 2.1.2. Характеристика системы электроснабжения

В электрических сетях г.п. Белоярский работает пять распределительных пункта, из них четыре 10кВ ( ЦРП №10-1 «Город», ЦРП №4 «Строителей», РП №10-1 «Ледовый дворец», ЦРП №2 «Городская котельная») и один ЦРП 6кВ (ЦРП №3 «ВОС»). Питание распределительных пунктов 10кВ выполнено в кабельном исполнении от ГТЭС «Казым-72». Питание распределительного пункта 6кВ ЦРП- №3 выполнено в кабельно-воздушном исполнении от ПС «Белоярская».

По текущему состоянию в электрических сетях г.п. Белоярский находится в эксплуатации 84 трансформаторных подстанции (ТП) 6-10/0,4 кВ, в т.ч. 40 ТП 6/0,4кВ и 44 ТП 10/0,4кВ.

Протяженность распределительных ВЛ (6)10 кВ составляет 94,368 км (в том числе ВЛ -6кВ 39,851 км, ВЛ -10кВ 54,517 км); протяженность распределительных КЛ (6)10 кВ - 87,458 км (в том числе КЛ -6кВ 11,398 км, КЛ -10кВ 76,06 км). Протяженность ВЛ-0,4кВ - 76,27 км, протяженность КЛ-0,4кВ - 75,02 км.

Основные технические характеристики трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ по г.п. Белоярский и данные по протяженности ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КЛ-(6)10 в г.п. Белоярский (с учетом объектов, расположенных в Белоярском районе) представлены разделе 3.1.2.2 Обосновывающих материалов.

### 2.1.3. Балансы мощности и ресурса

Фактический баланс электрической энергии по сетям АО «ЮРЭСК» в Белоярском районе за 2019 г. приведен в таблице 1.

Таблица 1 – Балансы электрической энергии Белоярского филиала АО «ЮРЭСК»

| № п.п. | Показатели баланса | Ед. измерения | 2019 г. (факт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Всего | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| 1. | Поступление эл.энергии в сеть , ВСЕГО | кВт·ч | 67 270 213 | 20 496 812 | 0 | 67 270 213 | 41 209 778 |
| 1.1. | из смежной сети, всего | кВт·ч | 61 706 590 |  | 0 | 20 496 812 | 41 209 778 |
|  | в том числе из сети: | кВт·ч |  |  |  |  |  |
|  | ФСК | кВт·ч |  |  |  |  |  |
|  | ВН | кВт·ч | 20 496 812 |  |  | 20 496 812 |  |
|  | СН1 | кВт·ч |  |  |  |  |  |
|  | СН2 | кВт·ч | 41 209 778 |  |  |  | 41 209 778 |
| 1.2. | от электростанций ПЭ | кВт·ч |  |  |  |  |  |
| 1.3. | от других поставщиков (в т.ч. с оптового рынка) | кВт·ч |  |  |  |  |  |
| 1.4. | из сети АО «Тюменьэнерго» (филиал «Энергокомплекс») | кВт·ч | 20 496 812 | 20 496 812 |  |  |  |
| 1.5. | из сетей ССО | кВт·ч | 46 773 401 | 0 |  | 46 773 401 |  |
| 1.5.1. | ПАО «Передвижная энергетика» (филиал ПЭС «Казым») | кВт·ч | 46 384 074 |  |  | 46 384 074 |  |
| 1.5.2. | АО «Газпромэнерго» п.Лыхма | кВт·ч | 260 932 |  |  | 260 932 |  |
| 1.5.3. | АО «Аэропорт Белоярский» (опосредованно через сети ПАО «Передвижная энергетика») | кВт·ч | 128 395 |  |  | 128 395 |  |
| 2. | Потери электроэнергии в сети | кВт·ч | 8 416 129 |  |  | 3 790 472 | 4 625 657 |
|  | то же в % (п.1.1/п.1.3) | % | 12,51 |  |  | 5,63 | 11,22 |
| 3. | Расход электроэнергии на производственные и хозяйственные нужды | кВт·ч |  |  |  |  |  |
| 4. | Полезный отпуск из сети | кВт·ч | 58 854 084 | 20 496 812 |  | 63 479 741 | 36 584 121 |
| 4.1. | в т.ч. собственным потребителям | кВт·ч | 57 020 731 |  |  | 20 436 610 | 36 584 121 |
|  | из них: | кВт·ч |  |  |  |  |  |
|  | потребителям, присоединенным к центру питания на генераторном напряжении | кВт·ч |  |  |  |  |  |
|  | потребителям присоединенным к сетям МСК (последняя миля) | кВт·ч |  |  |  |  |  |
| 4.2. | потребителям оптового рынка | кВт·ч |  |  |  |  |  |
| 4.3. | сальдо переток в другие организации, в т.ч. | кВт·ч | 1 833 353 |  |  | 1 833 353 |  |
| 4.3.1 | ООО «Газпромэнерго» | кВт·ч | 1 833 353 |  |  | 1 833 353 |  |
| 4.3.2 | АО «ЮТЭК-Региональные сети» | кВт·ч | 0 |  |  | 0 |  |
| 4.4. | сальдо переток в сопредельные регионы | кВт·ч | 0 |  |  |  |  |
| 4.5 |  | кВт·ч | - | - | - | - | - |

Показатели спроса на электрическую энергию за 2019 год по г.п. Белоярский, согласно экспертной оценке, составляют 46233 тыс. кВт·ч, в том числе: реализация 40449 тыс. кВт·ч, потери – 5784 тыс. кВт·ч.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию (2033 г.) составит 67426 тыс. кВт·ч, в том числе: реализация 58990 тыс. кВт·ч, потери – 8436 тыс. кВт·ч.

### 2.1.4. Доля поставки электрической энергии по приборам учета

Общие сведения о количестве точек поставки, оборудованных приборами учета электроэнергии городского поселения Белоярский представлены в таблице 2.

Таблица 2 – Сведения по тарифам на электрическую энергию

| № п/п | Наименование зоны энергоснабжения | Отчетный период | Количество точек поставки | Количество вводных устройств в многоквартирных дома | Количество безхозяйственных объектов электросетевого хозяйства | Количество приборов учета с возможностью дистанционного сбора данных |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | точек поставки всего | точек поставки, оборудованных приборами учета электроэнергии |  |  |  |
|  |  |  |  | физические лица | юридические лица |  |  |  |
| 1.1. | Централизованная зона энергоснабжения | по состоянию на 31.12.2018 | 11358 | 10078 | 1280 | 59 | 0 | 1960 |
| 1.2. |  | по состоянию на 31.12.2019 | 13507 | 12119 | 1388 | 194 | 0 | 3724 |

Количество приборов учета с возможностью дистанционного сбора данных за 2019 год увеличилось на 90%, по сравнению с 2018 годом.

По данным предоставленным АО «ЮРЭСК» в г.п. Белоярский, 100 % потребителей электрической энергии оснащены приборами учета.

### 2.1.5. Зоны действия источников электрической энергии

Действующие источники обеспечивают 100 % электроснабжения в г.п. Белоярский.

Проблем в части рациональности зон действия существующих источников электроснабжения не выявлено.

### 2.1.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников электрической энергии

Резервы и дефициты мощности по центрам питания (электроснабжения) с перспективой на 2033 г. представлены в таблице 3.

Таблица 3 – Резервы и дефициты мощности по центрам питания (электроснабжения) с перспективой на 2033 г.

| №№ п.п. | Наименование ЦП | Система напряжений, кВ | Кол-во и мощность тр-ров, МВА | Максимальная нагрузка на шинах 6-10 кВ ЦП (с перспективой на 2033г.), МВт | Располага-емая мощность | Профицит (+)/ дефицит(-) мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | сущест-вующая 2019 г. | проек-тируемая 2033 г. | сущест-вующая 2019 г. | проек-тируемая 2033 г. |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 6 кВ | 10 кВ |  |  |
| 1 | ГТЭС «Казым-72» | 10/110 | 10/110 | 3х25,0 | 3х25,0 | - | 22,7 | 41,4 | 18,7 |
| 2 | ПС «Белоярская» | 110/6 | 110/6 | 2х16,0 | 2х16,0 | 4,9 | - | 17,7 | 12,8 |

### 2.1.7. Надежность работы системы электроснабжения

Существующая схема распределительных сетей 6-10 кВ, выполнена, в основном, радиальной и не обеспечена сетевым резервированием, что не позволяет говорить о достаточной надёжности электроснабжения.

Существующая схема построения распределительных сетей 6-10 кВ, параметры РП и ТП в ряде случаев не соответствуют требованиям Правилам эксплуатации электроустановок (далее – ПУЭ) и инструкции по проектированию городских электрических сетей РД34.20.185-94 (далее - РД34.20.185-94) по надёжности электроснабжения:

•	линии 6 кВ очень протяжённые и в ряде случаев не обеспечены резервированием, так как являются радиальными;

•	ряд ТП-6-10/0,4 кВ, питающих ответственных потребителей, являются однотрансформаторными, подключены зачастую к радиальным линиям, что практически исключает возможность резервирования питания потребителей в аварийных режимах (за исключением случаев резервирования, где это возможно, по сети 0,4 кВ от соседних ТП) и не соответствует требованиям ПУЭ по надёжности электроснабжения потребителей;

Необходимо, в рассматриваемый период, усилить схему распределительных сетей 6-10 кВ с организацией необходимого резервирования путём строительства, в ряде случаев, резервных ЛЭП, в целях повышения надёжности электроснабжения потребителей.

Для электроснабжения ответственных потребителей должны применяться двухтрансформаторные ТП-6-10/0,4 кВ с секционированными шинами или однотрансформаторные с резервированием потребителей от ближайшей ТП (от смежной полупетли или другой магистрали). Для ответственных потребителей 1 категории по надёжности электроснабжения необходимо применение АВР.

### 2.1.8. Качество поставляемого ресурса

Качество электрической энергии определяется совокупностью ее характеристик, при которых электроприемники могут нормально работать и выполнять заложенные в них функции.

Требования к качеству электроэнергии:

- стандартное номинальное напряжение в сетях однофазного переменного тока должно составлять - 220В, в трехфазных сетях - 380В;

- допустимое отклонение напряжения должно составлять не более 10% от номинального напряжения электрической сети;

- допустимое отклонение частоты переменного тока в электрических сетях должно составлять не более 0,4 Гц от стандартного номинального значения 50 Гц.

Электроэнергия должна предоставляться всем потребителям круглосуточно, кроме случаев плановых отключений, аварийных ситуаций или отключения потребителей за долги.

### 2.1.9. Воздействие на окружающую среду

В процессе строительства и эксплуатации линий электропередачи и трансформаторных подстанций не оказывается вредного воздействия на окружающую среду. Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями предусмотренными схемами оборудования, материалов и рекомендуемых типовых решений, в связи с чем, дополнительные мероприятия не требуются.

### 2.1.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта

Регулируемые цены (тарифы) для городского поселения Белоярский утверждаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Действующие тарифы согласно Распоряжению РЭК ТО, ХМАО - Югры, ЯНАО от 22.11.2019 № 15 «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу на 2020 год» представлена в таблице 4.

Таблица 4 – Сведения по тарифам на электрическую энергию

| № п/п | Показатель (группы потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | I полугодие | II полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1. | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): |
|  | - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |
|  | - юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 1.1. | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,87 | 2,97 |
| 1.2. | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,92 | 3,02 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,44 | 1,49 |
| 1.3. | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,94 | 3,04 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,87 | 2,97 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,44 | 1,49 |
| 2. | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |
|  | - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |
|  | - юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,02 | 2,09 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,04 | 2,11 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,01 | 1,04 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,07 | 2,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,02 | 2,09 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,01 | 1,04 |
| 3. | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |
|  | - исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |
|  | - юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,02 | 2,09 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,04 | 2,11 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,01 | 1,04 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,07 | 2,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,02 | 2,09 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,01 | 1,04 |
| 4. | Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются с учетом НДС): |
| 4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
| 4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,87 | 2,97 |
| 4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,92 | 3,02 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,44 | 1,49 |
| 4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,94 | 3,04 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,87 | 2,97 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,44 | 1,49 |
| 4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
| 4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,87 | 2,97 |
| 4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,92 | 3,02 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,44 | 1,49 |
| 4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,94 | 3,04 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,87 | 2,97 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,44 | 1,49 |
| 4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
| 4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,87 | 2,97 |
| 4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,92 | 3,02 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,44 | 1,49 |
| 4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,94 | 3,04 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,87 | 2,97 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,44 | 1,49 |
| 4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). |
|  | Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте. |
| 4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,87 | 2,97 |
| 4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,92 | 3,02 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,44 | 1,49 |
| 4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,94 | 3,04 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,87 | 2,97 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,44 | 1,49 |

Действующие тарифы для населения и приравненным к нему категориям потребителей согласно Распоряжению РЭК ТО, ХМАО - Югры, ЯНАО от 27.12.2019 № 16 «Об установлении единых (котловых) тарифов на услуги по передаче электрической энергии по сетям Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа» представлены в таблице 5.

Таблица 5 – Сведения по тарифам на услуги по передаче электрической энергии по сетям

| № п/п | Тарифные группы потребителей электрической энергии (мощности) | Единица измерения | 1 полугодие | 2 полугодие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Население и приравненные к нему категории потребителей (тарифы указываются без учета НДС) |
| 1.1. | Население и приравненные к нему категории потребителей, за исключением указанного в пунктах 1.2 и 1.3: |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 0,79909 | 0,65717 |
| 1.2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним: |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 0,04265 | 0,10398 |
| 1.3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним: |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 0,04265 | 0,10398 |
| 1.4 | Приравненные к населению категории потребителей, за исключением указанных в пункте 71(1) Основ ценообразования: |
| 1.4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 0,79909 | 0,65717 |
| 1.4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 0,79909 | 0,65717 |
| 1.4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 0,79909 | 0,65717 |
| 1.4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи): некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте <1>. |
|  | Одноставочный тариф (в том числе дифференцированный по двум и по трем зонам суток) | руб./кВт·ч | 0,79909 | 0,65717 |

### 2.1.11. Технические и технологические проблемы в системе электроснабжения

В связи с неудовлетворительным техническим состоянием, по причине значительной степени износа, вследствие превышения срока эксплуатации, предусмотрена реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района протяженностью 9,93 км.

Для обеспечения надежности и энергетической эффективности работы источников электрической энергии, снижения уровня износа систем электроснабжения, обеспечения существующих и перспективных электрических нагрузок необходимо строительство новых центров питания:

- РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева.

- КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива Лада-1 в г. Белоярский

- КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива Лада-2 в г. Белоярский

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения

### 2.2.1. Институциональная структура

Структура теплоснабжения городского поселения Белоярский представляет собой централизованное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими лицами, автономное и индивидуальное теплоснабжение.

На территории городского поселения Белоярский в структуре теплоснабжения участвуют:

– Объекты теплоснабжения теплоснабжающих организаций:

- акционерное общество «Югорская Коммунальная Эксплуатирующая Компания – Белоярский» (далее - АО «ЮКЭК-Белоярский»);

- акционерное общество «Аэропорт Белоярский» (далее - АО «Аэропорт «Белоярский»).

– Объекты теплоснабжения прочих организаций:

- АО «Газпром Центрэнергогаз» (Производственная база);

- АО «КАЛТЭН» (Крышная котельная гостиницы);

- БУ «Белоярский политехнический колледж»;

- Дирекция в г. Белоярский Филиала Западно-Сибирский ПАО Банка «ФК Открытие»;

- Котельная узла связи г. Белоярский, мкр.3 д.38;

- ООО «Автотранспортное предприятие»;

- ООО «Газстройинжиниринг»;

- ООО «КОММАРКЕТ»;

- ООО «НордФиш»;

- ООО «СИТ»;

- ООО «СП «БЕЛОЯРСКОЕ»;

- ООО «СУ-926»;

- Передвижные электростанции «Казым»;

- УМП «УПТК»;

- Филиал №10 АО «ГК «Северавтодор»;

- Филиал ООО СХ «ССИ»;

- Котельная ГАИ, г. Белоярский, 4 мкр. д.20.

Теплоснабжение основной части общественного и жилищного фонда городского поселения Белоярский осуществляет АО «ЮКЭК-Белоярский».

### 2.2.2. Характеристика системы теплоснабжения

На территории городского поселения Белоярский в систему централизованного теплоснабжения входят следующие отопительные котельные:

- Котельная №1 (Центральная городская);

- Котельная №3 (ВОС);

- Котельная №4 (Котельная 4 микрорайона «Березка»);

- Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966);

- Котельная ОАО «Аэропорт Белоярский»;

- Крышные котельные:

- Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4;

- Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4;

- Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4;

- Котельные прочих предприятий:

- Котельная ОАО «Автотранспортное предприятие»;

- Котельная базы отдыха «Северянка»;

- Котельная ООО «Монолит»

- Котельная ООО «Стройинвест»;

- Котельная СМУ-5.

Котельные прочих предприятий осуществляют выработку и отпуск тепловой энергии исключительно на собственные нужды и далее не рассматриваются.

Краткая характеристика котельных, осуществляющих теплоснабжение населения, приведена в таблице 6.

Таблица 6 – Краткая информация по источникам тепловой энергии городского поселения Белоярский

| № п/п | Наименование котельной | Отопительная функция | Тепловая мощность, Гкал/ч | Система теплоснабжения | Теплоноситель | Продолжительность работы по периодам, час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Вид | Параметры | Отопительный | Летний | Год |
| АО «ЮКЭК – Белоярский» |
| 1 | Котельная №1 (Центральная городская) | ОТ, ГВС | 140,0 | закрытая, четырехтрубная | вода | 145/80 | 6552 | 1848 | 8400 |
| 2 | Котельная №3 (ВОС) | ОТ | 5,42 | закрытая, двухтрубная | вода | 95/70 | 6552 | - | 6552 |
| 3 | Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») | ОТ, ГВС | 3,12 | закрытая, четырехтрубная | вода | 95/70 | 6552 | 1848 | 8400 |
| 4 | Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966) | ОТ | 1,72 | закрытая, двухтрубная | вода | 95/70 | 6552 | - | 6552 |
| 5 | Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 | ОТ, ГВС | 0,465 | наружные тепловые сети отсутсвуют | вода | 90/70 | 6552 | 1848 | 8400 |
| 6 | Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 | ОТ, ГВС | 0,645 | наружные тепловые сети отсутсвуют | вода | 95/70 | 6552 | 1848 | 8400 |
| 7 | Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 | ОТ, ГВС | 0,86 | наружные тепловые сети отсутсвуют | вода | 95/70 | 6552 | 1848 | 8400 |
| 8 | Котельная «Аэропорт Белоярский» | ОТ | 1,721 | закрытая, двухтрубная | вода | 95/70 | 6552 | - | 6552 |

Общая протяжённость тепловых сетей от источников тепловой энергии АО «ЮКЭК - Белоярский» до ЦТП (ИТП) жилых кварталов и вводов в промышленные объекты по состоянию на 01.01.2020, составляет 72,484 км в двухтрубном исчислении, при этом большая часть тепловых сетей проложена с диаметром от 273 мм и менее 273 мм, что говорит о разветвлённой системе коммунальных сетей.

В таблице 7 представлены протяжённость и диаметр тепловых сетей «ЮКЭК-Белоярский» по способу прокладки трубопроводов.

Таблица 7 – Распределение тепловых сетей АО «ЮКЭК – Белоярский» по способу прокладки трубопроводов

| Диаметр трубопровода, мм | Протяженность трубопровода в двухтрубном исчислении, м |
| --- | --- |
|  | Подземная прокладка | Надземная прокладка |
| 57 | 10397 | 2229 |
| 76 | 3542 | 1334 |
| 89 | 5529,6 | 744 |
| 100 | 919 | 0 |
| 108 | 8669,3 | 3877 |
| 159 | 8647,3 | 6653 |
| 219 | 4650,8 | 1142 |
| 273 | 5490 | 1006 |
| 325 | 839 | 1120 |
| 426 | 1594 | 78 |
| 530 | 1464 | 2559 |
| ИТОГО: | 51742 | 20742 |

Тепловые сети «Аэропорт Белоярский» используются для теплоснабжения объектов на территории организации, а также сторонних потребителей. Сведения о тепловых сетях, обслуживаемых «Аэропорт Белоярский» приведены в таблице 8.

Таблица 8 – Сведения о тепловых сетях АО «Аэропорт Белоярский»

| Тип прокладки | Диаметр трубопровода, мм | Материал труб | Тип изоляции | Год начала эксплуатации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40 | 50 | 80 | 150 | Итого |  |  |  |
| Надземная | 30 | 292 | - | 490 | 812 | сталь | Маты минераловатные | 2012 |
| Подземная бесканальная | 20 | - | 30 | - | 50 | сталь | Маты минераловатные | 2012 |
| Подземная бесканальная | - | 220 | - | 250 | 470 | сталь | Пенополиуретан | 2012 |
| Итого | 50 | 512 | 30 | 740 | 1332 | - | - | - |

### 2.2.3. Балансы мощности и ресурса

Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок источников тепловой энергии определяют:

- существующее значение установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии с учетом технических ограничений на использование установленной тепловой мощности;

- существующие значения тепловых нагрузок потребителей;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующих тепловых мощностей источников тепловой энергии НЕТТО (величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды);

- значение потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;

- значения существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, либо её дефицита.

Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии г.п. Белоярский представлены в таблице 9.

Таблица 9 – Баланс тепловой мощности котельных

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая мощность, Гкал/ч | Мощность «нетто», Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Резерв/дефицит, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная №1 (Центральная городская) | 140 | 128 | 122,815 | 6,059 | 65,104 | 51,652 |
| Котельная №3 (ВОС) | 7,28 | 7,28 | 6,855 | 0,092 | 2,113 | 4,65 |
| Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») | 3,12 | 3,08 | 2,983 | 0,047 | 0,951 | 1,985 |
| Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966) | 1,72 | 1,72 | 1,655 | 0,111 | 1,691 | -0,147 |
| Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 | 0,465 | 0,451 | 0,451 | 0,0 | 0,322 | 0,128 |
| Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 | 0,645 | 0,563 | 0,563 | 0,0 | 0,355 | 0,208 |
| Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,0 | 0,519 | 0,341 |
| Котельная «Аэропорт Белоярский» | 1,72 | 1,72 | 1,714 | 0,029 | 1,607 | 0,078 |
| Итого по г.п. Белоярский | 155,81 | 143,67 | 137,9 | 6,338 | 72,662 | 58,895 |

### 2.2.4. Доля поставки тепловой энергии по приборам учета

По данным, предоставленными теплоснабжающими организациями, приборами учёта тепловой энергии оснащены 58,5 % потребителей тепловой энергии.

### 2.2.5. Зоны действия источников тепловой энергии

Зоны действия котельных городского поселения Белоярский охватывают основную капитальную застройку, представленную жилыми, общественными и производственными объектами.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены в разделе 3.2.1. Обосновывающих материалов.

### 2.2.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников тепловой энергии

Резервы и дефициты мощности источников тепловой энергии представлены в таблице 10. В целом по городскому поселению Белоярский дефицита мощностей источников тепловой энергии нет.

Таблица 10 – Резервы и дефициты мощности источников тепловой энергии

| Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 (Центральная городская) |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 122,815 | 122,815 | 122,815 | 122,815 | 122,815 | 122,815 | 122,815 | 122,815 | 122,815 | 122,815 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 6,059 | 5,948 | 5,962 | 6,073 | 6,059 | 6,106 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 65,104 | 63,915 | 64,067 | 65,256 | 65,104 | 65,611 | 65,029 | 65,029 | 65,029 | 65,029 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 51,652 | 52,952 | 52,786 | 51,486 | 51,652 | 51,098 | 51,734 | 51,734 | 51,734 | 51,734 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 42,1 | 43,1 | 43 | 41,9 | 42,1 | 41,6 | 42,1 | 42,1 | 42,1 | 42,1 |
|  | Котельная №3 (ВОС) |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 | 7,28 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 | 6,855 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 | 4,65 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
|  | Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 | 3,12 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,983 | 2,983 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 | 1,985 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 | 66,5 |
|  | Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966) |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 | 1,655 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | -0,147 | -0,147 | -0,147 | -0,147 | -0,147 | -0,147 | -0,147 | -0,147 | -0,147 | -0,147 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 | -8,9 |
|  | Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 | 0,465 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 | 0,451 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 | 0,128 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
|  | Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 | 0,645 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 | 0,563 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 | 0,208 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
|  | Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 | 0,86 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 | 0,341 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
|  | Котельная «Аэропорт Белоярский» |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 | 1,714 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 | 0,078 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 | 4,55 |
|  | Итого по г.п. Белоярский |
| Установленная мощность, Гкал/ч | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 | 155,81 |
| Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | 137,896 | 137,896 | 137,896 | 137,896 | 137,896 | 137,896 | 137,896 | 137,896 | 137,896 | 137,896 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 6,338 | 6,227 | 6,241 | 6,352 | 6,338 | 6,385 | 6,331 | 6,331 | 6,331 | 6,331 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 72,662 | 71,473 | 71,625 | 72,814 | 72,662 | 73,169 | 72,587 | 72,587 | 72,587 | 72,587 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, Гкал/ч | 58,896 | 60,196 | 60,03 | 58,73 | 58,896 | 58,342 | 58,978 | 58,978 | 58,978 | 58,978 |
| Резерв/дефицит тепловой мощности нетто, % | 42,7 | 43,7 | 43,5 | 42,6 | 42,7 | 42,3 | 42,8 | 42,8 | 42,8 | 42,8 |

### 2.2.7. Надежность работы системы теплоснабжения

Основным показателем работы теплоснабжающего предприятия является бесперебойное и качественное обеспечение потребителей тепловой энергией, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства, а также сокращения количества аварий на тепловых сетях.

Показатели надежности теплоснабжения городского поселения Белоярский представлены в таблице 11.

Таблица 11 – Показатели надежности теплоснабжения городского поселения Белоярский

| Показатели | Единица измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Количество аварий | ед/км | 0,30 |
| Продолжительность (бесперебойность) теплоснабжения | час./дней | 6312/263 |
| Уровень потерь | % | 13 |
| Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс. Гкал | 169,370 |
| Общая протяженность тепловых сетей (в двухтрубном исчислении) | км. | 73,72 |
| Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 36,890 |
| Протяженность тепловых сетей, нуждающихся в замене | км. | 27,196 |

### 2.2.8. Качество поставляемого ресурса

Качество услуг по теплоснабжению городского поселения Белоярский определено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

Основными показателями качества услуг теплоснабжения, предоставляемых теплоснабжающими организациями, являются:

- бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода;

- бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года;

- обеспечение нормативной температуры воздуха в отапливаемых помещениях;

- обеспечение соответствия температуры, состава и свойств горячей воды в точке водоразбора требованиям СанПиН 2.1.4.2496-09;

- обеспечение необходимого давление во внутридомовой системе отопления и в системе горячего водоснабжения в точке разбора.

### 2.2.9. Воздействие на окружающую среду

Для определения влияния системы теплоснабжения на окружающую среду устанавливают предельно допустимые выбросы (ПДВ) вредных веществ предприятиями в атмосферу в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-2014 «Правила установления допустимых выбросов загрязняющих веществ промышленными предприятиями» и предельно допустимые сбросы (ПДС) веществ в водные объекты в соответствии с ГОСТ 17.1.1.01-77 «Охрана природы. Гидросфера. Использование и охрана вод.» и «Методикой расчета предельно допустимых сбросов (ПДС) веществ в водные объекты со сточными водами».

Источники тепловой энергии г.п. Белоярский работают на природном газе. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, продукты неполного сгорания углеводородов и др.

Сведения о негативном воздействии деятельности теплоснабжающих предприятий на окружающую среду отсутствуют.

### 2.2.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта

Регулируемые цены (тарифы) для городского поселения Белоярский утверждаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация по утвержденным для потребителей тарифам на производство и передачу тепловой энергии по данным постановлений Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа представлены в таблице 12.

Таблица 12 – Динамика утвержденных тарифов за 2018-2020 гг.

| Показатель | с 1 января по 30 июня | с 1июля по 31 декабря |
| --- | --- | --- |
| АО «ЮКЭК – Белоярский» |
| Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС), руб./Гкал |
| 2018 | 1382,38 | 1451,50 |
| 2019 | 1418,58 | 1446,89 |
| 2020 | 1382,67 | 1382,67 |
| Тариф для населения (с учетом НДС), руб./Гкал |
| 2018 | 1631,21 | 1712,77 |
| 2019 | 1702,30 | 1736,27 |
| 2020 | 1659,20 | 1659,20 |
| АО «Аэропорт Белоярский» |
| Тариф для потребителей, в случае отсутствия дифференциации тарифов по схеме подключения (без НДС), руб./Гкал |
| 2019 | 2215,73 | 2304,34 |
| 2020 | 1633,50 | 1633,50 |

Из анализа таблицы следует, что тарифы на тепловую энергию неуклонно растут. Основной причиной увеличения тарифов на тепловую энергию, производимую источниками тепловой энергии, является постоянное повышение цен на энергоносители, необходимые для производства тепловой энергии, постоянные вложения в ремонт и модернизацию оборудования, общая инфляция.

### 2.2.11. Технические и технологические проблемы в системе теплоснабжения

Существующими проблемами организации качественного теплоснабжения городского поселения Белоярский являются:

– несоответствие состояния котельного оборудования современным требованиям технической оснащенности и уровня надежности;

– недостаток средств автоматики на котельных и центральных тепловых пунктах (далее – ЦТП);

– недостаток приборов учета отпускаемой тепловой энергии;

– отсутствие водоподготовки на многих котельных;

– отсутствие резервного и аварийного топлива;

– изношенность тепловых сетей;

– повышенные потери тепловой энергии в тепловых сетях;

– нарушение гидравлических режимов;

– отсутствие приборов учета у потребителей.

По информации, полученной от АО «ЮКЭК - Белоярский» и АО «Аэропорт Белоярский», основными существующими проблемами организации надежного и безопасного теплоснабжения городского поселения Белоярский в их зоне ответственности являются:

- высокая степень износа котельного оборудования. Большая часть котлов имеет срок эксплуатации более 15 лет;

- отсутствие в установленные сроки проведения капитального ремонта основного оборудования 1 очереди котельной №1;

- высокий уровень износа трубопроводов тепловых сетей. Нуждаются в замене не менее 25 % тепловых сетей;

- отсутствие резервных схем подачи теплоносителя по тепловым сетям от котельной №1 до ЦТП;

- отсутствие системы диспетчерского управления, позволяющей централизовано собирать информацию со всех объектов теплоснабжения и обеспечить контроль и автоматическую регулировку функционирования системы теплоснабжения.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения

### 2.3.1. Институциональная структура

Услуги в сфере холодного и горячего водоснабжения на территории городского поселения Белоярский оказывает АО «ЮКЭК-Белоярский».

Данное предприятие осуществляет снабжение водой питьевого качества (добыча, очистка и транспортировка) все объекты жилой и социальной сферы и промышленных объектов городского поселения Белоярский, контроль качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть, и эксплуатация водопроводных сетей и сооружений на них.

В соответствии с определением данным Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: эксплуатационная зона - зона эксплуатационной ответственности организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная по признаку обязанностей (ответственности) организации по эксплуатации централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения.

ОАО «ЮКЭК-Белоярский» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения на территории эксплуатационной зоны города Белоярский.

### 2.3.2. Характеристика системы водоснабжения

Основные технические характеристики оборудования источников водоснабжения г.п. Белоярский представлены в таблице 13.

Подробное описание характеристик источников водоснабжения приведено в Разделе 3.3.2.1 Обосновывающих материалов.

Таблица 13 – Состав и характеристика водозаборного оборудования

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Всего насосов, шт. | В работе насосов, шт. | Производительность насоса, тыс. м³/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проектная | фактическая |
| 1 | Насос | Д315/50 | 4 | 2 | 0,2988 | 0,160 |

Общая протяженность водоводов составляет 75,976 км.

Характеристика сетей водоснабжения по диаметрам трубопровода, материалам труб, году прокладки и проценту износа находящихся на обслуживании АО «ЮКЭК-Белоярский» представлена в разделе 3.3.2.2 Обосновывающих материалов.

### 2.3.3. Балансы мощности и ресурса

Общий баланс подачи и реализации воды, с учетом потерь воды при ее транспортировке за 2017-2019 гг. в г.п. Белоярский, представлен в таблице 14.

Таблица 14 – Общий баланс подачи и реализации воды в г.п. Белоярский, м³

| Показатель | Факт 2016 | Факт 2017 | Факт 2018 | факт 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Забрано воды, всего: | 1 679 943,04 | 1 590 560,98 | 1 623 554,71 | 1 443 998,20 |
| Расход на собственные нужды ВОС | 178 251,64 | 170 497,36 | 171 660,42 | 155 254,04 |
| то же в процентах | 10,61 | 10,72 | 10,57 | 10,75 |
| Отпуск в сеть: | 1 501 691,40 | 1 420 063,62 | 1 451 894,29 | 1 288 744,16 |
| потери воды: | 410 667,80 | 376 855,92 | 472 177,00 | 279 843,44 |
| то же в процентах | 27,35 | 26,54 | 32,52 | 21,71 |
| Реализовано воды потребителям, всего: | 1 091 023,60 | 1 043 207,70 | 979 717,29 | 1 008 900,72 |
| населению: | 733 746,75 | 695 981,45 | 672 687,73 | 709 516,85 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| АО «ЮКЭК-Белоярский» | 116 866,29 | 19 066,42 | 192 366,37 | 605 481,46 |
| Прочие управляющие компании: | 592 006,20 | 651 214,02 | 460 244,58 | 89 591,73 |
| ТСЖ: | 24 874,26 | 25 701,01 | 20 076,78 | 14 443,66 |
| бюджетникам: | 85 695,79 | 85 964,89 | 77 755,15 | 75 846,66 |
| производственным потребителям: | 80 025,32 | 77 311,49 | 67 944,72 | 79 154,56 |
| прочим потребителям: | 38 685,14 | 50 740,23 | 48 916,69 | 50 137,98 |
| объектам АО «ЮКЭК-Белоярский»: | 152 870,60 | 133 209,64 | 112 413,00 | 94 244,67 |

Общий объем реализации хозяйственно-питьевой и горячей воды в 2019 году всего по городскому поселению составил 1008,9 тыс. м3.

### 2.3.4. Доля поставки холодного водоснабжения по приборам учета

По данным АО «ЮКЭК-Белоярский», приборами учёта холодного водоснабжения оснащены 96,7 % потребителей холодного водоснабжения

### 2.3.5. Зоны действия источников водоснабжения

Зоны действия источников водоснабжения в г.п. Белоярский охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.

Структурированная схема водоснабжения г.п. Белоярский представлена в разделе 3.3.2.2 Обосновывающих материалов.

### 2.3.6. Резервы и дефициты по зонам действия источников холодного водоснабжения

Резервы и дефициты мощности существующих источников водоснабжения на период до 2033 г. представлены в таблице 15.

Приведенные в таблице 15 данные показывают, что резерв мощности скважинного водозабора в перспективе до 2033 года достаточный для развития г.п. Белоярский.

Таблица 15 – Резервы и дефициты мощности существующих источников водоснабжения г.п. Белоярский на период до 2033 года

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения |  | городское поселение Белоярский |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| 1 | Максимальный разрешенный водоотбор | м3/ сут | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 | 8300 |
| 2 | Перспективная производительность ВОС | м3/ сут | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 15400 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
| 3 | Объем воды, пропущенный через очистные сооружения (в сутки максимального потребления) | м3/ сут | 4747 | 4405 | 4403 | 4297 | 4247 | 4220 | 4160 | 4151 | 4134 | 4134 |
| 4 | Резервные мощности | м3/ сут | 10653 | 10995 | 10997 | 11103 | 11153 | 11180 | 840 | 849 | 866 | 866 |
| 5 | Резерв (+)/дефицит (-) мощности | % | 69,18 | 71,40 | 71,41 | 72,10 | 72,42 | 72,60 | 16,80 | 16,98 | 17,32 | 17,32 |

### 2.3.7. Надежность работы системы водоснабжения

По данным АО «ЮКЭК-Белоярский» за 2019 год на водопроводных сетях (ХВС и ГВС) г.п. Белоярский зафиксировано 19 аварий. Подробные сведения о количестве инцидентов, технологических и аварийных отказов системы водоснабжения, а также информация о продолжительности их устранения (журнал аварийности) приведены в разделе 3.3.2.2 Обосновывающих материалов.

### 2.3.8. Качество поставляемого ресурса

На территории городского поселения Белоярский основным источником централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения являются артезианские воды. Качество артезианской воды на территории городского поселения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Для обеспечения централизованного водоснабжения эксплуатирующими организациями осуществляется контроль качества исходной воды, подаваемой в трубопроводы, на объектах системы водоснабжения и у потребителей.

### 2.3.9. Воздействие на окружающую среду

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения г.п. Белоярский повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

- К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации предлагаемых проектов.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе г.п. Белоярский от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод - не предвидится.

### 2.3.10. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта

Динамика тарифов в сфере холодного водоснабжения на территории городского поселения Белоярский представлена в таблице 16.

Таблица 16 – Динамика тарифов в сфере холодного водоснабжения на территории городского поселения Белоярский

| Наименование тарифа | Категория потребителей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. |
| Тариф на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка), руб./куб.м | Для прочих потребителей (без НДС) | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 63,29 | 64,33 | 64,33 | 64,33 |
|  | Для населения (с учетом НДС) | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 75,95 | 77,20 | 77,20 | 77,20 |
| Тариф на питьевую воду (подъем воды, водоподготовка, транспортировка воды), руб./куб.м | Для прочих потребителей (без НДС) | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 74,43 | 76,62 | 76,62 | 76,63 |
|  | Для населения (с учетом НДС) | 89,32 | 89,32 | 89,32 | 89,32 | 89,32 | 91,94 | 91,94 | 91,96 |

### 2.3.11. Технические и технологические проблемы в системе водоснабжения

В связи с предельным сроком эксплуатации водопроводных сетей в городском поселении Белоярский ежегодно фиксируется большое количество повреждений на водоводах, что вызывает постоянный рост утечек и увеличивает непроизводительные потери питьевой воды.

При мощности ВОС 15,4 тыс. м3/сут – загрузка 3,5-5 тыс. м3/сут - степень загрузки порядка 30%, как следствие, неэффективное использование, высокие затраты на содержание и эксплуатацию.

Вода, подаваемая потребителю после очистки, не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Основные проблемы, которые влияют на качество водоснабжения потребителей являются:

- большой износ оборудования, установленного на насосных станциях;

- отсутствуют частотные приводы;

- нет возврата промывной воды. Необходимо организовать возврат промывных вод в «голову» очистных сооружений, что снизит потери воды на технологические нужды;

- отсутствие приборов технологического учёта воды;

- через существующую запорную арматуру происходят значительные утечки;

- большой износ технологического оборудования и трубопроводов реагентного хозяйства;

- автоматизация работы насосных установок не на должном техническом уровне;

- большой износ сетей (среднее 70 %) негативно сказывается на работе системы водоснабжения, увеличивает затраты на эксплуатацию, приводит к увеличению себестоимости услуг водоснабжения.

Насосная станция 1-го подъёма. Надземная часть здания насосной станции находится в неудовлетворительном техническом состоянии Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне.

Насосная станция 2-го подъёма. Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне

Микрофильтры. Микрофильтры находятся в нерабочем состоянии, не происходит освобождения речной воды от планктона, крупных плавающих и взвешенных веществ. Требуется автоматизировать промывку микрофильтров без их остановки.

Напорная фильтрация (I, II, III ступень). Трубопроводы и арматура обвязки фильтров, распределительные устройства фильтров находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена ручной арматуры на электрифицированную и автоматизация работы систем промывки фильтров.

Насосная станция 3-го подъёма. Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне. Нет регулирования объёма воды, подаваемой в город

Насосы подачи воды на промывку и насосы перекачки осветлённой промывной воды. Автоматизация работы насосных установок не на должном техническом уровне. Отсутствует узел учёта промывной воды. Забор воды на промывку осуществляется по одному всасывающему трубопроводу. Не производится возврат осветлённой промывной воды в резервуары речной воды очистных сооружений. Насосное оборудование перекачки осветлённой промывной воды морально устарело.

Насосы перекачки осадка промывных вод. Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне.

Реагентное хозяйство:

Электролизная: технологическое оборудование, арматура, трубопроводы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Система дозирования гипохлорита натрия не автоматизирована.

Цех приготовления и дозирования известкового раствора: цех не работает, технологическое оборудование и диаметры трубопроводов не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствует стабилизационная обработка воды раствором известкового раствора.

Цех приготовления и дозирования коагулянта: технологическое оборудование, арматура, трубопроводы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Система дозирования раствора коагулянта не автоматизирована на должном техническом уровне.

Цех приготовления и дозирования флокулянта: система не автоматизирована на должном техническом уровне.

Цех приготовления и дозирования перманганата: система не автоматизирована на должном техническом уровне.

## 2.4. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения

### 2.4.1. Институциональная структура

В настоящее время объекты систем водоотведения находятся в муниципальной собственности и эксплуатируются АО «ЮКЭК-Белоярский» на основании договоров аренды.

АО «ЮКЭК-Белоярский» заключает прямые договора с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов, на услуги водоснабжения.

Подробное описание институциональной структуры приведено в Разделе 3.4.1 Обосновывающих материалов.

### 2.4.2. Характеристика системы водоотведения

Состав и характеристика оборудования, установленного на КОС городского поселения Белоярский представлен в таблице 17.

Таблица 17 - Состав и характеристика оборудования КОС г. Белоярский

| №п/п | Наименование оборудования | Количество насосов | Суммарная установленная мощность, (кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочих | резервных |  |
| Канализационные очистные сооружения КОС-12000 м³/сут |
| Участок №1 (1 очередь) |
|  | Хлораторная |  |  |  |
| 1 | Электролизные №1, №2 | 1 | 1 | 20 |
| 2 | Насос-дозатор | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Насос-дозатор хлора№1 | 1 |  | 3 |
| 4 | Насос перекачивания солевого раствора АХ 65/25 | 1 |  | 3 |
| 5 | Насос гидроэлеватора АР100,150,170 «GRUNDFOS» | 1 | 1 | 17 |
| 6 | Насос усреднителя сточных вод S1.100,125,125 «GRUNDFOS» | 1 | 1 | 15 |
| 7 | Насос перемешивания сточных вод S1.100,125,125 «GRUNDFOS» | 2 |  | 15 |
| 8 | Резервуар аэротенк 5000м³ №3 | 2 |  |  |
| 9 | Погружная мешалка FLYGT SP 4630.410GP (705 об/мин) | 4 |  | 1,5 |
| 10 | Погружная мешалка FLYGT SP 4630.410GP (1350 об/мин) | 2 |  | 1,5 |
| 11 | Насос циркуляционный S1.044HS50V «GRUNDFOS» | 2 |  | 5,3 |
| 12 | Механизированная решетка РС500 | 4 | 1 | 0,37 |
| 13 | Ленточный транспортер ТЛЗ-760 | 1 |  | 1,5 |
| 14 | Пресс гидравлический ПТГ300 | 1 |  | 5,5 |
|  | Компрессорный участок |  |  |  |
| 15 | Воздуходувка Q=0,5966м³ «KAESER» НВ950Р | 1 | 3 | 160 |
| 16 | Насос типа WILO Q=12м³/час | 1 | 1 | 1,5 |
| 17 | Насос погружной AP100.100.115EX Q=110м³, Н -18м | 1 | 1 | 11,5 |
| Итого участок №1 | 26 | 10 | 264,67 |
| Участок №2 (2-очередь) |
| 1 | Электролизная №1, №2 |  | 2 | 20 |
| 2 | Насос-дозатор |  | 1 | 3 |
| 3 | Насос-дозатор хлора №1 |  | 1 | 3 |
| 4 | Центрифуга | 1 | 1 | 55 |
| 5 | Насос КНС | 1 | 2 | 22 |
| Итого участок №2 | 2 | 7 | 103 |

К централизованным системам водоотведения также относятся централизованные ливневые системы водоотведения, предназначенные для водоотведения поверхностных сточных вод с территории поселений или городских округов.

Для целей отнесения централизованной ливневой системы водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, к централизованной системе водоотведения организация ВКХ представляет в орган, уполномоченный на утверждение схемы водоснабжения и водоотведения, копии одного или нескольких имеющихся у такой организации документов, подтверждающих, что централизованная система водоотведения является централизованной ливневой системой водоотведения, предназначенной для отведения поверхностных сточных вод с территории поселения или городского округа, из числа документов, перечень которых устанавливается Минстроем России.

Система централизованного водоотведения городского поселения Белоярский удовлетворяет критериям отнесения её к централизованным системам водоотведения поселений или городских округов.

Отвод и транспортировка хозяйственно - бытовых стоков от абонентов в городском поселении осуществляются через систему самотечных и напорных коллекторов (трубопроводов) с установленными на них канализационными насосными станциями.

Дождевая канализация в городском поселении Белоярский – не предусмотрена. В систему водоотведения, обслуживаемую АО «ЮКЭК-Белоярский» - неорганизованный сток не попадает.

Общая протяженность канализационных сетей в городском поселении Белоярский составляет 66,531 км, в т. ч.:

-	магистральных сетей 30,09 км;

-	внутриквартальных сетей 21,441 км;

-	главный коллектор 15,0 км.

Подробное описание характеристик источников и сетей водоотведения приведено в разделах 3.4.2.1 и 3.4.2.2 Обосновывающих материалов.

### 2.4.3. Балансы мощности и ресурса

Баланс поступления сточных вод за 2019 г. по технологической зоне г.п. Белоярский представлен в таблице 18.

Таблица 18 – Баланс поступления сточных вод за 2019 г. по технологической зоне г.п. Белоярский

| № п/п | Статья расхода | Единица измерения | Показатель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Пропущено и очищено сточных вод всего, всего: | м³ | 1 035 565,80 |
|  | Неорганизованный приток | м³ | 51 576,08 |
|  | То же в процентах | % | 4,98 |
| 2 | Принято сточных вод от потребителей с учетом собственных нужд КОС | м³ | 983 989,72 |
| 2.1. | Собственные нужды КОС, в т.ч. | м³ | 4 065,00 |
|  | то же в процентах | % | 0,393 |
| 2.1.1 | технические нужды лаборатории | м³ | 125,04 |
| 2.1.2 | хоз.быт | м³ | 49,44 |
| 2.2.3 | технологические нужды | м³ | 3 890,52 |
| 2.2. | Принято сточных вод от потребителей: | м³ | 979 924,72 |
| 2.2.1 | население | м³ | 710 494,06 |
| 2.2.2 | бюджетные | м³ | 80 150,51 |
| 2.2.3 | производственные | м³ | 47 232,13 |
| 2.2.4 | прочие потребители | м³ | 48 718,92 |
| 2.2.5 | объекты АО «ЮКЭК-Белоярский» | м³ | 93 329,10 |

### 2.4.4. Зоны действия источников водоотведения

Зоны действия источников водоотведения в г.п. Белоярский охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.

Зоны действия источников водоотведения в г.п. Белоярский представлены в разделе 3.4.2.2 Обосновывающих материалов.

### 2.4.7. Резервы и дефициты по зонам действия источников водоотведения

Резервы и дефициты мощности существующих источников водоотведения на период до 2033 года представлены в таблице 19.

Таблица 19 - Расчет требуемой мощности очистных сооружений

| № п/п | Наименование параметра | Ед. измерения | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024 | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проектная производительность КОС | м3/ сут | 12000 | 12000 | 1200 | 12000 | 12000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 2 | Фактическая производительность КОС | м3/ сут | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 2840 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 | 7000 |
| 3 | Принято сточных вод | м3/ сут | 2837,167 | 2946,307 | 2951,159 | 2951,159 | 2951,159 | 2953,786 | 2956,385 | 2958,984 | 2961,583 | 2961,583 |
| 4 | Резерв мощности | м3/ сут | 2,833 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4046,214 | 4043,615 | 4041,016 | 4038,417 | 4038,417 |
| 5 | Резерв мощности | % | 0,1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 57,8 | 57,8 | 57,7 | 57,7 |

Система водоотведения городского поселения Белоярский не обладает достаточным резервом мощности КОС для подключения перспективных потребителей. Исходя из запаса мощности, не имеется возможность принять на очистку дополнительные объемы стоков. На перспективу развития необходимо строительство новых КОС мощностью 7000 м³/сутки.

### 2.4.6. Надежность работы системы водоотведения

По данным АО «ЮКЭК-Белоярский» за 2019 год на канализационных сетях г.п. Белоярский зафиксировано две аварии.

### 2.4.7. Качество поставляемого ресурса

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС АО «ЮКЭК-Белоярский» для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется аттестованной производственной лабораторией.

При сопоставлении результатов анализа с НДС зафиксировано превышение нормативов по содержанию:

-	ионов аммония в 3,3 раза;

-	железа общего в 11 раз;

-	фосфат-ионов в 10 раз;

-	марганца в 2,4 раза;

-	нитрит-ионов 66 раз.

Значения других исследуемых показателей с учетом погрешности не превышают установленных допустимых концентраций веществ.

С учетом того, что действующие очистные сооружения морально и физически устарели, не удовлетворяют требованиям действующего природоохранного законодательства, необходимо строительство новых очистных сооружений с применением современных технологий очистки.

### 2.4.8. Воздействие на окружающую среду

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площади на территории городского поселения Белоярский предлагается:

осуществить строительство новых очистных сооружений канализации мощностью 7000 м³/сутки.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить экологическую безопасность территории поселения. При этом реализация мероприятия даст положительный эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом уникальности и экологической ценности района.

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

В централизованной системе водоотведения на территории городского поселения Белоярский действуют одна КОС производительностью 12000 м³/сутки, обслуживаемая АО «ЮКЭК-Белоярский», осуществляющие прием и очистку сточных вод поступающих из города Белоярский и компрессорной станции.

Осадки сточных вод, в соответствии с применяемой технологией очистки, образуются на всех существующих КОС. На указанных сооружениях имеется техническая возможность и осуществляется утилизация осадков сточных вод и ила образовавшихся при очистке стоков. Утилизация осадков осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон ТКО.

В Правилах установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведения, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 №393 «Об установлении правил установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведения, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов», определен порядок установления нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения (нормативы допустимых сбросов) и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (лимиты на сбросы) для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение.

Вышеперечисленные мероприятия должны обеспечить нормальную работу очистных сооружений, и, следовательно, предупреждать аварийные сбросы неочищенных сточных вод.

### 2.4.9. Тарифы, структура себестоимости производства и транспорта

Информация по утвержденным для потребителей тарифам на услуги водоотведения АО «ЮКЭК-Белоярский» за период с 2020 г. по 2023 г. представлены в таблице 20.

Таблица 20 – Утвержденные тарифы на услуги водоотведения за период с 2020 г. по 2023 г.

| Наименование тарифа | Категория потребителей | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. | с 01.01. по 30.06 | с 01.07. по 31.12. |
| Одноставочный тариф на водоотведение, руб./куб.м | Для прочих потребителей (без НДС) | 48,51 | 50,43 | 50,43 | 52,42 | 52,42 | 54,47 | 54,47 | 54,92 |
|  | Для населения (с учетом НДС) | 58,21 | 60,52 | 60,52 | 62,9 | 62,9 | 65,36 | 65,36 | 65,9 |

### 2.4.10. Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

Основные проблемы действующей системы водоотведения АО «ЮКЭК- Белоярский»:

-	канализационные насосные станции:

•	высокий износ оборудования насосных станций;

•	высокий удельный расход электрической энергии.

-	очистные сооружения канализации:

•	недостаточное качество очистки сточных вод (необходимо улучшить качество сбрасываемых сточных вод в водоемы);

•	морально устаревшее оборудование и высокий износ технологического оборудования очистных сооружений;

•	отсутствие автоматизации;

•	высокий удельный расход электрической энергии.

-	сети:

•	высокий процент засоров на сетях;

•	высокий уровень износа сетей - 91% и требуют реконструкции.

Основной проблемой в водоотведении городского поселения Белоярский является значительный износ канализационных сетей – порядка 91%; морально устаревшее оборудование, отсутствие автоматизации в системе водоотведения.

Для повышения надежности работы необходимо решение следующих задач:

-	реконструкция изношенных канализационных сетей.

-	реконструкция насосных станций, включающую в себя замену насосного оборудования с установкой систем частотного регулирования (оборудование насосных станций морально устарело, имеет высокий износ, низкие показатели энергоэффективности).

-	строительство новых канализационных очистных сооружений

## 2.5. Краткий анализ существующего состояния системы утилизации ТКО

### 2.5.1. Институциональная структура

Региональным оператором на территории городского поселения Белоярский является АО «Югра-Экология».

### 2.5.2. Характеристика системы утилизации ТКО

Данные по состоянию объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО г.п. Белоярский Белоярского района представлены в таблице 22.

Таблица 22 – Объекты, используемые для захоронения (утилизации) ТКО г.п. Белоярский

| Наименование (статус) объекта | Юридические лица, эксплуатирующие объект | Номер объекта в ГРОРО | Проектная вместимость, т | Количество размещенных отходов всего, т | Процент заполнения, % | Остаточная мощность, т |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТКО в г. Белоярский | АО «ЮКЭК-Белоярский» 628162, г.Белоярский, 3 мкрн., дом 27-А | 86-00658-З-00905-121115 | 247136 | 94600 | 38 | 152536 |

### 2.5.3. Балансы мощности и ресурса

Существующие показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО представлены в таблице 23.

Таблица 23 – Объемы образования ТКО по зонам обслуживания полигонов ТКО

| Период | Численность населения | ТКО от населения | ТКО от инфраструктуры | ТКО всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год |
| 2019 г. | 19542 | 35664 | 4877 | 28559 | 2771 | 64223 | 7648 |

### 2.5.4. Зоны действия источников утилизации ТКО

Зоны действия объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО на территории муниципального образования г.п. Белоярский представлены в таблице 24.

Таблица 24 – Зоны действия объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО на территории муниципального образования г.п. Белоярский

| Наименование | Объект размещения отходов | Ближайший населенный пункт | Расстояние до объекта, км |
| --- | --- | --- | --- |
| г.п. Белоярский | полигон ТКО АО «ЮКЭК-Белоярский» | г. Белоярский | 17,0 |

### 2.5.5. Резервы и дефициты по зонам действия источников утилизации ТКО

Данные о заполнении полигона ТКО АО «ЮКЭК-Белоярский» на момент разработки программы представлены в таблице 25.

Таблица 25 – Данные о заполнении полигона ТКО АО «ЮКЭК-Белоярский»

| Наименование (статус) объекта | Юридические лица, эксплуатирующие объект | Площадь УЗО, га | Мощность, т/г | Количество размещенных отходов всего, т | Процент заполнения, % | Год окончания эксплуатации, данные ГРОРО (по остаточной вместимости) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Полигон ТКО в г. Белоярский | АО «ЮКЭК-Белоярский» | 13,05 | 247136 | 94600 | 38 | 2039г |

### 2.5.6. Надежность работы системы утилизации ТКО

Надежность предоставления услуг по утилизации (захоронению) ТКО характеризуется количеством часов предоставления услуг за период. В связи с тем, что полигоны функционируют 365 дней в году, при 24-часовом режиме работы, значение данного показателя составляет 8760 час.

Для обеспечения безопасности эксплуатации полигонов ТКО обязательно проведение комплекса мероприятий:

- внедрение новых технологий в области утилизации отходов;

- переработка вторичных ресурсов;

- строительство полигонов твердых коммунальных отходов, соответствующих экологическим и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

### 2.5.7. Воздействие на окружающую среду

С целью уменьшения вредного влияния на окружающую среду для полигонов ТБО должны разрабатываться системы мониторинга.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений, и шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для контроля за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона. Одно контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона.

В отобранных пробах обычно определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, кадмия, бария, сухого остатка и др. Если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до уровня ПДК.

Необходимо осуществлять постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. Для этого ежеквартально проводят анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками свалки и на границе санитарно-защитной зоны.

В случае загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и в пределах рабочей зоны необходимо принять меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

Подробное описание воздействия на окружающую среду приведено в Разделе 3.5.2.6 Обосновывающих материалов.

### 2.5.8. Тарифы на услуги регионального оператора

Тарифы на услуги регионального оператора в области обращения с ТКО на территории г.п. Белоярский на период с 2020 г. по 2022 г. представлены в таблице 26.

Таблица 26 – Тарифы на услуги регионального оператора в области обращения с ТКО на территории г. Белоярский

| Наименование муниципального образования | Ед. изм. | Категории потребителей | Единый тариф на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| Белоярский район | руб./мЗ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 581,26 | 587,49 | 587,49 | 621,57 | 621,57 | 630,64 |
|  |  | Для населения (с учетом НДС*) | 697,51 | 704,99 | 704,99 | 745,88 | 745,88 | 756,77 |
|  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 5644,98 | 5705,49 | 5705,49 | 6036,46 | 6036,46 | 6124,46 |
|  |  | Для населения (с учетом НДС*) | 6773,98 | 6846,59 | 6846,59 | 7243,75 | 7243,75 | 7349,35 |

### 2.5.9. Технические и технологические проблемы в системе утилизации ТКО

Анализ системы обращения с муниципальными отходами показал, что потоки отходов, образующиеся у населения, в настоящее время большей частью отправляются на захоронение.

Переработка ТКО не развита.

В настоящее время для размещения отходов используется полигон ТКО АО «ЮКЭК-Белоярский».

Основными проблемами системы захоронения (утилизации) ТКО являются:

- отсутствие раздельного сбора отходов и недостаточно мощностей объектов переработки отходов различных категорий, являющихся вторичным сырьем.

- захоронение несортированных отходов на объектах размещения отходов, что ведет к безвозвратной потере вторичного сырья. Захороненные твердые коммунальные отходы содержат значительное количество токсичных соединений. Так же на полигоны попадают отходы, которые могут быть возвращены в рецикл и после соответствующей обработки использоваться в качестве вторичных материальных ресурсов.

Развитие в дальнейшем эксплуатируемого в настоящий момент полигона ТКО в г.п. Белоярский не перспективно по следующим причинам:

- объект расположен на землях населенного пункта,

- объект размещается на удалении 7 км (по прямой) от контрольной точки аэродрома г.Белоярский;

- решение Белоярского городского суда о запрете эксплуатации полигона твердых коммунальных отходов в г. Белоярский с 1 декабря 2022 года.

Для решения данных проблем, необходимо:

- установка дополнительных контейнеров сбора ТКО

- организация раздельного сбора отходов:

- сбор вторичного сырья у населения;

- проектирование и строительство Белоярского межпоселенческого полигона твердых коммунальных отходов Белоярский;

- рекультивация полигона ТКО в г.Белоярский.

## 2.6. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения

Газоснабжение г. Белоярский – централизованное, от двух независимых газораспределительных станций ГРС-1 и ГРС-2, расположенных на территории компрессорных станций КС «Верхнеказымская» и КС «Новоказымская». Кроме того, в восточной части населённого пункта установлена ГРС «Северянка».

Система газоснабжения смешанная, состоящая из кольцевых газопроводов высокого давления и тупиковых газопроводов низкого давления.

По числу ступеней давления - система газоснабжения 2-х ступенчатая.

От ГРС отходят газопроводы высокого давления диаметром 159 мм, подводящие газ к газорегуляторным пунктам (ГРП) котельных и жилой застройки. Материал газопровода высокого давления – сталь.

От ГРП отходят газопроводы низкого давления, подающие газ потребителям жилой застройки. Материал газопровода низкого давления – полиэтилен.

Управление режимом работы системы газоснабжения осуществляется газорегуляторными пунктами (ГРП), которые автоматически поддерживают постоянное давление газа в сетях, независимо от интенсивности газопотребления.

Материал газопроводов высокого давления - сталь, способ прокладки – подземный.

Материал газопроводов низкого давления - сталь; способ прокладки – подземный, надземный.

Протяженность газопроводных сетей надземного исполнения – 20,341 км.

Протяженность газопроводных сетей подземного исполнения – 60,193 км.

Анализируя существующее состояние системы газоснабжения, выявлено наличие следующих особенностей:

- существующая схема газопроводов низкого давления тупиковая;

- питание газом тупиковых сетей происходит только в одном направлении, что вызывает затруднения при ремонтных работах;

- отсутствуют газовые сети в районах перспективной застройки.

# 3. План развития города, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос по каждому виду коммунальных ресурсов (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы) на период действия генерального плана

## 3.1. Количественное определение перспективных показателей развития

### 3.1.1. Динамика изменения численности населения

Демографический прогноз г.п. Белоярский до 2033 года в соответствии с утвержденным генеральным планом представлен в таблице 27.

Таблица 27 – Демографический прогноз г.п. Белоярский до 2033 года

| Показатель | Период, год |
| --- | --- |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| г.п. Белоярский | 19542 | 20661 | 21780 | 22899 | 24018 | 25137 | 26256 | 27375 | 28500 | 28500 |

### 3.1.2. Динамика изменения строительных площадей

Перечень объектов перспективной застройки на территории городского поселения Белоярский, планируемых к вводу до 2033 года, приведен в таблице 34.

Таблица 34 – Перечень объектов нового строительства

| № п/п | Наименование объекта | Расположение | Тип застройки | Этажность | Общая площадь, м2 | Планируемый год строительства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект общественно-делового назначения | микрорайон Мирный | Общественные здания | 2 | 712,16 | 2025-2027 |
| 2 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 1/2 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 3 | Объект общественно-делового назначения | микрорайон Мирный, 19 | Общественные здания | 2 | 999,38 | 2025-2027 |
| 4 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 23 | МКД | 2 | 936,29 | 2025-2027 |
| 5 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 3/4 | МКД | 2 | 936 | 2025-2027 |
| 6 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 41 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 7 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 44 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 8 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 6 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 9 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 7/8 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 10 | Магазин | микрорайон Мирный, 9 | Общественные здания | 1 | 186,03 | 2025-2027 |
| 11 | Многоквартирный жилой дом | микрорайон Мирный, 9/10 | МКД | 2 | 748,8 | 2025-2027 |
| 12 | Детский сад на 220 мест | Белоярский мкр.3а | Общественные здания | - | - | 2021 |
| 13 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.3а, поз.6 | МКД | - | 1821 | 2020 |
| 14 | Здание общественного назначения | Белоярский мкр. 3а | Общественные здания | - | - | 2021 |
| 15 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7 поз.10 | МКД | 5-6 | - | 2020 |
| 16 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7 поз.9 | МКД | 5 | - | 2021 |
| 17 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7, поз.10 | МКД | 9 | - | 2020 |
| 18 | Универсам | Белоярский мкр.7, поз.13 | Общественные здания |  | - | 2022 |
| 19 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7, поз.14 | МКД | 9 | - | 2022 |
| 20 | Магазин промтоваров | Белоярский мкр.7, поз.27 | МКД | - | - | 2022 |
| 21 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7, поз.7 | МКД | 4 | - | 2022 |
| 22 | Многоквартирный жилой дом | Белоярский мкр.7, поз.8 | МКД | 9 | - | 2022 |
| 23 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 12 | МКД | 3 | 1680,4 | 2023 |
| 24 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 15 | МКД | 3 | 1680,4 | 2024 |
| 25 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 16 | МКД | 3 | 1680,4 | 2024 |
| 26 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 18 | МКД | 3 | 1680,4 | 2024 |
| 27 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 2 | МКД | 3 | 1680,4 | 2025-2027 |
| 28 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 20 | МКД | 3 | 1680,4 | 2025-2027 |
| 29 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 21 | МКД | 3 | 1680,4 | 2025-2027 |
| 30 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 6 | МКД | 3 | 1680,4 | 2025-2027 |
| 31 | Многоквартирный жилой дом | квартал Молодёжный, 8 | МКД | 3 | 1680,4 | 2025-2027 |
| 32 | Магазин | квартал Молодёжный | Общественные здания | 2 | 404,8 | 2025-2027 |
| 33 | Магазин пекарня | квартал Молодёжный | Общественные здания | 1 | 320 | 2025-2027 |
| 34 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 1 | МКД | 3 | 1680,4 | 2021 |
| 35 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 3 | МКД | 3 | 895,2 | 2022 |
| 36 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 4 | МКД | 3 | 1680,4 | 2021 |
| 37 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 5 | МКД | 3 | 1680,4 | 2022 |
| 38 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 6 | МКД | 3 | 1680,4 | 2022 |
| 39 | Многоквартирный жилой дом | квартал Южный, 9 | МКД | 3 | 1680,4 | 2022 |
| 40 | Зона застройки территории квартала в юго-восточной части города Белоярский | ЮВ часть города | ИЖС | 1-2 | - | - |
| 41 | Зона застройки территории микрорайона №5А | мкр 5а | ИЖС | 1-2 | - | - |

Также на территории городского поселения до 2033 г. предполагается ликвидация жилищного фонда. Перечень ликвидируемых объектов приведен в таблице 29.

Таблица 29 – Перечень ликвидируемых объектов жилищного фонда

| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Общая площадь ликвидируемого жилищного фонда, м2 | Планируемая дата окончания переселения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 11 | 899,4 | 2023 |
| 2 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 19 | 901,0 | 2023 |
| 3 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 2 | 890,3 | 2021 |
| 4 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 20 | 826,2 | 2023 |
| 5 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 3 | 901,4 | 2021 |
| 6 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 5 | 894,8 | 2022 |
| 7 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 6 | 899,0 | 2022 |
| 8 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 7 | 906,1 | 2022 |
| 9 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 9 | 898,8 | 2023 |
| 10 | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 1 | 831,2 | 2020 |
| 11 | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 2 | 680,5 | 2020 |
| 12 | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 3 | 902,0 | 2021 |
| 13 | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 6 | 587,3 | 2021 |
| 14 | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 7 | 700,4 | 2021 |
| 15 | г. Белоярский, кв-л. Южный, д. 9 | 755,3 | 2021 |
| 16 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 19 | 740,1 | 2023 |
| 17 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 44 | 222,0 | 2025-2027 |
| 18 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 41 | 222,0 | 2025-2027 |
| 19 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 43 | 222,0 | 2025-2027 |
| 20 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 42 | 222,0 | 2025-2027 |
| 21 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 5/6 | 883,0 | 2025-2027 |
| 22 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 9/10 | 796,0 | 2025-2027 |
| 23 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 7/8 | 874,0 | 2025-2027 |
| 24 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 3/4 | 873,0 | 2025-2027 |
| 25 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 1/2 | 877,0, | 2025-2027 |
| 26 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 21 | 10070 | 2025-2027 |
| 27 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 18 | 1010,0 | 2025-2027 |
| 28 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 13 | 1000,0 | 2025-2027 |
| 29 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 15 | 1005,0 | 2025-2027 |
| 30 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 14 | 1004,0 | 2025-2027 |
| 31 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 16 | 1012,0 | 2025-2027 |
| 32 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 17 | 1007,0 | 2025-2027 |
| 33 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 8 | 1009,0 | 2025-2027 |
| 34 | г. Белоярский, кв-л. Молодежный, д. 12 | 1010,0 | 2025-2027 |
| 35 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 20 | 1088,0 | 2025-2027 |
| 36 | г. Белоярский, мкр. Мирный, д. 23 | 1095,0 | 2025-2027 |
| Итого: | 29651,8 | - |

### 3.1.3. Прогноз спроса на коммунальные ресурсы

Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2033 года представлены в таблицах 30-35.

Таблица 30 – Перспективные показатели спроса на электрическую энергию до 2033 года в г.п. Белоярский

| Показатель | Ед. изм. | Значения по периодам, год |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| Годовое потребление электрической энергии всего: | тыс. кВт·ч | 46233 | 48880 | 51528 | 54175 | 56822 | 59470 | 62117 | 64765 | 67426 | 67426 |

Таблица 31 – Перспективные показатели спроса на тепловую энергию до 2033 года в г.п. Белоярский

| Показатель | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Котельная №1 (Центральная городская) |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 181194,53 | 177886,7 | 178309 | 178309 | 178309 | 179697,1 | 178103,5 | 178103,5 | 178103,5 | 178103,5 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 149505,85 | 146198,05 | 143312,55 | 140426,95 | 137541,35 | 136043,95 | 135013,62 | 133983,28 | 132952,95 | 132952,95 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 6,059 | 5,948 | 5,962 | 6,073 | 6,059 | 6,106 | 6,052 | 6,052 | 6,052 | 6,052 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 65,104 | 63,915 | 64,067 | 65,256 | 65,104 | 65,611 | 65,029 | 65,029 | 65,029 | 65,029 |
|  | Котельная №3 (ВОС) |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 14235,6 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 12673 | 12673 | 12673 | 12673 | 12673 | 12673 | 12673 | 12673 | 12673 | 12673 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 | 0,092 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 | 2,113 |
|  | Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 3164,1 | 4603,1 | 4890,1 | 4890,1 | 4890,1 | 4890,1 | 4603,1 | 4603,1 | 4603,1 | 4603,1 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 2654,22 | 2654,22 | 2654,22 | 2654,22 | 2654,22 | 2654,22 | 2654,22 | 2654,22 | 2654,22 | 2654,22 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 | 0,047 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 | 0,951 |
|  | Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966) |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 2266,6 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 1237,13 | 1237,13 | 1237,13 | 1237,13 | 1237,13 | 1237,13 | 1237,13 | 1237,13 | 1237,13 | 1237,13 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 | 0,111 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 | 1,691 |
|  | Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск, Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 | 0,322 |
|  | Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск, Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 | 0,355 |
|  | Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Полезный отпуск, Гкал/год | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 | 0,519 |
|  | Котельная «Аэропорт Белоярский» |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 | 0,029 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 | 1,607 |
|  | Итого по г.п. Белоярский |
| Выработка тепловой энергии, Гкал/год | 204310,33 | 201088,4 | 201797,7 | 201797,7 | 201797,7 | 203185,8 | 201305,2 | 201305,2 | 201305,2 | 201305,2 |
| Полезный отпуск, Гкал/год | 169370,2 | 166062,4 | 163176,9 | 160291,3 | 157405,7 | 155908,3 | 154878,0 | 153847,6 | 152817,3 | 152817,3 |
| Потери тепловой энергии в тепловых сетях, Гкал/ч | 6,338 | 6,227 | 6,241 | 6,352 | 6,338 | 6,385 | 6,331 | 6,331 | 6,331 | 6,331 |
| Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 72,662 | 71,473 | 71,625 | 72,814 | 72,662 | 73,169 | 72,587 | 72,587 | 72,587 | 72,587 |

Таблица 32 – Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения до 2033 года в г.п. Белоярский

| № п/п | Наименование статей затрат | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028-2033г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Поднято воды из всех источников водоснабжения, тыс. куб. м | 1443,998 | 1339,949 | 1339,24 | 1307,1 | 1291,66 | 1283,526 | 1265,311 | 1262,536 | 1257,293 | 1257,293 |
| 2 | среднесуточный, тыс. м³/сут | 3,956 | 3,671 | 3,669 | 3,581 | 3,539 | 3,517 | 3,467 | 3,459 | 3,445 | 3,445 |
| 3 | в максимальные сутки, тыс. м³/сут | 4,747 | 4,405 | 4,403 | 4,297 | 4,247 | 4,22 | 4,16 | 4,151 | 4,134 | 4,134 |
| 4 | Пропущено воды через очистные сооружения, тыс. куб. м | 1443,998 | 1339,948 | 1339,24 | 1307,1 | 1291,66 | 1283,526 | 1265,311 | 1262,536 | 1257,293 | 1257,293 |
| 5 | среднесуточный, тыс. м³/сут | 3,956 | 3,671 | 3,669 | 3,581 | 3,539 | 3,517 | 3,467 | 3,459 | 3,445 | 3,445 |
| 6 | в максимальные сутки, тыс. м³/сут | 4,747 | 4,405 | 4,403 | 4,297 | 4,247 | 4,22 | 4,16 | 4,151 | 4,134 | 4,134 |
| 7 | Расход воды на собственные нужды тыс. куб. м | 155,254 | 135,701 | 135,631 | 132,409 | 130,862 | 130,862 | 130,862 | 130,862 | 130,862 | 130,862 |
| 8 | Объём воды, поданной в сеть, тыс. куб. м | 1288,744 | 1204,247 | 1203,609 | 1174,691 | 1160,798 | 1152,664 | 1134,45 | 1131,674 | 1126,431 | 1126,431 |
| 9 | среднесуточный, тыс. м³/сут | 3,531 | 3,299 | 3,298 | 3,218 | 3,18 | 3,158 | 3,108 | 3,1 | 3,086 | 3,086 |
| 10 | в максимальные сутки, тыс. м³/сут |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Объём потерь воды, тыс. куб. м | 279,843 | 184,496 | 184,4 | 155,481 | 141,589 | 132,556 | 113,445 | 109,772 | 103,632 | 103,632 |
| 12 | % | 21,71 | 15,32 | 15,32 | 13,24 | 12,2 | 11,5 | 10 | 9,7 | 9,2 | 9,2 |
| 13 | Отпущено воды для нужд холодного водоснабжения, всего, в т.ч.: | 1008,9 | 1019,751 | 1019,209 | 1019,209 | 1019,209 | 1020,11 | 1021 | 1021,9 | 1022,8 | 1022,8 |
| 14 | среднесуточный, тыс. м³/сут | 2,764 | 2,794 | 2,792 | 2,792 | 2,792 | 2,795 | 2,797 | 2,8 | 2,802 | 2,802 |
| 15 | в максимальные сутки, тыс. м³/сут | 3,317 | 3,353 | 3,351 | 3,351 | 3,351 | 3,354 | 3,357 | 3,36 | 3,363 | 3,363 |
| 16 | населению | 709,517 | 709,517 | 709,517 | 709,517 | 709,517 | 710,229 | 710,94 | 711,652 | 712,363 | 712,363 |
| 17 | среднесуточный, тыс. м³/сут | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,94 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 | 1,95 |
| 18 | в максимальные сутки, тыс. м³/сут | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,33 | 2,34 | 2,34 | 2,34 | 2,34 |
| 19 | бюджетным организациям, тыс. куб. м | 75,847 | 77,071 | 79,127 | 79,127 | 79,127 | 79,313 | 79,5 | 79,684 | 79,87 | 79,87 |
| 20 | среднесуточный, тыс. м³/сут | 0,21 | 0,21 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 | 0,22 |
| 21 | в максимальные сутки, тыс. м³/сут | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 | 0,26 |
| 22 | производственным потребителям, тыс. куб. м | 79,154 | 78,665 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 | 77,393 |
| 23 | среднесуточный, тыс. м³/сут | 0,22 | 0,22 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 0,21 |
| 24 | в максимальные сутки, тыс. м³/сут | 0,26 | 0,26 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| 25 | прочим потребителям, тыс. куб. м | 50,138 | 50,219 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 | 48,894 |
| 26 | среднесуточный, тыс. м³/сут | 0,14 | 0,14 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 | 0,13 |
| 27 | в максимальные сутки, тыс. м³/сут | 0,16 | 0,17 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| 28 | Объектам АО «ЮКЭК-Белоярский» | 94,245 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 | 104,279 |
| 29 | среднесуточный, тыс. м³/сут | 0,26 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 | 0,29 |
| 30 | в максимальные сутки, тыс. м³/сут | 0,31 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |

Таблица 33 – Перспективные показатели спроса в системе водоотведения до 2033 года в г.п. Белоярский

| № п/п | Статья расхода | Ед. изм. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | городское поселение Белоярский |
| 1. | Пропущено и очищено сточных вод всего, всего: | м³ | 1035565,80 | 1 075 402,19 | 1 077 173,06 | 1 077 173,06 | 1 077 173,06 | 1 078 131,78 | 1 079 080,44 | 1 080 029,1 | 1 080 977,76 | 1 080 977,76 |
|  | Неорганизованный приток | м³ | 51 576,08 | 53 739,46 | 53 849,11 | 53 849,11 | 53 849,11 | 53 906,59 | 53 954,02 | 54 001,46 | 54 048,89 | 54 048,89 |
|  | То же в процентах | % | 4,98 | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% | 5,00% |
| 2 | Принято сточных вод от потребителей с учетом собственных нужд КОС | м³ | 983 989,72 | 1 021 662,73 | 1 023 323,95 | 1 023 323,95 | 1 023 323,95 | 1 024 225,19 | 1 025 126,42 | 1 026 027,65 | 1 026 928,88 | 1 026 928,88 |
| 2.1. | Собственные нужды КОС, в т.ч. |  | 4 065,00 | 4 065,30 | 3 641,90 | 3 641,90 | 3 641,90 | 3 642,90 | 3 643,90 | 3 644,90 | 3 645,90 | 3 645,90 |
|  | то же в процентах | % | 0,393 | 0,378 | 0,338 | 0,338 | 0,338 | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% | 0,34% |
| 2.1.1 | технические нужды лаборатории | м³ | 125,04 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125,00 | 125 | 125 | 125 | 125 | 125 |
| 2.1.2 | хоз.быт | м³ | 49,44 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,40 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 | 49,4 |
| 2.2.3 | технологические нужды | м³ | 3 890,52 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 890,90 | 3 891,90 | 3 892,90 | 3 893,90 | 3 894,90 | 3 894,90 |
| 2.2. | Принято сточных вод от потребителей: | м³ | 979 924,72 | 1 017 597,43 | 1 019 682,05 | 1 019 682,05 | 1 019 682,05 | 1 020 582,29 | 1 021 482,52 | 1 022 382,75 | 1 023 282,98 | 1 023 282,98 |
| 2.2.1 | население | м³ | 710 494,06 | 710 494,06 | 710 494,06 | 710 494,06 | 710 494,06 | 711 208,54 | 711 923,01 | 712 637,49 | 713 351,96 | 713 351,96 |
| 2.2.2 | бюджетные | м³ | 80 150,51 | 81 375,42 | 83 431,04 | 83 431,04 | 83 431,05 | 83 616,80 | 83 802,56 | 83 988,31 | 84 174,06 | 84 174,06 |
| 2.2.3 | производственные | м³ | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 | 47 232,13 |
| 2.2.4 | прочие потребители | м³ | 48 718,92 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 | 48 789,25 |
| 2.2.5 | объекты АО «ЮКЭК-Белоярский» | м³ | 93 329,10 | 104 620,47 | 104 630,47 | 104 630,47 | 104 630,47 | 104 630,47 | 104 630,47 | 104 630,47 | 104 630,47 | 104 630,47 |
| 2.2.6 | Потребители с. Казым | м³ |  | 25 086,10 | 25 105,10 | 25 105,10 | 25 105,10 | 25 105,10 | 25 105,10 | 25 105,10 | 25 105,10 | 25 105,10 |

Таблица 34 – Перспективные показатели спроса на утилизацию ТКО

| Период | Численность населения | ТКО от населения | ТКО от инфраструктуры | ТКО всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год |
| 2019 г. | 19542 | 35664 | 4877 | 28559 | 2771 | 64223 | 7648 |
| 2020 г. | 20661 | 37706 | 5156 | 29589 | 2947 | 67295 | 8103 |
| 2021 г. | 21780 | 39749 | 5436 | 29814 | 2956 | 69563 | 8392 |
| 2022 г. | 22899 | 41791 | 5715 | 30039 | 2965 | 71830 | 8680 |
| 2023 г. | 24018 | 43833 | 5994 | 30266 | 2974 | 74099 | 8968 |
| 2024 г. | 25137 | 45875 | 6273 | 30493 | 2974 | 76368 | 9247 |
| 2025 г. | 26256 | 47917 | 6553 | 30721 | 2974 | 78638 | 9527 |
| 2026 г. | 27375 | 49959 | 6832 | 30948 | 2974 | 80907 | 9806 |
| 2027 г. | 28500 | 52013 | 7113 | 31175 | 2974 | 83188 | 10087 |
| 2028-2033 гг. | 28500 | 52013 | 7113 | 31175 | 2974 | 83188 | 10087 |
| ИТОГО | 446520 | 61062 | 302779 | 29483 | 749299 | 90545 |

Таблица 35 – Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения до 2033 года в г.п. Белоярский

| Вид топлива/назначение/единица измерения |  | Этапы |
| --- | --- | --- |
|  | Базовый 2019 год | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |
|  | Котельная №1 (Центральная городская) |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 181194,53 | 177886,7 | 178309 | 178309 | 178309 | 179697,1 | 178103,5 | 178103,5 | 178103,5 | 178103,5 |
| Природный газ, тыс. м3 | 24936,3 | 24324,7 | 24422 | 24422 | 24422 | 31631,6 | 31351,1 | 31351,1 | 31351,1 | 31351,1 |
|  | Котельная №3 (ВОС) |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 14235,6 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 | 12943,2 |
| Природный газ, тыс. м3 | 1925 | 1889,6 | 1889,6 | 1889,6 | 1889,6 | 1889,6 | 1889,6 | 1889,6 | 1889,6 | 1889,6 |
|  | Котельная № 4 (Котельная 4 микрорайона «Березка») |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3164,1 | 4603,1 | 4890,1 | 4890,1 | 4890,1 | 4890,1 | 4603,1 | 4603,1 | 4603,1 | 4603,1 |
| Природный газ, тыс. м3 | 503,7 | 672,5 | 672,5 | 672,5 | 672,5 | 672,5 | 672,5 | 672,5 | 672,5 | 672,5 |
|  | Котельная №5 (Котельная в районе СУ 966) |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 2266,6 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 | 2205,9 |
| Природный газ, тыс. м3 | 257,9 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 | 243,2 |
|  | Крышная котельная ж/д 12 мкр. 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Природный газ, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Крышная котельная ж/д 17 мкр. 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Природный газ, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Крышная котельная ж/д 19 мкр. 4 |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Природный газ, тыс. м3 | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
|  | Котельная «Аэропорт Белоярский» |
| Выработка тепловой энергии, Гкал | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 | 3449,5 |
| Природный газ, тыс. м3 | 403,07 | 403,07 | 403,07 | 403,07 | 403,07 | 403,07 | 403,07 | 403,07 | 403,07 | 403,07 |

*Сведения о потреблении природного газа остальными категориями потребителей отсутствуют.

# 4. Перечень мероприятий и целевых показателей по каждому виду коммунальных ресурсов

Перечень мероприятий по каждому виду коммунальных ресурсов представлен в таблицах 36-41.

Целевые показатели развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах 42-46.

Таблица 36 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения до 2033 года в г.п. Белоярский

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |  |
| 1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания |
| 1 | 1.1. | РП-6 кВ со встроенной ТП-6/0,4 кВ, КТП-10/0,4 кВ в г. Белоярский. КТП 10/0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства | Строительство центров питания в г. Белоярский | Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии. Снижение уровня износа систем электроснабжения. Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 27 448 | 13 724 | 13 724 |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| 2 | 1.2. | КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива Лада-1 в г. Белоярский | Строительство центра питания в г. Белоярский | Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии. Снижение уровня износа систем электроснабжения. Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 2 667 | 2 667 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| 3 | 1.3. | КТП 6/0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива Лада-2 в г. Белоярский | Строительство центра питания в г. Белоярский | Обеспечение надежности и энергетической эффективности работы источника электрической энергии. Снижение уровня износа систем электроснабжения. Обеспечение существующих и перспективных электрических нагрузок. | 1 390 | 1 390 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| 2. Проекты по новому строительству линейных объектов систем электроснабжения |
| 4 | 2.1. | ЛЭП 10-0,4 кВ для электроснабжения микрорайона «Озерный-2» в г. Белоярский Белоярского района - 2 этап, 7,75 км | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение перспективных электрических нагрузок. | 16 015 |  | 8 007 | 8 007 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| 5 | 2.2. | Реконструкция КЛ-10 кВ в г. Белоярский Белоярского района,9,93 км | Реконструкция распределительных электрических сетей | Обеспечение качественного и надежного электроснабжения | 21 668 |  | 7 223 | 7 223 | 7 223 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение |
| 6 | 2.3. | ЛЭП-10 кВ, ЛЭП-6 кВ, ЛЭП-0,4 кВ в г. Белоярский. Сети электроснабжения 10-0,4 кВ в границах ул. Центральная, ул. Южная, ул. Сухарева. 1 этап строительства, 6,51 км | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение перспективных электрических нагрузок. | 13 452 | 6 726 | 6 726 |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| 7 | 2.4. | ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива Лада-1 в г. Белоярский, 2,99 км | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение перспективных электрических нагрузок. | 6 179 | 6 179 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| 8 | 2.5. | ЛЭП 6-0,4 кВ для электроснабжения гаражного кооператива Лада-2 в г. Белоярский, 2,02 км | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение перспективных электрических нагрузок. | 4 174 | 4 174 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| 9 | 2.6. | ЛЭП 0,4 кВ для электроснабжения административного здания по пер. Северный, д. 5, помещение 1 в г. Белоярский, 0,4 км | Строительство новых распределительных электрических сетей | Обеспечение перспективных электрических нагрузок. | 827 | 827 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| 10 | ИТОГО без НДС | 93 819 | 35 686 | 35 680 | 15 230 | 7 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и центров питания | 31 505 | 17 781 | 13 724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 12 | Проекты по новому строительству линейных объектов систем электроснабжения | 62 315 | 17 905 | 21 956 | 15 230 | 7 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 13 | НДС (20 %) | 18 764 | 7 137 | 7 136 | 3 046 | 1 445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 112 583 | 42 823 | 42 816 | 18 276 | 8 667 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 37 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения до 2033 года в г.п. Белоярский

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |  |
| 1. Проекты по реконструкции источников тепловой энергии |
| 1 | 1.1 | Оснащение насосного оборудования котельных частотными приводами, а также замена изношенного насосного оборудования | - | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения | 4 950 | 0 | 1 950 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 2. Проекты по строительству тепловых сетей для повышения надежности |
| 2 | 2.1 | Строительство резервного магистрального трубопровода от котельной №1 | - | Повышение надежности системы теплоснабжения | 47 097 | 0 | 0 | 0 | 47 097 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы тепловых сетей. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 3. Проекты по строительству тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей |
| 3 | 3.1 | Строительство распределительных сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. | Строительство тепловых сетей Исполнителем* для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в жилом квартале «Южный» | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 20 347 | 0 | 10 173 | 10 173 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Обеспечение перспективных тепловых нагрузок. Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 4 | 3.2 | Строительство распределительных сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. | Строительство тепловых сетей Исполнителем* для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в жилом квартале «Молодежный» | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 26 324 | 0 | 0 | 0 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 | 5 265 |  | Обеспечение перспективных тепловых нагрузок. Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 5 | 3.3 | Строительство распределительных сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. | Строительство тепловых сетей Исполнителем* для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в жилом квартале №3а | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 3 609 | 1 804 | 1 804 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Обеспечение перспективных тепловых нагрузок. Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 6 | 3.4 | Строительство распределительных сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. | Строительство тепловых сетей Исполнителем* для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в жилом квартале «Мирный» | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 9 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 056 | 3 056 | 3 056 |  | Обеспечение перспективных тепловых нагрузок. Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 7 | 3.5 | Строительство распределительных сетей теплоснабжения для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки. | Строительство тепловых сетей Исполнителем* для обеспечения перспективных приростов тепловой нагрузки в жилом квартале №7 | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 9 007 | 3 002 | 3 002 | 3 002 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | Обеспечение перспективных тепловых нагрузок. Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 4. Проекты по реконструкции существующих тепловых сетей |
| 8 | 4.1 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления по ул. Ратькова от 1УТ16 (поворот на гаражи АВП) до КОС | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 87 139 | 87 139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 9 | 4.2 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 84 (73а) (напротив МКД№19 в 1 мкр.) до УТ85 (у МКД №18 в 1 мкр.) через подвал МКД №19 | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 10 795 | 0 | 10 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 10 | 4.3 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС мкр. 6 (от УТ 174 до УТ 179) и мкр. 7 (от УТ 171 до УТ 200) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 126 434 | 0 | 126 434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 11 | 4.4 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 56 (ЦДП напротив МКД№ 11 в 3мкр. ) до УТ 70 (у МКД №12 в 3 мкр.), от УТ 64 до УТ 66 (с торца МКД №8 в 3 мкр.) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 22 088 | 0 | 22 088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 12 | 4.5 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС в мкр. Мирный ПММК-14 от УТ 260 до УТ 250 | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 36 584 | 0 | 0 | 36 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 13 | 4.6 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 308 (у МКД 12 кв-л Молодежный) до УТ292 (зд. бывш. котельной. ФЖК) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 17 518 | 0 | 0 | 17 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 14 | 4.7 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 294 в районе жилых домов 20а (Берлин), 21,23 (Тура) до УТ 305 коттеджи мкр. Мирный | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 20 391 | 0 | 0 | 20 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 15 | 4.8 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ3 (у МКД №1 в 1 мкр.) до УТ35 (напр. зд-я прокуратуры) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 53 328 | 0 | 0 | 0 | 53 328 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 16 | 4.9 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления от УТ32 (у перехода ч/з дорогу к маг. Северный) до здания 2 корпуса БЕЛТЭК и Общежития БЕЛТЭК) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 7 454 | 0 | 0 | 0 | 7 454 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 17 | 4.10 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) до УТ 125 (Школа искусств) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 10 435 | 0 | 0 | 0 | 10 435 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 18 | 4.11 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления от УТ 115 (у Ханты банка) до УТ 116 (Дом быта) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 2 440 | 0 | 0 | 0 | 2 440 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 19 | 4.12 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления от УТ 115 (у Ханты банка) до УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 9 115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 115 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 20 | 4.13 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления от УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) до УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) через подвал зд-я Дирекции | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 3 005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 005 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 21 | 4.14 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 125 (Школа искусств) до УТ 135 (у МКД №19 по ул. Набережная) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 6 897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 897 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 22 | 4.15 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 136 (у МКД №12 ул. Набережная) до УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 17 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 137 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 23 | 4.16 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 233 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 6 093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 031 | 2 031 | 2 031 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 24 | 4.17 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 127 (у МКД №1 по ул. Молодости) до УТ 130 (у МКД №9 по ул. Школьная) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 20 053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 684 | 6 684 | 6 684 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 25 | 4.18 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 129 (у МКД №9 по ул. Школьная) до УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 30 227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 076 | 10 076 | 10 076 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 26 | 4.19 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) до УТ 207 (у МКД №3 в 4 мкр.) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 12 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 137 | 4 137 | 4 137 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 27 | 4.20 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 213 (у Воскресной школы) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 4 722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 574 | 1 574 | 1 574 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 28 | 4.21 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 5 638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 879 | 1 879 | 1 879 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 29 | 4.22 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 226 (у КЦСОН Милосердие) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 19 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 6 397 | 6 397 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 30 | 4.23 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 222 (поворот на ГАИ) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 19 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 397 | 6 397 | 6 397 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 31 | 4.24 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 228 (у поворота на МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 229 (коттеджи по ул. Строителей) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 3 598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 199 | 1 199 | 1 199 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 32 | 4.25 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 222 (у поворота на ГАИ) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 18 052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 017 | 6 017 | 6 017 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 33 | 4.26 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 14 094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 698 | 4 698 | 4 698 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 34 | 4.27 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 201 (у Ледового дворца) до УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 16 842 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 614 | 5 614 | 5 614 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 35 | 4.28 | Реконструкция существующих тепловых сетей | Замена трубопроводов отопления и ГВС от УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) до УТ 179 (у МКД №12 в 6 мкр.) | Обеспечение качественного и надежного теплоснабжения существующих и перспективных тепловых нагрузок (объектов), Оптимизация существующей системы теплоснабжения | 24 589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 196 | 8 196 | 8 196 |  | Повышение надежности и энергетической эффективности работы источников тепловой энергии. Оптимизация существующей системы теплоснабжения |
| 5. Прочие мероприятия |
| 36 | 5.1 | Проведение наладки тепловых сетей | - | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения | 40 000 | 0 | 40 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения |
| 37 | 5.2 | Оснащение потребителей тепловой энергии приборами учета | - | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения | 130 479 | 0 | 16 266 | 16 266 | 16 266 | 16 266 | 21 805 | 21 805 | 21 805 |  | Повышение эффективности функционирования системы теплоснабжения |
| 38 | 5.3 | Обеспечение котельной №1 резервным ГРП | - | Повышение надежности системы теплоснабжения | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Повышение надежности системы теплоснабжения |
| 39 | ИТОГО без НДС | 946 439 | 91 945 | 232 513 | 105 435 | 173 784 | 57 684 | 95 026 | 95 026 | 95 026 | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Проекты по реконструкции источников тепловой энергии | 4 950 | 0 | 1 950 | 1 500 | 1 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41 | Проекты по строительству тепловых сетей для повышения надежности | 47 097 | 0 | 0 | 0 | 47 097 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 42 | Проекты по строительству тепловых сетей для присоединения перспективных потребителей | 68 454 | 4 807 | 14 980 | 13 176 | 5 265 | 5 265 | 8 321 | 8 321 | 8 321 | 0 |  |
| 43 | Проекты по реконструкции существующих тепловых сетей | 625 459 | 87 139 | 159 317 | 74 493 | 73 656 | 36 153 | 64 900 | 64 900 | 64 900 | 0 |  |
| 44 | Прочие мероприятия | 200 479 | 0 | 56 266 | 16 266 | 46 266 | 16 266 | 21 805 | 21 805 | 21 805 | 0 |  |
| 45 | НДС (20 %) | 189 288 | 18 389 | 46 503 | 21 087 | 34 757 | 11 537 | 19 005 | 19 005 | 19 005 | 0 |  |
| 46 | ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 1 135 727 | 110 334 | 279 015 | 126 521 | 208 541 | 69 221 | 114 032 | 114 032 | 114 032 | 0 |  |

Таблица 38 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения до 2033 года в г.п. Белоярский

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |  |
| 1. Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения |
| 1 | 1.1 | Установка приборов учета станции 1 подъема ВОС | 2 шт. | Повышение точности учета отпускаемой воды | 1 350 |  | 1 350 |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 2 | 1.3 | Обеспечение водоснабжением г.Белоярский | Производительность 5000 м3/сут. | Повышение качества очистки воды до установленных нормативных показателей | 722 761 |  | 18 333 | 52 632 | 509 838 | 141 958 |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 3 | 1.4 | Установка новых насосов на насосной станции 1го подъема | 4 шт., мощностью 320 м3/час каждый | Снижение эксплуатационных затрат, улучшение качества воды | 1 283 |  | 641 | 641 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 2. Проекты по развитию водопроводных сетей с изменением схем подачи и распределения воды |
| 4 | 2.1 | Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 213 (Воскресная школа) | Сеть водоснабжения ППУ, D -159; L - 80 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 573 | 573 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 5 | 2.2 | Замена тр-да ХВС от УТ ТП4 до УТ 408 ж/г СМУ-25 | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 250 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 646 | 1 646 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 6 | 2.3 | Замена тр-да ХВС от УТ 13 (напротив маг. Южный) до УТ 14 (возле стоянки автотехники АО «ЮКЭК-Белоярский») | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 61 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 402 | 402 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 7 | 2.4 | Замена тр-да ХВС от УТ 35 (напротив здания прокуратуры) до КНС №3 (Горгаз) | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 300 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 975 | 1 975 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 8 | 2.5 | Замена тр-да ХВС от УТ 49 (проезд к Школе №2) до УТ50 (с торца МКД 5а 3 мкр) | Сеть водоснабжения ППУ, D -219; L - 88 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 686 | 686 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 9 | 2.6 | Замена тр-да ХВС от УТ 112 (с торца МКД 28а 3 мкр.) до УТ113 (аптека №281) | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 140 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 922 | 922 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 10 | 2.7 | Замена тр-да ХВС по ул. Ратькова от 1УТ16(поворот на гаражи АВП) до КОС | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 1740 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 11 455 | 11 455 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 11 | 2.8 | Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | Сеть водоснабжения ППУ, D -325; L - 3310 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 30 983 | 30 983 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 12 | 2.9 | Замена магистрального водовода от точки К2 (ВОС) до точки ТКЦ1 (УТ 35 у зд-я прокуратуры) | Сеть водоснабжения ППУ, D -426; L - 3460 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 40 505 | 40 505 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 13 | 2.10 | Замена магистрального водовода от точки К3 (ВОС-КРБ) до точки К1 (поворот на 5 очередь Казымского ЛПУ) | Сеть водоснабжения ППУ, D -159; L - 3385 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 24 250 | 24 250 |  |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 14 | 2.11 | Замена тр-да ХВС от УТ 84(73а) (напротив МКД №19 в 1 мкр.) до УТ85 (у МКД №18 в 1 мкр.) через подвал МКД №19 | Сеть водоснабжения ППУ, D -89; L - 180м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 185 |  | 1 185 |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 15 | 2.12 | Замена тр-дов ХВС жил. городка СУ-966 | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 1300м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 8 558 |  | 8 558 |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 16 | 2.13 | Замена тр-дов ХВС мкр. 6 (от УТ 174 до УТ 179) и мкр. 7 (от УТ 171 до УТ 200) | Сеть водоснабжения ППУ, D -89 - 219; L - 1660м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 12 939 |  | 12 939 |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 17 | 2.14 | Замена тр-да ХВС от УТ 56 (ЦДП напротив МКД№ 11 в 3мкр. ) до УТ 70 (у МКД №12 в 3 мкр.), от УТ 64 до УТ 66 (с торца МКД №8 в 3 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D -89 - 219; L - 290м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 2 260 |  | 2 260 |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 18 | 2.15 | Замена тр-дов ХВС в мкр. Мирный ПММК-14 от УТ 260 до УТ 250 | Сеть водоснабжения ППУ, D -89 - 108; L - 610м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 4 016 |  |  | 4 016 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 19 | 2.16 | Замена тр-да ХВС от УТ 308 (у МКД 12 кв-л Молодежный) до УТ292 (зд. бывш. котельной. ФЖК) | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 230 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 514 |  |  | 1 514 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 20 | 2.17 | Замена внутриквартальных сетей ХВС от УТ 294 в районе жилых домов 20а, 21,23 до УТ 305 коттеджи мкр. Мирный | Сеть водоснабжения ППУ, D -108; L - 340 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 2 238 |  |  | 2 238 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 21 | 2.18 | Замена тр-да ХВС от УТ3 (у МКД №1 в 1 мкр.) до УТ35 (напр. зд-я прокуратуры) | Сеть водоснабжения ППУ, D 325 - 426 L - 440 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 5 151 |  |  |  | 5 151 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 22 | 2.19 | Замена тр-да ХВС от УТ32 (у перехода ч/з дорогу к маг. Северный) до здания 2 корпуса БЕЛТЭК и Общежития БЕЛТЭК | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 220 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 448 |  |  |  | 1 448 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 23 | 2.20 | Замена тр-да ХВС от УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) до УТ 125 (Школа искусств) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 137 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 902 |  |  |  | 902 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 24 | 2.21 | Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 116 (Дом быта) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 273; L - 72 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 609 |  |  |  | 609 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 25 | 2.22 | Замена тр-да ХВС от УТ 115 до УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 182 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 198 |  |  |  |  | 1 198 |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 26 | 2.23 | Замена тр-да ХВС от УТ 119 (напротив кафе Армянский очаг) до УТ 122 (Аптека по ул. Набережная) через подвал зд-я Дирекции | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 60 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 395 |  |  |  |  | 395 |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 27 | 2.24 | Замена тр-да ХВС от УТ 125 (Школа искусств) до УТ 135 (у МКД №19 по ул. Набережная) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 115 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 824 |  |  |  |  | 824 |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 28 | 2.25 | Замена тр-да ХВС от УТ 136 (у МКД №12 ул. Набережная) до УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 225 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 612 |  |  |  |  | 1 612 |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 29 | 2.26 | Замена тр-да ХВС от УТ 140 (у МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 233 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 80 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 573 |  |  |  |  |  | 573 |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 30 | 2.27 | Замена тр-да ХВС от УТ 127 (у МКД №1 по ул. Молодости) до УТ 130 (у МКД №9 по ул. Школьная) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159 - 219; L - 186м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 450 |  |  |  |  |  | 1 450 |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 31 | 2.28 | Замена тр-да ХВС от УТ 129 (у МКД №9 по ул. Школьная) до УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 219; L - 341 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 2 658 |  |  |  |  |  | 2 658 |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 32 | 2.29 | Замена тр-да ХВС от УТ 153 (у МКД №13 по ул. Центральная) до УТ 207 (у МКД №3 в 4 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 219; L - 140 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 091 |  |  |  |  |  | 1 091 |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 33 | 2.30 | Замена тр-да ХВС от УТ 213 (у Воскресной школы) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 62 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 444 |  |  |  |  |  |  | 444 |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 34 | 2.31 | Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 94 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 619 |  |  |  |  |  |  | 619 |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 35 | 2.32 | Замена тр-да ХВС от УТ 233 (через дорогу от МКД №10 по ул. Набережная) до УТ 226 (у КЦСОН Милосердие) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 320 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 2 292 |  |  |  |  |  |  | 2 292 |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 36 | 2.33 | Замена тр-да ХВС от УТ 242 (у МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 222 (поворот на ГАИ) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L - 320 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 2 107 |  |  |  |  |  |  | 2 107 |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 37 | 2.34 | Замена тр-да ХВС от УТ 228 (у поворота на МКД №12 в 4 мкр.) до УТ 229 (коттеджи по ул. Строителей) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 159; L - 60 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 430 |  |  |  |  |  |  |  | 430 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 38 | 2.35 | Замена тр-да ХВС от УТ 222 (у поворота на ГАИ) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -301 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 982 |  |  |  |  |  |  |  | 1 982 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 39 | 2.36 | Замена тр-да ХВС от УТ 209 (Павильон Мясо-рыба) до УТ 217 (у КНС №9 Строитель) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -235 м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 547 |  |  |  |  |  |  |  | 1 547 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 40 | 2.37 | Замена тр-да ХВС от УТ 201 (у Ледового дворца) до УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -190м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 1 251 |  |  |  |  |  |  |  | 1 251 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 41 | 2.38 | Замена тр-да ХВС от УТ 204 (у МКД №4 кв. Спортивный) до УТ 179 (у МКД №12 в 6 мкр.) | Сеть водоснабжения ППУ, D - 108; L -410м | Снижение износа и повышение надежности системы водоснабжения | 2 699 |  |  |  |  |  |  |  | 2 699 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 3. Проекты по развитию водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения потребителей |
| 42 | 3.1 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. Южный | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, 108, L- 370,4м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | 6 000 |  | 3 000 | 3 000 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 43 | 3.2 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. Мирный (ФЖК) | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн108, L- 165м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | 3 000 |  |  |  |  |  | 3 000 |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 44 | 3.3 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в кв. Молодежный | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 240м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | 4 500 |  |  |  | 4 500 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 45 | 3.4 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр. 7 | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 166,2м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | 3 000 |  |  | 3 000 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 46 | 3.5 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр.3а | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57, L- 82м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | 1 350 |  | 1 350 |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 47 | 3.6 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в мкр.5а | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн57,108, L- 2809,1 м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | 16 827 |  |  |  |  |  |  | 9 483 | 7 344 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 48 | 3.7 | Прокладка новых сетей холодного водоснабжения в юго-восточной части города Белоярский | Сеть водоснабжения из полиэтиленовых труб, dн108, L- м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоснабжения | 121 125 |  |  |  | 24 225 | 24 225 | 24 225 | 24 225 | 24 225 |  | Качественное и надежное водоснабжение существующих и перспективных потребителей. |
| 49 | ИТОГО без НДС: | 1 058 585 | 113 397 | 31 283 | 32 742 | 89 467 | 538 092 | 174 955 | 39 170 | 39 478 | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Проекты по развитию головных объектов систем водоснабжения | 725 394 | 0 | 1 991 | 18 974 | 52 632 | 509 838 | 141 958 | 0 | 0 | 0 |  |
| 51 | Проекты по развитию водопроводных сетей с изменением схем подачи и распределения воды | 177 389 | 113 397 | 24 942 | 7 768 | 8 110 | 4 029 | 5 772 | 5 462 | 7 909 | 0 |  |
| 52 | Проекты по развитию водопроводных сетей для обеспечения нормативной надежности водоснабжения потребителей | 155 802 | 0 | 4 350 | 6 000 | 28 725 | 24 225 | 27 225 | 33 708 | 31 569 | 0 |  |
| 53 | НДС (20 %) | 211 717 | 22 679 | 6 257 | 6 548 | 17 893 | 107 618 | 34 991 | 7 834 | 7 896 | 0 |  |
| 54 | ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 1 270 302 | 136 076 | 37 540 | 39 291 | 107 360 | 645 710 | 209 946 | 47 004 | 47 374 | 0 |  |

Таблица 39 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения до 2033 года в г.п. Белоярский

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |  |
| 1. Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения |
| 1 | 1.1 | Замена изношенного оборудования на канализационных напорных станциях системы водоотведения | - | Снижение затрат на ликвидацию аварийных ситуаций. | 8 159 |  | 2 720 | 2 720 | 2 720 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 2 | 1.2 | Строительство новых очистных сооружений канализации | КОС 7000 м3/сут. | Повышение экологической безопасности водоотведения | 110 919 |  |  |  |  | 27 730 | 27 730 | 27 730 | 27 730 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 3 | 1.3 | Строительство двух новых насосных станций в юго-восточной части города Белоярский | производительность 300 м3/час | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | 11 600 |  |  |  |  |  | 5 800 | 5 800 |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 4 | 1.4 | Строительство двух новых насосных станции в мкр. 5а | производительность 150 м3/час | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | 8 200 |  |  |  |  |  |  | 4 100 | 4 100 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 5 | 1.5 | Строительство новой насосной станции в мкр. 7 | Производительность 50 м3/час | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | 3 900 |  |  | 3 900 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 6 | 1.6 | Реконструкция КНС-10 ж.г.СМУ-25 | производительность 50 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 3 252 |  |  |  |  | 3 252 |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 7 | 1.7 | Реконструкция КНС-2, мкр. 3 | производительность 160 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 4 471 |  |  |  |  | 4 471 |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 8 | 1.8 | Реконструкция КНС-3 пер. Северный | производительность 250 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 6 518 |  |  |  |  |  | 6 518 |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 9 | 1.9 | Реконструкция КНС-4 | производительность 100 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 3 950 |  |  |  |  |  |  | 3 950 |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 10 | 1.10 | Реконструкция КНС-5 | производительность 26 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 1 700 |  |  |  |  |  |  |  | 1 700 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 11 | 1.11 | Реконструкция КНС-6 | производительность 160 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 4 471 |  |  |  |  |  |  |  | 4 471 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 12 | 1.12 | Реконструкция КНС-1 | производительность 100 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 3 950 |  |  |  |  |  |  |  | 3 950 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 13 | 1.13 | Реконструкция КНС-3А | производительность 50 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 3 252 |  |  |  |  | 3 252 |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 14 | 1.14 | Реконструкция КНС-12 | производительность 50 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 3 252 |  |  |  |  |  | 3 252 |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 15 | 1.15 | Реконструкция КНС-9 | производительность 160 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 4 471 |  |  |  |  |  |  | 4 471 |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 16 | 1.16 | Реконструкция КНС-7 | производительность 160 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 4 471 |  |  |  |  |  |  |  | 4 471 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 17 | 1.17 | Реконструкция КНС-13 | производительность 50 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 3 252 |  |  |  |  |  |  | 3 252 |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 18 | 1.18 | Реконструкция КНС-11 | производительность 50 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 3 252 |  |  |  |  |  |  |  | 3 252 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 19 | 1.19 | Реконструкция КНС-14 | производительность 25 м3/ч | Снижение износа и повышение надежности системы водоотведения | 1 700 |  |  |  |  |  | 1 700 |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 2. Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов системы водоотведения |
| 20 | 2.1 | Прокладка новых сетей водоотведения в мкр. Южный | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d - 100 мм; L – 142,5 м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | 766 |  |  | 766 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 21 | 2.2 | Прокладка новых сетей водоотведения в мкр. Мирный (ФЖК) | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L - 1100 м; напорный коллектор d -150 мм L - 300 м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | 8 288 |  |  |  |  |  | 5 913 | 2 375 |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 22 | 2.3 | Прокладка новых сетей водоотведения в кв. Молодежный | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L – 455 м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | 2 446 |  |  |  | 2 446 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 23 | 2.4 | Прокладка новых сетей водоотведения в мкр. 7 | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d – 100 мм; L - 500 м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | 2 688 |  |  | 2 688 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 24 | 2.5 | Прокладка новых сетей водоотведения в мкр.3а | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -100 мм; L - 950 м; напорный коллектор d -150 мм L - 700 м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | 10 649 |  | 10 649 |  |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 25 | 2.6 | Прокладка новых сетей водоотведения в мкр.5а | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d - 150 мм; L - 3318 м; напорный коллектор L – 906,5 м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | 33 449 |  |  |  |  |  |  | 26 272 | 7 178 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 26 | 2.7 | Прокладка новых сетей водоотведения в юго-восточной части города Белоярский | сеть водоотведения из полиэтиленовых труб: самотечный коллектор d -150 мм; L – 10593,4 м; напорный коллектор L – 2487,1 м | Подключение новых потребителей к централизованным сетям водоотведения | 103 570 |  |  |  | 20 714 | 20 714 | 20 714 | 20 714 | 20 714 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 27 | 2.8 | Реконструкция ветхих участков канализационной сети | L= 872 м; d= 159 мм | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению | 6 904 |  | 3 452 | 3 452 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 28 | 2.9 | Реконструкция ветхих участков канализационной сети | L= 230 м; d= 159 мм | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению | 1 821 |  |  |  | 1 821 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 29 | 2.10 | Реконструкция ветхих участков канализационной сети | L= 484 м; d= 159 мм | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению | 3 832 |  |  |  | 3 832 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 30 | 2.11 | Реконструкция ветхих участков канализационной сети | L= 17808 м; d= 159 мм | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению | 141 002 |  |  | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 23 500 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 31 | 2.12 | Реконструкция ветхих участков канализационной сети | L= 254 м; d= 273 мм | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению | 2 650 |  |  | 2 650 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 32 | 2.13 | Реконструкция ветхих участков канализационной сети | L= 578 м; d= 500 мм | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению | 7 574 |  |  | 7 574 |  |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 33 | 2.14 | Реконструкция ветхих участков канализационной сети | L= 3524 м; d= 200-219 мм | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению | 26 560 |  | 8 853 | 8 853 | 8 853 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 34 | 2.15 | Реконструкция ветхих участков канализационной сети | L= 23734 м; d= 200-219 мм | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению | 178 880 |  |  | 29 813 | 29 813 | 29 813 | 29 813 | 29 813 | 29 813 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 35 | 2.16 | Реконструкция ветхих участков канализационной сети | L= 562 м; d= 200-219 мм | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению | 4 236 |  |  |  | 4 236 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 36 | 2.17 | Реконструкция ветхих участков канализационной сети | L= 110м; d= 200-219 мм | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению | 829 |  |  |  |  |  |  | 829 |  |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 37 | 2.18 | Реконструкция ветхих участков канализационной сети | L= 548 м; d= 200-219 мм | Повышение качества предоставления коммунальных услуг населению | 4 130 |  |  |  |  |  |  |  | 4 130 |  | Качественное и надежное удовлетворение потребности в обеспечении услуг водоотведения существующих и перспективных потребителей. Снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения. |
| 38 | ИТОГО без НДС: | 735 012 | 0 | 25 674 | 85 916 | 97 935 | 112 732 | 124 939 | 152 806 | 135 009 | 0 |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Проекты по новому строительству, реконструкции сооружений и головных насосных станций системы водоотведения | 194 738 | 0 | 2 720 | 6 620 | 2 720 | 38 704 | 44 999 | 49 303 | 49 674 | 0 |  |
| 40 | Проекты по новому строительству, реконструкции и модернизация линейных объектов системы водоотведения | 540 274 | 0 | 22 954 | 79 297 | 95 216 | 74 028 | 79 940 | 103 504 | 85 335 | 0 |  |
| 41 | НДС (20 %) | 147 002 | 0 | 5 135 | 17 183 | 19 587 | 22 546 | 24 988 | 30 561 | 27 002 | 0 |  |
| 42 | ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 882 015 | 0 | 30 809 | 103 100 | 117 522 | 135 278 | 149 927 | 183 368 | 162 011 | 0 |  |

Таблица 40 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы объектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО до 2033 года в г.п. Белоярский

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |  |
| 1 | 1 | Проектирование и строительство Белоярского межпоселенческого полигона твердых коммунальных отходов Белоярский | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 5 000 | 0 | 0 | 0 | 5 000 | 0 |  |  | 0 |  | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 2 | 2 | Создание площадок временного накопления твердых коммунальных отходов | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 12 064 | 12 064 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 3 | 3 | Содержание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 1 163 | 1 163 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 4 | 4 | Организация деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 377 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |  |  | 0 |  | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 5 | 5 | Рекультивация полигона ТБО в г.Белоярский | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 9 895 | 5 500 | 4 395 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 6 | 6 | Ликвидация выявленных мест несанкционированного размещения отходов, санитарное содержание мест общественного пользования и отдыха на водных объектах и очистка береговой полосы водных объектов | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 2 284 | 241 | 511 | 511 | 511 | 511 |  |  | 0 |  | Сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности на ее компоненты |
| 7 | 7 | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 985 | 161 | 206 | 206 | 206 | 206 |  |  | 0 |  | Сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности на ее компоненты |
| 8 | 8 | Плата за пользование водным объектом – участок реки Казым (79,65-79,70 км от устья (затон)) – в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за № 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности на ее компоненты |
| 9 | 9 | Ведение регулярного наблюдения за состоянием водного объекта – участок реки Казым (79,65-79,70 км от устья (затон)) – в соответствии с договором водопользования, зарегистрированным в государственном водном реестре 03.08.2015 за № 86.15.02.01.001-Р-ДРБК-С-2015-01655/00 | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 55 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Сохранение природной среды, предотвращение и ликвидация последствий негативного воздействия хозяйственной и (или) иной деятельности на ее компоненты |
| 10 | 10 | Организация и проведение в Белоярском районе мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 385 | 149 | 15 | 15 | 103 | 103 |  |  | 0 |  | Формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе |
| 11 | 11 | Проведение в образовательных учреждениях мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 516 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |  |  | 0 |  | Формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе |
| 12 | 12 | Проведение в учреждениях культуры мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти и сохранить» | - | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 430 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 |  |  | 0 |  | Формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе |
| 13 | ИТОГО без НДС | 33 169 | 19 612 | 5 391 | 996 | 6 085 | 1 085 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 14 | НДС (20 %) | 6 634 | 3 922 | 1 078 | 199 | 1 217 | 217 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 15 | ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 39 802 | 23 534 | 6 470 | 1 196 | 7 302 | 1 302 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 41 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения до 2033 года в г.п. Белоярский

| № п.п. | № проекта | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |  |
| 1 | 1 | Выполнение работ по технологическому присоединению к сетям газоснабжения объектов согласно действующих ТУ-10 шт., объём потребления 65,34 м3/ч | ТУ-10 шт., объём потребления 65,34 м3/ч | Газификация перспективных объектов | 3000 | - | - | 900 | 900 | 1200 | - | - | - | - | Качественное и надежное газоснабжение перспективных потребителей. |
| 2 | ИТОГО без НДС | 3 000 | - | - | 900 | 900 | 1 200 | - | - | - | - |  |
| 3 | НДС (20 %) | 600 | - | - | 180 | 180 | 240 | - | - | - | - |  |
| 4 | ВСЕГО сметная стоимость с НДС | 3 600 | - | - | 1 080 | 1 080 | 1 440 | - | - | - | - |  |

Таблица 42 – Целевые показатели развития системы электроснабжения г.п. Белоярский

| Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Значения по периодам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| Доступность услуг электроснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | 1,11 | 1,13 | 1,16 | 1,20 | 1,24 | 1,29 | 1,33 | 1,38 | 1,42 | 1,42 |
|  | Индекс нового строительства электрических сетей | ед. | 0 | 0,075 | 0,090 | 0,062 | 0,029 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Удельное электропотребление | тыс.кВт·ч/чел. | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 | 2,37 |
| Спрос на услуги электроснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | тыс. кВт·ч | 0 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 2647 | 2662 | 2662 |
|  | Обеспеченность приборами учета жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Надежность (бесперебойность) электроснабжения потребителей | Уровень потерь электрической энергии | % | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 | 12,5 |

Таблица 43 – Целевые показатели развития системы теплоснабжения г.п. Белоярский

| Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Значения по периодам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | 2028-2033гг. |
| Доступность услуг теплоснабжения | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 1,26 | 1,30 | 1,30 | 1,41 | 1,35 | 1,36 | 1,45 | 1,42 | 1,39 | 1,39 |
|  | Индекс нового строительства тепловых сетей | ед. | 0 | 0,005 | 0,014 | 0,012 | 0,004 | 0,004 | 0,008 | 0,008 | 0,008 | 0,008 |
|  | Удельное теплопотребление | Гкал/чел. | 4,44 | 4,53 | 4,46 | 4,76 | 4,59 | 4,52 | 4,71 | 4,52 | 4,34 | 4,34 |
| Спрос на услуги теплоснабжения | Отпуск тепловой энергии из тепловой сети (полезный отпуск) | тыс.Гкал | 169,370 | 166,062 | 163,177 | 160,291 | 157,406 | 155,908 | 154,878 | 153,848 | 152,817 | 152,817 |
|  | Собственные, хозяйственные и технологические нужды | тыс.Гкал | 20,205 | 20,745 | 24,751 | 27,882 | 31,170 | 34,337 | 33,727 | 34,996 | 36,263 | 36,263 |
|  | Потери тепловой энергии в тепловых сетях | тыс.Гкал | 14,735 | 14,281 | 13,870 | 13,625 | 13,222 | 12,940 | 12,700 | 12,462 | 12,225 | 12,225 |
|  | Присоединенная нагрузка | Гкал/ч | 72,662 | 71,473 | 71,625 | 72,814 | 72,662 | 73,169 | 72,587 | 72,587 | 72,587 | 72,587 |
|  | Обеспеченность потребления тепловой энергии приборами учета | % | 58,5 | 65,4 | 72,3 | 79,3 | 86,2 | 93,1 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Эффективность производства, передачи и потребления | Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал. | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 153,00 |
|  | Эффективность использования воды | куб.м/Гкал. | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
|  | Эффективность использования электрической энергии | кВтч/Гкал. | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 | 31,6 |
| Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей | Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0,30 | 0,41 | 0,33 | 0,27 | 0,20 | 0,14 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Продолжительность (бесперебойность) теплоснабжения | час./дней | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 | 6312/263 |
|  | Уровень потерь тепловой энергии | % | 8,7 | 8,6 | 8,5 | 8,5 | 8,4 | 8,3 | 8,2 | 8,1 | 8 | 8 |
|  | Удельный вес тепловых сетей, нуждающихся в замене | % | 10,17 | 10,17 | 10,17 | 7,28 | 5,68 | 4,50 | 3,72 | 2,70 | 1,62 | 1,62 |

Таблица 44 – Плановые показатели развития системы водоснабжения г.п. Белоярский

| Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Значения по периодам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 гг. |
| Доступность услуг водоснабжения | Доля расходов на оплату услуг водоснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,67 | 0,65 | 0,64 | 0,62 | 0,61 | 0,61 |
|  | Индекс нового строительства водопроводных сетей | ед. | 0 | 0 | 0,004 | 0,005 | 0,049 | 0,046 | 0,059 | 0,059 | 0,059 | 0,059 |
|  | Удельное водоснабжение | м3/чел. | 51,6 | 49,4 | 46,8 | 44,5 | 42,4 | 40,6 | 38,9 | 37,3 | 35,9 | 35,9 |
| Спрос на услуги водоснабжения | Полезный отпуск холодной воды | тыс.м3 | 1008,9 | 1019,751 | 1019,209 | 1019,209 | 1019,209 | 1020,11 | 1021 | 1021,9 | 1022,8 | 1022,8 |
|  | Собственные, хозяйственные и технологические нужды | тыс.м3 | 155,254 | 135,701 | 135,631 | 132,409 | 130,862 | 130,862 | 130,862 | 130,862 | 130,862 | 130,862 |
|  | Потери воды в водопроводных сетях | тыс.м3 | 279,843 | 184,496 | 184,4 | 155,481 | 141,589 | 132,556 | 113,445 | 109,772 | 103,632 | 103,632 |
|  | Обеспеченность потребления системы водоснабжения приборами учета | % | 96,7 | 96,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Эффективность производства, передачи и потребления | Соответствие качества воды нормативным требованиям | % | 62 | 60 | 70 | 90 | 90 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 |
|  | Эффективность использования электрической энергии | кВт·ч./ м3 | 0,95 | 0,96 | 0,98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Надежность (бесперебойность) водоснабжения потребителей | Аварийность системы водоснабжения | ед./км | 0,19 | 0,19 | 0,15 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
|  | Уровень потерь в системе водоснабжения | % | 21,71 | 15,32 | 15,32 | 13,24 | 12,2 | 11,5 | 10 | 9,7 | 9,2 | 9,2 |
|  | Удельный вес водопроводных сетей, нуждающихся в замене | % | 28,45 | 28,45 | 11,58 | 7,07 | 5,51 | 4,37 | 3,61 | 2,40 | 1,20 | 1,20 |

Таблица 45 – Плановые показатели развития системы водоотведения г.п. Белоярский

| Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Значения по периодам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027г. | 2028-2033гг. |
| Доступность услуг водоотведения | Доля расходов на оплату услуг водоотведения в совокупном доходе населения | % | 0,50 | 0,51 | 0,49 | 0,48 | 0,45 | 0,44 | 0,43 | 0,42 | 0,41 | 0,41 |
|  | Индекс нового строительства канализационных сетей | ед. | 0 | 0 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,07 | 0,07 | 0,07 |
|  | Удельное водоотведение | м3/чел. | 52,99 | 52,05 | 49,46 | 47,04 | 44,85 | 42,89 | 41,10 | 39,45 | 37,93 | 37,93 |
| Спрос на услуги водоотведения | Годовое отведение сточных вод | тыс. м3 | 1035,566 | 1075,402 | 1077,173 | 1077,173 | 1077,173 | 1078,132 | 1079,08 | 1080,029 | 1080,978 | 1080,978 |
| Эффективность производства, передачи и потребления | Удельный расход электроэнергии (от годового отведения сточных вод по сети) | кВт·ч/м3 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 | 1,18 |
| Надежность (бесперебойность) водоотведения потребителей | Аварийность системы водоотведения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Удельный вес канализационных сетей, нуждающихся в замене | % | 73,20 | 73,20 | 73,20 | 66,60 | 2,91 | 0,99 | 0,99 | 0,66 | 0,33 | 0,33 |

Таблица 46 – Целевые показатели развития системы захоронения (утилизации) ТКО г.п. Белоярский

| Целевые показатели | Процент от общего количества отходов, % |
| --- | --- |
|  | 2019 г. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028-2033 г. |
| Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля утилизированных, обезвреженных ТКО в общем объеме ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем объеме ТКО | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 |

# 5. Анализ фактических и плановых расходов на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой по каждому виду коммунальных ресурсов

Фактические и плановые расходы на финансирование инвестиционных проектов с разбивкой по каждому источнику финансирования с учетом реализации мероприятий, предусмотренных программой по каждому виду коммунальных ресурсов представлен в таблице 47.

Таблица 47 – Источники финансирования капитальных вложений в инвестиционные проекты ресурсоснабжения на период до 2033 года

| № п.п. | Наименование |  | Величина финансирования в годы расчетного периода, млн. руб. (без НДС) | ВСЕГО, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028-2033 |  |
|  | Электроснабжение |
| 1. | Потребность в капитальных вложениях | 35,686 | 35,680 | 15,230 | 7,223 |  |  |  |  |  | 93,819 |
| 2. | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Собственные средства (за счет тарифной составляющей): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Средства сторонних организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Средства бюджетов разных уровней | 35,686 | 35,680 | 15,230 | 7,223 |  |  |  |  |  | 93,819 |
|  | Теплоснабжение |
| 1 | Потребность в капитальных вложениях | 91,945 | 232,513 | 105,435 | 173,784 | 57,684 | 95,026 | 95,026 | 95,026 |  | 946,439 |
| 2 | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Собственные средства (за счет тарифной составляющей): | 20,688 | 52,315 | 23,723 | 39,101 | 12,979 | 21,381 | 21,381 | 21,381 |  | 212,949 |
| 2.1.1. | Амортизационные отчисления от вводимых основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Прибыль, направленная на инвестиции | 20,688 | 52,315 | 23,723 | 39,101 | 12,979 | 21,381 | 21,381 | 21,381 |  | 212,949 |
| 2.2. | Внебюджетные средства | 19,308 | 48,828 | 22,141 | 36,495 | 12,114 | 19,956 | 19,956 | 19,956 |  | 198,752 |
| 2.3. | Средства бюджетов: | 51,949 | 131,370 | 59,570 | 98,188 | 32,592 | 53,690 | 53,690 | 53,690 |  | 534,738 |
| 2.3.1. | Средства бюджетов разных уровней для финансирования инвестиций | 51,949 | 131,370 | 59,570 | 98,188 | 32,592 | 53,690 | 53,690 | 53,690 |  | 534,738 |
| 2.4. | Итого по всем источникам финансирования | 91,945 | 232,513 | 105,435 | 173,784 | 57,684 | 95,026 | 95,026 | 95,026 |  | 946,439 |
|  | Водоснабжение |
| 1 | Потребность в капитальных вложениях | 113,396 | 31,283 | 183,695 | 203,701 | 195,120 | 199,863 | 39,170 | 39,477 |  | 1005,705 |
| 2 | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Собственные средства (за счет тарифной составляющей): | 2,155 | 0,594 | 3,490 | 3,870 | 3,707 | 3,797 | 0,744 | 0,750 |  | 19,108 |
| 2.1.1. | Амортизационные отчисления от вводимых основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Прибыль, направленная на инвестиции | 2,155 | 0,594 | 3,490 | 3,870 | 3,707 | 3,797 | 0,744 | 0,750 |  | 19,108 |
| 2.2. | Внебюджетные средства | 9,185 | 2,534 | 14,879 | 16,500 | 15,805 | 16,189 | 3,173 | 3,198 |  | 81,462 |
| 2.3. | Средства бюджетов: | 102,056 | 28,155 | 165,326 | 183,331 | 175,608 | 179,877 | 35,253 | 35,529 |  | 905,134 |
| 2.3.1. | Средства бюджетов разных уровней для финансирования инвестиций | 102,056 | 28,155 | 165,326 | 183,331 | 175,608 | 179,877 | 35,253 | 35,529 |  | 905,134 |
| 2.4. | Итого по всем источникам финансирования | 113,396 | 31,283 | 183,695 | 203,701 | 195,120 | 199,863 | 39,170 | 39,477 |  | 1005,705 |
|  | Водоотведение |
| 1 | Потребность в капитальных вложениях | 0 | 25,674 | 85,916 | 97,935 | 112,732 | 124,939 | 152,806 | 135,009 |  | 735,012 |
| 2 | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Собственные средства (за счет тарифной составляющей): | 0 | 0,180 | 0,601 | 0,686 | 0,789 | 0,875 | 1,070 | 0,945 |  | 5,145 |
| 2.1.1. | Амортизационные отчисления от вводимых основных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2. | Прибыль, направленная на инвестиции | 0 | 0,180 | 0,601 | 0,686 | 0,789 | 0,875 | 1,070 | 0,945 |  | 5,145 |
| 2.2. | Внебюджетные средства | 0 | 2,208 | 7,389 | 8,422 | 9,695 | 10,745 | 13,141 | 11,611 |  | 63,211 |
| 2.3. | Средства бюджетов: | 0 | 23,286 | 77,926 | 88,827 | 102,248 | 113,320 | 138,595 | 122,453 |  | 666,656 |
| 2.3.1. | Средства бюджетов разных уровней для финансирования инвестиций | 0 | 23,286 | 77,926 | 88,827 | 102,248 | 113,320 | 138,595 | 122,453 |  | 666,656 |
| 2.4. | Итого по всем источникам финансирования | 0 | 25,674 | 85,916 | 97,935 | 112,732 | 124,939 | 152,806 | 135,009 |  | 735,012 |
|  | Сбор и захоронение (утилизация) ТКО |
| 1. | Потребность в капитальных вложениях | 19,612 | 5,391 | 0,996 | 6,085 | 1,085 |  |  |  |  | 33,169 |
| 2. | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Собственные средства (за счет тарифной составляющей) | 19,612 | 5,391 | 0,996 | 6,085 | 1,085 |  |  |  |  | 33,169 |
| 2.2. | Средства бюджетов разных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Газоснабжение |
| 1. | Потребность в капитальных вложениях |  |  | 0,900 | 0,900 | 1,200 |  |  |  |  | 3,000 |
| 2. | Источники финансирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Собственные средства (за счет тарифной составляющей): |  |  | 0,900 | 0,900 | 1,200 |  |  |  |  | 3,000 |
| 2.2. | Средства бюджетов разных уровней |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В период реализации программы (с 2020 года по 2033 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов составят 2817,144 млн.руб., в том числе:

- за счет собственных средств (тарифная составляющая)	 – 	273,371 млн.руб.;

- за счет внебюджетных средств	                            – 	343,425 млн.руб.;

- за счет средств бюджетов разных уровней	 – 	2200,348 млн.руб.