2015

Разработчик: Общество с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения», 107150, г. Москва, проезд Подбельского 3-й, д.18, пом.1, ком.3

Генеральный директор                                                                      М.И. Березник

Москва,

2015г.

# СОДЕРЖАНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ	2

СПИСОК РИСУНКОВ	7

СПИСОК ТАБЛИЦ	8

ВВЕДЕНИЕ	10

А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.	10

Б) Нормативная правовая база.	11

В) Основные сведения о Белоярском районе	12

Г) Основные сведения о городском поселении Белоярский	15

РАЗДЕЛ 1	ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	19

1.1	Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны	19

1.2	Описание территории городского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения	20

1.3	Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения	20

1.4	Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения	21

1.4.1	Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений	21

1.4.2	Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды	25

1.4.3	Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)	52

1.4.4	Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям	53

1.4.5	Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды	55

1.4.6	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	56

1.5	Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов	59

1.6	Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения	59

РАЗДЕЛ 2	НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	60

2.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения	60

2.2	Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа	62

РАЗДЕЛ 3	БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ	63

3.1	Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке	63

3.2	Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)	63

3.3	Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)	63

3.4	Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг	64

3.5	Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета	70

3.6	Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа	70

3.7	Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки	71

3.8	Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы	73

3.9	Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)	74

3.10	Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам	75

3.11	Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами	75

3.12	Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)	76

3.13	Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)	77

3.14	Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам	77

3.15	Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации	78

РАЗДЕЛ 4	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	80

4.1	Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам	80

4.2	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения	81

4.3	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения	83

4.4	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение	84

4.5	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду	85

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование	85

4.7	Рекомендации о месте размещения насосных станции, резервуаров, водонапорных башен	85

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	86

4.9	Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения	86

РАЗДЕЛ 5	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	93

5.1	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод	93

5.2	Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).	95

РАЗДЕЛ 6	ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	96

РАЗДЕЛ 7	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ	98

РАЗДЕЛ 8	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	100

КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ	101

РАЗДЕЛ 1	СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ	101

1.1	Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения	101

1.2	Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами	102

1.2.1	Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения	111

1.2.2	Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения	111

1.2.3	Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения	111

1.2.4	Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости	114

1.2.5	Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду	115

1.2.6	Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения	128

1.2.7	Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения	128

РАЗДЕЛ 2	БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ	130

2.1	Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения	130

2.2	Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения	130

2.3	Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов	130

2.4	Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городским поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей	131

2.5	Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения	131

РАЗДЕЛ 3	ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД	133

3.1	Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения	133

3.2	Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)	133

3.3	Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам	133

3.4	Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения	134

3.5	Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия	135

РАЗДЕЛ 4	ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	136

4.1	Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения	136

4.2	Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий	137

4.3	Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения	139

4.4	Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения	139

4.5	Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение	139

4.6	Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование	140

4.7	Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения	141

4.8	Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения	142

РАЗДЕЛ 5	ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	149

5.1	Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади	149

5.2	Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод	149

РАЗДЕЛ 6	ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	150

РАЗДЕЛ 7	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ	152

РАЗДЕЛ 8	ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ	154

# СПИСОК РИСУНКОВ

Рисунок 1.1 – Карта-схема водного объекта г. Белоярский	23

Рисунок 1.2 - План-схема расположения водозаборной станции	24

Рисунок 1.3 – Протокол исследования качества питьевой воды	28

Рисунок 1.4 – Протокол исследования качества питьевой воды	29

Рисунок 1.5 – Протокол исследования качества питьевой воды	30

Рисунок 1.6 – Протокол исследования качества питьевой воды	31

Рисунок 1.7 – Протокол исследования качества питьевой воды	32

Рисунок 1.8 – Протокол исследования качества питьевой воды	33

Рисунок 1.9 – Протокол исследования качества питьевой воды	34

Рисунок 1.10 – Протокол исследования качества питьевой воды	35

Рисунок 1.11 – Протокол исследования качества питьевой воды	36

Рисунок 1.12 – Протокол исследования качества питьевой воды	37

Рисунок 1.13 – Протокол исследования качества питьевой воды	38

Рисунок 1.14 – Протокол исследования качества питьевой воды	39

Рисунок 1.15 – Протокол исследования качества питьевой воды	40

Рисунок 1.16 – Протокол исследования качества питьевой воды	41

Рисунок 1.17 – Протокол исследования качества питьевой воды	42

Рисунок 1.18 – Протокол исследования качества питьевой воды	43

Рисунок 1.19 – Протокол исследования качества питьевой воды	44

Рисунок 1.20 – Протокол исследования качества питьевой воды	45

Рисунок 1.21 – Протокол исследования качества питьевой воды	46

Рисунок 1.22 – Протокол исследования качества питьевой воды	47

Рисунок 1.23 – Протокол исследования качества питьевой воды	48

Рисунок 1.24 – Протокол исследования качества питьевой воды	49

Рисунок 1.25 – Протокол исследования качества питьевой воды	50

Рисунок 1.26 – Протокол исследования качества питьевой воды	51

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп	65

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп	69

Рисунок 3.3 – Перспективные расчетные значения неучтенных расходов и потерь в водопроводных сетях	76

Рисунок 4.1 – Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский	87

Рисунок 4.2 - Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский	88

Рисунок 4.3 - Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский	89

Рисунок 4.4 - Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский	90

Рисунок 4.5 - Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский	91

Рисунок 4.6 - Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский	92

Рисунок 1.1 - Технологическая схема КОС 12000 м3/сут г. Белоярский. 1-я очередь	107

Рисунок 1.2 - Технологическая схема КОС 12000 м3/сут г. Белоярский. 2-я очередь	108

Рисунок 1.3 – Общий вид системы водоотведения г. Белоярский	110

Рисунок 1.4 – Протокол сточных вод за январь 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский	117

Рисунок 1.5 – Протокол сточных вод за февраль 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский	118

Рисунок 1.6 – Протокол сточных вод за март 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский	119

Рисунок 1.7 – Протокол сточных вод за апрель 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский	120

Рисунок 1.8 – Протокол сточных вод за май 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский	121

Рисунок 1.9 – Протокол сточных вод за июнь 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский	122

Рисунок 1.10 – Протокол сточных вод за июль 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский	123

Рисунок 1.11 – Протокол сточных вод за август 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский	124

Рисунок 1.12 – Протокол сточных вод за сентябрь 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский	125

Рисунок 1.13 – Протокол сточных вод за октябрь 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский	126

Рисунок 4.1 – Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения	143

Рисунок 4.2 - Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения	144

Рисунок 4.3 - Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения	145

Рисунок 4.4 - Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения	146

Рисунок 4.5 - Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения	147

Рисунок 4.6 – Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения	148

# СПИСОК ТАБЛИЦ

Таблица 1.1 – Состав и характеристика водозаборного оборудования	22

Таблица 1.2 - Сведения о контрольно-измерительных приборах	22

Таблица 1.3 - Сведения о контрольно-измерительных приборах	27

Таблица 1.4 – Состав и характеристика насосного оборудования, установленного на насосных станциях	53

Таблица 1.5 – Характеристики сетей водоснабжения г. Белоярский	53

Таблица 1.6 - Годовой план-график технического обслуживания и текущего ремонта оборудования, запорной арматуры и трубопроводов ГВС	56

Таблица 2.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский»	61

Таблица 2.2 – Перспективная застройка г. Белоярский	62

Таблица 2.3 – Демографические показатели по г.п. Белоярский	62

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в г. Белоярский	63

Таблица 3.2 – Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.	63

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации питьевой воды	64

Таблица 3.4 – Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов	70

Таблица 3.5 – Характеристики водозаборных сооружений	70

Таблица 3.6 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	71

Таблица 3.7 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	71

Таблица 3.8 – Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на 1 жителя	72

Таблица 3.9 – Приросты объемов потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды г.п. Белоярский	73

Таблица 3.10 – Существующее и перспективное годовое потребление водопроводной воды в г. Белоярский, тыс.м3/год	73

Таблица 3.11 – Фактическое и ожидаемое потребление воды, тыс. м3	74

Таблица 3.12 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов, тыс.м3/год	75

Таблица 3.13 – Фактические потери воды за 2014 г.	76

Таблица 3.14 – Водохозяйственный баланс по г.п. Белоярский	77

Таблица 3.15 – Производительность ВЗУ	77

Таблица 3.16 – Резерв/дефицит ВЗУ на расчетный срок	77

Таблица 3.17 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды	78

Таблица 3.18 – Резерв/дефицит установок очистки воды на перспективу	78

Таблица 4.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения	83

Таблица 4.2 – Мероприятия по строительству и реконструкции напорно-разводящих водопроводных сетей	85

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения	97

Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (г.п. Белоярский)	99

Таблица 1.1 - Технические характеристики насосного оборудования, установленного на КНС г. Белоярский	102

Таблица 1.2 – Состав и характеристика оборудования КОС г. Белоярский	104

Таблица 1.3 – Характеристика сетей водоотведения г. Белоярский	113

Таблица 1.4 – Данные о качестве сточных вод с КОС за 2015 год	127

Таблица 1.5 - Планируемые нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов	127

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне ОАО «ЮКЭК-Белоярский»	130

Таблица 2.2 – Баланс отведения стоков за 2014г. по городскому поселению Белоярский	131

Таблица 2.3 – Перспективная застройка г. Белоярский	131

Таблица 2.4 – Демографические показатели по г.п. Белоярский	131

Таблица 2.5 – Приросты объемов сточных вод в централизованную систему водоотведения по населенным пунктам г.п. Белоярский	132

Таблица 3.1 – Фактическое поступление сточных вод за 2014г.	133

Таблица 3.2 – Баланс поступления сточных вод в г.п. Белоярский на расчетный срок	133

Таблица 3.3 – Значения производственной мощности очистных сооружений	134

Таблица 3.4 – Резерв/дефицит производственных мощностей существующих и планируемых к строительству КОС по технологическим зонам централизованного водоотведения, м3/сут	134

Таблица 3.5 - Технические характеристики насосного оборудования, установленного на КНС г. Белоярский	134

Таблица 4.1 – Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения г.п. Белоярский	138

Таблица 4.2 – Перечень участков сетей водоотведения для подключения существующих и планируемых к строительству зданий и сооружений	140

Таблица 4.3 – Требуемые размеры санитарно-защитных зон для КОС	141

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоотведения	151

Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (г.п. Белоярский)	153

# ВВЕДЕНИЕ

# А) Общие положения разработки схемы водоснабжения и водоотведения.

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования городское поселение Белоярский Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (далее - г.п. Белоярский) разрабатывается в исполнение Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении" (редакция от 28.11.2015).

Проект схемы водоснабжения и водоотведения г.п. Белоярский разрабатывается Обществом с ограниченной ответственностью Инженерно-технический центр «Комплексные энергетические решения» (далее - ООО ИТЦ «КЭР») по муниципальному контракту №26915/ЖКХ/д от 10.12.2015, заключенному с Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, в объеме требований технического задания указанного муниципального контракта и Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

Представленные в схеме водоснабжения и водоотведения решения разработаны с учетом Водного кодекса Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ, Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (редакция от 28.11.2015) и нормативных требований по водоснабжению и водоотведению населенных объектов, промышленных предприятий, действующих на территории Российской Федерации.

Цель проекта:

Разработка схемы централизованных систем водоснабжения и водоотведения г.п. Белоярский на период до 2025 года для обеспечения нового строительства и реконструкции объектов систем водоснабжения и водоотведения, для решения задач по развитию и повышению надежности этой системы, в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества коммунальных услуг, для улучшения экологической ситуации на территории городского поселения.

До начала разработки схемы водоснабжения и водоотведения г.п. Белоярский ООО ИТЦ «КЭР» проведено предпроектное исследование инженерной инфраструктуры и систем водоснабжения и водоотведения г.п. Белоярский.

Источниками исходной информации, собранной в ходе предпроектного исследования, выполненного специалистами ООО ИТЦ «КЭР» и приведённой в настоящей схеме водоснабжения и водоотведения, являлись:

- Специалисты структурных подразделений Администрации Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры – Управление жилищного хозяйства, Управление по архитектуре и градостроительству;

- Организация, занятая в сфере водоснабжения и водоотведения по г.п. Белоярский – Открытое акционерное общество «Югорская коммунальная эксплуатирующая компания-Белоярский» (далее – ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

Запросы для получения исходных данных, в том числе формы опросного листа, направлены ООО ИТЦ «КЭР» в адрес Администрации Белоярского района письмом по электронной почте и письмом от 11.11.2015 № 827.

Ответы на запросы отправленные ООО ИТЦ «КЭР» получены от заинтересованных организаций (учреждений) по электронной почте.

# Б) Нормативная правовая база.

При разработке схемы водоснабжения и водоотведения г.п. Белоярский ООО ИТЦ «КЭР» основывалось на требованиях, действующих на территории Российской Федерации нормативных правовых документов и технического задания на разработку схем водоснабжения и водоотведения г.п. Белоярский, являющегося приложением к муниципальный контракту:

федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» (ред. от 29.12.2014).

федеральный закон от 03.06.2006 №74-ФЗ «Водный кодекс Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (ред. от 31.12.2014).

федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (ред. от 29.12.2014, с изм. и доп., вступ. в силу с 03.03.2015).

федеральный закон от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

постановления Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения».

постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения».

постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

свод правил СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.02-84*.

свод правил СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85*.

свод правил СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация зданий» Актуализированная редакция СНИП 2.04.01-85.

свод правил СП 8.13130.2009 «Источники наружного противопожарного водоснабжения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

приказ Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 27.12.2013 № 1746-э «Об утверждении Методических указаний по расчету регулируемых тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 17.10.2014 № 640/пр «Об утверждении Методических указаний по расчету потерь горячей, питьевой, технической воды в централизованных системах водоснабжения при ее производстве и транспортировке».

# В) Основные сведения о Белоярском районе

Общая информация

Белоя́рский район — муниципальное образование (муниципальный район) на северо-западе Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, образованное в ходе муниципальной реформы на основе города областного значения Белоярский.

Общий земельный фонд муниципального образования составляет 4,16 млн.га. Особенность рельефа способствует активному процессу заболачивания, доля болот и водоемов в земельных угодьях составляет 25, 5%. Среди земельных ресурсов наибольшей ценностью обладают оленьи пастбища, которые занимают 26, 3% площади района.

Центр района – город Белоярский, который расположен на 63о и 41/ северной широты и 66о и 94/ восточной долготы, на западе Белоярского района, в 380 км к северу от города Ханты-Мансийска, на левом берегу реки Казым.

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом.

Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Климатическая характеристика

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера.

Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Рельеф

Территория Белоярского района располагается в низменной части Западно-Сибирской равнины с абсолютными высотами до 201 метра (Сибирские Увалы). Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть на территории Белоярского района хорошо развита. Основной водной артерией является р. Обь — самая большая река России по площади водосбора, протекающая в западной части района. Из крупных рек по территории протекает р. Казым, пересекающая практически всю территорию района и впадающая в р. Обь. Реки замерзают обычно в конце октября — начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая, то есть большую часть года, они находятся подо льдом.

В Белоярском районе множество озёр, большинство из которых не имеют названия. Наиболее крупными являются Нумто, Ай-Новы-Йинг-Лор и Ун-Новы-Йинг-Лор, являющиеся памятниками природы регионального значения.

Административно-территориальное устройство района

Муниципальные образования в границах территории Белоярского района:

городское поселение Белоярский, с находящимся в его составе населенным пунктом городом Белоярский (административный центр);

сельское поселение Верхнеказымский, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Верхнеказымский (административный центр);

сельское поселение Казым, с находящимися в его составе населенными пунктами: село Казым (административный центр), деревня Нумто, деревня Юильск;

сельское поселение Лыхма, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Лыхма (административный центр);

сельское поселение Полноват, с находящимися в его составе населеннымипунктами: село Полноват (административный центр), деревня Пашторы, селоВанзеват, село Тугияны;

сельское поселение Сорум, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сорум (административный центр);

сельское поселение Сосновка, с находящимся в его составе населенным пунктом поселком Сосновка (административный центр).

Белоярский район расположен в северной части Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на правобережье меридионального отрезка реки Оби. Северную часть района занимает Полуйская возвышенность, южную — Белогорский Материк и Увал Нумто, центральную — Нижнеобская и Надымская низменности. Общие особенности рельефа — выположенность и слабая дренированность — способствуют активному процессу заболачивания (болота и водоемы занимают около 25 % территории).

На западе Белоярский район граничит с Березовским, на юго-западе — с Октябрьским и Ханты-Мансийским, на юго-востоке — с Сургутским районами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, на востоке и севере — с Ямало-Ненецким автономным округом. Площадь Белоярского района составляет 41,65 тыс. км² (около 8 % территории Ханты-Мансийского автономного округа — Югры).

Белоярский район относится к районам Крайнего Севера. Климат Белоярского района можно охарактеризовать как резко континентальный, характеризующийся быстрой сменой погодных условий, особенно в межсезонье. Среднесуточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков (ниже 0°С) до середины апреля. Зима (октябрь-апрель) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха — 27 °С, ночная — 34°С. К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце мая. Лето (июнь-август) умеренно-теплое. Преобладающая дневная температура воздуха + 18 °С, ночная + 12 °С. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. В результате продолжительных холодных зим глубоко промерзает почва. Годовое количество осадков — от 400 до 550 мм, максимум приходится на июль, когда выпадает около 15 % годового количества осадков.

Территория Белоярского района богата лесными ресурсами (на 45 % покрыта лесами). Основными породами являются сосна, береза, ель, кедр, лиственница. Запасы древесины, пригодной для заготовки, составляют более 224 млн м³ по хвойным породам и около 22 млн м³ по лиственным. Местные леса являются естественной средой произрастания дикоросов, пригодных для питания и, следовательно, промышленной переработки. Потенциальные запасы ягод составляют порядка 60 тыс. т, грибов — 30 тыс. т, орехов — 0,7 тыс. т, лекарственных растений — 6 тыс. тонн.

Рыбохозяйственный водный фонд Белоярского района представлен р. Обь, её притоками и озёрами, в которых обитают около 20 видов промысловых рыб — осетровые (осетр, стерлядь), сиговые (нельма, муксун, пелядь), частиковые (язь, плотва, карась), налим, щука, окунь, ерш, лещ. Однако промысловый запас рыбных ресурсов с одного гектара водоемов незначительный — около 2,5 кг.

Чрезвычайно богат и животный мир Белоярского района, в том числе охотничье-промысловыми видами животных и птиц (бурый медведь, волк, соболь, куница, красная лисица, белка, глухарь, тетерев, рябчик, белая куропатка, кроншнеп, вальдшнеп и др.).

Стратегически значимыми для развития территории являются запасы углеводородов. Наиболее крупные разведанные месторождения — Пахромское газоконденсатное, Верхне-Казымское, Ватлорское, Северо-Ватлорское, Сурьёганское, Ветсортское, Верхне-Лунгорское, Лунгорское нефтяные. В Белоярском районе также имеется ряд перспективных месторождений, требующих дополнительной разведки для уточнения размеров площадей и запасов нефти.

Помимо нефтегазовых ресурсов на территории Белоярского района имеется ряд месторождений минерально-строительного сырья. Территория Белоярского района располагает ресурсами кирпичных и керамзитовых глин, строительных, преимущественно мелкозернистых песков, песчано-гравийных смесей, кремнисто-опаловых пород, что определяет высокие перспективы развития в Белоярском районе индустрии строительных материалов.

В Белоярском районе 12 населённых пунктов в составе 1 городского и 6 сельских поселений:

Таблица 1 – Состав Белоярского района

| № п/п | Наименование поселение | Населенные пункты |
| --- | --- | --- |
| 1 | городское поселение Белоярский | город Белоярский |
| 2 | сельское поселение Полноват | село Полноват |
|  |  | деревня Пашторы |
|  |  | село Ванзеват |
|  |  | село Тугияны |
| 3 | сельское поселение Лыхма | поселок Лыхма |
| 4 | сельское поселение Сосновка | поселок Сосновка |
| 5 | сельское поселение Казым | село Казым |
|  |  | деревня Нумто |
|  |  | деревня Юильск |
| 6 | сельское поселение Сорум | поселок Сорум |
| 7 | сельское поселение Верхнеказымский | поселок Верхнеказымский |

# Г) Основные сведения о городском поселении Белоярский

Городское поселение Белоярский входит в состав Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области.

Административный центр — город Белоярский.

Статус и границы городского поселения установлены Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года № 63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

Климатическая характеристика

Городское поселение Белоярский находится в зоне континентального Западно-Сибирского умеренного климата, характеризующейся умеренно теплыми, влажными климатическими условиями, с холодной зимой и теплым, но коротким летом. По строительно-климатическому районированию территория поселения находится в подрайоне 1Д. Западно-Сибирская равнина, обусловленная открытостью с юга и севера, служит ареной проникновения и взаимодействия сухих теплых воздушных масс из Казахстана и Средней Азии и холодных арктических Атлантики и Северного Ледовитого Океана.

Это взаимодействие приводит к частой смене погоды, особенно в холодное время года. Зимняя циркуляция устанавливается уже в ноябре. Причем в первую половину зимы относительно велико еще влияние атлантических циклонов, а во второй половине доминирует сибирский антициклон. В апреле последний разрушается, и увеличивается повторяемость циклонов, особенно южных. Летом господствуют воздушные потоки северного направления, поступающие из холодной Арктики. Зимой ветры имеют преимущественно южные и юго-западные, летом – северные и северо-западные направления. Средняя скорость ветра находится на уровне, 2-4 м/сек. Скорость ветра на территориях пойм выше, чем в прилегающих районах. Для рассматриваемого района характерны продолжительные зимы со снежным постоянным покровом. Снег лежит на протяжении 150-170 дней. Средние суточные температуры обычно не поднимаются выше температуры заморозков до середины апреля. Число дней без заморозков составляет от 130 до 145 в году. Первые заморозки обычно появляются в течении первых десяти дней октября, а иногда имеют место даже летом, ночью, особенно в заболоченных местах. Продолжительность вегетационного периода с температурами, превышающими 100С, обычно составляет от 90 до 95 дней. В результате продолжительных, холодных зим глубоко промерзает почва.

Существует вероятность промерзания почвы до максимальной глубины 1,5м один раз в десять лет и вероятность промерзания почвы до глубины 3,0м один раз в пятьдесят лет. Принятая нормативная глубина промерзания составляет 1,3м. Особенность местного климата заключается в том, что летом под влиянием холодного торфа наблюдаются большие градиенты температуры между земной поверхностью и 2 м выше поверхности. Подобные градиенты могут достигать 7-100 С. Наличие обширных заболоченных площадей, водотоков и водоемов определяет высокую влажность воздуха на рассматриваемой территории. Сухих дней, с относительной влажностью воздуха менее 30%, обычно бывает не более 5-ти в году. Высокая влажность воздуха служит предпосылкой частой повторяемости туманов.

Общее количество годовых осадков, большая часть которых приходится на летний период, приблизительно равняется 600 мм. Очень важной особенностью местного климата являются инверсии температуры, которые отрицательно влияют на рассеивание примесей в приземном слое атмосферы. Чаще всего инверсии наблюдаются в поймах рек, что сыграет значительную роль в определении предельно допустимых атмосферных выбросов.

Зима (ноябрь-март) суровая и многоснежная. Дневная температура воздуха минус 17°C, ночная минус 24°C. Снег сухой, выпадает часто от 13 до 16 дней в месяц. Часты метели (20-30 дней). К концу зимы снежный покров достигает толщины 50-60 см и сходит в конце апреля. Максимальная глубина промерзания почвы не превышает 1,4м. Лето (июнь-август) умеренно-теплое, погода не устойчивая. Преобладающая дневная температура воздуха плюс 18°C, ночная плюс 14°C (абс. макс. Плюс 34°C). В начале и конце лета возможны заморозки. Дожди частые, моросящие, бывают грозы. Ветры, в течение года, преобладают западные и юго-западные, со скоростью 3-5 м/сек. Годовое количество осадков составляет 400-600 мм.

Рельеф

Территория поселения по физико-географическому районированию относится к Западно-Сибирской равнине. По характеру поверхности Западно-Сибирская равнина представляет собой молодую платформу, где происходило мощное накопление морских и континентальных осадков (от 500 до 3000 м). Преобладают отложения ледникового, ледниково-озерного, озерного и озерно-речного происхождения.

Территория города Белоярский расположена на левобережной надпойменной террасе реки Казым.

Рельеф территории спокойный, с общим уклоном к реке Казым. Абсолютные отметки колеблются в пределах 15,0 м- 30,0 м над уровнем моря.

Инженерно-геологические условия

По данным инженерно-геологических отчетов в литологическом отношении территория поселения характеризуется следующим образом: под почвенно-растительным покровом залегают пески пойменных отложений мощностью 14,7-18,5м различной степени плотности и влагонасыщенности.

Гидрологические условия определяются наличием грунтовых вод на глубине от 0,5м до 6м от поверхности на подсыпанных территориях  и на глубине от 3,5 м в материковых грунтах. В связи с высоким уровнем залегания грунтовых вод на территориях, где была проведена инженерная подготовка, часть территории поселения требует проведения мероприятий по понижению уровня грунтовых вод.

Грунтовые воды пресные, их общая минерализация составляет 0,5-0,7 г/л.

По отношению к бетонам, грунтовые воды обладают общекислотной, углекислой и выщелачивающей агрессивностью.

Питание грунтовых вод осуществляется в основном, за счет инфильтрации осадков и талых вод.

Неосвоенные территории, рассматриваемые как резерв селитебной зоны, пригодны к освоению лишь после проведения дополнительных инженерных мероприятий (понижение уровня грунтовых вод, подсыпка территории и пр.) и расцениваются как условно благоприятные. В основном, размещение нового строительства связано с уплотнением существующей застройки и реконструкцией жилого фонда, имеющего значительный процент износа.

К неблагоприятным факторам инженерно-геологических условий можно отнести:

близкое залегание уровня грунтовых вод;

наличие линз рыхлых песков мощностью 0,6- 3,9 м;

наличие искусственно нагребных биогенных грунтов с прослойками водонасыщенных песков и среднеразложившегося торфа;

значительная глубина сезонного промерзания грунта.

Учитывая указанные факторы, для строительства зданий и сооружений рекомендуется использование свайных фундаментов.

Гидрогеологические условия

Гидрографическая сеть в окрестностях поселения представлена р. Казым и озерами.

Река Казым имеет хорошо разработанную долину с развитой поймой. Казым – типичная западносибирская река, для которой характерно высокое и длительное весенне-летнее половодье. В пойменной части и на террасах располагаются многочисленные озера. Озера в пойменной части представлены сорами и старицами. По большей части озерные старицы имеют глубину около 5 м и песчаное дно. Соры – мелководны и имеют низкие, заболоченные берега. Озера, образованные на террасах, связаны с системами болот. Они достигают в диаметре размера от десятков до нескольких сотен метров и в глубину - от 0,5 до 1,5 м. Озера террас имеют торфяное дно и заиленные берега.

Река Казым замерзает обычно в конце октября - начале ноября, вскрытие ото льда происходит, как правило, в середине мая. Средняя продолжительность безледного периода составляет, примерно, 150-160 дней. Таким образом, большую часть года река находится подо льдом. Покрытие льдом озер и вскрытие ото льда происходит на одну, две недели позже, чем на реке.

В мае, благодаря поступлению талых вод, уровень реки повышается на 5-7м, что вызывает разрушение льда. Иногда скорость подъема уровня воды во время половодья достигает 2-3м в сутки. Наиболее высокие половодья превышают 10м выше нормального уровня. Такие воды полностью покрывают все возвышенные элементы рельефа поймы.

Продолжительность стояния максимального уровня воды – около 15 дней. Высокие уровни держатся 20-30 дней. Спад половодья происходит в срок от 40 до 110 дней. Длительность половодья в маловодные годы в полтора раза меньше, чем в многоводные годы.

Важной гидрологической особенностью данной территории является замедленный поверхностный сток и слабый естественный дренаж грунтовых вод, что связано с плоским рельефом, наличием депрессий, различных впадин, малым врезом речных долин и горизонтальным залеганием осадочных пород.

Почва

В прирусловой части реки Казым распространены аллювиальные почвы, часто приуроченные к притеррасным областям пойм. Эти почвы развиваются на аллювиальных отложениях тяжелого механического состава, в основном под болотной растительностью, в условиях постоянного переувлажнения паводковыми и грунтовыми водами. Они формируются в результате сочетания болотного и аллювиального процессов, проявляющихся в виде заплывания почвенного профиля при затоплении территорий речными водами. Торфяно-болотные почвы формируются на водораздельных равнинах, речных террасах в обширных водно-ледниковых низменностях, типа полесий, и древних ложбинах стока ледниковых вод. Условием их развития служит приток минерализованных грунтовых вод, проточных или слабо застойных. В процессе отмирания растений и их разложения на поверхности почвы образуется ограниченный торфяной горизонт, различающийся на подгоризонты в зависимости от степени разложения торфа. Со временем мощность торфа увеличивается, вытесняя древесную растительность, и местность превращается в сфагновое болото.

Карта (схема) границ городского поселения Белоярский представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 - Карта (схема) границ городского поселения Белоярский

# ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание системы и структуры водоснабжения городского поселения и деление территории городского поселения на эксплуатационные зоны

В настоящее время на территории городского поселения Белоярский имеется развитая централизованная система водоснабжения. В качестве источника централизованного водоснабжения используется вода из р. Казым.

Согласно существующей схеме водоснабжения исходная вода забирается из ковшового водозабора на р. Казым через водоприёмное устройство типа РОП и насосами насосной станции 1-го подъёма по двум водоводам технической воды подаётся на водопроводные очистные сооружения, расположенные южнее городского водозабора на 700м. Речная вода сливается в резервуары речной воды, откуда забирается насосами насосной станции 2-го  подъёма и подаётся на фильтры для очистки и обеззараживания. Очищенная вода сливается в РЧВ, откуда забирается насосами 3-го  подъёма и подаётся в напорно-разводящие сети города, по которым поступает потребителю. Техническое состояние сетей и сооружений в основном обеспечивает предъявляемые к ним требования.

Площадка  водопроводных очистных сооружений расположена на расстоянии 5 км восточнее г. Белоярский.

Водоочистные сооружения предназначены для обесцвечивания, обезжелезивания и осветления речной воды с целью получения питьевой воды, соответствующей по своему качеству требованиям СанПиН 2.1.4.1074.01. Метод очитки воды - реагентная контактная коагуляция и фильтрование на скорых фильтрах с антрацитовой загрузкой, коррекционная обработка очищенной воды.

В настоящее время объекты систем водоснабжения находятся в муниципальной собственности, и эксплуатируется ОАО «ЮКЭК» на правах хозяйственного ведения.

Данное предприятие  осуществляет снабжение водой питьевого качества (добыча, очистка и транспортировка) все объекты жилой и социальной сферы и промышленных объектов городского поселения Белоярский, контроль качества питьевой воды, подаваемой в водопроводную сеть и эксплуатация водопроводных сетей и сооружений на них. Так же, от этой системы снабжаются водой объекты на противопожарные и производственные нужды.

Городское поселение Белоярский входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Административным центром г.п. Белоярский является город Белоярский. Таким образом, единственной эксплуатационной зоной централизованного водоснабжения г.п. Белоярский является город Белоярский.

ОАО «ЮКЭК-Белоярский» осуществляет эксплуатацию объектов хозяйственно-питьевого и технологического водоснабжения на территории эксплуатационной зоны города Белоярский.

ОАО «ЮКЭК-Белоярский»

Почтовый адрес: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный Округ-Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 27.

Телефон: (34670) 62-900, 37-6-70.

Директор: Корытько Игорь Алексеевич.

Основные виды деятельности Общества:

сбор очистка и распределение воды;

удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) и другие.

## Описание территории городского поселения, неохваченных централизованной системой водоснабжения

В соответствии с определением, данным в Федеральном законе от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Нецентрализованная система горячего водоснабжения - сооружения и устройства, в том числе индивидуальные тепловые пункты, с использованием которых приготовление горячей воды осуществляется абонентом самостоятельно;

Нецентрализованная система холодного водоснабжения - сооружения и устройства, технологически не связанные с централизованной системой холодного водоснабжения и предназначенные для общего пользования или пользования ограниченного круга лиц.

На территории г.п. Белоярский отсутствуют зоны с нецентрализованным водоснабжением.

## Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем горячего водоснабжения, систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоснабжения - часть водопроводной сети, принадлежащей организации, осуществляющей горячее водоснабжение или холодное водоснабжение, в пределах которой обеспечиваются нормативные значения напора (давления) воды при подаче ее потребителям в соответствии с расчетным расходом воды.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»:

Централизованная система горячего водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для горячего водоснабжения путем отбора горячей воды из тепловой сети (далее - открытая система теплоснабжения (горячего водоснабжения) или из сетей горячего водоснабжения либо путем нагрева воды без отбора горячей воды из тепловой сети с использованием центрального теплового пункта (далее - закрытая система горячего водоснабжения).

Централизованная система холодного водоснабжения - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) технической воды абонентам.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения городского поселения Белоярский сложилась единственная технологическая зона централизованного водоснабжения – технологическая зона водоснабжения ОАО «ЮКЭК».

В технологической зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК» осуществляется питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение питьевой водой населения, проживающих в многоквартирных домах общественных зданий и иных объектов на территории города Белоярский. От централизованной системы водоснабжения, помимо объектов жилой и социальной сферы, снабжаются водой объекты на противопожарные и производственные нужды. В указанной зоне для водоснабжения абонентов организованы:

водозаборные сооружения из реки Казым ковшового типа с низовым питанием;

насосная станция 1-го подъёма, проектной производительностью 15400 м3/сут;

водовод 1-го подъёма из стальных труб диаметром 2хДу400 мм, протяженностью 800 м;

комплекс водопроводных очистных сооружений (ВОС) с насосной станцией 2-го и 3-го подъема и резервуарами чистой воды, проектной производительностью 15400 м3/сут;

водовод 2-го подъёма из стальных труб 2хДу500 мм;

напорно-разводящие водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения, общей протяженностью 99 км, диаметром 50-300 мм, материал – сталь, полиэтилен.

Зоны нецентрализованного водоснабжения на территории городского поселения Белоярский отсутствуют.

## Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения

### Описание состояния существующих источников водоснабжения и водозаборных сооружений

Город Белоярский имеет централизованную закольцованную систему хозяйственно-питьевого водоснабжения общей производительностью 15400 м3/сутки. От этой системы снабжаются водой все объекты жилой и социальной сферы на хозяйствено-питьевые, противопожарные и производственные нужды. Карта-схема водного объекта г. Белоярский представлена на рисунке 1.1.

В качестве источника централизованного водоснабжения используется вода из р. Казым. Забор речной воды для производственного водоснабжения ООО «Газпром трансгаз Югорск» Казымское ЛПУ МГ и для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения населения г. Белоярский ХМАО - Югра осуществляется из участка реки Казым, находящегося в 117,7 км от устья. План-схема расположения водозаборной станции представлен на рисунке 1.2.

Согласно существующей схеме водоснабжения, исходная вода забирается из ковшового водозабора на р. Казым через водоприёмное устройство типа РОП. Комплекс водозаборных сооружений состоит из следующих сооружений:

ковшовый водозабор из реки Казым;

водозаборное устройство  типа РОП;

насосная станция I-го подъёма;

водоводы I-го подъёма.

Исходная вода, подлежащая очистки, из реки Казым через оголовки и береговой колодец по двум всасывающим ниткам стальных трубопроводов диаметром 500мм подается на насосы насосной станции 1-го подъема, а далее насосами I подъема марки Д315/50 в резервуары речной воды. Насосы в количестве 4 единиц работают поочередно: два насоса в течение суток работают около 13 часов, два других насоса выключены. На следующих сутках на 13 часов в работу включаются ранее не работавшие насосы, а работавшие ранее насосы отключаются на сутки (для предотвращения заиливания всасывающих трубопроводов). Состав и характеристика водозаборного оборудования представлен в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Состав и характеристика водозаборного оборудования

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Всего насосов, шт. | В работе насосов, шт. | Производительность насоса, тыс. м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | проектная | фактическая |
| 1 | Насос | Д315/50 | 4 | 2 | 0,2988 | 0,160 |

Оголовки двух всасывающих трубопроводов оборудованы следующими рыбозащитными устройствами:

первый оголовок оборудован рыбозащитными устройствами РОП-175 – 2 шт. Рабочий диапазон подачи – 100-200 л/с. Напор на омывание фильтрующей сетки – 20-30 м. Расход воды на омывание фильтрующей сетки в % от подачи насосной станции, составляет не более 5%. Габариты: длина – 1600 мм, диаметр – 810 мм, масса – 97 кг.

второй оголовок оборудован рыбозащитным устройством РОП-300 – 1 шт. Рабочий диапазон подачи – 200-300 л/с. Напор на омывание фильтрующей сетки – 20-30 м. Расход воды на омывание фильтрующей сетки в % от подачи насосной станции, составляет не более 5+2%. Габариты: длина – 2000 мм, диаметр – 1100 мм, масса – 130 кг.

Промывка фильтрующих оголовков осуществляется от напорной линии насосной станции.

Водовод 1-го подъёма выполнен из стальных труб диаметром 400мм, протяжённостью 800м. Водовод I-го подъёма находится в удовлетворительном техническом состоянии и пригоден к дальнейшей эксплуатации

Продолжительность работы водозабора в течение года составляет 365 дней.

Непосредственно на водозаборе установлен один счетчик «Взлет-РС». С помощью этого счетчик учитывается весь объем забираемых (изымаемых) из водного объекта ресурсов. Сведения о контрольно-измерительных приборах для учета объема забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов представлены в таблице 1.2.

Таблица 1.2 - Сведения о контрольно-измерительных приборах

| № п/п | Наименование прибора | Тип, марка прибора | Место установки | Дата последней поверки | Периодичность поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер-счётчик ультразвуковой | «Взлёт - РС» УРСВ-010М-001 №307273 паспорт В35.30.-00.00ПС | Водозабор | 21.12.2011 | 4 года |

Граница первого пояса зоны санитарной зоны водопроводных сооружений совпадает с ограждением площадки. Площадка №1: общая протяженность 512 м, ширина 290 м на восточной границе (выше по течению р. Казым), ширина 215 м на западной границе (ниже по течению р. Казым). Стороны зоны санитарной охраны Площадки №2 расположены в виде пятиугольника с размером – 200м х 200м х 140м х 120м х 90м.

Рисунок 1.1 – Карта-схема водного объекта г. Белоярский

Рисунок 1.2 - План-схема расположения водозаборной станции

Вывод по результатам технического обследования ВЗУ в городе Белоярский, находящегося в эксплуатационной зоне водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский»:

водозаборное устройство типа РОП не отвечает нормативным требованиям по конструкции и по рыбозащите для водоприёмных сооружений. Требуется устройство нового водоприёмника. Периодически необходимо выполнять работы по обследованию водозаборного устройства водолазами, что является затратной статьей расходов. Сложная и энергоемкая схема очистки поверхностной воды водозаборного устройства.

надземная часть здания насосной станции 1-го подъема находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует капитального ремонта. Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне. Оборудование штатной электрической подстанции не работает. Отсутствует узел учёта подаваемой воды.

водовод I-го подъёма находится в удовлетворительном техническом состоянии.

зона санитарной охраны ВЗУ организованы в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения». Несанкционированный доступ на территорию ВЗУ посторонних лиц и животных не возможен.

### Описание существующих сооружений очистки и подготовки воды, включая оценку соответствия применяемой технологической схемы водоподготовки требованиям обеспечения нормативов качества воды

На территории городского поселения Белоярский на водозаборных сооружениях расположены сооружения для очистки и подготовки воды в городе Белоярский (эксплуатирует ОАО «ЮКЭК-Белоярский»). Площадка  водопроводных очистных сооружений расположена на расстоянии 5 км восточнее г. Белоярский. Комплекс водозаборных и водопроводных очистных сооружений введён в эксплуатацию в 2005 году.

Водоочистные сооружения предназначены для обесцвечивания, обезжелезивания и осветления речной воды с целью получения питьевой воды, соответствующей по своему качеству требованиям СанПиН 2.1.4.1074.01. Метод очитки воды - реагентная контактная коагуляция и фильтрование на скорых фильтрах с антрацитовой загрузкой, коррекционная обработка очищенной воды. Состав водопроводных очистных сооружений следующий:

резервуары речной воды, ёмк.2х100 м3;

главный корпус (размещено технологическое оборудование);

резервуары для промывки фильтров, ёмк.2х100 м3 (исключены из технологической схемы;

резервуары чистой воды, ёмк 1х5000 м3 и 2х1000 м3 (1 резервуар находится в аварийном состоянии);

насосная станция 2-го подъёма;

насосная станция 3-го подъёма;

насосы подачи воды на промывку и насосы отстоенной воды;

резервуары промывной воды, ёмк.2х1000 м3;

резервуары – шламонакопители, ёмк.3х3000 м3;

песковые площадки;

шламовая насосная станция (исключена из технологической схемы;

канализационная насосная станция;

дизельная электростанция;

административно-бытовой корпус;

проходная галерея;

гараж;

котельная;

инженерные коммуникации.

При установленной мощности очистных сооружений 15400 м3/сутки, фактическое средне-суточное количество очищенной воды составляет 5671 м3/сутки.

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в г. Белоярский установлено:

Исходная вода, подлежащая очистки, из реки Казым через оголовок и береговой колодец подается насосами I подъёма  в резервуары речной воды. Откуда по трубопроводу  подаётся с помощью насосов II подъема в фильтровальный зал. После фильтров вода поступает в резервуары  очищенной воды вместимостью 5000 м3, 1000 м3 (РЧВ). Перед фильтровальным залом, при необходимости, вода подогревается (в основном в зимний период для ускорения процесса коагуляции) с помощью водонагревателя и поступает в смеситель, где она смешивается с реагентами: коагулянтом, флокулянтом, окислителем. В качестве коагулянта используется оксихлорид алюминия -  «Бриллиант-50», флокулянта - Праестол 650 TR, окислителя - раствор гипохлорита натрия.  Реагенты вводятся в смеситель тангенциально (по касательной). Интенсивное перемешивание исходной воды и реагентов происходит за счет завихрения потока в смесителе.

После смесителя вода поступает на фильтры с направлением потока сверху вниз. Поверхностная вода содержит большое количество мелкодисперсных и коллоидных примесей размером менее 0,1 мкм, которые не осаждаются и не задерживаются в механических фильтрах. Для полного осветления воды, содержащей коллоиднодисперсные вещества, необходимо укрупнение этих примесей, что достигается  коагулированием. Коагуляция – это физико-химический процесс слипания коллоидных частиц с образованием грубодисперсных хлопьев, выпадающих в осадок и удаляемых из воды фильтрованием в механических фильтрах.

В результате процесса коагулирования и осветления увеличивается прозрачность воды, снижается её окисляемость и цветность. Максимальной рабочей дозой принимается такая концентрация коагулянта в воде, при которой ни один элемент по содержанию в воде не превысит свой ПДК.

Флокулянт ускоряет процесс коагуляции, т.к. существенно увеличивает объём смешивающих частиц.

Фильтрование осуществляется на фильтрах  I, II и III ступени (I – ступень – фильтры №№ 1-6; II – ступень – фильтры №№ 7-14; III ступень - №№15-23), загруженных дробленым антрацитом марки «PUROLAT-St». Скорые фильтры I и II частично или полностью удаляют из воды взвеси разной степени дисперсии, представляющих собой в основном скоагулированные хлопья гидроокиси алюминия вместе с адсорбированными на их поверхности примесями из воды.  В фильтрах III ступени происходит заключительная сорбционная очистка воды с целью удаления из воды остаточных органических загрязнений и хлорорганических соединений, образовавшихся в результате обработки воды гипохлоритом натрия.

Обеззараживание очищенной воды производится раствором гипохлорита натрия, получаемым в электролизной  на электролитических установках из поваренной соли. Вводится гипохлорит также в трубопровод перед резервуарами очищенной воды. Из резервуара очищенной воды насосами III подъема вода подается потребителю.

Возврат отстоянной грязной промывной воды в голову сооружений составляет не более 10 процентов от общего расхода воды поступившей на обработку.

Шламонакопители используются  для обезвоживания и складирования осадка после промывки фильтров. Расчётный период накопления осадка в каждом шламонакопителе -3 года.

Уплотнённый осадок вывозится в места захоронения, согласованные с природоохранными органами. Уплотнённый осадок представляет продукт  гидролиза алюминия и железа с адсорбируемыми на них  органическими и неорганическими примесями из речной воды. Осадок также содержит соединения хлора.

Непосредственно на выходе из водоочистных сооружений установлен расходомер - счётчик ультразвуковой. С помощью этого счетчика учитывается весь объем забираемых (изымаемых) из водного объекта ресурсов. Сведения о контрольно-измерительных приборах для учета объема забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов представлены в таблице 1.3.

Таблица 1.3 - Сведения о контрольно-измерительных приборах

| № п/п | Наименование прибора | Тип, марка прибора | Место установки | Дата последней поверки | Периодичность поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер - счётчик ультразвуковой | «Взлёт - РС» УРСВ-010М-001 №202056 паспорт В12.00-00.00ПС | на выходе из водоочистных сооружений | 29.03.2013 | 4 года |

По данным, предоставленным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», система телеметрии (телемеханики), автоматизации и диспетчеризации ВОС существует и функционирует. Документация в полном объёме есть только на 3 ступень.

Водоочистные сооружения и оборудование находятся в удовлетворительном техническом состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации, при этом необходима замена запорно-регулирующей арматуры на первой и второй ступенях очистки. Требуется замена ёмкостей и трубопроводов в цехе коагулянта.

В неудовлетворительном техническом состоянии находятся трубопроводы и оборудование реагентного хозяйства, требуется их замена. Автоматизация работы технологического оборудования не на должном техническом уровне.

Отсутствуют водоизмерительные устройства  исходной воды, поступающей на ВОС, и промывной воды.

Контроль качества воды.

В городском поселении Белоярский в 2015 году контроль качества питьевой воды осуществляла организация, занятая в сфере водоснабжения – ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Функции по контролю качества питьевой воды в контрольных точках системы водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» осуществляет Аккредитованный испытательный лабораторный центр ООО «Белоярский центр санитарно-эпидемиологического сервиса». Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.21АЛ98. срок действия с 03.09.2013г. по 03.09.2018г.

На рисунках 1.3 – 1.26 представлены результаты лабораторных исследований качества питьевой воды в разводящей водопроводной сети за 2015 г.

Основными недостатками системы водоснабжения являются:

вода, подаваемая потребителю после очистки, в 66,33 % из общего количества предоставленных протоколов питьевой воды не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества» по показателям «Мутность», «Железо».

Рисунок 1.3 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.4 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.5 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.6 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.7 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.8 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.9 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.10 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.11 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.12 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.13 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.14 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.15 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.16 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.17 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.18 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.19 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.20 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.21 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.22 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.23 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.24 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.25 – Протокол исследования качества питьевой воды

Рисунок 1.26 – Протокол исследования качества питьевой воды

Из представленных таблиц результатов лабораторных анализов питьевой воды на распределительной сети  видно, что качество питьевой воды не соответствует нормам Сан-ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по показателям «Железо», «Марганец».

### Описание состояния и функционирования существующих насосных централизованных станций, в том числе оценку энергоэффективности подачи воды, которая оценивается как соотношение удельного расхода электрической энергии, необходимой для подачи установленного объема воды, и установленного уровня напора (давления)

На территории городского поселения Белоярский в городе Белоярский на водозаборных сооружениях расположены насосные центральные станции для повышения напора (давления) воды.

При проведении технического обследования объектов в зоне технологического водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» установлено:

Насосная станция 1-го подъёма (НС-1) – состоит из подземной и надземной частей. В подземной размещается машинный зал с насосным оборудованием и запорной арматурой, в надземной размещаются помещения электротехнического оборудования с трансформаторной подстанцией, операторская и бытовые помещения. Надземная часть здания находится в неудовлетворительном техническом состоянии и требует капитального ремонта. Подземная часть здания с технологическим оборудованием находится в удовлетворительном техническом состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации.

Насосная станция I-го подъёма оборудована насосами марки Д 315-50 в количестве четырех единиц (в работе находятся – 2 насоса, в резерве – 2 насоса). Состав и перечень оборудования представлен в таблице 1.4. В связи с тем, что дно машинного зала насосной станции I-го подъёма находится выше рабочего уровня воды в ковше, запуск насосного оборудования производится с помощью вакуум установки.

В результате технического обследования насосной станции 1-го подъема установлено, что насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне. Оборудование штатной электрической подстанции не работает. Отсутствует узел учёта подаваемой воды. Требуется реконструкция здания насосной станции и замена насосных установок с автоматизацией их работы на должном техническом уровне, реконструкция электрической подстанции.

Из резервуаров речной воды  насосами 2-го подъёма вода подаётся на фильтры. Насосная станция 2-го подъёма оборудована насосами марки Д500-60 (1рабочий, 1резервный) и Д300-50 (1 резервный). Техническое состояние насосной станция 2-го подъёма удовлетворительное. Автоматизация работы насосов не на должном техническом уровне. Состав и перечень оборудования представлен в таблице 1.4.

В результате технического обследования насосной станции 2-го подъема установлено, что насосное оборудование морально устарело. Требуется  замена насосных установок с автоматизацией их работы на должном техническом уровне.

Насосы насосной станции 3-го подъёма обеспечивают подачу воды из РЧВ в город. Насосная станция 3-го подъёма оборудована насосами марки RDP 200-150-600 (2рабочих, 2резервных) и Д 200-90 (1 рабочий,1 резервный) Техническое состояние насосной  станции 3-го подъёма удовлетворительное. Автоматизация  работы насосов не на должном техническом уровне. Состав и перечень оборудования представлен в таблице 1.4.

В результате технического обследования насосной станции 3-го подъема установлено, что насосное оборудование морально устарело. Нет регулирования объёма воды, подаваемой в город. Требуется  замена насосных установок с автоматизацией их работы на должном техническом уровне.

Таблица 1.4 – Состав и характеристика насосного оборудования, установленного на насосных станциях

| № п/п | Наименование | Тип, марка | Всего насосов, шт. | В работе насосов, шт. | Производительность насоса, м3/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Насос станции 1-го подъема | Д315/50 | 4 | 2 | 315 |
| 2 | Насос станции 2-го подъема | Д500-60 | 2 | 1 | 500 |
| 3 |  | Д300-50 | 1 | 0 | 300 |
| 4 | Насос станции 3-го подъема | RDP 200-150-600 | 4 | 2 | 250 |
| 5 |  | Д 200-90 | 2 | 1 | 200 |

### Описание состояния и функционирования водопроводных сетей систем водоснабжения, включая оценку величины износа сетей и определение возможности обеспечения качества воды в процессе транспортировки по этим сетям

В ведении ОАО «ЮКЭК-Белоярский», занятой в сфере водоснабжения города Белоярский в составе городского поселения Белоярский, находятся водопроводы различных диаметров и выполненные из различных материалов.

Согласно представленным данным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», напорно-разводящие водопроводные сети хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения в г. Белоярский проложены из стальных и полиэтиленовых трубопроводов диаметром  50-300 мм и имеют общую протяженность 99 км. Водопровод оборудован запорной арматурой, пожарными гидрантами и противопожарными резервуарами. Водоразборных колонок нет. Колодцы выполнены из блоков ФБС или металлические. Запорная арматура и пожарные гидранты размещены в железобетонных и стальных колодцах.

Водовод 1-го подъёма выполнен из стальных труб диаметром 400мм, протяжённостью 800м. Водовод I-го подъёма находится в удовлетворительном техническом состоянии и пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Водовод 2-го подъёма выполнен из стальных труб диаметром 500мм. Водовод 2-го подъёма  находится в удовлетворительном техническом состоянии и пригоден к дальнейшей эксплуатации.

Характеристика сетей водоснабжения по диаметрам трубопровода, материалам труб, году прокладки и проценту износа находящихся на обслуживании ОАО «ЮКЭК-Белоярский»  представлена в таблице 1.5.

Таблица 1.5 – Характеристики сетей водоснабжения г. Белоярский

| Диаметр трубопровода (условный), мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 32 | 317 | сталь | 1993 | 90 |
|  | 213 | сталь | 1990 | 105 |
|  | 143 | сталь | 2000 | 55 |
|  | 27 | сталь | 2007 | 20 |
| 40 | 89 | сталь | 1997 | 70 |
| 50 | 38 | сталь | 1985 | 130 |
|  | 230 | сталь | 1988 | 115 |
|  | 139 | сталь | 1995 | 80 |
|  | 577 | сталь | 1996 | 75 |
|  | 304 | сталь | 2000 | 55 |
|  | 214 | сталь | 2002 | 45 |
|  | 134 | сталь | 2001 | 50 |
|  | 488 | сталь | 2003 | 40 |
|  | 376 | сталь | 2005 | 30 |
| 70 | 85 | сталь | 1991 | 100 |
|  | 171 | сталь | 1995 | 80 |
|  | 356 | сталь | 1996 | 75 |
|  | 1082 | сталь | 1997 | 70 |
|  | 176 | сталь | 2000 | 55 |
|  | 270 | сталь | 2001 | 50 |
|  | 305 | сталь | 2005 | 30 |
| 80 | 124 | сталь | 1988 | 115 |
|  | 153 | сталь | 1994 | 85 |
|  | 225 | сталь | 1995 | 80 |
|  | 357 | сталь | 1997 | 70 |
|  | 1693 | сталь | 2001 | 50 |
|  | 773 | сталь | 2004 | 35 |
|  | 591 | сталь | 2006 | 25 |
| 100 | 1026 | сталь | 1985 | 130 |
|  | 2000 | сталь | 1988 | 115 |
|  | 175 | сталь | 1990 | 105 |
|  | 173 | сталь | 1994 | 85 |
|  | 236 | сталь | 1995 | 80 |
|  | 3298 | сталь | 1996 | 75 |
|  | 2893 | сталь | 1997 | 70 |
|  | 238 | сталь | 1998 | 65 |
|  | 560 | сталь | 2000 | 55 |
|  | 4441 | сталь | 2002 | 45 |
|  | 1473 | сталь | 2004 | 35 |
|  | 844 | сталь | 2005 | 30 |
|  | 2490 | сталь | 2006 | 25 |
|  | 1063 | сталь | 2005 | 30 |
|  | 201 | сталь | 2010 | 5 |
| 150 | 3250 | сталь | 1977 | 170 |
|  | 3900 | сталь | 1984 | 135 |
|  | 1580 | сталь | 1985 | 130 |
|  | 275 | сталь | 1995 | 80 |
|  | 627 | сталь | 1996 | 75 |
|  | 1308 | сталь | 2001 | 50 |
|  | 1783 | сталь | 2003 | 40 |
|  | 264 | сталь | 2005 | 30 |
|  | 369 | сталь | 2007 | 20 |
|  | 124 | сталь | 2001 | 50 |
| 160 | 197 | сталь | 2010 | 5 |
| 200 | 1963 | сталь | 1985 | 130 |
|  | 370 | сталь | 1991 | 100 |
|  | 251 | сталь | 1994 | 85 |
|  | 290 | сталь | 2000 | 55 |
|  | 1194 | сталь | 2001 | 50 |
|  | 7024 | сталь | 2004 | 35 |
|  | 440 | сталь | 2005 | 30 |
|  | 351 | сталь | 2010 |  |
| 250 | 279 | сталь | 2005 | 30 |
| 300 | 1825 | сталь | 1978 | 165 |
|  | 3760 | сталь | 1984 | 135 |
|  | 325 | сталь | 1987 | 120 |
|  | 612 | сталь | 2002 | 45 |
| 400 | 3910 | сталь | 1987 | 120 |
|  | 210 | сталь | 1997 | 70 |
|  | 2280 | сталь | 2002 | 45 |
|  | 1700 | сталь | 2001 | 50 |
| 500 | 320 | сталь | 2003 | 40 |
| Итого: | 71542 |  |  | 70 |

Водопроводные сети находятся в удовлетворительном техническом состоянии и пригодны для дальнейшей эксплуатации. Требуется локальная перекладка некоторых сетей с большим процентом износа.

Всего, сети требующие замены, составляет  34 %, или 26,1 км.  Аварийность на сетях водопровода составляет в среднем 1,14 аварии на 1 км сетей в год (при среднероссийских показателях  0,7-1,0 аварии./км/год).

Основные причины аварий – порывы водопроводов. К наиболее проблемным трубопроводам относятся стальные участки и истекшим сроком эксплуатации (более 20 лет).

В результате технического обследования сетей водоснабжения установлено:

неувязка сетей по диаметрам, наличие длинных тупиковых водоводов, расчленённость сетей. Данные недостатки усложняют эксплуатацию сетей и затрудняют поддержание оптимального гидравлического режима в сетях;

большой износ сетей негативно сказывается на работе системы водоснабжения,  увеличивает затраты на эксплуатацию,  приводит к увеличению себестоимости услуг водоснабжения.

### Описание существующих технических и технологических проблем, возникающих при водоснабжении поселений, городских округов, анализ исполнения предписаний органов, осуществляющих государственный надзор, муниципальный контроль, об устранении нарушений, влияющих на качество и безопасность воды

Водоснабжение города Белоярский городского поселения Белоярский осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Опрос представителей указанной организации, а также материалов собранных при разработке схемы водоснабжения выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоснабжения. Основной проблемой, которая влияет на качество водоснабжения потребителей, является:

конструкция водоприёмника не отвечает требованиям нормативных документов;

вода, подаваемая потребителю после очистки, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества»;

не полный оборот промывной воды, приводит к ежесуточным потерям около 1000 м3/сутки воды;

автоматизация и технологический контроль не на должном техническом уровне;

отсутствие приборов технологического учёта воды;

большой износ оборудования, установленного на насосных станциях;

большой износ технологического оборудования и трубопроводов реагентного хозяйства;

неувязка сетей по диаметрам, наличие длинных тупиковых участков, большой износ сетей;

большой износ сетей негативно сказывается на работе системы водоснабжения,  увеличивает затраты на эксплуатацию,  приводит к увеличению себестоимости услуг водоснабжения.

### Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения городского поселения Белоярский организована в городе Белоярский. К системе централизованного водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в указанном населенном пункте.

Система теплоснабжения г. Белоярский централизованная, от существующих котельных. Основными источниками централизованного теплоснабжения являются котельные ОАО «Казымэнергогаз»:

котельная №1 «Центральная городская»;

котельная №2 «БУТТиСТ»;

котельная №3 «ВОС».

Часть вырабатываемой тепловой энергии приходится на локальные ведомственные котельные (всего 8 объектов), покрывающие собственные потребности («УМС», ООО «Стройинвест», «АТП-8», «РСУ», «Монолит», база отдыха «Северянка» и др.).

Схема теплоснабжения закрытая. Тепловая сеть от центральной городской котельной:

двухтрубная -  до центральных тепловых пунктов (ЦТП);

четырёхтрубная - от ЦТП до потребителей.

Горячая вода для нужд горячего водоснабжения приготавливается на ЦТП:

ЦТП-1;

ЦТП-2;

ЦТП-3;

ЦТП-4;

ЦТП-5 (РСУ ООО «КЭГ»);

ЦТП-6 (ООО «Ритэк»);

ЦТП-7 (Приобское НГРП);

ЦТП-КОС.

Согласно предоставленным данным информация по оборудованию, установленному на ЦТП и тепловых сетях представлена в таблице 1.6.

Таблица 1.6 - Годовой план-график технического обслуживания и текущего ремонта оборудования, запорной арматуры и трубопроводов ГВС

| № п.п. | Место установки | Наименование оборудования | Тип оборудования | Ед. измер | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3. | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ЦТП №3 "Геолог" | Водоподогр. пластинчатые | НН№22-ТС-16-47-ТКТМ48 ГВС | компл | 2 |
| 2 | ЦТП №3 "Геолог" | Насос ГВС | WILO-1L-E100/8-33BF | компл | 2 |
| 3 | ЦТП №3 "Геолог" | Насос подпиточный | WILO-1L-E50/10-36 | компл | 1 |
| 4 | ЦТП №3 "Геолог" | Затворы дисковые с редуктором | Ду 50 | шт | 1 |
| 5 | ЦТП №3 "Геолог" | Затворы дисковые с редуктором | Ду 80 | шт | 6 |
| 6 | ЦТП №3 "Геолог" | Затворы дисковые с редуктором | Ду 100 | шт | 7 |
| 7 | ЦТП №3 "Геолог" | Клапаны обратные | Ду 300 | шт | 3 |
| 8 | ЦТП №3 "Геолог" | Клапаны обратные | Ду 200 | шт | 1 |
| 9 | ЦТП №3 "Геолог" | Клапаны обратные | Ду 80 | шт | 4 |
| 10 | ЦТП №3 "Геолог" | Технологич тр-ды | Ду159 | м | 147 |
| 11 | ЦТП №3 "Геолог" | Технологич тр-ды | Ду108 | м | 39 |
| 12 | ЦТП №3 "Геолог" | Технологич тр-ды | Ду 89 | м | 58 |
| 13 | ЦТП №3 "Геолог" | Технологич тр-ды | Ду57 | м | 3 |
| 14 | После капремонта | Находится в здании ЦГК |  |  |  |
| 15 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Пластинчатые теплообменники | SIGMA по 10 Гкал/ч. | шт | 3 |
| 16 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Сетевые насосы | Grundfos NB 125-250/222 110 кВт | шт | 3 |
| 17 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Насосы рабочей воды | Grundfos NB 65-160/173 15 кВт | шт | 2 |
| 18 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Насосы исходной воды | Grundfos Q-100м3 Н-40м | шт | 2 |
| 19 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Насос многоступенчатый | CR 45-1 F HQQE | шт | 2 |
| 20 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Насос перекачки деаэр.воды | К-100-80-160,произв.100 м3/ч | шт | 2 |
| 21 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Охладитель рабочей воды | ТУ400-28-429-82Е | шт | 1 |
| 22 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Подогреватель деаэрируемой воды | водяной подогр.15-325,тип ТУ400-28-429-82Е | шт | 1 |
| 23 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Деаэратор термический вакуумный ДВ-100, | ДВ-100, производ. 100 т/ч | шт | 1 |
| 24 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Охладитель выпара | ОВВ-8,произв.60 т/ч | шт | 1 |
| 25 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Водоструйный эжектор | ЭВ-60 | шт | 2 |
| 26 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Бак рабочей воды V-50 м3,цилиндр.вертик. | Бак рабочей воды V-50 м3,цилиндр.вертик. | шт | 1 |
| 27 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Бак деаэрированной водыводы | V-70-м3,цилин.вертик. | шт | 2 |
| 28 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Труба стальная электросварная | Ду325х7,О | м/п | 120 |
| 29 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Труба стальная электросварная | Ду219x6,0 | м/п | 90,7 |
| 30 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Труба стальная электросварная | Ду 159x4,5 | м/п | 40 |
| 31 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Труба стальная электросварная | Ду 108x4,0 | м/п | 30 |
| 32 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Труба стальная электросварная | Ду89хЗ,5 | м/п | 58,5 |
| 33 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Труба стальная электросварная | Ду57хЗ,0 | м/п | 20 |
| 34 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMAX | Ду 300, сталь, с эл-ро приводом | шт | 5 |
| 35 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMAX | Ду 300, ст, под приварку ручной пр. | шт | 3 |
| 36 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMAX | Ду 200, сталь под прив с ручн.пр. | шт | 3 |
| 37 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMAX | Ду 200, ст. под прив. с эл-ро пр. | шт | 15 |
| 38 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Задвижка сталь клиновая | Ду300 | шт | 2 |
| 39 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Задвижка сталь клиновая | Ду200 | шт | 10 |
| 40 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Задвижка сталь клиновая | Ду150 | шт | 4 |
| 41 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Задвижка сталь клиновая | Ду100 | шт | 3 |
| 42 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Задвижка сталь клиновая | Ду50 | шт | 2 |
| 43 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMA | Ду 150, сталь, с эл-ро приводом | шт | 5 |
| 44 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMAX | Ду 150, ст, под приварку ручной пр. | шт | 4 |
| 45 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Трехходовой регулирующий клапан BUE | р10\16,Ду 150 | шт | 3 |
| 46 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMAX | Ду 15, сталь, приварной | шт | 25 |
| 47 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMAX | Ду 50, сталь, приварной | шт | 12 |
| 48 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой полнопроходной кран | , Rp 1, ВР, латунь ду 32 | шт | 12 |
| 49 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Дисковый поворотный затвор чугун, | Ду 100 | шт | 4 |
| 50 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Фильтр сетчатый фланцевый чугун, | IS16F, Ду 150 | шт | 2 |
| 51 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Обратный клапан CV 16 | Ду 150 | шт | 3 |
| 52 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Клапан обратный | Ду 300 | шт | 3 |
| 53 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Задвижка сталь клиновая | Ду200 | шт | 10 |
| 54 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Задвижка сталь клиновая | Ду150 | шт | 4 |
| 55 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Задвижка сталь клиновая | Ду100 | шт | 3 |
| 56 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Задвижка сталь клиновая | Ду50 | шт | 2 |
| 57 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMAX | Ду 150, сталь, с эл-ро приводом | шт | 5 |
| 58 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMAX | Ду 150, ст, под приварку ручной пр. | шт | 4 |
| 59 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Трехходовой регулирующий клапан BUE | р10\16,Ду 150 | шт | 3 |
| 60 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMAX | Ду 15, сталь, приварной | шт | 25 |
| 61 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой кран BALLOMAX | Ду 50, сталь, приварной | шт | 12 |
| 62 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Шаровой полнопроходной кран | Rp 1, ВР, латунь ду 32 | шт | 12 |
| 63 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Дисковый поворотный затвор чугун, | Ду 100 | шт | 4 |
| 64 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Фильтр сетчатый фланцевый чугун, | Ду 150 | шт | 2 |
| 65 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Обратный клапан CV 16 | Ду 150 | шт | 3 |
| 66 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Клапан обратный | Ду 300 | шт | 3 |
| 67 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Клапан обратный | Ду 150 | шт | 5 |
| 68 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Клапан обратный | Ду 100 | шт | 2 |
| 69 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Затвор дисковый повторный межфланцевый ручной | Ду 80 ручной | шт | 4 |
| 70 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Электропривод для крана Ballomax | Ду 100 | шт | 2 |
| 71 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Регулирующий клапан | VUE, PN 16/10, Ду 80, | шт | 2 |
| 72 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Редукторный электропривод | AVM 124 для клапана | шт |  |
| 73 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Редуктор Progear Q-6500-S со штурвалом для крана | для крана Ду350 | шт | 4 |
| 74 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Редуктор Progear Q-800-S со штурвалом для крана | для крана Ду 200 | шт | 8 |
| 75 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | редуктор Progear Q-800-S со штурвалом | для крана 200 | шт | 3 |
| 76 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Электропривод для крана Ballomax | Ду 200 | шт | 15 |
| 77 | ЦТП №4 ГВС новая (ЦГК) | Электропривод для крана Ballomax | Ду 350 | шт | 5 |

Системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах выполнены с нижней разводкой из стальных и пластиковых труб различных диаметров. Учет горячей воды потребляемой в домах и квартирах – не предусмотрен.

## Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов

Территория Белоярского района входит в зону прерывистого распространения многолетних мерзлых пород. Мерзлотные явления наблюдается на всей территории.

Согласно п.5.5.3 СП 22.13330.2011 «Актуализированная редакция СНиП 2.02.01-83*, нормативная глубина промерзания грунта на территории Белоярского района Тюменской области (значения взяты по ближайшему населенному пункту - Октябрьский) составляет:

для суглинков и глин 2,16 м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 2,63 м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 2,81 м;

для крупнообломочных грунтов 3,19м.

Городское поселение Белоярский относится к территории распространения вечномерзлых грунтов, в связи с чем, глубина заложения труб систем водоснабжения, считая до низа, составляет:

для суглинков и глин 2,66* м;

для супесей, песков мелких и пылеватых 3,13* м;

для песков гравелистых, крупных и средней крупности 3,31* м;

для крупнообломочных грунтов 3,69* м.

*- меньшую глубину заложения труб допускается принимать при условии принятия мер, исключающих: замерзание арматуры, устанавливаемой на трубопроводе; недопустимое снижение пропускной способности трубопровода в результате образования льда на внутренней поверхности труб; повреждение труб и их стыковых соединений в результате замерзания воды, деформации грунта и температурных напряжений в материале стенок труб; образование в трубопроводе ледяных пробок при перерывах подачи воды, связанных с повреждением трубопроводов.

## Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения

Объектами централизованной системы водоснабжения в административных границах г.п. Белоярский владеет на законном основании администрация г.п. Белоярский в городе Белоярский (эксплуатацию объектов централизованной системы водоснабжения осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский»).

ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в 2015 году получено от Департамента по недропользованию Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области право добычи пресных подземных вод для питьевого водоснабжения населения и технологического обеспечения водой объектов промышленности г. Белоярский. Основание – лицензия на право пользования недрами серии ХМН, номер - 03077, вид – ВЭ. Срок окончания действия лицензии - 01.04.2025. Участок имеет статус горного отвода.

Приложением к лицензии установлены условия пользования недрами:

утвержденные запасы подземных вод четвертичного водоносного горизонта по категории «С» на 25 лет эксплуатации составляют 8300 м3/сутки.

# НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Основными направлениями развития централизованной системы водоснабжения городского поселения Белоярский на период до 2025 года являются:

обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами;

внедрение энергосберегающих технологий;

повышения надежности системы водоснабжения;

улучшение экологической ситуации.

Принципами развития централизованной системы водоснабжения городского поселения  являются:

постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Основными задачами, решаемыми в схеме водоснабжения городского поселения, являются:

реконструкция и модернизация водопроводной сети с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

техническое перевооружение объектов водоснабжения, повышение степени благоустройства зданий;

повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры, снижение себестоимости жилищно-коммунальных услуг за счет оптимизации расходов, в том числе рационального использования водных ресурсов;

обновление основного оборудования объектов водопроводного хозяйства, поддержание на уровне нормативного износа и снижения степени износа основных производственных фондов комплекса;

улучшение обеспечения населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе здоровья человека.

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.11.2015), «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды);

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» к целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение, относятся:

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

По полученной информации от ресурсоснабжающей организации разрабатывались целевые показатели деятельности организаций занятых в сфере водоснабжения на территории муниципального образования на 2014 год плановые (ожидаемые) в разрезе требуемых для схем водоснабжения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения. Информация по целевым показателям за 2014 год представлена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский»

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 63,33 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 63,33 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 32,63 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 1,74 |

## Различные сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития городского округа

Согласно предоставленным данным, в течение расчетного срока схемы водоснабжения планируются приросты строительных фондов в административных границах городского поселения Белоярский, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенного пункта. Площади строительных фондов в течение расчетного срока представлены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Перспективная застройка г. Белоярский

| № п/п | Объект | Общая площадь |
| --- | --- | --- |
| Социальная инфраструктура |
| 1 | Детский сад на 165 мест | 2640 |
| 2 | Школа на 630 мест | 11340 |
| 3 | Дом культуры на 300 посетителей | 981,09 |
| 4 | Спортивно-развлекательный комплекс | 11580 |
| 5 | Ветеринарная станция на 15 посещений в смену | 120 |

Так же, согласно предоставленным данным до 2025 г. ожидается увеличение численности проживающих людей на территории городского поселения Белоярский. Демографичкские показатели по муниципальному образованию Белоярского района городского поселения Белоярский в течение расчетного срока представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Демографические показатели по г.п. Белоярский

| № п/п | Населенный пункт | среднегодовая численность постоянного населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | г.п. Белоярский | 20241 | 20306 | 20377 | 20448 | 20520 | 20592 |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
|  |  | 20664 | 20736 | 20808 | 20880 | 20952 | 21024 |

Исходя из вышеуказанного, по городскому поселению Белоярский в течение расчетного срока схемы водоснабжения до 2025 года планируется:

1. реконструкция ВОС-15400 м3/сутки до фактической производительности 14306 м3/сутки:

а) реконструкция водозабора в объеме:

замена водоприёмного ковша с устройством струенаправляющих штор;

устройство стационарного затопленного водоприемника с кассетами объемной формы с фильтрующим заполнителем - щебнем или керамзитом крупностью 25-30 мм.

б) реконструкция насосной станции 1-го подъёма (замена насосного оборудования на TP 150-270/4) с повышением производительности до 600 м3/час;

в) реконструкция насосной станции 2-го подъёма с заменой насосного оборудования;

г) реконструкция насосной станции 3-го подъёма (замена насосного оборудования на LER150-250 UNN-5502) с увеличением производительности до 950,0 м3/час;

д) реконструкция очистных сооружений с доведением производительности до 14306,0 м3/сутки с корректировкой технологической схемы очистки воды, с заменой морально устаревших технологического оборудования, насосных установок, трубопроводов, арматуры;

е) внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами водоподготовки, надежного управления и контроля технологических параметров;

ж) автоматический контроль и регулирование подачи питьевой воды в городскую водопроводную сеть.

и) строительство напорно-разводящих сетей города протяженностью 39, 81км.

2. строительство напорно-разводящих сетей города для подключения перспективных потребителей.

# БАЛАНС ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ПОТРЕБЛЕНИЯ ГОРЯЧЕЙ, ПИТЬЕВОЙ, ТЕХНИЧЕСКОЙ ВОДЫ

## Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь горячей, питьевой, технической воды при ее производстве и транспортировке

Общий баланс подачи и реализации воды, включая анализ и оценку структурных составляющих потерь воды при ее производстве и транспортировке, составлены по организациям, осуществляющим деятельность в сфере водоснабжения в административных границах городского поселения Белоярский. Деятельность на территории города Белоярский городского поселения Белоярский осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «ЮКЭК-Белоярский» за последние 3 года (2012-2014 гг.), включая составляющие потерь питьевой воды (неучтенные расходы), приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Общий баланс подачи и реализации воды ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в г. Белоярский

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Поднято воды | тыс. м3/год | 2093,4 | 2048,2 | 1981,8 |
| Собственные нужды | тыс. м3/год | 226,2 | 223 | 214,2 |
| Неучтенные расходы | тыс. м3/год | 646,8 | 685,1 | 576,7 |
| То же в % в поданной в сеть | % | 34,6 | 37,5 | 32,6 |
| Реализовано | тыс. м3/год | 1220,4 | 1140,1 | 1190,9 |

## Территориальный баланс подачи питьевой воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)

Городское поселение Белоярский входит в состав Ханты-Мансийского автономного округа - Югры Тюменской области. Административным центром г.п. Белоярский является город Белоярский. Таким образом, централизованное водоснабжение сложилось в городе Белоярский.

В соответствии с существующим положением, в системе водоснабжения городского поселения Белоярский сложилась единственная технологическая зона централизованного водоснабжения – технологическая зона водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Территориальный баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012 - 2014 годы  настоящего документа и показан в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Баланс подачи воды по технологическим зонам водоснабжения за 2012-2014 гг.

| Показатели | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 | тыс. м3/сут | тыс. м3 |
| ОАО "ЮКЭК-Белоярский" |
| Поднято питьевой воды | 5,74 | 2093,4 | 5,61 | 2048,2 | 5,43 | 1981,8 |
| Потребление питьевой воды (реализация | 3,34 | 1220,4 | 3,12 | 1140,1 | 3,26 | 1190,9 |

## Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, производственные нужды юридических лиц и другие нужды поселений и городских округов (пожаротушение, полив и др.)

Структурный баланс реализации воды по городу Белоярский г.п. Белоярский по группам абонентов с разбивкой на хозяйственно-питьевые нужды населения, бюджетных организаций и прочих потребителей составлен по отчетным данным ОАО «ЮКЭК-Белоярский». В таблице 3.3 приводится структурный баланс реализации воды за 2012-2014 гг. по городу Белоярский с разбивкой составляющим.

Таблица 3.3 – Структурный баланс реализации питьевой воды

| Показатели | Ед. изм. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| зона обслуживания ОАО " ЮКЭК-Белоярский " |
| Подано потребителю в т.ч. | тыс.м3 | 1220,4 | 1140,1 | 1190,9 |
|  население | тыс.м3 | 778,0 | 729,9 | 787,6 |
|  бюджетные организации | тыс.м3 | 109,2 | 96,9 | 91,3 |
|  производственным потребителям | тыс.м4 | 138,2 | 111,4 | 101,0 |
|  прочие предприятия | тыс.м3 | 49,0 | 46,1 | 49,7 |
|  объектам ОАО "ЮКЭК-Белоярский" | тыс.м3 | 146,0 | 155,7 | 161,3 |
| Численность населения, пользующегося услугами водоснабжения | чел. | 20214 | 20241 | 20306 |

## Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды исходя из статистических и расчётных данных и сведений о действующих нормативах потребления коммунальных услуг

Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры» установлен и действует до настоящего времени порядок определения размера платы граждан за предоставленные жилищно-коммунальные услуги, в том числе приложением №1 установлены нормативы потребления (обеспечения) коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги.

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп приведен на рисунке 3.1.

Нормативы потребления коммунальных услуг для расчета размера платы граждан за коммунальные услуги используются новые, утвержденные приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп «О внесении изменений в приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11 ноября 2013 года №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по горяччему и холодному водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры» (рисунок 3.2).

Рисунок 3.1 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп

Рисунок 3.2 - Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.08.2014 №38-нп

## Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

В городе Белоярский организован коммерческий учет питьевой воды ВЗУ и на выходе ВОС. Непосредственно на водозаборе установлен один счетчик «Взлет-РС», второй находится на выходе из водоочистных сооружений. С помощью этих счетчиков учитывается весь объем забираемых (изымаемых) из водного объекта ресурсов.

Таблица 3.4 – Сведения о наличии контрольно-измерительной аппаратуры для учета забираемых (изымаемых) из водного объекта водных ресурсов

| № п/п | Наименование прибора | Тип, марка прибора | Место установки | Дата последней поверки | Периодичность поверки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомер- счётчик ультразвуковой | «Взлёт - РС» УРСВ-010М-001 №307273 паспорт В35.30.-00.00ПС | Водозабор | 21.12.2011 | 4 года |
| 2 | Расходомер- счётчик ультразвуковой | «Взлёт - РС» УРСВ-010М-001 №202056 паспорт В12.00-00.00ПС | на выходе из водоочистных сооружений | 29.03.2013 | 4 года |

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» населением должна производиться установка индивидуальных приборов учета, как в жилых домах частного сектора, так и в многоквартирных домах.

Учёт забираемых ресурсов для питьевого и хозяйственно - бытового водоснабжения осуществляется инструментальными и расчетными методами. Одна часть абонентов учитывает объем потребляемых ресурсов по приборам учета. Другая часть абонентов объем потребляемых ресурсов учитывает расчетным методом на основании нормативов водопотребления, действующих на территории МО Белоярского района.

По информации, полученной от организаций, осуществляющих деятельность по холодному и горячему водоснабжению на территории городского поселения Белоярский и администрации городского поселения Белоярский планы по установке коммерческих приборов учета - не составлялись.

## Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения городского округа

В состав системы водоснабжения городского поселения Белоярский входят технологически связанные между собой: водозаборные сооружения, станции очистки и подготовки воды, транспортирующие воду трубопроводы.

Характеристики водозаборных сооружений расположенных на территории городского поселения Белоярский – максимальный разрешенный водоотбор, тип (модель) установленных насосов на станции 1-го подъема в составе ВЗУ, по состоянию на момент технического обследования систем водоснабжения поселения, и производительность насосов представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 – Характеристики водозаборных сооружений

| № п/п | Наименование населенного пункта | Наименование ВЗУ | Максимальный разрешенный водоотбор, м3/ч | Тип (модель) насоса | Производительность насоса, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г.п. Белоярский | водозаборные сооружения из реки Казым ковшового типа с низовым питанием | 498* | Д315/50 | 315 |
|  |  |  |  | Д315/50 | 315 |
|  |  |  |  | Д315/50 | 315 |
|  |  |  |  | Д315/50 | 315 |

*-в соответствии с Приложением №1 к лицензии ХМН 03077 ВЭ «Условия пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод групповым водозабором на территории г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», максимальный разрешенный водоотбор устанавливается на период разведки в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 8300 м3/сутки.

Сооружения для очистки и подготовки воды на территории городского поселения Белоярский, расположены в городе Белоярский. Характеристики действующих сооружений для очистки и подготовки воды, расположенных на территории г.п. Белоярский, представлены в таблице 3.6.

Таблица 3.6 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сутки | м3/ч |
| 1 | г. Белоярский | ВОС | 12000 | 500 |

Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды, часовому расходу воды, поднятой из недр  и образованный резерв/дефицит сооружений очистки и подготовки воды за 2014г. по городу Белоярский г.п. Белоярский показаны в таблице 3.7.

Таблица 3.7 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Производительность сооружения, м3/ч | Поднято воды, м3/ч | Резерв/дефицит, м3/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | г. Белоярский | 500 | 391 | 109 |

Из таблицы видно, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, на сооружениях очистки и подготовки воды, на территории городского поселения Белоярский имеется достаточный резерв для развития.

Анализ диаметров систем транспортировки воды, проложенных от ВЗУ до потребителей в городе Белоярский показал, что по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения, диаметры трубопроводов обеспечивают пропуск необходимого количества воды с необходимым напором, обеспечивая качественное водоснабжения в любой точке населенного пункта.

Общий вывод по системе водоснабжения городского поселения Белоярский: производственные мощности системы водоснабжения города Белоярский городского поселения Белоярский по состоянию на 2014г., базовый год схемы водоснабжения имеют достаточный резерв для развития.

## Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития поселений, городских округов, рассчитанные на основании расхода горячей, питьевой, технической воды в соответствии со СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85, а также исходя из текущего объема потребления воды населением и его динамики с учетом перспективы развития и изменения состава и структуры застройки

Централизованное водоснабжение городского поселения Белоярский в настоящий период и в течение расчетного срока (до 2025г.) предназначается для удовлетворения:

хозяйственно – питьевых нужд населения, коммунальных и общественных учреждений, рекреационных объектов;

хозяйственно – питьевых и производственных нужд промышленных предприятий;

полива зеленых насаждений (газонов, скверов) улиц и площадей;

противопожарных нужд населенных пунктов, предприятий и рекреационных объектов.

Прогнозные балансы потребления питьевой и горячей воды по городскому поселению Белоярский с административным центром – поселком Белоярский до 2025 г., рассчитаны с учетом свода правил СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», сводом правил СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий», Федеральным законом от 22.06.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», исходя из текущего объема потребления воды и его динамики, с учетом принятого сценария развития поселения и системы водоснабжения (увеличение численности населения).

Нормы хозяйственно – питьевого водопотребления на 1 жителя принимаются в соответствии со сводом правил  СП 31.13330.2012 СНиП 2.04.02-84* и СП 30.13330.2012 СНиП 2.04.01-85*, исходя из усредненных норм, принимаемых на одного жителя в сутки (1 учащегося и 1 преподавателя в смену, 1 больной в смену, 1 ребенок, % вместимости бассейна в сутки) и представлены в таблице 3.8.

Таблица 3.8 – Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления на 1 жителя

| Водопотребитель | Измеритель | Нормы расхода воды в сутки максимального водопотребления, л/сут |
| --- | --- | --- |
| Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом и канализацией с централизованным горячим водоснабжением с ваннами длиной более 1500 - 1700 мм | 1 житель | 250 |
| Общежития без душевых | 1 житель | 60 |
| Общежития с душевыми | То же | 100 |
| То же, со столовыми и прачечными, а также гостиницы и пансионаты с общими ваннами | То же | 140 |
| Гостиницы и пансионаты с ванными в отдельных номерах | То же | 230 |
| Больницы, санатории и дома отдыха общего типа | 1 койка | 250 |
| Санатории и дома отдыха с ваннами во всех жилых комнатах | То же | 350 |
| Больницы и санатории с грязелечением | То же | 500 |
| Детские ясли-сады с дневным пребыванием детей | 1 ребенок | 75 |
| То же, с круглосуточным пребыванием детей | То же | 100 |
| Школы-интернаты | 1 место | 200 |
| Пионерские лагеря | То же | 200 |
| Бани без плавательных бассейнов | 1 посетитель | 180 |
| Прачечные механизированные | 1 кг сухого белья | 75 |
| Прачечные немеханизированные | То же | 40 |
| Столовые, рестораны | 1 блюдо | 12 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной | 15 |
| Административные здания | 1 работающ. | 15 |
| Школы | 1 учащийся | 20 |
| Продовольственные магазины | 1 рабочее место | 400 |
| Парикмахерские | То же | 120 |

Расчетные расходы воды принимаются с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления равного 1,2.

Расход воды на наружное пожаротушение принимается в соответствии со СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (с изменением №1) (п. 5.1, табл.1) – 35 л/с из расчета возникновения двух пожаров.

Продолжительность тушения пожара – 3 часа с пополнением противопожарного запаса за 24 часа.

Расход воды и число струй на внутреннее пожаротушение согласно СП 10.13130.2009 (п. 4.1.1, табл. 1) принимается равным 5,0 л/с (2 струи по 2,5 л/с на одну струю).

Расход воды на пополнение пожарного запаса составит: (5+35)×3600×2×3/1000 = 864 м3.

Перспективные балансы потребления питьевой и горячей воды по населенным пунктам городского поселения Белоярский на расчетный срок схемы водоснабжения рассчитаны по предоставленным данным ресурсоснабжающей организацией, с учетом информации о многоквартирных домах и планируемых приростов численности населения и допущений, указанных в пункте 2.2 настоящего документа.

Прогноз приростов объемов потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды по населенному пункту г.п. Белоярский представлен в таблице 3.9.

Прогнозные годовые значения потребления воды на хозяйственно-питьевые нужды по городу Белоярский на расчетный срок схемы водоснабжения с учетом перспективы развития приведены в таблице 3.10.

Таблица 3.9 – Приросты объемов потребления воды на хозяйственно-бытовые нужды г.п. Белоярский

| Наименование показателей | Рассматриваемый срок |
| --- | --- |
|  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
|  | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 |
| население г. Белоярский | 1,17 | 5,93 | 1,28 | 6,48 | 1,28 | 6,48 | 1,30 | 6,57 | 1,30 | 6,57 | 1,30 | 6,57 | 6,48 | 32,85 |

Таблица 3.10 – Существующее и перспективное годовое потребление водопроводной воды в г. Белоярский, тыс.м3/год

| Наименование показателя | Единица измерения | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| Годовое водопотребление | тыс. м3/год | 1190,9 | 1196,8 | 1203,3 | 1209,8 | 1216,3 | 1222,9 | 1229,5 | 1262,3 |

## Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения, отражающее технологические особенности указанной системы

Система централизованного горячего водоснабжения городского поселения Белоярский организована в городе Белоярский. К системе централизованного водоснабжения подключены в основном все многоквартирные дома в указанном населенном пункте.

Система теплоснабжения г. Белоярский централизованная, от существующих котельных. Основными источниками централизованного теплоснабжения являются котельные ОАО «Казымэнергогаз»:

котельная №1 «Центральная городская»;

котельная №2 «БУТТиСТ»;

котельная №3 «ВОС».

Часть вырабатываемой тепловой энергии приходится на локальные ведомственные котельные (всего 8 объектов), покрывающие собственные потребности («УМС», ООО «Стройинвест», «АТП-8», «РСУ», «Монолит», база отдыха «Северянка» и др.).

Схема теплоснабжения закрытая. Тепловая сеть от центральной городской котельной:

двухтрубная -  до центральных тепловых пунктов (ЦТП);

четырёхтрубная - от ЦТП до потребителей.

Системы горячего водоснабжения в многоквартирных домах выполнены с нижней разводкой из стальных и пластиковых труб различных диаметров. Учет горячей воды потребляемой в домах и квартирах – не предусмотрен.

## Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)

В населенном пункте на территории городского поселения Белоярский приборный коммерческий учет горячей и питьевой воды потребленной абонентами организован не в полном объеме. Расчеты потребленной воды абонентами производятся как приборным методом, так и расчетным методом с учетом нормативов утвержденных Департаментом жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры».

Значения фактического потребления воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) по городу Белоярский  рассчитаны по данным предоставленным ресурсоснабжающими организациями, осуществляющими деятельность по водоснабжению на территории городского поселения Белоярский.

Фактический (за базовый 2014г.) расчетный суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды определен как средний за каждые сутки в течение года, с учетом ежедневного потребления.

Расчетный расход в сутки наибольшего водопотребления определен исходя из расчетного (среднего за год) суточного расхода, с учетом коэффициента суточной неравномерности водопотребления. Коэффициент суточной неравномерности водопотребления учитывает уклад жизни населения, режим работы предприятий, степень благоустройства зданий, изменения водопотребления по сезонам года и по дням недели.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное) по городу Белоярский представлены в таблице 3.11.

Таблица 3.11 – Фактическое и ожидаемое потребление воды, тыс. м3

| Наименование показателя | Ед. изм-я | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | План |
|  |  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| Годовое водопотребление | тыс. м3/год | 1190,9 | 1196,8 | 1203,3 | 1209,8 | 1216,3 | 1222,9 | 1229,5 | 1262,3 |
| Среднесуточное водопотребление | м3/сут | 3262,7 | 3278,94 | 3296,69 | 3314,44 | 3332,44 | 3350,44 | 3368,44 | 3458,44 |
| Максимально суточное водопотребление | м3/сут | 3915,2 | 3934,72 | 3956,02 | 3977,32 | 3998,92 | 4020,52 | 4042,12 | 4150,12 |

## Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды, которую следует определять по отчетам организаций, осуществляющих водоснабжение, с разбивкой по технологическим зонам

В городском поселении Белоярский с административным центром – город Белоярский сложилась технологическая зона централизованного водоснабжения. Деятельность в сфере водоснабжения на территории города Белоярский осуществляет ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

ОАО «ЮКЭК-Белоярский» осуществляет питьевое, хозяйственно-бытовое обеспечение холодной водой населения, в многоквартирных домах, общественных зданий и иных объектов на территории города Белоярский.

## Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов, в том числе на водоснабжение жилых зданий, объектов общественно-делового назначения, промышленных объектов, исходя из фактических расходов горячей, питьевой, технической воды с учетом данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды абонентами

Потребителями воды питьевого качества в городском поселении Белоярский являются следующие типы абонентов:

абоненты группы «население»  -  многоквартирные и жилые дома, для проживания населения;

абоненты группы «бюджетные организации» - объекты коммунально-бытового и общественно-делового назначения;

абоненты группы «прочие» - объекты коммунально-бытового, общественно-делового  и производственного назначения, в которых осуществляют деятельность юридические лица;

абоненты группы «производственные объекты» - объекты потребляющие воду в производственных целях;

собственное потребление организаций.

Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов по городу Белоярский с.п. Белоярский, на расчетный срок представлен в таблице 3.12.

Таблица 3.12 – Прогноз распределения расходов воды по типам абонентов, тыс.м3/год

| Наименование населенного пункта | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План, тыс. м3 |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| город Белоярский |
| абоненты группы «население» | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 | 787,6 |
| абоненты группы «бюджетные организации» | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 |
| абоненты группы «производственные объекты» | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 | 101,0 |
| абоненты группы «прочие» | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 | 49,7 |
| собственное потребление (ОАО "ЮКЭК-Белоярский") | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 | 161,3 |
| комплексная застройка | 0,0 | 5,9 | 6,5 | 6,5 | 6,6 | 6,6 | 6,6 | 32,9 |

## Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)

Потери горячей и питьевой воды включают в себя:

расходы воды при авариях и повреждениях на водопроводной сети до их локализации;

расходы воды при утечке через водоразборные колонки;

скрытые утечки воды из водопроводной сети и емкостных сооружений

естественную убыль воды при ее транспортировке и хранении.

По информации, полученной от организации осуществляющей водоснабжение на территории городского поселения Белоярский (ОАО «ЮКЭК-Белоярский») фактические потери воды при ее транспортировке (отсутствие повреждений на водопроводных сетях) – отсутствуют. Имеют место балансовые потери, которые отражают в расчетах как разница добываемой и распределяемой воды, в связи с невозможностью организации приборного учета.

Значения фактических потерь воды по организациям, осуществляющим деятельность по водоснабжению в городском поселении Белоярский за 2014г. показаны в таблице 3.13. Перспективные значения неучтенных расходов и потерь воды в водопроводных сетях на расчетный срок Схемы водоснабжения до 2025 года, так же представлены в таблице 3.13. Снизить значения потерь воды в водопроводных сетях предлагается за счет реконструкции изношенных водопроводных сетей в течении расчетного срока.

Таблица 3.13 – Фактические потери воды за 2014 г.

| Наименование показателей | 2014 г. (факт) | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Белоярский |
| Потери воды, тыс.м3 | 576.7 | 576.7 | 362.5 | 334.2 | 305.6 | 276.7 | 247.4 | 96.3 |
| Потери воды, % | 32.6 | 32.6 | 30.1 | 27.6 | 25.1 | 22.6 | 20.1 | 7.6 |

Расчетные значения неучтенных расходов и потерь воды питьевого качества из водопроводных сетей с 2014 по 2025 гг. представлены на рисунке 3.3.

Рисунок 3.3 – Перспективные расчетные значения неучтенных расходов и потерь в водопроводных сетях

## Перспективные балансы водоснабжения (общий - баланс подачи и реализации горячей, питьевой, технической воды, территориальный - баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения, структурный - баланс реализации горячей, питьевой, технической воды по группам абонентов)

Перспективный баланс водоснабжения до 2025г. по технологическим зонам водоснабжения (баланс реализации воды, совмещенный с территориальным) населенного пункта городского поселения Белоярский представлен в таблице 3.11.

Перспективный баланс водоснабжения до 2025г. по технологическим зонам водоснабжения (структурный, совмещенный с территориальным – баланс реализации воды по группам абонентов) населенного пункта городского поселения Белоярский представлен в таблице 3.12.

Перспективный баланс водоснабжения до 2025г. по технологическим зонам водоснабжения (баланс подачи воды) населенного пункта городского поселения Белоярский представлен в таблице 3.14.

Таблица 3.14 – Водохозяйственный баланс по г.п. Белоярский

| Подача воды, тыс. м3 | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| город Белоярский | 1981.8 | 1987.7 | 1810.1 | 1782.4 | 1754.4 | 1726.0 | 1697.3 | 2404.4 |

## Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений исходя из данных о перспективном потреблении горячей, питьевой, технической воды и величины потерь горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке с указанием требуемых объемов подачи и потребления горячей, питьевой, технической воды, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам с разбивкой по годам

В качестве источника централизованного водоснабжения используется вода из р. Казым.

Согласно лицензии ХМН 03077 ВЭ «Условия пользования недрами с целью добычи пресных подземных вод групповым водозабором на территории г. Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», максимальный разрешенный водоотбор устанавливается на период разведки в объеме, не превышающем утвержденные запасы подземных вод – 8300 м3/сутки.

Таким образом, мощность водозаборных сооружений обусловлена максимальным разрешенным водоотбором из реки, из которых производится добыча подземных вод и производительностью сооружений подготовки и очистки воды.

Значения максимального водоотбора из реки на территории городского поселения Белоярский, указанного в лицензии ХМН 03077 ВЭ, представлены в таблице 3.15.

Таблица 3.15 – Производительность ВЗУ

| № п/п | Наименование населенного пункта | Максимальный разрешенный водоотбор, м3/сутки |
| --- | --- | --- |
| 1 | Город Белоярский | 8300 |

Результаты расчета резерва/дефицита мощности ВЗУ на территории городского поселения Белоярский, по годам расчетного срока схемы водоснабжения поселения, представлены в таблице 3.16.

Таблица 3.16 – Резерв/дефицит ВЗУ на расчетный срок

| Параметр, м3/ч | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| город Белоярский |
| максимальный разрешенный водоотбор | 498.0 | 498.0 | 498.0 | 498.0 | 498.0 | 498.0 | 498.0 | 498.0 |
| поднято воды | 390.9 | 392.1 | 357.1 | 351.6 | 346.1 | 340.5 | 334.8 | 474.3 |
| резерв/дефицит | 109.1 | 107.9 | 142.9 | 148.4 | 153.9 | 159.5 | 165.2 | 25.7 |

Из таблицы видно, что существующего водоотбора из реки Казым на территории пг.п. Белоярский достаточно для удовлетворения перспективного спроса в течение рассматриваемого срока схемы водоснабжения.

Сооружения для очистки и подготовки воды на территории городского поселения Белоярский расположены в городе Белоярский.

Данные по производительности сооружений очистки и подготовки воды по населенному пункту городского поселения Белоярский представлены в таблице 3.17.

Таблица 3.17 – Характеристики сооружений очистки и подготовки воды

| № п/п | Наименование населенного пункта | Применяемая схема очистки воды | Производительность сооружения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/сутки | м3/ч |
| 1 | г. Белоярский | ВОС | 12000 | 500 |

Результаты расчета резерва/дефицита мощности на перспективу существующих установок очистки и подготовки воды на территории городского поселения Белоярский, по годам расчетного срока схемы водоснабжения поселения, представлены в таблице 3.18.

Таблица 3.18 – Резерв/дефицит установок очистки воды на перспективу

| Параметр, м3/ч | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| город Белоярский |
| производительность ВОС | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 | 500.0 |
| поднято воды | 390.9 | 392.1 | 357.1 | 351.6 | 346.1 | 340.5 | 334.8 | 474.3 |
| резерв/дефицит | 109.1 | 107.9 | 142.9 | 148.4 | 153.9 | 159.5 | 165.2 | 25.7 |

Из таблицы видно, что существующей производительности водоочистных сооружений достаточно для удовлетворения перспективного спроса в течение всего расчетного срока, до 2025 года.

## Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации

В соответствии с определениями, данными Федеральными законами от 07.12.20011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» и от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»:

Гарантирующая организация - организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение, определенная решением органа местного самоуправления поселения, городского округа, которая обязана заключить договор холодного водоснабжения, договор водоотведения, единый договор холодного водоснабжения и водоотведения с любым обратившимся к ней лицом, чьи объекты подключены (технологически присоединены) к централизованной системе холодного водоснабжения и (или) водоотведения.

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение (организация водопроводно-канализационного хозяйства) - юридическое лицо, осуществляющее эксплуатацию централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем.

Эксплуатацию систем водоснабжения в городском поселении Белоярский осуществляют:

Открытое акционерное общество «ЮКЭК-Белоярский».

Документ, закрепляющий за ОАО «ЮКЭК-Белоярский» юридическое право называться гарантирующей организацией не издавался.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 10 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения» при обосновании предложений по строительству, реконструкции и выводу из эксплуатации объектов централизованных систем водоснабжения поселения, городского округа должно быть обеспечено решение следующих задач:

обеспечение подачи абонентам определенного объема горячей, питьевой воды установленного качества;

организация и обеспечение централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

обеспечение водоснабжения объектов перспективной застройки населенного пункта;

сокращение потерь воды при ее транспортировке;

выполнение мероприятий, направленных на обеспечение соответствия качества питьевой воды, горячей воды требованиям законодательства Российской Федерации;

обеспечение предотвращения замерзания воды в зонах распространения вечномерзлых грунтов путем ее регулируемого сброса, автоматизированного сосредоточенного подогрева воды в сочетании с циркуляцией или линейным обогревом трубопроводов, теплоизоляции поверхности труб высокоэффективными долговечными материалами с закрытой пористостью, использования арматуры, работоспособной при частичном оледенении трубопровода, автоматических выпусков воды.

## Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения с разбивкой по годам

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоснабжения г.п. Белоярский учитывалось:

в рассматриваемый период до 2025 г. планируются приросты строительных фондов в административных границах городского поселения Белоярский, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенного пункта;

в ходе проведения технического обследования действующих объектов систем централизованного водоснабжения на территории населенного пункта в административных границах городского поселения Белоярский выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоснабжения и увеличивают затраты на водоснабжение.

Исходя из этого, в схеме принята централизованная система водоснабжения г.п. Белоярский, выполнена с учетом сложившейся застройки и развитием ее до 2025 года. Производительность сетей и сооружений определена с учетом развития г.п. Белоярский на 2025 год в соответствии с утвержденным генпланом и составляет:

расчетный срок –14306,00 м3/сут.

Принятые в Схеме решения предусматривают использование в максимально возможной степени существующих элементов действующей системы водоснабжения города с учётом их технического состояния, расположения объектов водопотребления и размещения существующих напорно-разводящих сетей города.

При этом предусматривается реконструкция существующих водозаборных и водопроводных сооружений для обеспечения требований действующих норм в объёме, представленном в рабочем проекте «ВОС-15400 м3/сутки г. Белоярский. Реконструкция инженерных сетей г.Белоярский», шифр 99/П-06, разработаного ООО Экологическое предприятие «Очистные сооружения», г.Тула, 2006 год со следующей корректировкой:

производительность насосной станции 1-го подъёма предлагается увеличить до 600 м3/час;

производительность насосной станции 3-го подъёма предлагается увеличить до 950,0 м3/час при пожаротушении.

трассировка магистральных сетей водопровода предусматривается в соответствии с расположением проектируемых и существующих улиц и проездов.

Проектируемая схема водоснабжения предусматривает на расчётный срок реконструкцию водопроводных сооружений и инженерных сетей, а именно:

реконструкция водозабора с устройством нового водоприёмника;

замену морально устаревшего технологического и насосного оборудования;

создание стабильного режима технологических процессов очистки воды из реки Казым по сезонам года до норм СанПиН 2.1.4.1074-01;посредством реконструкции существующих ВОС;

внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами водоподготовки, надежного управления и контроля технологических параметров;

автоматический контроль и регулирование подачи питьевой воды в городскую водопроводную сеть;

уменьшение энергопотребления;

разработка проекта 2-й и 3-й зон  санитарной охраны водозабора и водопроводных сооружений в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения, в том числе гидрогеологические характеристики потенциальных источников водоснабжения, санитарные характеристики источников водоснабжения, а также возможное изменение указанных характеристик в результате реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения

Основными мероприятиями по реализации схемы водоснабжения городского поселения Белоярский являются:

реконструкция и строительство водозаборных узлов;

реконструкция и устройство станции очистки и подготовки воды (обезжелезивания) для улучшения качества воды подаваемой потребителям;

реконструкция водопроводных сетей для подключения потребителя.

Техническим обоснованием мероприятий являются:

1. Водозаборное устройство типа РОП не отвечает нормативным требованиям по конструкции и по  рыбозащите для водоприёмных сооружений. Требуется устройство нового водоприёмника.

2. Насосная станция 1-го подъёма. Надземная часть здания насосной станции находится в неудовлетворительном техническом состоянии Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне. Требуется реконструкция здания насосной станции и замена насосных установок с автоматизацией их работы на должном техническом уровне.

3. Насосная станция 2-го подъёма. Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне. Требуется  замена насосных установок с автоматизацией их работы на должном техническом уровне.

4. Микрофильтры. Микрофильтры находятся в нерабочем состоянии, не происходит освобождения речной воды от планктона, крупных плавающих и взвешенных  веществ. Требуется автоматизировать промывку микрофильтров без их остановки.

5. Напорная фильтрация (I, II, III ступень). Не введена в работу Ш ступень доочистки воды на сорбционных фильтрах. Фильтры I, II, III ступеней сохраняются. Трубопроводы  и арматура обвязки фильтров I и II  ступеней, распределительные устройства фильтров находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Требуется замена ручной арматуры на электрифицированную и автоматизация работы систем промывки фильтров.

6. Насосная станция 3-го подъёма. Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне. Нет регулирования объёма воды, подаваемой в город. Требуется  замена насосных установок с автоматизацией их работы на должном техническом уровне.

7. Насосы подачи воды на промывку и насосы перекачки осветлённой промывной воды. Автоматизация работы насосных установок не на должном техническом уровне. Отсутствует узел учёта промывной воды. Забор воды на промывку  осуществляется по одному всасывающему трубопроводу. Не производится возврат осветлённой промывной воды в резервуары речной воды очистных сооружений. Насосное оборудование перекачки осветлённой промывной воды морально устарело. Требуется  замена насосных установок с автоматизацией их работы на должном техническом уровне

8. Насосы перекачки осадка промывных вод. Насосное оборудование морально устарело. Отсутствует автоматизация работы насосных установок на должном техническом уровне. Требуется  замена насосных установок с автоматизацией их работы на должном техническом уровне.

9. Шламовая насосная станция. Технологическая система откачки осадка не автоматизирована. Требуется автоматизация работы насосной установки на должном техническом уровне.

10. Реагентное хозяйство:

Электролизная: технологическое оборудование, арматура, трубопроводы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Система дозирования  гипохлорита натрия не автоматизирована.

Цех приготовления и дозирования известкового молока: цех не работает, технологическое оборудование и диаметры трубопроводов не соответствуют нормативным требованиям. Отсутствует стабилизационная обработка воды раствором известкового молока.

Цех приготовления и дозирования коагулянта: технологическое оборудование, арматура, трубопроводы находятся в неудовлетворительном техническом состоянии. Система дозирования раствора коагулянта не автоматизирована на должном техническом уровене.

Цех приготовления и дозирования флокулянта: система не автоматизирована на должном техническом уровне.

Цех приготовления и дозирования перманганата: система не автоматизирована на должном техническом уровне.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения

Схемой водоснабжения предлагается реконструкция ВОС-15400 м3/сутки:

а) реконструкция водозабора в объеме:

замена водоприёмного ковша с устройством струенаправляющих штор;

устройство стационарного затопленного водоприемника с кассетами объемной формы с фильтрующим заполнителем - щебнем или керамзитом крупностью 25-30 мм.

б) реконструкция насосной станции 1-го подъёма (замена насосного оборудования на TP 150-270/4) с повышением производительности до 600 м3/час;

в) реконструкция насосной станции 2-го подъёма с заменой насосного оборудования;

г) реконструкция насосной станции 3-го подъёма (замена насосного оборудованияна LER150-250 UNN-5502) с увеличением производительности до 950,0 м3/час;

д) реконструкция очистных сооружений с доведением производительности до 14306,0 м3/сутки с корректировкой технологической схемы очистки воды, с заменой морально устаревших технологического оборудования, насосных установок, трубопроводов, арматуры;

е) внедрение автоматизированной системы управления технологическими процессами водоподготовки, надежного управления и контроля технологических параметров;

ж) автоматический контроль и регулирование подачи питьевой воды в городскую водопроводную сеть.

и) строительство напорно-разводящих сетей города протяженностью 39, 81км.

Основные мероприятия о вновь строящихся, реконструируемых объектах системы водоснабжения представлены в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Мероприятия по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

| №№ п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция ВОС-15400, в том числе: | 2021-2025 |
| 1.1 | – в реконструкцию водоприёмника, насосной станции 1-го подъема |  |
| 1.2 | – в водопроводные очистные сооружения (реконструкция), в том числе: а) в машинный залглавного корпуса б) в фильтровальный зал главного корпуса в) в реагентное хозяйство главного корпуса г) в резервуары промывной воды д) во внутриплощадочные сети |  |
| 1.3 | – в автоматизацию, технологический контроль, диспетчеризацию |  |
| 3. | Реконструкция изношенных напорно-разводящих водопроводных сетей – 20110 м, в том числе: | 2016-2025 |
| 3.1 | Ø 400 мм - 4910,0 м |  |
| 3.2 | Ø355 мм - 1100,0 м |  |
| 3.3 | Ø280мм - 3670,0 м |  |
| 3.4 | Ø200мм – 1520 м |  |
| 3.5 | Ø160мм - 8400,0 м |  |
| 3.6 | в канале теплосети Ø219мм - 510,0 м |  |

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение

Согласно предоставленным данным организацией, занятой в сфере водоснабжения г.п. Белоярский, в г. Белоярский  Схемой планируется реконструкция ВОС, в том числе развитие автоматизации, технологического контроля и диспетчеризации.

В настоящее время существует проект автоматизированной системы управления  технологическими процессами водоподготовки. Технические решения принятые этим проектом обеспечивают:

повышение оперативности управления ВОС;

повышение качества водоснабжения потребителей;

повышение эффективности ресурсосберегающих технологий, сокращение затрат на производство и транспортировку чистой воды;

повышение уровня контроля технических систем и объектов;

сокращение затрат времени персонала на обнаружение и локализацию неисправностей и аварий в системе;

облегчение условий труда обслуживающего персонала.

АСУТП водоснабжения решает следующие задачи:

реализация общего технологического процесса системы технологических участков (ТУ) по энерго- и ресурсосберегающим алгоритмам за счёт рациональной организации технологических режимов и оптимальной загрузки ТУ;

качественная очистка питьевой воды, подаваемой в город;

передача команд на изменение режимов работы ТУ с контролем их выполнения;

автоматический контроль технического состояния объекта и сетей;

обнаружение и локализация аварий на объектах и в сетях;

сбор (с привязкой к реальному времени), обработка и хранение информации о техническом состоянии и технологических параметрах системы объектов;

ведение баз данных, обеспечивающих информационную поддержку оперативного диспетчерского персонала;

предоставление диспетчерскому и инженерно-техническому персоналу текущей и статистической информации о состоянии технологических процессов и оборудования.

Автоматизация и технологический контроль предусматривается для сооружений:

резервуары речной воды, ёмк.2х100 м3;

главный корпус станции очистки воды (размещено технологическое оборудование);

резервуары чистой воды, ёмкостью 1х5000 м3 и 2х1000 м3;

насосная станция 1-го подъёма;

насосная станция 2-го подъёма;

насосная станция 3-го подъёма;

насосы подачи воды на промывку и насосы отстоянной воды;

резервуары промывной воды, ёмк.2х1000 м3;

резервуары – шламонакопители, ёмкостью 3х3000 м3;

водоводы первого подъема;

водоводы второго  подъема;

напорно-разводящие сети.

Мероприятия по автоматизации, технологического контроля и диспетчеризации представлены в таблице 4.1. срок реализации мероприятий – 2021-2025 года.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду

По состоянию на момент разработки схемы водоснабжения в городском поселении Белоярский большая часть зданий, в том числе многоквартирные дома (абонентский учет), строения, сооружений оснащены приборами учета воды. Описание системы коммерческого учета в городском поселении Белоярский дано в пункте 3.5 настоящего документа.

При осуществлении расчетов за потребленную воду применяются расчетный метод, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного Округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории поселения, городского округа и их обоснование

Подключение перспективных потребителей населенного пункта г.п. Белоярский планируется проводить за счет прокладки участков трубопроводов к существующим сетям водоснабжения. Пропускная способность существующих трубопроводов недостаточна для присоединения к сетям новых объектов. Перечень участков водопроводной сети предлагаемых к строительству и реконструкции, представлен в таблице 4.2 настоящего документа.

Трассировка водопроводных сетей внутри районов новой застройки до отдельных потребителей, а так же определение длин и диаметров участков трубопроводов производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Таблица 4.2 – Мероприятия по строительству и реконструкции напорно-разводящих водопроводных сетей

| №№ п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 2. | Строительство напорно-разводящих сетей для подключения перспективных потребителей – 19700 м, в том числе: | 2016-2025 |
| 2.1 | Ø 200мм – 5400 м |  |
| 2.2 | Ø 160мм – 14300 м |  |
| 3. | Реконструкция изношенных напорно-разводящих водопроводных сетей – 20110 м, в том числе: | 2016-2025 |
| 3.1 | Ø 400 мм - 4910,0 м |  |
| 3.2 | Ø355 мм - 1100,0 м |  |
| 3.3 | Ø280мм - 3670,0 м |  |
| 3.4 | Ø200мм – 1520 м |  |
| 3.5 | Ø160мм - 8400,0 м |  |
| 3.6 | в канале теплосети Ø219мм - 510,0 м |  |

## Рекомендации о месте размещения насосных станции, резервуаров, водонапорных башен

Станции рекомендуется устанавливать в непосредственной близости от водозаборов. На расчетный срок схемы водоснабжения до 2025 года рекомендуется:

реконструкция насосной станции 1-го подъёма (замена насосного оборудования на TP 150-270/4) с повышением производительности до 600 м3/час;

реконструкция насосной станции 2-го подъёма с заменой насосного оборудования;

реконструкция насосной станции 3-го подъёма (замена насосного оборудованияна LER150-250 UNN-5502) с увеличением производительности до 950,0 м3/час.

Мероприятия по реконструкции насосных станций планируется в период  2021-2025 гг.

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Большую часть перспективной застройки поселений г.п. Белоярский составляют многоквартирные жилые дома. Строительство их будет осуществляться на территориях населенного пункта свободных от застройки.

Подключение объектов строительства будет осуществляться к существующим инженерным коммуникациям. Трассировка водопроводных сетей по территории районов перспективной застройки до отдельных потребителей. Строительство напорно-разводящих сетей города для подключения перспективных потребителей представлены в таблице 4.2.

## Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Существующее размещение объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения городского поселения Белоярский отражается организациями, занятыми в сфере водоснабжения поселения на картах (схемах).

На рисунках 4.1-4.6 показаны отдельные территории поселения с направлениями размещения объектов водоснабжения и трасс водопроводных сетей.

Рисунок 4.1 – Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский

Рисунок 4.2 - Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский

Рисунок 4.3 - Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский

Рисунок 4.4 - Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский

Рисунок 4.5 - Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский

Рисунок 4.6 - Карта-схема существующих объектов водоснабжения г.п. Белоярский

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02,  регистрационный  № 3399).

Зоны санитарной охраны – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно-питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы, в целях их санитарно-эпидемиологической надежности.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматривается организация зон санитарной охраны, в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

Источником питьевого водоснабжения г. Белоярский являются поверхностный водоем – река  Казым.  Используется водозабор ковшового типа.

Граница первого пояса санитарной охраны поверхностного источника водоснабжения устанавливается, с учетом конкретных условий, для водотоков в следующих пределах:

вверх по течению - не менее 200 м от водозабора;

вниз по течению - не менее 100 м от водозабора;

по прилегающему к водозабору берегу - не менее 100 м от линии уреза воды летне-осенней межени;

в направлении к противоположному от водозабора берегу при ширине реки или канала менее 100 м - вся акватория и противоположный берег шириной 
50 м от линии уреза воды, при летне-осенней межени, при ширине реки или канала более 100 м - полоса акватории шириной не менее 100 м.

На водозаборах ковшевого типа в пределы первого пояса ЗСО включается вся акватория ковша.

Границы второго пояса ЗСО водотоков (реки, канала) и водоемов (водохранилища, озера) определяются в зависимости от природных, климатических и гидрологических условий.

Граница второго пояса на водотоке в целях микробного самоочищения должна быть удалена вверх по течению водозабора на столько, чтобы время пробега по основному водотоку и его притокам, при расходе воды в водотоке 95% обеспеченности, было не менее 5 суток - для 1Г климатического района.

Скорость движения воды в м/сутки принимается усредненной по ширине и длине водотока или для отдельных его участков при резких колебаниях скорости течения.

Граница второго пояса ЗСО водотока, ниже по течению, должна быть определена с учетом исключения влияния ветровых обратных течений, но не менее 250 м от водозабора.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды, при летне-осенней межени, должны быть расположены на расстоянии - не менее 500 м.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке, вверх и вниз по течению, совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3 - 5 километров, включая притоки.

В охранной зоне поверхностного источника  не допускается:

спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта;

купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

Первый пояс охранной зоны ВОС устанавливается в размере 30 метров. Территория благоустраивается и ограждается  забором, отвод поверхностных вод осуществляется за пределы территории. По периметру забора предусматривается охранное освещение и сигнализация. На территории первого пояса запрещаются все виды строительства и хозяйственной деятельности

В пределах второго и третьего поясов ЗСО поверхностных источников водоснабжения необходимо проведение следующих мероприятий:

Выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора.

Регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения.

Недопущение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод.

Все работы, в том числе добыча песка, гравия, донноуглубительные в пределах акватории ЗСО, допускаются по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе водозабора.

Использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов, допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы.

При наличии судоходства необходимо оборудование судов, дебаркадеров и брандвахт устройствами для сбора фановых и подсланевых вод и твердых отходов, оборудование на пристанях сливных станций и приемников для сбора твердых отходов.

## Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.).

При анализе существующего положения в системе водоснабжения г.п. Белоярский вредного воздействия на окружающую среду при снабжении и хранении химических реагентов, используемых в водоподготовке, не обнаружено.

В процессе реализации мероприятий по развитию и модернизации систем водоснабжения г.п. Белоярский, принято решение о необходимости оборудования существующих водозаборов системами водоочистки. В качестве систем ВОС предложены блочно-модульные установки, укомплектованные необходимыми модулями очистки.

Процесс обеззараживания очищенной воды происходит перед подачей воды в сеть на ультрафиолетовой установке, оборудованной датчиком ультрафиолетового излучения и его мощности.

Для периодической дезинфекции резервуара чистой воды и водопроводных сетей предусматривается дозирование в воду раствора гипохлорита натрия

Окислительная дезинфекция с помощью хлора и его производных - едва ли не самый распространённый практический метод обеззараживания воды, начало массового использование которого многими странами Западной Европы, США и Россией датируется первой четвертью XX века.

Использование гипохлорита натрия в качестве дезинфицирующего агента взамен хлора является перспективным и обладает рядом существенных преимуществ:

реагент может быть синтезирован электрохимическим методом непосредственно на месте использования из легкодоступной поваренной соли;

необходимые показатели качества питьевой воды и воды для гидротехнических сооружений могут быть достигнуты за счёт меньшего количества активного хлора;

концентрация канцерогенных хлорорганических примесей в воде после обработки существенно меньше;

замена хлора на гипохлорит натрия способствует улучшению экологической обстановки и гигиенической безопасности;

гипохлорит обладает более широким спектром биоцидного действия на различные типы микроорганизмов при меньшей токсичности.

Для целей очистки бытовой воды используются разбавленные растворы гипохлорита натрия: типовая концентрация активного хлора в них составляет 0,2—2 мг/л против 1—16 мг/л для газообразного хлора. Разбавление промышленных растворов до рабочей концентрации производят непосредственно на месте.

Так же с технической точки зрения, принимая во внимание условие использования в Российской Федерации, эксперты отмечают:

существенно более высокую степень безопасности технологии производства реагента;

относительную безопасность хранения и транспортировки до места использования;

лояльные требования к технике безопасности при работе с веществом и его растворами на объектах;

не подведомственность технологии обеззараживания воды гипохлоритом Ростехнадзору Российской Федерации.

Необходимость хранения запаса реагента для обеззараживания непосредственно на ВОС отсутствует, реагент можно завозить на ВОС «по мере необходимости».

# ОЦЕНКА ОБЪЕМОВ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоснабжения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения г. Белоярский, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр. от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 1178,18 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

2016 год – 92,18 млн. руб.

2017 год – 92,18 млн. руб:

2018 год – 92,18 млн. руб.

2019 год – 92,18 млн. руб:

2020-2025 годы – 809,47 млн. руб.:

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоснабжения и сетей водоснабжения на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 - Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем капитальных вложений*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Реконструкция ВОС-15400 м3/сутки | млн. руб. | 217,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 36,22 | 36,22 |
| 2 | Строительство напорно-разводящих сетей для подключения перспективных потребителей 19700 м | млн. руб. | 381,56 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 38,16 | 38,16 |
| 3 | Реконструкция изношенных напорно-разводящих водопроводных сетей – 20110 м | млн. руб. | 399,60 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 | 39,96 |
| ИТОГО | млн. руб. | 998,46 | 78,12 | 78,12 | 78,12 | 78,12 | 114,33 | 114,33 | 114,33 | 114,33 | 114,33 | 114,33 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 179,72 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 14,06 | 20,58 | 20,58 | 20,58 | 20,58 | 20,58 | 20,58 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 1 178,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 92,18 | 134,91 | 134,91 | 134,91 | 134,91 | 134,91 | 134,91 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

показатели качества обслуживания абонентов;

показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.11.2015) «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»

На момент актуализации схемы водоснабжения г.п. Белоярский утвержденные инвестиционные программы и мероприятий для ОАО «ЮКЭК-Белоярский», организации, занятой в сфере водоснабжения – не утверждалисьи.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (г.п. Белоярский), с учетом реализации предложений, предусмотренных схемой водоснабжения, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (г.п. Белоярский)

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатели качества питьевой воды |
| 1 | доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 63,33 | 63,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды. | % | 63,33 | 63,33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем централизованного холодного водоснабжения |
| 3 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 4 | доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 32,63 | 32,63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 | 1,74 |

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным организацией, занятой в сфере водоснабжения городского поселения Белоярский и Администрацией Белоярского района Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, бесхозяйные сети водоснабжения на территории городского поселения Белоярский - отсутствуют.

КНИГА 2. ВОДООТВЕДЕНИЕ

# СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ В СФЕРЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории городского поселения

В соответствии с определением, данным Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения. Система водоотведения - необходимый и важный элемент современной инженерной инфраструктуры поселения.

Канализация — составная часть системы водоснабжения и водоотведения, предназначенная для удаления твёрдых и жидких продуктов жизнедеятельности человека, хозяйствен-но-бытовых и дождевых сточных вод с целью их очистки от загрязнений и дальнейшей эксплуатации или возвращения в водоём.

В городе существует централизованная система водоотведения сточных вод. Сточные воды от жилой и общественной застройки собираются внутриквартальными самотечными сетями и по магистральным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (далее - КНС). Далее, по системе напорных и самотечных коллекторов сточные воды подаются на канализационную насосную станцию № 3. От канализационной насосной станцией № 3 сточные воды по двум напорным коллекторам подаются на канализационные очистные сооружения (далее - КОС), где после полной биологической очистки сбрасываются в реку Казым.

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на территории города Белоярский, входящий в состав городского поселения Белоярский осуществляет организация ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

ОАО «ЮКЭК-Белоярский»

Почтовый адрес: 628162, Тюменская область, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра, г. Белоярский, 3 микрорайон, дом 27.

Телефон: (34670) 62-900, 37-6-70.

Директор: Корытько Игорь Алексеевич.

Основные виды деятельности Общества:

сбор очистка и распределение воды;

удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность;

чистка и уборка производственных и жилых помещений, оборудования и транспортных средств;

производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) и другие.

## Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения, включая описание существующих канализационных очистных сооружений, в том числе оценку соответствия применяемой технологической схемы очистки сточных вод требованиям обеспечения нормативов качества очистки сточных вод, определение существующего дефицита (резерва) мощностей сооружений и описание локальных очистных сооружений, создаваемых абонентами

В соответствии с определением, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», техническое обследование централизованных систем водоотведения - оценка технических характеристик объектов централизованных систем водоотведения.

Техническое обследование системы водоотведения г.п. Белоярский в рамках разработки схемы водоотведения проводилось:

изучением и анализом исходных данных, полученных от организаций, занятых в сфере водоотведения, по техническому состоянию объектов систем водоотведения;

оценкой результатов непосредственного посещения специалистами объектов водоотведения;

анализом исполнения и соблюдения на объектах водоотведения требований нормативных документов;

сопоставлением текущего состояния систем водоотведения с состоянием объектов аналогов, учитывая практический опыт эксплуатации аналогичных объектов.

При проведении технического обследования объектов в эксплуатационной зоне водоотведения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в г. Белоярский установлено:

В эксплуатационной зоне водоотведения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в городе Белоярский централизованной хозяйственно-бытовой системой водоотведения охвачены многоквартирные дома, общественные объекты и производственные объекты ОАО «ЮКЭК-Белоярский». Система водоотведения в г. Белоярском имеет чёткую логику – стоки собираются в каждом микрорайоне на местные КНС и передаются по напорным коллекторам на более крупные КНС, в конечном итоге, все стоки поступают на очистные сооружения.

ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в городе Белоярский эксплуатирует 17 КНС общей производительностью 12 тыс.м3/сут. Технические характеристики системы централизованной канализации г. Белоярский представлены в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Технические характеристики насосного оборудования, установленного на КНС г. Белоярский

| №п/п | Наименование | Марка насоса | Производительность, (м3/час) | Напор, м | Количество насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих | резервных |
| 1 | КНС-1 (1мкр.) | GRUNDFOS | 50 | 20 | 2 | 0 |
| 2 | КНС-2 (3мкр. у д.сада) | СД 160/45 | 160 | 45 | 1 | - |
|  |  | СД 220/20 | 220 | 20 | 1 | - |
| 3 | КНС-3 (у ПЧ-9) | Иртыш | 70 | 16 | 1 | - |
|  |  | СД 250-22.5 | 250 | 22,5 | 1 | - |
|  |  | СД 250-22.5 | 250 | 22,5 | 1 | - |
| 4 | КНС-4 (ОРС-6) | Иртыш | 85 | 20 | 1 | - |
|  |  | Иртыш | 65 | 20 | 1 | - |
| 5 | КНС-5 (у хлебозавода) | ЦМФ 50/10 | 50 | 20 | 1 | - |
| 6 | КНС-6 (6мкр) | СД 160/45 | 160 | 45 | 1 | - |
|  |  | Иртыш | 85 | 20 | 1 | - |
| 7 | КНС-7(Ледовый дворец) | СД 160/45 | 160 | 45 | 1 | - |
|  |  | Иртыш | 85 | 20 | 1 | - |
| 8 | КНС-9 (Строителей) | СД 160/45 | 160 | 45 | 1 | - |
|  |  | Иртыш | 85 | 20 | 1 | - |
| 9 | КНС (СМУ-25) | ЦМФ 50/10 | 50 | 24 | 1 | - |
| 10 | КНС (ПММК) | ЦМФ 50/10 | 50 | 20 | 1 | - |
| 11 | КНС-13 (ФЖК) | ЦМФ 50/10 | 50 | 20 | 1 | - |
| 12 | КНС-11 (Молодежный) | ЦМФ 50/10 | 50 | 20 | 1 | - |
|  |  | К 90/35 | - | - | - | - |
| 13 | КНС (ВОС) | ФГ 25,5/14,5 | 25,5 | 14,5 | 2 | - |
| 14 | КНС Березка | Гном | 12 | 20 | 1 | - |

Насосные станции КНС-1 (Микрорайон 1), КНС-2 (Микрорайон 3), КНС-4 (ул. Набережная база) с напорным коллектором, КНС-11 (кв. Молодёжный), КНС-13 (ФЖК), КНС-5 (ул. Центральная), КНС-17 (ул. Строителей) находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Общая протяженность сетей водоотведения по всему населенному пункту составляет 65,427 км, в том числе:

магистральных сетей 30,09  км;

внутриквартальных сетей 20,337 км;

главный коллектор 15 км.

Самотечные и напорные коллектора выполнены из стальных труб. Износ канализационных сетей составляет 75 %.

Фактическая производительность существующей системы водоотведения 5500м3/сутки.

Канализационные очистные сооружения состоят из 2-х блоков заводской готовности общей производительностью 12000 м3/сутки:

1-ая очередь (КОС-1)- 5000 м3/сутки запущена в эксплуатацию в 1985 году;

2-ая очередь-(КОС-2)- 7000 м3/сутки запущена в эксплуатацию в 2000 году.

В 2009 году завершена реконструкция существующих КОС согласно проекту разработанному 2001 году АО «ГИАП» г. Москва «Реконструкция канализационных очистных сооружений до 12000 м3/сут. г. Белоярский ХМАО Тюменской обл.».

В настоящее время  КОС работают, как единый комплекс, находятся в хорошем техническом состоянии и пригодны к дальнейшей эксплуатации. Требуется доработка системы обеззараживания - электролизной станции, оборудование которой морально и физически устарело, находится в плохом техническом состоянии и требуется его замена. Технологические схемы КОС-1 и КОС-2 г. Белоярский представлены на рисунках 1.1-1.2.

Сброс очищенных и обеззараженных сточных вод осуществляется в р. Казым    (109 км от устья, географические координаты 63о42’35” с.ш., 66о39’00” в.д.). В меженный период высота сброса от поверхности воды 30 см. и на расстоянии от береговой линии 2 м. Место сброса оборудовано железобетонным настилом.

Выпуск очищенных вод осуществляется через сосредоточенный оголовок сбросного коллектора (металлическая труба D=325 мм длиной 0,381 км) КОС-2.

Ввод в эксплуатацию: КОС – 1 – 1985 г., КОС – 2 – 1999 г. Пуско-наладочные работы начаты 12.2006 г. Продолжительность работы в течение года: 365 дней/год. Способ очистки – механическая и биологическая очистка сточных вод.

Состав КОС представлен  следующими технологическими блоками:

усреднитель сточных вод с камерой гашения напора, механическими решётками и песколовками (оборудованы в 1-м металлическом резервуаре);

аэротенки с вторичными отстойниками (оборудованы в 6-и металлических резервуарах);

блок доочистки очищенных сточных вод;

стабилизатор активного ила;

контактные резервуары;

электролизная станция;

реагентное хозяйство;

иловые площадки;

песковые площадки;

инженерные коммуникации.

Состав и характеристика оборудования, установленного на КОС г. Белоярский представлен в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Состав и характеристика оборудования КОС г. Белоярский

| №п/п | Наименование оборудования | Количество насосов | Суммарная установленная мощность,(кВт) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | рабочих | резервных |  |
| Канализационные очистные сооружения КОС-12000 м3/сут |
| Участок №1 (1 очередь) |
|  | Хлораторная |  |  |  |
| 1 | Электролизные №1,№2 | 1 | 1 | 20 |
| 2 | Насос-дозатор | 0 | 1 | 3 |
| 3 | Насос-дозатор хлора№1 | 1 |  | 3 |
| 4 | Насос перекачивания солевого раствора АХ 65/25 | 1 |  | 3 |
| 5 | Насос гидроэлеватора АР100,150,170 "GRUNDFOS" | 1 | 1 | 17 |
| 6 | Насос усреднителя сточных вод S1.100,125,125 "GRUNDFOS" | 1 | 1 | 15 |
| 7 | Насос перемешивания сточных вод S1.100,125,125 "GRUNDFOS" | 2 |  | 15 |
| 8 | Резервуар аэротенк 5000м3 №3 | 2 |  |  |
| 9 | Погружная мешалка FLYGT SP 4630.410GP (705 об/мин) | 4 |  | 1,5 |
| 10 | Погружная мешалка FLYGT SP 4630.410GP (1350 об/мин) | 2 |  | 1,5 |
| 11 | Насос церкуляционный S1.044HS50V "GRUNDFOS" | 2 |  | 5,3 |
| 12 | Механизированная решетка РС500 | 4 | 1 | 0,37 |
| 13 | Ленточный транспортер ТЛЗ-760 | 1 |  | 1,5 |
| 14 | Пресс гидравлический ПТГ300 | 1 |  | 5,5 |
|  | Компрессорный участок |  |  |  |
| 15 | Воздуходувка Q=0,5966м3 "KAESER" НВ950Р | 1 | 3 | 160 |
| 16 | Насос типа WILO Q=12м3/час | 1 | 1 | 1,5 |
| 17 | Насос погружной AP100.100.115EX Q=110м3, Н -18м | 1 | 1 | 11,5 |
| Итого участок №1 | 26 | 10 | 264,67 |
| Участок №2 (2-очередь) |
| 1 | Электролизная №1,№2 |  | 2 | 20 |
| 2 | Насос-дозатор |  | 1 | 3 |
| 3 | Насос-дозатор хлора №1 |  | 1 | 3 |
| 4 | Центрифуга | 1 | 1 | 55 |
| 5 | Насос КНС | 1 | 2 | 22 |
| Итого участок №2 | 2 | 7 | 103 |

Обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется гипохлоритом натрия. Гипохлорит натрия приготовляется  электролизом  поваренной соли на электролизной станции.

Из песколовок осадок отводится на песковые площадки.

Избыточный активный ил из вторичных отстойников отводится в стабилизатор активного ила, где проходит термическую обработку, после чего поступают на механическое обезвоживание осадка с последующим складированием на иловых площадках.

Очищенные сточные воды отводятся в р. Казым (выпуск – береговой) по сбросному коллектору Ду=300мм. В меженный период высота сброса от поверхности воды 30см и на расстоянии от береговой линии 2м. Место сброса оборудовано железобетонным настилом.

Доочистка очищенных сточных вод в настоящее время не выполняется, поэтому качество очищенной сточной воды по азотной группе не соответствует нормативным требованиям, остальные показатели соответствуют расчётным ПДК для сброса в  рыбохозяйственный водоём I категории- р.Казым.

Технология очистки сточных вод

С городских КНС (17 единиц), хозбытовые сточные воды подаются в усреднитель на камеру гашения. С камеры гашения стоки поступают на механическую очистку, в состав блока механической очистки входит: механизированные решетки МР№1-МР№5 и тангенциальные песколовки П1-П3. На механических решетках стоки освобождаются от плавающих взвесей, на песколовках от песка и грубодисперсных примесей, вода свободным изливом поступает в резервуар усреднитель.

Из усреднителя усредненные сточные воды подаются на аэротенки 1-ой очереди КОС (Е2/1, Е2/2 , А4) и 2-ой очереди (А1,А2,А3) с последующей подачей  на  песколовки аэротенков. Усредненные сточные воды подщелачиваются раствором соды.

На аэротенках  1-ой очереди Е2/1 и Е2/2 (аэротенки по проекту «Реконструкция КОС до 12000 м3/сут), пройдя песколовку, усредненные стоки поступают в зону I дефосфации, далее стоки направляются в зону II денитрификации, куда также по трубопроводу поступает циркуляционный поток иловой смеси из конца нитрификатора. Таким образом, в аэротенке нитри-денитрификаторе образуются два циркуляционных контура:

возврат иловой смеси из аноксичной (безкислородной) зоны в аэробную осуществляемые эрлифтами;

возврат активного ила из вторичных отстойников в аноксичную (безкислородной) зону так же осуществляется эрлифтами.

Рециркуляция иловой смеси из аноксичной (безкислородной) зоны в аэробную принимается равной 4-х кратному расходу сточных вод, подаваемых в аэротенк. Степень рециркуляции возвратного активного ила из вторичных отстойников в анаэробную зону (в зону дефосфотации) составляет 0,3. Аэробная зона аэротенка оснащается системой аэрации выполненной в виде дисковых аэраторов, что позволяет использовать мелко и средне пузырчатою аэрацию. В зоне дефосфации и денитрификации аэротенка предусмотрено перемешивание иловой смеси механическими мешалками.

В конце зоны нитрификации очищенные сточные воды  вместе с илом перетекают  во вторичные отстойники. Вода во вторичном отстойнике осветляется, возвратный ил подается в зону дефосфации и денитрификации, а очищенные сточные воды подаются самотеком по трубопроводу на контактные резервуары  2-ой очереди КОС.

На участке 2-ой очереди КОС усредненные сточные воды с резервуара усреднителя поступают на РД (решетка-дробилка), где распределяются по аэротенкам 2-ой очереди КОС (А1,А2,А3), проходя через камеры гашения напора, песколовки аэротенков.

Аэротенк 1-ой очереди А4, аэротенки 2-ой очереди КОС (А1,А2,А3) выполнены по старым проектам и имеют только зону нитрификации и вторичный отстойник.

Аэротенки 2-ой очереди (А1,А2,А3) в настоящий момент не задействованы в связи с неполной загрузкой КОС (на 2016-2018 г. ≈ 5000-6000м3/сут) и находятся в резерве.

Все очищенные сточные воды с аэротенков 1-ой и 2-ой очереди КОС проходят количественный учет на участке учета очищенных сточных вод и обеззараживаются раствором гипохлорита натрия на контактных резервуарах 2-ой очереди КОС с последующим сбросом очищенных и обеззараженных сточных вод в р. Казым через выпуск №2.

С аэротенков избыточный ил подается в стабилизатор избыточного ила, далее на центрифуги. Также возможен сброс избыточного ила на иловые карты.

Фильтрованные сточные воды с иловых карт и песковых площадок через КНС подаются в камеру гашения усреднителя или аэротенки.

В состав очистных сооружений  ОАО «ЮКЭК-Белоярский» входят:

сооружения механической очистки;

сооружения биологической очистки;

сооружения для обработки осадка;

сооружения для сброса очищенных стоков.

Сточные воды по напорным трубопроводам поступают в приемную камеру, предназначенную для гашения напора и равномерного распределения воды по каналам.

Для задержания крупных плавающих предметов и взвесей на каналах установлена гидравлическая механизированная канализационная решетка. Отбросы собираются в контейнер и вывозятся за пределы очистных сооружений на свалку. Общий вид системы водоотведения города Белоярский представлен на рисунке 1.3.

Рисунок 1.1 - Технологическая схема КОС 12000 м3/сут г. Белоярский. 1-я очередь

Рисунок 1.2 - Технологическая схема КОС 12000 м3/сут г. Белоярский. 2-я очередь

Условные обозначения технологической схемы КОС:

Т1 – поступающие хоз-фекальные стоки,

Т11, Т21, Т31  - выход с песколовок,

Т12, Т22, Т32  - иловая смесь в аэрационных зонах аэротенков,

Т13, Т23, Т33  - выход с отстойной зоны аэротенков,

Т4 – выход стабилизированного ила из стабилизатора,

Т5 – стабилизированный обезвоженный ил после центрифуг,

Т6 – выход с доочистки,

Т7 – очищенные  хоз-фекальные стоки,

Т8, Т9 – точки отбора проб на 500 м выше и ниже соответственно места сброса очищенных сточных вод в р.Казым.

Е2/1, Е2/2, А4, А1, А2, А3 – аэротенки.

МР№ 1…5 - механические решетки на усреднителе.

ПТ- пресс-транспортер.

П1..П3- песколовки на усреднителе.

1 - камеры гашения на усреднителе и аэротенках.

2 - песколовки в аэротенках.

I - зона дефосфации (анаксичная).

II - зона денитрификации (анаксичная).

III - аэрационная зона (аэробная).

IV- вторичные отстойники.

Точки отбора проб:

Е2/1.2,   Е2/2.2,   Т4.1 - выход с песколовок;

Е2/1.II,   Е2/2.II - точки отбора в зоне денитрификации;

Е2/1.III,   Е2/2.III,   Т4.2 -  иловая смесь в аэрационных зонах аэротенков;

Е2/1.IV,   Е2/2.IV,    Т4.3 - выход с отстойной зоны аэротенков;

Рисунок 1.3 – Общий вид системы водоотведения г. Белоярский

На момент проведения технического обследования КОС технологическое оборудование находилось в неудовлетворительном состоянии. Технологическое оборудование электролизной станции КОС морально и физически устарело. Насосные станции КНС-1 (Микрорайон 1), КНС-2 (Микрорайон 3), КНС-4 (ул. Набережная база) с напорным коллектором, КНС-11 (кв. Молодёжный), КНС-13 (ФЖК), КНС-5 (ул. Центральная), КНС-17 (ул. Строителей) находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Доочистка сточных вод в настоящее время не выполняется. Согласно представленным данным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», очистные сооружения работают неэффективно - наблюдаются превышения концентраций  ХПК, растворенного кислорода (протоколы КХА №№1, 14, 17, 21, 28, 31, 34, 40, 46, 49, за январь – октябрь 2015 г.). Качество очищенных стоков не соответствует расчётным ПДК для сброса в  рыбохозяйственный водоём I категории - реку Казым.

# Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения (территорий, на которых водоотведение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем водоотведения) и перечень централизованных систем водоотведения

В соответствии с определением, данным постановлением Правительства Российской Феде-рации от 05.09.2013 №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»: технологическая зона водоотведения - часть канализационной сети, принадлежащей организации, осуществляющей водо-отведение, в пределах которой обеспечиваются прием, транспортировка, очистка и водоотведение сточных вод или прямой (без очистки) выпуск сточных вод в водный объект.

В соответствии с определениями, данными Федеральным законом от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» централизованная система водоотведения (канализации) - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для водоотведения.

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения городского поселения Белоярский сложилась единственная технологическая зона централизованного водоотведения:

технологическая зона ОАО «ЮКЭК-Белоярский», включающая в себя объекты централизованного водоотведения в городе Белоярский.

ОАО «ЮКЭК-Белоярский» осуществляется прием, транспортировку и очистку хозяйственно-бытовых сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения: от населения, проживающего в многоквартирных домах, общественных и коммунально-бытовых зданий. В указанной зоне для водоотведения организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки, выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод в реку Казым.

В соответствии с существующим положением на территории городского поселения Белоярский, в городе Белоярский сложилась зона централизованного водоотведения.

# Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения

В существующей централизованной системе водоотведения на территории городского поселения Белоярский организованы одни очистные сооружения – КОС г. Белоярский.

Обеззараживание очищенных сточных вод осуществляется гипохлоритом натрия. Из песколовок осадок отводится на песковые площадки.

Избыточный активный ил из вторичных отстойников отводится в стабилизатор активного ила, где проходит термическую обработку, после чего поступают на механическое обезвоживание осадка с последующим складированием на иловых площадках.

Для задержания крупных плавающих предметов и взвесей на каналах установлена гидравлическая механизированная канализационная решетка. Отбросы собираются в контейнер и вывозятся за пределы очистных сооружений на свалку.

# Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, включая оценку их износа и определение возможности обеспечения отвода и очистки сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения

Все технологические зоны системы централизованного водоотведения городского поселения Белоярский спроектированы и эксплуатируются в полном комплексе или с применением отдельных объектов системы водоотведения: канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них, очистных сооружений.

Система водоотведения в г. Белоярский самотечно-напорная. Сети состоят из дворовых и сборных участков, работающих в самотечном режиме и напорных коллекторов. Дворовые и сборные сети канализации проложены в земле на глубине ниже глубины промерзания.

Общая протяженность сетей водоотведения по всему населенному пункту составляет 65,427 км, в том числе:

магистральных сетей 30,09  км;

внутриквартальных сетей 20,337 км;

главный коллектор 15 км.

Самотечные и напорные коллектора выполнены из стальных труб. Износ канализационных сетей составляет 75 %.

Система водоотведения в г. Белоярском имеет чёткую логику – стоки собираются в каждом микрорайоне на местные КНС и передаются по напорным коллекторам на более крупные КНС, в конечном итоге, все стоки поступают на очистные сооружения. Система водоотведения довольно неплохо спроектирована, однако были допущены ошибки, которые в конечном итоге ведут к нарушению правильного функционирования системы, и, как следствие – к перерасходу ресурсов. Особое внимание стоит уделить конфликту между КНС. В данном случае имеется ввиду то, что различные КНС могут перекачивать стоки в один и тот же напорный коллектор. В г. Белоярский сеть напорных коллекторов устроена таким образом, что канализационные насосные станции могут создавать подпор друг другу. Такая схема имеет ряд недостатков, среди которых можно выделить:

переток стоков с одной станции на выход другой;

неравномерное распределение нагрузки на насосы;

гидроудары и т.п.

Увеличение количества  засорения коллекторов  происходит из-за износа сетей,  и отдельных участков коллекторов, где уклоны не выдержанны и имеют значения меньше требуемых для данных диаметров. Увеличить объём стоков на этих участках коллекторов не представляется возможным без проведения реконструкции. Следует отметить, что реконструкция данных участков должна быть проведена даже при существующих объёмах стоков. Это такие участки, как:

Микрорайон 4. Коллектор D159 от дома №25 между КНС-Березка и КНС-9;

Микрорайон 4. Коллектор D219 от дома № 13 до КНС-9;

Микрорайон 7. Коллектор D200 от дома №4 до КНС-7;

Микрорайон 3. Коллектор D300 от дома №14 до КНС-2;

Микрорайон 3. Коллектор D150 – D200 от дома №6 до КНС-2;

Ул. Центральная. Коллектор D150 – D200 от ОАО «Энергосвязьинвест» до КНС-5;

Кв-л. Молодёжный. Коллектор D159 от дома №2 до КНС-Молодёжный.

Перечисленные участки являются наиболее явными, с точки зрения затруднительного движения стоков, и требуют детального изучения.

Для увеличения достоверности информации о текущем состоянии сети канализации необходимо выделение дополнительных контрольных точек непосредственно на коллекторах.

Перечень сетей водоотведения с учетом диаметра трубопровода и года прокладки сетей, представлен в нижеприведенной таблице 1.3.

Таблица 1.3 – Характеристика сетей водоотведения г. Белоярский

| № п/п | Диаметр трубопровода (условный), мм | Длина трубопровода, м | Материал труб | Год прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 150 | 1050 | сталь | 1989 | 87 |
|  |  | 1162 | сталь | 1987 | 93 |
|  |  | 358 | сталь | 1975 | 133 |
|  |  | 270 | сталь | 1974 | 137 |
|  |  | 1084 | сталь | 1988 | 90 |
|  |  | 244 | сталь | 1976 | 130 |
|  |  | 9988 | сталь | 1983 | 107 |
|  |  | 380 | сталь | 1986 | 97 |
|  |  | 2080 | сталь | 1985 | 100 |
|  |  | 278 | сталь | 1990 | 83 |
|  |  | 1786 | сталь | 1984 | 103 |
|  |  | 484 | сталь | 1994 | 70 |
|  |  | 230 | сталь | 1991 | 80 |
|  |  | 490 | сталь | 1998 | 57 |
|  |  | 190 | сталь | 2001 | 47 |
|  |  | 404 | сталь | 1999 | 53 |
|  |  | 951 | сталь | 2004 | 37 |
|  |  | 648 | сталь | 2003 | 40 |
|  |  | 150 | сталь | 2005 | 33 |
|  |  | 468 | сталь | 2006 | 30 |
| 2 | 160 | 126 | ПЭ | 2006 | 30 |
| 3 | 200 | 320 | сталь | 1974 | 137 |
|  |  | 534 | сталь | 1976 | 130 |
|  |  | 194 | сталь | 1976 | 130 |
|  |  | 608 | сталь | 1977 | 127 |
|  |  | 492 | сталь | 1979 | 120 |
|  |  | 280 | сталь | 1980 | 117 |
|  |  | 1096 | сталь | 1981 | 113 |
|  |  | 23720 | сталь | 1983 | 107 |
|  |  | 270 | сталь | 1984 | 103 |
|  |  | 568 | сталь | 1985 | 100 |
|  |  | 544 | сталь | 1986 | 97 |
|  |  | 666 | сталь | 1987 | 93 |
|  |  | 654 | сталь | 1988 | 90 |
|  |  | 698 | сталь | 1989 | 87 |
|  |  | 254 | сталь | 1990 | 83 |
|  |  | 208 | сталь | 1992 | 77 |
|  |  | 110 | сталь | 1993 | 73 |
|  |  | 354 | сталь | 1995 | 67 |
|  |  | 548 | сталь | 1996 | 63 |
|  |  | 214 | сталь | 1998 | 57 |
|  |  | 722 | сталь | 2000 | 50 |
|  |  | 190 | сталь | 2001 | 47 |
|  |  | 904 | сталь | 2003 | 40 |
|  |  | 417 | сталь | 2006 | 30 |
|  |  | 374 | сталь | 2007 | 27 |
| 4 | 225 | 5009 | ПЭ | 2002 | 43 |
|  |  | 592 | ПЭ | 2003 | 40 |
|  |  | 490 | ПЭ | 2004 | 37 |
| 5 | 250 | 120 | сталь | 1983 | 107 |
|  |  | 134 | сталь | 1989 | 87 |
|  |  | 30 | сталь | 2005 | 33 |
| 6 | 300 | 232 | сталь | 2006 | 30 |
| 7 | 315 | 346 | ПЭ | 2006 | 30 |
| 8 | 400 | 136 | сталь | 2005 | 33 |
| 9 | 500 | 156 | асбесто-цементн | 1987 | 93 |
|  |  | 422 | сталь | 1983 | 107 |
| ИТОГО: | 65427 | 75 |

Общий вывод:

объекты централизованной системы водоотведения - насосные станции в количестве 7 единиц находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не пригодном для нормальной эксплуатации.

объекты централизованной системы водоотведения - канализационные сети имеют высокий процент износа и засора - 75% и требуют реконструкции. Система обеспечивает отвод сточных вод на существующих объектах централизованной системы водоотведения.

доочистка сточных вод в настоящее время не выполняется. Недостаточное качество очистки сточных вод (необходимо довести качество сбрасываемых сточных вод в водоемы, до действующих нормативов).

# Оценка безопасности и надежности централизованных систем водоотведения и их управляемости

В соответствии с требованиями Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «…Собственники и иные законные владельцы централизованных систем водоотведения, организации, осуществляющие водоотведение, принимают меры по обеспечению безопасности таких систем и их отдельных объектов, направленные на их защиту от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращение возникновения аварийных ситуаций, снижение риска и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций.

Объекты, входящие в состав централизованных систем водоотведения, включая сети инженерно-технического обеспечения, а также связанные с такими зданиями и сооружениями процессы проектирования (включая изыскания), строительства, монтажа, наладки, эксплуатации и утилизации (сноса), должны соответствовать требованиям Федерального закона от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему технологически связанных между собой инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия населения проживающего на территории городского поселения Белоярский.

Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надежности. Острой остается проблема износа канализационных сетей. Для вновь прокладываемых участков канализационных трубопроводов наиболее надежным и долговечным материалом является полиэтилен. Этот материал выдерживает ударные нагрузки при резком изменении давления в трубопроводе, является стойким к электрохимической коррозии.

Решение вопросов повышения безопасности и надежности систем водоотведения и обеспечения их управляемости должно быть реализовано в следующих мероприятиях:

строительство канализационно-очистных сооружений (КОС) в населенных пунктах городского поселения;

строительство канализационных насосных станций (КНС) в населенных пунктах городского поселения;

обеспечение строгого охранно-пропускного режима на сооружения системы водоотведения;

повышение уровня автоматизации технологических процессов;

замена устаревшего оборудования на современное, энергоэффективное;

развитие систем централизованного водоотведения за счет строительства новых и реконструкции старых канализационных сетей с применением современных материалов и технологий.

Объекты централизованной системы водоотведения городского поселения Белоярский во время проведения технического обследования, были рассмотрены с целью оценки безопасности и надежности и их управляемости. В ходе рассмотрения было выявлено:

- Безопасность. Эксплуатация объектов осуществляется в строгом соответствии с нормами технического регламента и других нормативных документов, касающихся систем водоотведения, требований охраны труда и экологической безопасности.

Входные двери зданий КНС закрыты на замок от постороннего проникновения, в установленных местах вывешены запрещающие и  предупреждающие знаки. Горловины смотровых колодцев коллекторов и канализационных сетей закрыты люками от попадания в них людей и животных. Оборудование на объектах выполнено с соблюдением требований пожарной безопасности, соответствующим образом заземлено.

- Надежность. По информации, полученной от ОАО «ЮКЭК-Белоярский», на объектах системы водоотведения в городе Белоярский аварийные ситуации на сетях водоотведения – порывы участков трубопроводов, не происходили. Оперативные действия персонала обеспечивает требуемую надежность водоотведения.

- Управляемость. Обслуживание объектов системы водоотведения осуществляется ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в строгом соответствии с правила эксплуатации систем водоотведения. В организации имеется подготовленный персонал, осуществляющий оперативные и ремонтные работы. Дежурная служба устраняет возникшие нарушения в работе оборудования и сетей в нормативные сроки. Ведется требуемая дежурная документация (журналы аварийных отключений потребителей и пр.).

# Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду

Охрана природных вод от загрязнения сточными водами основывается на цели - сохранение и снижение (если это возможно) фонового уровня загрязнения природных водных объектов. Для достижений этой цели каждому водопользователю предлагается процедура расчета норматив-но-допустимых сбросов (НДС) загрязняющих веществ со сточными водами исходя из условий недопустимости превышения предельно-допустимых концентраций (ПДК) вредных веществ в водных объектах.

При оценке сбросов по очистным сооружениям определяется воздействие на окружающую среду от эксплуатации объектов. При этом учитывается:

воздействие на атмосферный воздух;

воздействие на поверхностные и подземные воды;

воздействие на окружающую среду при обращении с отходами;

воздействие на здоровье;

воздействие от аварийных ситуаций.

Сброс хозяйственно-бытовых и производственных сточных вод на территории городского поселения Белоярский производится в водные объекты через систему канализационных сетей и очистные сооружения централизованной системы водоотведения. Сброс стоков на территории городского поселения Белоярский производится с очисткой:

через КОС биологической очистки производительностью 12 тыс. м3/сутки обслуживаемого ОАО «ЮКЭК-Белоярский» от территории города Белоярский.

Мониторинг результатов очистки сточных вод на очистных сооружениях и сброса стоков в водный объект на территории городского поселения Белоярский осуществляется ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Отбор проб и проведение анализов сточных вод с КОС ОАО «ЮКЭК-Белоярский» для ведения мониторинга сброса в водный объект выполняется аттестованной производственной лабораторией. Точкой отбора проб является очистные сооружения и река Казым. Период отбора проб – 1 раз в месяц. Протоколы исследования воды за январь-октябрь 2015г. по ОАО «ЮКЭК-Белоярский» приведены на рисунках 1.4-1.13.

Рисунок 1.4 – Протокол сточных вод за январь 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский

Рисунок 1.5 – Протокол сточных вод за февраль 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский

Рисунок 1.6 – Протокол сточных вод за март 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский

Рисунок 1.7 – Протокол сточных вод за апрель 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский

Рисунок 1.8 – Протокол сточных вод за май 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский

Рисунок 1.9 – Протокол сточных вод за июнь 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский

Рисунок 1.10 – Протокол сточных вод за июль 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский

Рисунок 1.11 – Протокол сточных вод за август 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский

Рисунок 1.12 – Протокол сточных вод за сентябрь 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский

Рисунок 1.13 – Протокол сточных вод за октябрь 2015г. ОАО «ЮКЭК» Белоярский

Проведенный анализ протоколов КХА проб воды по КОС ОАО «ЮКЭК-Белоярский» за 2015 год показал, что в 33% из представленных протоколов стоки, сбрасываемые в водный объект с очистных сооружений ОАО «ЮКЭК-Белоярский» имеют превышения допустимых норм отдельным показателям,  а именно – «Марганец», «Железо», «Фосфор фосфатов» и ХПК.

Данные о качестве сбрасываемых сточных вод с КОС 12 000 м3/сутки ОАО «ЮКЭК – Белоярский» в среднем за 10 месяцев 2015 года представлены в таблице 1.4.

Таблица 1.4 – Данные о качестве сточных вод с КОС за 2015 год

| Наименование ингредиента | Концентрация, мг / дм3 |
| --- | --- |
|  | до очистки | после очистки | степень очистки |
|  | вход | выход |  |
| БПК п | 193,923 | 5,559 | 97,1 |
| Нефтепродукты | 1,620 | 0,126 | 92,2 |
| Взвешенные в-ва | 193,958 | 16,375 | 91,6 |
| Сухой остаток | 369,875 | 298,146 | 19,4 |
| Азот аммонийный | 32,761 | 0,661 | 98,0 |
| Азот нитратов/ион | 0,050 | 15,633 |  |
| Азот нитритов | 0,010 | 0,017 |  |
| Хлориды | 54,792 | 64,400 |  |
| Сульфаты | 22,274 | 30,788 |  |
| АПАВы | 1,192 | 0,015 | 98,7 |
| Фосфаты ( Р ) | 3,276 | 1,513 | 53,8 |
| Железо | 1,447 | 0,094 | 93,5 |
| Марганец | 0,354 | 0,075 | 78,8 |
| ХПК | 376,550 | 47,348 | 87,4 |

Учитывая, выявленные превышения предельно-допустимых концентраций в стоках, сбрасываемых с КОС 12 000 м3/сутки ОАО «ЮКЭК – Белоярский», воздействие сброса сточных вод  на окружающую среду может быть оценено, как средне негативное.

Для снижения негативного воздействия на окружающую среду от работы очистных сооружений схемой водоотведения предлагается в период 2017-2025 гг. реализовать мероприятия по реконструкции КОС ОАО «ЮКЭК-Белоярский». После реконструкции КОС сброс загрязняющих веществ должен осуществляться с концентрациями, значения которых представлены в таблице 1.5.

Таблица 1.5 - Планируемые нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов

| Наименование загрязняющего вещества | Норматив допустимого сброса веществ |
| --- | --- |
|  | мг/дм3 | т/год |
| Взвешенные вещества | 10 | 20,57 |
| БПКполн | 3 | 6,17 |
| Аммоний – ион | 0,5 | 1,03 |
| Нитрит – анион | 0,08 | 0,16 |
| Нитрат – анион | 40 | 82,3 |
| Фосфаты по (Р) | 0,2 | 0,411 |
| Хлорид – анион | 79,87* | 164,3 |
| Сульфат – анион | 36,66* | 75,4 |
| Железо | 0,1 | 0,206 |
| Марганец | 0,01 | 0,021 |
| Нефтепродукты | 0,05 | 0,103 |
| Сухой остаток | 303* | 623,2 |
| СПАВ | 0,1 | 0,206 |

Примечание * - возможно увеличение до ПДК: хлоридов до 300 мг/дм3, сульфатов до 100 мг/дм3, сухой остаток до 1000 мг/дм3.

С момента завершения реконструкции КОС указанные в таблице 1.5 значения должны быть утверждены в установленном порядке.

В «Правилах установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведения, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30.04.2013 №393 «Об установлении правил установления для абонентов организаций, осуществляющих водоотведения, нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов», определен порядок установления нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в водные объекты через централизованные системы водоотведения (нормативы допустимых сбросов) и лимитов на сбросы загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов (лимиты на сбросы) для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение.

ОАО «ЮКЭК-Белоярский», как юридическое лицо, которому принадлежат на праве собственности или на ином законном основании канализационные выпуски в централизованную систему водоотведения со среднесуточным объемом принимаемых сточных вод с указанных объектов более 200 м3 в сутки обязан разработать, представить на рассмотрение и утверждение в территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования, а далее осуществлять деятельность в соответствии с нормативами допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект.

Для установления нормативов допустимых сбросов абоненты, перечень которых установлен постановлением Правительства Российской Федерации от 18.03.2013 № 230 «О категориях абонентов, для объектов которых устанавливаются нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов» представляют в орган Федеральной службы по надзору в сфере природопользования следующие документы:

а) заявление об установлении нормативов допустимых сбросов, в котором указываются сведения о заявителе (полное и сокращенное наименование абонента, место нахождения, индивидуальный номер налогоплательщика, основной государственный регистрационный номер);

б) расчет нормативов допустимых сбросов в соответствии с методикой разработки нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей, предусмотренной постановлением Правительства Российской Федерации от 23.07.2007 № 469 «О порядке утверждения нормативов допустимых сбросов веществ и микроорганизмов в водные объекты для водопользователей».

# Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения

В соответствии с существующим положением, на  территории городского поселения Белоярский сложилась зона централизованного водоотведения.

Территории, не охваченные централизованной системой водоотведения в городском поселении Белоярский отсутствуют.

# Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения городского поселения

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений централизованного водоотведения на территории города Белоярский, входящих в состав городского поселения Белоярский осуществляет организация ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Опрос представителей указанных организаций при проведении технического обследования, непосредственное посещение разработчиками объектов системы водоотведения, а также анализ материалов собранных при разработке схемы водоотведения городского поселения Белоярский выявил ряд технических и технологических проблем в системе централизованного водоотведения городского поселения Белоярский:

1.Объекты централизованной системы водоотведения - насосные станции в количестве 7 единиц находятся в неудовлетворительном техническом состоянии, не пригодном для нормальной эксплуатации.

2.Канализационные сети имеют высокий процент износа и засора - 75% и требуют реконструкции.

3.КОС г. Белоярский производительностью 12000 м3/сутки работают неэффективно. В связи с тем, что доочистка очищенных сточных вод в настоящее время не выполняется, стоки превышают предельно допустимые нормы, установленные СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»; ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования».

# БАЛАНСЫ СТОЧНЫХ ВОД В СИСТЕМЕ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения

В соответствии с существующим положением, в системе водоотведения городского поселения Белоярский сложилась единственная технологическая зона централизованного водоотведения – технологическая зона ОАО «ЮКЭК-Белоярский», включающая в себя объекты централизованного водоотведения города Белоярский.

Баланс поступления сточных вод за 2012-2014 гг. по технологической зоне централизованного водоотведения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» на территории г.п. Белоярский, составленный по отчетным данным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», представлен в таблице 2.1. Баланс отображает количество принятых стоков из города Белоярский на очистных сооружениях ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Таблица 2.1 – Баланс поступления сточных вод за период 2012-2014 гг. по технологической зоне ОАО «ЮКЭК-Белоярский»

| № п/п | Показатели | Ед. изм. | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| город Белоярский |
| 1 | Объем реализации товаров и услуг, в том числе по потребителям: | тыс. м3 | 1160,0 | 1081,2 | 1032,2 |
| 1.1 | - населению | тыс. м3 | 776,9 | 721,7 | 711,0 |
| 1.1 | - бюджетным организациям | тыс. м3 | 110,2 | 99,6 | 94,2 |
| 1.3 | - промышленным организациям | тыс. м3 | 69,4 | 64,3 | 61,4 |
| 1.4 | - прочим предприятиям | тыс. м3 | 203,5 | 195,6 | 165,6 |

## Оценка фактического притока неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) по технологическим зонам водоотведения

В городе Белоярский г.п. Белоярский организована одна система централизованного водоотведения – фекальная, с отведением хозяйственно-бытовых стоков на очистные сооружения, далее в реку Казым. Дождевая канализация в городском поселении Белоярский – не предусмотрена.

При проведении технического обследования было проверена возможность попадания неорганизованного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) в системы централизованного водоотведения на территории городского поселения Белоярский, через неплотности в люках смотровых колодцев на сетях канализации. Выявлено, что в системы водоотведения, обслуживаемые ОАО «ЮКЭК-Белоярский» - неорганизованный сток не попадает.

## Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов

По данным, предоставленным организацией, занятой в сфере водоотведения городского поселения Белоярский – ОАО «ЮКЭК-Белоярский», а также на основании результатов проведенного технического обследования выявлено, что в зданиях и строениях на территории городского поселения Белоярский приборов учета принимаемых (передаваемых) сточных вод – не предусмотрено.

Расчет поступления сточных вод производится по приборам воды, либо расчетным метом, с учетом нормативов потребления (обеспечения) коммунальных услуг, утвержденных Приказом Департамента жилищно-коммунального комплекса и энергетики Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры от 11.11.2013 №22-нп «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-Мансийского Автономного округа – Югры»

## Результаты ретроспективного анализа за последние 10 лет балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по технологическим зонам водоотведения и по городским поселениям с выделением зон дефицитов и резервов производственных мощностей

Результаты ретроспективного анализа за последние 3 года (2012 – 2014 гг.) балансов поступления сточных вод в централизованные системы водоотведения г.п. Белоярский представлены в таблице 2.1.

В централизованной системе водоотведения на территории городского поселения Белоярский действует одна КОС биологической очистки:

КОС производительностью 12000 м3/сутки обслуживаемые ОАО «ЮКЭК-Белоярский» от территории города Белоярский.

Данные по производительности КОС, поступлению сточных вод и образованный резерв/дефицит очистных сооружений за 2014г. по городскому поселения Белоярский показаны в таблице 2.2.

Таблица 2.2 – Баланс отведения стоков за 2014г. по городскому поселению Белоярский

| № п/п | Наименование очистных сооружений | Производительность очистных сооружений, м3/сутки | Наименование населенного пункта, откуда поступают стоки | Поступление сточных вод от населенного пункта, м3/сутки | Резерв/дефицит, м3/сутки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КОС | 12000 | г. Белоярский | 3394 | 8606 |

Данные таблицы показывают, что по состоянию на 2014г. на очистных сооружениях ОАО «ЮКЭК-Белоярский» имеется достаточный резерв производственной мощности.

## Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения на срок не менее 10 лет с учетом различных сценариев развития городского поселения

Согласно предоставленным данным, в течение расчетного срока схемы водоснабжения планируются приросты строительных фондов в административных границах городского поселения Белоярский, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, производственных зданий, планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенного пункта. Площади строительных фондов в течение расчетного срока представлены в таблице 2.3.

Таблица 2.3 – Перспективная застройка г. Белоярский

| № п/п | Объект | Общая площадь |
| --- | --- | --- |
| Социальная инфраструктура |
| 1 | Детский сад на 165 мест | 2640 |
| 2 | Школа на 630 мест | 11340 |
| 3 | Дом культуры на 300 посетителей | 981,09 |
| 4 | Спортивно-развлекательный комплекс | 11580 |
| 5 | Ветеринарная станция на 15 посещений в смену | 120 |

Так же, согласно предоставленным данным до 2025 г. ожидается увеличение численности проживающих людей на территории городского поселения Белоярский. Демографичкские показатели по муниципальному образованию Белоярского района городского поселения Белоярский в течение расчетного срока представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 – Демографические показатели по г.п. Белоярский

| № п/п | Населенный пункт | среднегодовая численность постоянного населения, чел |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. |
| 1 | г.п. Белоярский | 20241 | 20306 | 20377 | 20448 | 20520 | 20592 |
|  |  | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
|  |  | 20664 | 20736 | 20808 | 20880 | 20952 | 21024 |

В схеме принято развитие существующей централизованной системы водоотведения с учетом развития города на 2025 г, при этом проектируемая схема предусматривает:

сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами отвод их в канализационные насосные станции (КНС);

перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на канализационные очистные сооружения (КОС) через главную насосную станцию (ГНС);

очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс в реку Казым.

Прогноз приростов объемов сточных вод в централизованную систему водоотведения сг.п. Белоярский представлен в таблице 2.5.

Таблица 2.5 – Приросты объемов сточных вод в централизованную систему водоотведения по населенным пунктам г.п. Белоярский

| Наименование показателей | Рассматриваемый срок |
| --- | --- |
|  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
|  | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 | м3/ч | тыс.м3 |
| население | 1.17 | 5.93 | 1.28 | 6.48 | 1.28 | 6.48 | 1.30 | 6.57 | 1.30 | 6.57 | 1.30 | 6.57 | 6.48 | 32.85 |

Прогнозируемые балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения Белоярский представлены в таблице 3.1.

# ПРОГНОЗ ОБЪЕМА СТОЧНЫХ ВОД

# Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения

Фактические значения поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения Белоярский по технологическим зонам за 2014г. представлены в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Фактическое поступление сточных вод за 2014г.

| Наименование населенного пункта | Технологическая зона водоотведения | Поступление сточных вод, тыс.м3 |
| --- | --- | --- |
| город Белоярский | ОАО "ЮКЭК-Белоярский" | 1032,2 |

Ожидаемые поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения городского поселения Белоярский по технологическим зонам на расчетный срок, представлены в таблице 3.2.

Таблица 3.2 – Баланс поступления сточных вод в г.п. Белоярский на расчетный срок

| Параметр, тыс.м3 | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| поступление сточных вод | 1032,2 | 1038,1 | 1044,6 | 1051,1 | 1057,7 | 1064,2 | 1070,8 | 1103,6 |

# Описание структуры централизованной системы водоотведения (эксплуатационные и технологические зоны)

В городе существует централизованная система водоотведения сточных вод. Сточные воды от жилой и общественной застройки собираются внутриквартальными самотечными сетями и по магистральным коллекторам поступают на канализационные насосные станции (далее - КНС). Далее, по системе напорных и самотечных коллекторов сточные воды подаются на канализационную насосную станцию № 3. От канализационной насосной станцией № 3 сточные воды по двум напорным коллекторам подаются на канализационные очистные сооружения (далее - КОС), где после полной биологической очистки сбрасываются в реку Казым.

Сбор и отведение сточных вод путем эксплуатации сетей и сооружений водоотведения на территории города Белоярский, входящий в состав городского поселения Белоярский осуществляет организация ОАО «ЮКЭК-Белоярский».

Таким образом, с г.п. Белоярский сложилась единственная технологическая зона централизованного водоотведения – технологическая зона ОАО «ЮКЭК-Белоярский», включающая в себя объекты централизованного водоотведения в городе Белоярский.

# Расчет требуемой мощности очистных сооружений исходя из данных о расчетном расходе сточных вод, дефицита (резерва) мощностей по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам

Расчетный расход сточных вод по технологическим зонам городского поселения Белоярский с разбивкой по годам до 2025г. представлен в таблице 3.2. настоящего документа.

Данные по производственной мощности существующих и планируемых к строительству очистных сооружений городского поселения Белоярский представлены в таблице 3.3.

Таблица 3.3 – Значения производственной мощности очистных сооружений

| Наименование показателя | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| Проектная производительность КОС, м3/сут | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 | 12000.0 |
| Максимально суточный расход стоков от потребителей, м3/сут | 3393.5 | 3413.0 | 3434.3 | 3455.6 | 3477.2 | 3498.8 | 3520.4 | 3628.4 |

Резерв/дефицит производственных мощностей существующих и планируемых к строительству КОС по технологическим зонам централизованного водоотведения городского поселения Белоярский  на период до 2025 г., с разбивкой по годам представлен в таблице 3.4.

Таблица 3.4 – Резерв/дефицит производственных мощностей существующих и планируемых к строительству КОС по технологическим зонам централизованного водоотведения, м3/сут

| Наименование показателя | 2014 г. (факт) | Рассматриваемый срок |
| --- | --- | --- |
|  |  | План |
|  |  | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021-2025 гг. |
| ОАО "ЮКЭК-Белоярский" г.Белоярский | 8606.5 | 8587.0 | 8565.7 | 8544.4 | 8522.8 | 8501.2 | 8479.6 | 8371.6 |

Согласно анализу таблицы 3.4, на очистных сооружениях ОАО «ЮКЭК-Белоярский» в течение всего расчетного срока сохраняется резерв производственной мощности существующей КОС.

# Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Систему централизованного водоотведения на территории городского поселения БЕлоярский организованы канализационные сети, КНС и КОС биологической очистки, выпуск очищенных и обеззараженных сточных вод в реку Казым.

Гидравлические режимы канализационной сети, работающей как при самотечном режиме с частичным наполнением сечения трубопровода, так и при напорном режиме, зависят от рельефа местности, грунтовых условий и расположения КНС в точке приема стоков. Фактические гидравлические режимы и режимы работы элементов централизованной системы водоотведения диктуются проектными решениями, реализованными при их строительстве, типами и состоянием применяемого насосного оборудования.

По данным предоставленным ОАО «ЮКЭК-Белоярский», в городе Белоярский эксплуатируется 17 КНС общей производительностью 12 тыс.м3/сут. Технические характеристики системы централизованной канализации г. Белоярский представлены в таблице 3.5.

Таблица 3.5 - Технические характеристики насосного оборудования, установленного на КНС г. Белоярский

| №п/п | Наименование | Марка насоса | Производительность, (м3/час) | Напор, м | Количество насосов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | рабочих | резервных |
| 1 | КНС-1 (1мкр.) | GRUNDFOS | 50 | 20 | 2 | 0 |
| 2 | КНС-2 (3мкр. у д.сада) | СД 160/45 | 160 | 45 | 1 | - |
|  |  | СД 220/20 | 220 | 20 | 1 | - |
| 3 | КНС-3 (у ПЧ-9) | Иртыш | 70 | 16 | 1 | - |
|  |  | СД 250-22.5 | 250 | 22,5 | 1 | - |
|  |  | СД 250-22.5 | 250 | 22,5 | 1 | - |
| 4 | КНС-4 (ОРС-6) | Иртыш | 85 | 20 | 1 | - |
|  |  | Иртыш | 65 | 20 | 1 | - |
| 5 | КНС-5 (у хлебозавода) | ЦМФ 50/10 | 50 | 20 | 1 | - |
| 6 | КНС-6 (6мкр) | СД 160/45 | 160 | 45 | 1 | - |
|  |  | Иртыш | 85 | 20 | 1 | - |
| 7 | КНС-7(Ледовый дворец) | СД 160/45 | 160 | 45 | 1 | - |
|  |  | Иртыш | 85 | 20 | 1 | - |
| 8 | КНС-9 (Строителей) | СД 160/45 | 160 | 45 | 1 | - |
|  |  | Иртыш | 85 | 20 | 1 | - |
| 9 | КНС (СМУ-25) | ЦМФ 50/10 | 50 | 24 | 1 | - |
| 10 | КНС (ПММК) | ЦМФ 50/10 | 50 | 20 | 1 | - |
| 11 | КНС-13 (ФЖК) | ЦМФ 50/10 | 50 | 20 | 1 | - |
| 12 | КНС-11 (Молодежный) | ЦМФ 50/10 | 50 | 20 | 1 | - |
|  |  | К 90/35 | - | - | - | - |
| 13 | КНС (ВОС) | ФГ 25,5/14,5 | 25,5 | 14,5 | 2 | - |
| 14 | КНС Березка | Гном | 12 | 20 | 1 | - |

Анализ работы канализационных сетей показал, что проектные уклоны трубопроводов соблюдены, гидравлические режимы самотечных линий поддерживаются, за исключением времени образования засоров и их устранения.

Анализ работы КНС показал, что насосные станции КНС-1 (Микрорайон 1), КНС-2 (Микрорайон 3), КНС-4 (ул. Набережная база) с напорным коллектором, КНС-11 (кв. Молодёжный), КНС-13 (ФЖК), КНС-5 (ул. Центральная), КНС-17 (ул. Строителей) находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Таким образом, учитывая сложный рельеф местности, отвод сточных вод от потребителей учитывает строительство десяти новых локальных КНС, замену шести существующих КНС на новые, в связи с неудовлетворительным их техническим состоянием, реконструкцию КНС-2 (замена оборудования) и главной насосной станции (ГНС-3), в связи с возросшим расходом сточных вод, при этом на возросший расход предусматривается строительство новой насосной станции (ГНС-3).

# Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Планируемые прогнозные резервы производственной мощности существующих и предлагаемых к строительству очистных сооружений в городском поселении Белоярский на расчетный срок схемы водоотведения до 2025г. приведены в таблице 3.4.

Производственных мощностей существующих очистных сооружений в городе Белоярский достаточно в течение всего расчетного срока схемы водоотведения до 2025 года.

# ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ (ТЕХНИЧЕСКОМУ ПЕРЕВООРУЖЕНИЮ) ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Схемой водоотведения городского поселения Белоярский при подготовке и обосновании предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов существующей централизованной системы водоотведения определены основные направления, принципы, задачи, которые должны быть решены в течение расчетного срока до 2025 г.

снижение негативного воздействия на окружающую среду от объектов системы водоотведения;

реконструкция существующего комплекса сооружений и сетей;

обеспечение надежности водоотведения путем реконструкции изношенных участков трубопроводов, строительства новых участков канализационных сетей, применение современных материалов;

удовлетворение спроса на водоотведение.

В схеме принято развитие существующей централизованной системы водоотведения с учетом развития города на 2025 г, при этом проектируемая схема предусматривает:

сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами отвод их в канализационные насосные станции (КНС);

перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на канализационные очистные сооружения (КОС) через главную насосную станцию (ГНС);

очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс в реку Казым.

По определению, данному пунктом 18 статьи 2 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», целевыми показателями централизованной системы водоотведения являются «…показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения (далее также - показатели надежности, качества, энергетической эффективности) - показатели, применяемые для контроля за исполнением обязательств концессионера по созданию и (или) реконструкции объектов концессионного соглашения, реализацией инвестиционной программы, производственной программы организацией, осуществляющей водоотведение, а также в целях регулирования тарифов…»

В соответствии с частью 1 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» «к показателям надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения относятся:

показатели качества воды;

показатели надежности и бесперебойности водоотведения;

показатели очистки сточных вод;

показатели эффективности использования ресурсов.

иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства».

Планируемые на расчетный срок схемы водоотведения до 2025г. целевые показатели надежности, качества, энергетической эффективности, для организаций занятых в сфере водоотведения городского поселения Белоярский рассмотрены в разделе 8 настоящего документа.

## Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения с разбивкой по годам, включая технические обоснования этих мероприятий

При формировании основных мероприятий по реализации схемы водоотведения городского поселения Белоярский учитывалось:

в рассматриваемый период до 2025 г. планируются приросты строительных фондов в административных границах городского поселения Белоярский, в том числе жилых домов, многоквартирных домов, общественных зданий и объектов коммунально-бытовой структуры планируемых к подключению к централизованным системам водоснабжения населенного пункта;

в ходе проведения технического обследования действующих объектов систем централизованного водоснабжения на территории населенного пункта в административных границах городского поселения Белоярский выявлены отдельные проблемы, которые снижают качество оказания услуги водоснабжения и увеличивают затраты на водоснабжение.

С целью удовлетворения спроса на услугу водоотведения и улучшения экологических показателей схемой водоотведения предлагается реализовать в течение расчетного срока до 2025г. мероприятия, направленные на улучшение работы централизованной системы водоотведения городского поселения Белоярский:

1. Проектная производительность КОС составит 12000 м3/сут. Предлагаетсявыполнить реконструкция электролизной станции КОС с полной заменой технологического оборудования, трубопроводов, арматуры;

2. Намечаемые к строительству коллекторы канализации прокладываются таким образом, что бы все объекты инфраструктуры г. Белоярскийбыли подключены к централизованной системе канализации.Диаметры трубопроводов  коллекторов определены гидравлическим расчетом и составляют:

самотечные диаметром 250-500мм;

напорные диаметром 110-225мм.

В соответствии с предлагаемой схемой на расчетный срок предусмотрено строительство 49,0 км сетей.

3. Предусмотрена замена существующих коллекторов, находящихся в плохом техническом состоянии и прокладка новых  самотечных коллекторов по  следующим улицам и микрорайонам:

ул. Центральная;

ул. Школьная;

ул.Молодости;

ул. Таёжная;

ул. Лысюка;

ул. Южная;

ул.Набережная;

микрорайон 5, 5А

микрорайон 7;

микрорайон 3;

микрорайон 01-06;

микрорайон Озёрный, Озёрный 2, Спецгородок.

4. Учитывая сложный рельеф местности, отвод сточных вод от потребителей учитывает строительство десяти новых локальных КНС, замену шести существующих КНС на новые, в связи с неудовлетворительным их техническим состоянием, реконструкцию КНС-2 (замена оборудования) и главной насосной станции (ГНС-3), в связи с возросшим расходом сточных вод, при этом на возросший расход предусматривается строительство новой насосной станции (ГНС-3*).

Перечень основных мероприятий по реализации схемы водоотведения г.п. Белоярский и годам производства работ представлен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Основные мероприятия по реализации схемы водоотведения г.п. Белоярский

| №№ п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Реконструкция КОС, в том числе: | 2017-2025 |
| 1.1 | реконструкция электролизной станции на КОС производительностью 120 кг/сут. активного хлора |  |
| 1.2 | в автоматизацию, технологический контроль, диспетчеризацию |  |
| 2. | Строительство КНС | 2018-2025 |
| 2.1 | КНС-18, производительностью 33 м3/ч | 2023 |
| 2.2 | КНС-19 производительностью 70 м3/ч | 2024 |
| 2.3 | КНС-20 производительностью 22 м3/ч | 2022 |
| 2.4 | КНС-21 производительностью 85 м3/ч | 2021 |
| 2.5 | КНС-22 производительностью 180 м3/ч | 2020 |
| 2.6 | КНС-23 производительностью 33 м3/ч | 2024 |
| 2.7 | КНС-24 производительностью 33 м3/ч | 2025 |
| 2.8 | КНС-25 производительностью 33 м3/ч | 2025 |
| 2.9 | КНС-26 производительностью 22 м3/ч | 2019 |
| 2.10 | КНС-27 производительностью 22 м3/ч | 2018 |
| 3. | Реконструкция существующих КНС с заменой на новые КНС, в том числе: | 2017-2023 |
| 3.1 | КНС-1 производительностью 160 м3/ч | 2018 |
| 3.2 | КНС-4 производительностью 160 м3/ч | 2019 |
| 3.3 | КНС-5 производительностью 16 м3/ч | 2020 |
| 3.4 | КНС-11 производительностью 50 м3/ч | 2022 |
| 3.5 | КНС-13 производительностью 50 м3/ч | 2023 |
| 3.6 | КНС-17 производительностью 10 м3/ч | 2021 |
| 3.7 | КНС-3*-дополнительная насосная станция рядом с существующей КНС-3 производительностью 300 м3/ч | 2017 |
| 4. | Реконструкция существующих КНС с заменой насосов, в том числе: | 2017 |
| 4.1 | КНС-2 производительностью 220 м3/ч (замена насосов СД160/45 на насосы СД160/45бQ=128м3/час, Н=30м, Р=22кВт – 3 шт.) | 2017 |
| 5. | Реконструкция изношенных канализационных сетей – 4100 м (в одну нитку), в том числе: | 2016-2025 |
| 5.1 | 2х Ø110 – 250 м (в одну нитку) |  |
| 5.2 | 2х Ø180 – 2530 м (в одну нитку) |  |
| 5.3 | 2х Ø225 – 1320 м (в одну нитку) |  |
| 6. | Строительство напорных коллекторов – 9240 м (в одну нитку), в том числе: | 2016-2025 |
| 6.1 | 2х Ø160 – 580 м (в одну нитку) |  |
| 6.2 | 2х Ø110 – 8660 м (в одну нитку) |  |
| 6.3 | 2х Ø180 – 2400 м (в одну нитку) |  |
| 7 | Строительство самотечных канализационных сетей – 33265 м, в том числе | 2016-2025 |
| 7.1 | Ø200 – 22829 м |  |
| 7.2 | Ø250 – 4971 м |  |
| 7.3 | Ø400 – 1895 м |  |
| 7.4 | Ø500 – 600 м |  |
| 7.5 | Ø315 – 2970 м |  |

## Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения

В связи с тем, что на территории городского поселения Белоярский в системе централизованного  водоотведения выявлены следующие недостатки:

доочистка сточных вод в настоящее время не выполняется. Качество очищенных стоков по азотной группе не соответствует расчётным ПДК для сброса в  рыбохозяйственный водоём I категории- р.Казым

технологическое оборудование электролизной станции КОС морально и физически устарело. Насосные станции КНС-1 (Микрорайон1), КНС-2 (Микрорайон 3), КНС-4 (ул.Набережная база) с напорным коллектором, КНС-11 (кв.Молодёжный), КНС-13 (ФЖК), КНС-5 (ул.Центральная), КНС-17 (ул.Строителей) находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

В схеме  в течение расчетного срока предусматривается:

сбор сточных вод от потребителей самотечными коллекторами отвод их в канализационные насосные станции (КНС);

перекачку сточных вод из КНС по напорным коллекторам на канализационные очистные сооружения (КОС) через главную насосную станцию (ГНС);

очистку сточных вод на КОС до нормативного качества и сброс в реку Казым.

Все перечисленные мероприятия более подробно представлены в таблице 4.1.

## Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения

Для повышения качества водоотведения в г.п. Белоярский предлагается в течение расчетного срока схемы водоотведения реализовать основные мероприятия по строительству, реконструкции сооружений системы централизованной канализации.

Основные мероприятия, предлагаемые к реализации схемой водоотведения:

предлагается выполнить реконструкция электролизной станции КОС с полной заменой технологического оборудования, трубопроводов, арматуры;

учитывая сложный рельеф местности, отвод сточных вод от потребителей учитывает строительство десяти новых локальных КНС, замену шести существующих КНС на новые, в связи с неудовлетворительным их техническим состоянием, реконструкцию КНС-2 (замена оборудования) и главной насосной станции (ГНС-3), в связи с возросшим расходом сточных вод, при этом на возросший расход предусматривается строительство новой насосной станции (ГНС-3).

Все указанные выше мероприятия по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения с указанием производительности и сроков реализации мероприятий, подробно представлены в таблице 4.1.

## Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и об автоматизированных системах управления режимами водоотведения на объектах организаций, осуществляющих водоотведение

Диспетчерское управление системой канализации, оснащенное средствами телемеханизации, обеспечивает:

централизацию контроля управления работой системы;

повышение оперативности управления и контроля за работой системы;

бесперебойное водоотведение канализационных стоков от потребителей;

возможность обеспечения наиболее целесообразного режима работы системы;

выполнение наиболее ответственных операций по переключению и ликвидации последствий аварий в канализационных сетях;

контроль за расходом и качеством очищенной воды, сбрасываемой в р.Казым;

контроль технологических параметров (давление, температура, уровень и т.п.) с сигнализацией предельных значений контролируемых параметров;

контроль за состоянием оборудования, автоматическое управление механизмами и устройствами, входящими в систему водоотведения по заранее заданному алгоритму или дистанционно по команде диспетчера.

Для решения поставленных задач необходимо предусмотреть:

организацию системы диспетчерского контроля и управления, состоящую из сервера телемеханики и автоматизированных рабочих мест (АРМ) удаленных пользователей и системы сбора и хранения информации, располагаемых в помещении центра обработки информации (ЦОИ) предприятия водоснабжения и канализации г. Белоярский;

оснащение объектов водоотведения соответствующими контрольно- измерительными приборами, датчиками и устройствами для получения объективной информации о состоянии оборудования и технологического процесса;

оснащение технологических трубопроводов электрифицированными отключающими устройствами и обеспечение возможности управления данными отключающими устройствами с диспетчерского пункта;

установку на сооружениях и объектах водоотведения устройств сбора, приема и передачи данных (УСПД) на сервер телемеханики ЦОИ.

## Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории городского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование

Трубопроводы для подключения к сетям централизованной канализации объектов точечной застройки прокладываются от абонента до ближайшего участка существующего канализационного трубопровода.

Трассировка канализационных сетей в местах групповой застройки до отдельных потребителей производится на этапе проектирования и корректируется согласно проекту.

Для подключения к сетям централизованной канализации существующих зданий жилищного фонда, а также зданий и сооружений перспективной застройки необходимо произвести строительство новых участков сетей водоотведения. Перечень участков трубопроводов сетей водоотведения предлагаемых к строительству и реконструкции, представлены в таблице 4.2.

Таблица 4.2 – Перечень участков сетей водоотведения для подключения существующих и планируемых к строительству зданий и сооружений

| №№ п/п | Мероприятия | Срок реализации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| 5. | Реконструкция изношенных канализационных сетей – 4100 м (в одну нитку), в том числе: | 2016-2025 |
| 5.1 | 2х Ø110 – 250 м (в одну нитку) |  |
| 5.2 | 2х Ø180 – 2530 м (в одну нитку) |  |
| 5.3 | 2х Ø225 – 1320 м (в одну нитку) |  |
| 6. | Строительство напорных коллекторов – 9240 м (в одну нитку), в том числе: | 2016-2025 |
| 6.1 | 2х Ø160 – 580 м (в одну нитку) |  |
| 6.2 | 2х Ø110 – 8660 м (в одну нитку) |  |
| 6.3 | 2х Ø180 – 2400 м (в одну нитку) |  |
| 7 | Строительство самотечных канализационных сетей – 33265 м, в том числе | 2016-2025 |
| 7.1 | Ø200 – 22829 м |  |
| 7.2 | Ø250 – 4971 м |  |
| 7.3 | Ø400 – 1895 м |  |
| 7.4 | Ø500 – 600 м |  |
| 7.5 | Ø315 – 2970 м |  |

## Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования - санитарно-защитная зона, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территории очистных сооружений канализации населенных пунктов должны быть ограждены. Так же необходимо осуществление круглосуточной охраны объекта, либо принятия других мер, не допускающих проникновения посторонних лиц на территорию.

В централизованной системе водоотведения на территории городского поселения Белоярский действует одна КОС.

Размеры санитарно-защитных зон для канализационных очистных сооружений следует применять согласно таблицы 7.1.2 раздела 7.1.13 «Канализационные очистные сооружения» СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Требуемые размеры санитарно-защитных зон КОС приведены в таблице 4.3.

Таблица 4.3 – Требуемые размеры санитарно-защитных зон для КОС

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м, при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3/сутки |
| --- | --- |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары, локальные очистные сооружения | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброшенных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| а) Поля фильтрации | 200 | 300 | 500 | 1000 |
| б) Поля орошения | 150 | 200 | 400 | 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

При проведении технического обследования систем водоотведения городского поселения Белоярский установлено, что размеры санитарно-защитных зон существующей КОС соответствует СанПиН 2.2.1/2.1.1.567-96 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

## Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения

При реализации мероприятий схемы водоотведения городского поселения Белоярский зоны размещения объектов централизованных систем водоотведения предлагается выбрать на стадии проектирования, с учетом перспективы застройки и экологических требований.

Существующее размещение объектов централизованных систем водоотведения городского поселения Белоярский отражается организациями, занятыми в сфере водоснабжения поселения на картах (схемах).

На рисунках 4.1-4.6 показаны отдельные территории поселения с направлениями размещения объектов водоснабжения и трасс водопроводных сетей.

Рисунок 4.1 – Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения

Рисунок 4.2 - Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения

Рисунок 4.3 - Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения

Рисунок 4.4 - Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения

Рисунок 4.5 - Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения

Рисунок 4.6 – Карта-схема размещения объектов системы централизованного водоотведения

# ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И РЕКОНСТРУКЦИИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

## Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади

Необходимые меры по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе сточных вод в черте населенного пункта – это снижение массы сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов до наиболее жестких нормативов качества воды из числа установленных.

Для снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и водозаборные площади на территории городского поселения Белоярский схемой водоотведения предлагается:

осуществить реконструкцию очистных сооружений на территории города Белоярский с сохранением существующей производительности очистных сооружений.

Реализация указанных мероприятий позволит повысить экологическую безопасность территории поселения. При этом реализация мероприятия схемы водоотведения даст положительный эффект только при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства, с учетом уникальности и экологической ценности района.

## Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод

Традиционные физико-химические методы переработки сточных вод на очистных сооружениях приводят к образованию значительного количества твердых отходов. Некоторая их часть накапливается уже на первичной стадии осаждения, а остальные обусловлены приростом биомассы за счет биологического окисления углеродсодержащих компонентов в сточных водах. Твердые отходы изначально существуют в виде различных суспензий с содержанием твердых компонентов от 1 до 10%. По этой причине процессам выделения, переработки и ликвидации ила стоков следует уделять особое внимание при эксплуатации комплекса канализационных очистных сооружений.

В централизованной системе водоотведения на территории городского поселения Белоярский действуют одна КОС производительностью 12000 м3/сутки, обслуживаемая ОАО «ЮКЭК-Белоярский», осуществляющие прием и очистку сточных вод поступающих из города БЕлоярский и компрессорной станции.

Осадки сточных вод, в соответствии с применяемой технологией очистки, образуются на всех существующих КОС. На указанных сооружениях имеется техническая возможность и осуществляется утилизация осадков сточных вод и ила образовавшихся при очистке стоков. Утилизация осадков осуществляется путем их вывоза автомобильным транспортом по мере накопления на полигон ТБО.

# ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЯХ В СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЮ И МОДЕРНИЗАЦИЮ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

Для реализации планируемых схемой водоотведения мероприятий суммарный объем капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение системы водоснабжения г.п. Белоярский, рассчитанный в соответствии с государственными сметными нормативами укрупнёнными нормативами цены строительства НЦС 81-02-14-2014 «Сети водоснабжения и канализации», являющиеся приложением №13 к приказу Министерства регионального развития Российской Федерации №506/пр от 28.08.2014, справочником оценщика Ко-Инвест «Укрупнённые показатели стоимости строительства промышленных зданий» составит 1456,58 млн. руб. в том числе по этапам (затраты указаны с учётом НДС 18% в ценах 2014 г.):

2016 год – 125,38 млн. руб.

2017 год – 148,02 млн. руб.

2018 год – 147,57 млн. руб.

2019 год – 147,57 млн. руб.

2020-2025 годы – 888,03 млн. руб.

Предлагаемый перечень мероприятий и ориентировочный размер необходимых капитальных вложений в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение источников водоотведения и сетей на каждом этапе рассматриваемого периода представлен в таблице 6.1.

Таблица 6.1 – Капитальные вложения в строительство, реконструкцию и техническое перевооружение объектов водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятий | Единица измерения | Стоимость | Ориентировочный объем капитальных вложений*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | в том числе по годам |
|  |  |  |  | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1 | Реконструкция КОС 12000 м3/сут | млн. руб. | 99,67 |  | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 | 11,07 |
| 2 | Строительство КНС-18, производительностью 33 м3/ч | млн. руб. | 5,12 |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |  |
| 3 | Строительство КНС-19 производительностью 70 м3/ч | млн. руб. | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |
| 4 | Строительство КНС-20 производительностью 22 м3/ч | млн. руб. | 3,00 |  |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |
| 5 | Строительство КНС-21 производительностью 85 м3/ч | млн. руб. | 3,86 |  |  |  |  |  | 3,86 |  |  |  |  |
| 6 | Строительство КНС-22 производительностью 180 м3/ч | млн. руб. | 4,73 |  |  |  |  | 4,73 |  |  |  |  |  |
| 7 | Строительство КНС-23 производительностью 33 м3/ч | млн. руб. | 5,12 |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |  |
| 8 | Строительство КНС-24 производительностью 33 м3/ч | млн. руб. | 5,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |
| 9 | Строительство КНС-25 производительностью 33 м3/ч | млн. руб. | 5,12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,12 |
| 10 | Строительство КНС-26 производительностью 22 м3/ч | млн. руб. | 3,00 |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Строительство КНС-27 производительностью 22 м3/ч | млн. руб. | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Реконструкция КНС-1 производительностью 160 м3/ч | млн. руб. | 4,73 |  |  | 4,73 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Реконструкция КНС-4 производительностью 160 м3/ч | млн. руб. | 4,73 |  |  |  | 4,73 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Реконструкция КНС-5 производительностью 16 м3/ч | млн. руб. | 3,00 |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |  |
| 15 | Реконструкция КНС-11 производительностью 50 м3/ч | млн. руб. | 3,50 |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |  |
| 16 | Реконструкция КНС-13 производительностью 50 м3/ч | млн. руб. | 3,50 |  |  |  |  |  |  |  | 3,50 |  |  |
| 17 | Реконструкция КНС-17 производительностью 10 м3/ч | млн. руб. | 3,00 |  |  |  |  |  | 3,00 |  |  |  |  |
| 18 | Реконструкция КНС-3*-дополнительная насосная станция рядом с существующей КНС-3 производительностью 300 м3/ч | млн. руб. | 7,27 |  | 7,27 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Реконструкция с заменой насосов КНС-2 производительностью 220 м3/ч (замена насосов СД160/45 на насосы СД160/45б Q=128м3/час, Н=30м, Р=22кВт – 3 шт.) | млн. руб. | 0,84 |  | 0,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Реконструкция изношенных канализационных сетей – 4100 м (в одну нитку), в том числе: | млн. руб. | 80,14 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 | 8,01 |
| 21 | Строительство напорных коллекторов – 9240 м (в одну нитку), в том числе: | млн. руб. | 179,48 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 | 17,95 |
| 22 | Строительство самотечных канализационных сетей – 33265 м, в том числе | млн. руб. | 802,95 | 80,29 | 80,29 | 80,29 | 80,29 | 80,29 | 80,29 | 80,29 | 80,29 | 80,29 | 80,29 |
| ИТОГО | млн. руб. | 1 234,39 | 106,26 | 125,44 | 125,06 | 125,06 | 125,06 | 124,20 | 123,83 | 125,95 | 125,95 | 127,58 |
| КРОМЕ ТОГО НДС | млн. руб. | 222,19 | 19,13 | 22,58 | 22,51 | 22,51 | 22,51 | 22,36 | 22,29 | 22,67 | 22,67 | 22,96 |
| ВСЕГО | млн. руб. | 1 456,58 | 125,38 | 148,02 | 147,57 | 147,57 | 147,57 | 146,55 | 146,12 | 148,62 | 148,62 | 150,54 |

Примечание: *Стоимость строительства, реконструкции определена в ценах 2014 года и должна быть уточнена при разработке проектно-сметной документации

# ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ

В соответствии со статьей 13 Постановления Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 «О схемах водоснабжения и водоотведения» схема водоснабжения должна содержать значения целевых показателей на момент окончания реализации мероприятий, предусмотренных схемой водоснабжения, включая целевые показатели и их значения с разбивкой по годам.

К целевым показателям деятельности организаций, осуществляющих холодное водоснабжение, относятся:

- показатели качества соответственно горячей и питьевой воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности - улучшение качества воды;

- иные показатели, установленные федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения применяются для контроля обязательств арендатора по эксплуатации объектов по договору аренды централизованных систем холодного водоснабжения, отдельных объектов таких систем, находящихся в муниципальной собственности, обязательств организации, осуществляющей холодное водоснабжение по реализации инвестиционной программы, производственной программы, а также в целях регулирования тарифов.

В соответствии с частью 3 статьи 39 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (редакция от 28.11.2015) «…Плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности устанавливаются органом государственной власти субъекта Российской Федерации на период действия инвестиционной программы с учетом сравнения их с лучшими аналогами фактических значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности и результатов технического обследования централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения...»

На момент разработки схемы водоснабжения г.п. Белоярский для ОАО «ЮКЭК-Белоярский» инвестиционные программы – не утверждались:

Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (г.п. Белоярский), с учетом реализации предложений схемы водоотведения, приведены в таблице 7.1.

Таблица 7.1 – Целевые показатели ОАО «ЮКЭК-Белоярский» (г.п. Белоярский)

| № | Данные, используемые для измерения | Единица измерения | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показателями качества очистки сточных вод |
| 1 | доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения раздельно для общесплавной (бытовой) и ливневой централизованных систем водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности систем водоотведения |
| 4 | Фактическое значение показателя надежности и бесперебойности водоотведения (удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Показатели энергетической эффективности |
| 5 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод | кВт*ч/куб. м | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 | 2,56 |
| 6 | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб. м | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |

Примечание: учет не ведется

# ПЕРЕЧЕНЬ ВЫЯВЛЕННЫХ БЕСХОЗЯЙНЫХ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ СИСТЕМЫ ВОДООТВЕДЕНИЯ (В СЛУЧАЕ ИХ ВЫЯВЛЕНИЯ) И ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ, УПОЛНОМОЧЕННЫХ НА ИХ ЭКСПЛУАТАЦИЮ

В соответствии с пунктами 5, 6 статьи 7 Федерального закона от 07.12.2011 №416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе водопроводных и канализационных сетей, путем эксплуатации которых обеспечиваются водоснабжение и (или) водоотведение, эксплуатация таких объектов осуществляется гарантирующей организацией либо организацией, которая осуществляет горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение и водопроводные и (или) канализационные сети которой непосредственно присоединены к указанным бесхозяйным объектам (в случае выявления бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения или в случае, если гарантирующая организация не определена в соответствии со статьей 12 настоящего Федерального закона), со дня подписания с органом местного самоуправления поселения, городского округа передаточного акта указанных объектов до признания на такие объекты права собственности или до принятия их во владение, пользование и распоряжение оставившим такие объекты собственником в соответствии с гражданским законодательством. Расходы организации, осуществляющей горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, на эксплуатацию бесхозяйных объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, учитываются органами регулирования тарифов при установлении тарифов в порядке, установленном основами ценообразования в сфере водоснабжения и водоотведения, утвержденными Правительством Российской Федерации.

По данным, предоставленным организациями, занятыми в сфере водоотведения на территории г.п. Белоярский бесхозяйные сети водоотведения на территории поселения - отсутствуют.

# Text boxes

УТВЕРЖДЕНО:

Постановление администрации  Белоярского района

от 07 апреля 2016 года № 104

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОЯРСКИЙ

БЕЛОЯРСКОГО РАЙОНА

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО

АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

Схема_ВВ_УЧ.56.1.1.